MOD	EUR/13A25/25

TABLEAU  22-4B     (CMR-03)

Limites opérationnelles de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences20, 24

| Bande de fréquences (GHz) | epfd( (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd( ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Gain de l'antenne de la station terrienne réceptrice du système à satellites géostationnaires (dBi) | Inclinaison orbitale du satellite géostationnaire (degrés) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |
| 17,3-17,8 en Régions 1 et 3 | –164 | 100 | 40 | ( 49 | ( 2,5 |
|  | –162 | 100 | 40 | ( 49 | > 2,5 et ( 4,5 |
| 17,3-17,8 en Régions 1 et 3 | –150 | 100 | 1 000 | ( 49 | ( 2,5 |
|  | –148 | 100 | 1 000 | ( 49 | > 2,5 et ( 4,5 |

Motifs:	Ces modifications ont pour but de quantifier le numéro 22.2. En outre, en ce qui concerne le Tableau 22-3, la modification proposée a aussi pour objectif de protéger les liaisons de connexion fonctionnant en conformité avec les Plans de l'Appendice 30A (voir le numéro 22.5F.2). L'extension des limites à la bande 17,7-17,8 GHz dans les Régions 1 et 3 a pour objectif de conserver la cohérence pour l'ensemble de la bande 17,3-18,6 GHz. Avec la nouvelle attribution au SFS (espace vers Terre), la situation réglementaire s'appliquant au SFS (espace vers Terre) et au SRS serait identique dans toute la bande 17,3-18,6 GHz: il n'y aurait alors aucune justification pour qu'il n'y ait pas de limite uniquement dans la bande 17,7-17,8 GHz.