ADD	EUR/13A5/12

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/13A5-5 GHz] (CMR-03)

Características de la selección dinámica de frecuencias que utilizarán las estaciones del servicio móvil, al funcionar en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, para proteger al servicio de radiodeterminación

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que esta Conferencia atribuyó a título primario las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, al servicio móvil para implantar los sistemas de acceso inalámbricos (WAS), que incluyen las redes de área local por ondas de radio (RLAN);

b)	la necesidad de proteger los sistemas de radiodeterminación existentes y proyectados que funcionan en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz;

c)	que según han demostrado los estudios realizados, estos servicios se pueden compartir solamente si se aplican las técnicas reductoras de interferencia como, por ejemplo, la selección dinámica de frecuencias (DFS),

resuelve

que, para garantizar la protección adecuada que necesitan los sistemas de radiodeterminación, las estaciones del servicio móvil, que funcionan en las bandas de 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, han de implantar las medidas reductoras de interferencia incluidas en el Anexo 1 de la Recomendación UIT-R M.[8/152+Corr.1],

invita al UIT-R

a que realice con urgencia y teniendo en cuenta la experiencia práctica, estudios adicionales sobre la idoneidad de las características DFS, según indica el resuelve.