| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 16 au Document 27-F |
|  |  |  | 16 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |
|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| Propositions communes des Etats arabes |
| proposition pour les travaux de la conférence |
| point 1.18 de l'ordre du jour |

1.18	envisager de faire une attribution à titre primaire au service fixe dans la bande 17,3-17,7 GHz en Région 1, compte tenu des attributions à titre primaire faites à différents services dans les trois Régions

# 1	Introduction

La bande 17,3-17,7 GHz est attribuée au SFS (Terre vers espace) dans les trois Régions. L'utilisation de cette attribution par des réseaux OSG est limitée aux liaisons de connexion du SRS et assujettie aux Plans de l'Appendice 30A.

Dans la Région 2, la bande 17,3-17,7 GHz est, de plus, attribuée (avec effet au 1er avril 2007) au SRS. Trois problèmes de partage se posent donc relativement au SRS:

1)	Brouillages occasionnés par une station du service fixe à des récepteurs de station spatiale de liaison de connexion du SRS.

2)	Brouillages occasionnés par des stations terriennes de liaison de connexion du SRS aux stations de réception du service fixe.

3)	Incidence sur le SRS (espace vers Terre) dans la Région 2.

L'attribution au service fixe dans la Région 1 a été examinée dans le cadre d'une utilisation principale envisagée de cette bande pour les applications point à multipoint (par exemple pour la télédistribution par câble). Les études de l'UIT-R ont montré qu'aucune nouvelle attribution ne pouvait être faite au service fixe à titre primaire dans la Région 1 parallèlement à celles concernant les liaisons de connexion du SRS.

# 2	Proposition

Les Administrations des Etats arabes n'appuient aucune nouvelle attribution proposée au bénéfice du service fixe dans la Région 1 dans la bande 17,3-17,7 GHz.

ARTICLE 5

NOC	ARB/27A16/1

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |

Motifs:

1	Protéger les attributions actuelles et futures des liaisons de connexion du SRS dans la bande 17,3-17,7 GHz.

2	Les stations terriennes de liaison de connexion du SRS risquent de causer des brouillages préjudiciables aux récepteurs du service fixe. S'il faut protéger des récepteurs du service fixe contre les émissions des futures stations terriennes de liaison de connexion du SRS des Régions 1 et 3, le développement de la base d'utilisateurs des liaisons de connexion futures/additionnelles du SRS sera sans doute sensiblement limité.

____________