ADD	IRN/32/47

21.13bis	En la banda 13,75-14 GHz, el nivel de p.i.r.e. emitido por una estación terrena de una red del SFS OSG no excederá de los siguientes valores5bis:

| Ángulo fuera del eje | p.i.r.e. máxima en cualquier banda de 1 MHz |
| --- | --- |
| 2   7 7   9,2 9,2   48    | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

Estos límites no se aplican a las estaciones del SFS puestas en servicio antes de la CMR-03.

_______________

5bis	21.13.1	Las estaciones terrenas que emplean control de potencia de enlace ascendente pueden rebasar estos límites durante la lluvia hasta el nivel del correspondiente desvanecimiento debido a la lluvia. Véase también la nota 5.502.

Motivos: