MOD	B/35/28

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit avoir une antenne d'un diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW au-dessus d'un angle d'élévation de 2° et 65 dBW au-dessous de cet angle. Une administration qui envisage d'utiliser des stations terriennes d'un réseau à satellite géostationnaire dans cette bande doit veiller à ce que la puissance surfacique pour une seule source de brouillage produite par toute station terrienne fonctionnant à l'intérieur de son territoire ne dépasse pas:

(	–113,0 dB(W/(m2(10 MHz)), pendant plus de 0,5% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la ligne de base normale, comme indiqué dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (1982);

(	–113,0 dB(W/( m2(10 MHz)), pendant plus de 0,5% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière d'un pays voisin déployant des radars mobiles dans cette bande.

Les limites de puissance surfacique susmentionnées ne s'appliquent pas aux antennes de station terrienne dont le diamètre est supérieur ou égal à 4,5 m.     (CMR-03)

Motifs:	Les limites proposées tiennent compte d'un équilibre du partage entre les systèmes du service de radiolocalisation et les systèmes du service fixe par satellite fonctionnant dans la même bande, et n'imposent pas de contraintes excessives au développement du SFS dans cette bande.