ADD	MEX/40/11

Parte A – Bases técnicas para los criterios de compartición entre regiones
entre servicios espaciales en los Anexos 1 y 4 de este Apéndice

Los criterios revisados de compartición entre regiones en las bandas que dictamina el Apéndice 30 se basan en las siguientes hipótesis.

# 1	Hipótesis de referencia relativas a diagramas de antenas de estaciones terrenas

1.1	Para antenas de estaciones terrenas del servicio de radiodifusión por satélite, con diámetros entre los 45 cm y los 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales se especifica en la Recomendación UIT-R BO.1213.

1.2	Para antenas de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite la ganancia de los lóbulos laterales se especifica en la Recomendación UIT-R S.580-5, con una envolvente de lóbulo lateral de 29-25 log (, complementado en el lóbulo principal por el Anexo III al Apéndice 8, lo cual es equivalente a la Sección 3 del Anexo 3 al Apéndice 7 (CMR-2000).

1.3	Para las estaciones terrenas del servicio de radiodifusión por satélite y del servicio fijo por satélite se utilizó una eficacia de antena de un 65% a una frecuencia de 11,7 GHz.

# 2	Tamaños de antenas y temperaturas de ruido

La gama de tamaños de antenas y temperaturas de ruido asociadas, consideradas para la protección del servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se presentan en el siguiente cuadro:

| Diámetro de la antena de recepción de la estación terrena (m) | 0,45(1) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0(2) | 8,0(2) | 11,0(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de ruido de la estación terrena receptora (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Temperatura de ruido de enlace total (K) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |
| (1) Este tamaño de antena no corresponde para el SFS ni para el SRS de las Regiones 1 y 3. (2) Este tamaño de antena no corresponde para el SRS. |

La temperatura del ruido de enlace total se calculó a partir de la temperatura de ruido de la estación terrena receptora (la cual incluye la temperatura de la antena, la temperatura del amplificador receptor y el incremento de ruido que proviene de las pérdidas de la línea de alimentación de la antena), y agregando 2 dB a todas las otras fuentes de ruido (ruido del enlace ascendente, interferencia OSG, aislamiento por polarización cruzada e interferencia de reutilización de frecuencia).

# 3	Criterios de protección

Las máscaras de dfp en las Secciones 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 al Apéndice 30 se han determinado especificando un aumento de ruido relativo permisible ((T/T) de un 6% en la gama de las antenas de estaciones terrenas determinadas en el Cuadro anterior.

La dfp interferente permisible se calculó de la siguiente forma:

PFDall(θ) = 10 log((T/T) + 10 log(kT brf) + Gm – Ga(φ)

donde:

PFDall(θ):	nivel permisible de DFP interferente para una separación orbital de θ grados

(T/T:	aumento relativo permisible en el ruido de enlace receptor = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38 ( 10–23 J/K)

T:	temperatura de ruido del enlace receptor (véase el Cuadro arriba)

brf:	anchura de banda de referencia (27 MHz en las Regiones 1 y 3; 24 MHz en la Región 2)

Gm:	ganancia de un 1 m2 de abertura efectiva

Ga(φ):	ganancia de la antena de recepción para el ángulo topocéntrico de φ grados (φ = 1,1 θ) utilizando las antenas de referencia definidas en la Sección 1.

# 4	Densidad de flujo de potencia para el SFS y el SRS con diámetros de antena específicos

El Cuadro que se incluye a continuación contiene niveles de densidad de flujo de potencia que provienen de estaciones terrenas del SFS y SRS con diámetros de antena específicos conforme a las características definidas en las Secciones 1, 2 y 3 arriba.  Estos niveles se utilizaron para determinar las máscaras de dfp en las Secciones 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 del Apéndice 30 tomando el envolvente de las máscaras de dfp individuales para los tamaños de antena pertinentes.

| Densidad de flujo de potencia (dfp) en dB(W/(m2 · 27 MHz)) correspondiente a diferentes diámetros de antena |
| --- |
| Separación orbital entre la estación terrena deseada y la estación terrena interferente | 45 cm(1) | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm(2) | 800 cm(2) | 1 100 cm(2) |
| 0° | (134,2 | (136,7 | (138,7 | (141,4 | (147,4 | (152,5 | (155,7 | (158,4 |
| ( > 0 | Para cualquier valor de la separación orbital ( entre la estación terrena deseada y la estación terrena interferente, la dfp aplicable deberá relajarse del valor correspondiente a una separación orbital de 0° agregando la discriminación de la antena fuera de su eje, como se calcula bajo las hipótesis en la Sección 1 arriba. |
| (1) Este tamaño de antena no corresponde para el SFS ni para el SRS de las Regiones 1 y 3. (2) Este tamaño de antena no corresponde para el SRS. |

Motivos:	La ganancia de lóbulos laterales especificada en la Recomendación UIT-R B.1213 para antenas con diámetro menores a 1 m sólo debe aplicarse para las estaciones terrenas del Servicio de Radiodifusión por Satélite y no deberá extenderse para el caso de estaciones terrenas del SFS dado que se generarían severos problemas de interferencia a los satélites que se encuentran con una separación de 2°.