MOD	MEX/40/12

9.35	a)	examinar la información con respecto a su conformidad con el número 11.31MOD 16;     (CMR-03)

_________________

16	9.35.1	 Se encarga a la Oficina que cuando realice el examen según el numero 9.35, no examine las asignaciones propuestas respecto a: i) cualquier limite de potencia referido en las notas, Resoluciones o Recomendaciones aplicables; ii) los limites de potencia para estaciones terrenas especificados en los números 21.8, 21.10, 21.12 y 21.13; iii) los límites de densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por estaciones espaciales especificados en el Cuadro 21-4 (número 21.16) así como en los Cuadros 22-1A y 22-1D (número 22.5S); iv) los límites de densidad de flujo de potencia producida en la OSG, por estaciones espaciales especificados en los números 22.5 y 22.5A; v) los limites de densidad de flujo de potencia producida en la OSG por estaciones terrenas especificados en Cuadro 22.2 (número 22.5D); vi) los límites de densidad de flujo de potencia producida en cualquier punto de la OSG por estaciones espaciales especificados en el Cuadro 22-3 (número 22.5F); vii) los límites de potencia fuera del eje de las antenas de estaciones terrenas del SFS especificados en los números 22.26 a 22.39.     (CMR-03)

Motivos:	Simplificar el examen de las peticiones de coordinación según las disposiciones del número 9.35 la cual es una medida que contribuye a reducir el tiempo y en consecuencia el retraso en la tramitación de coordinación que se presentan ante la Oficina de Radiocomunicaciones.