MOD	CME/42/4

5.XXX	La utilización de las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz por el servicio móvil está limitada a las aplicaciones descritas en la Recomendación UIT-R M.1450-1 para los WAS, incluidas las RLAN. Esos sistemas tienen que aplicar técnicas de reducción de la interferencia para proteger los servicios existentes, conforme a las Recomendaciones UIT-R pertinentes. Los WAS, incluidas las RLAN, no causarán interferencia perjudicial a los servicios existentes, ni solicitarán protección contra esos servicios, ni impondrán restricciones a su explotación o desarrollo.

Motivos:	Los resultados de los estudios del UIT-R han demostrado que la compartición (coexistencia) entre los sistemas de acceso inalámbrico (WAS) del servicio móvil y de los demás servicios que tienen una atribución primaria en las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz es realizable.