ADD	J/58A12/3

5.393A	En los países enumerados en el número 5.393, la utilización de la banda 2 335-2 360 MHz por los sistemas de satélite no geoestacionario del servicio de radiodifusión de por satélite (sonora) sobre los que se haya recibido información de publicación anticipada completa después del 4 de julio de 2003, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A, en relación con las redes de satélite geoestacionario, y no se aplica el número 22.2.

Motivos:	Esta propuesta es congruente con la actual nota número 5.418A que incluye los procedimientos de coordinación de los sistemas del SRS (sonora) no OSG respecto a las redes OSG y a otros sistemas del SRS (sonora) no OSG, en el ámbito de las disposiciones del número 9.12A.