ADD	INS/61/4

5.ZZZ	La banda 1 429-1 432 MHz también está atribuida a título primario al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra), limitado a los enlaces de conexión para sistemas no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz. A los fines de proteger el servicio de radioastronomía en la banda 1 400-1 427 MHz, la densidad de flujo de potencia combinada radiada por todas las estaciones espaciales dentro de un enlace de conexión en un sistema no geoestacionario no superará el nivel de –180 dB(W/m2) en la banda 1 400-1 427 MHz y un nivel de –196 dB(W/(m2 ∙ 20 kHz)) en una porción de 20 kHz en la banda 1 400-1 427 MHz, en el emplazamiento de una estación de radioastronomía durante más del 2% del tiempo. La utilización de la banda 1 429-1 432 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación prevista en el número 9.11A.

Motivos:	Hacer atribuciones adicionales para enlaces de conexión del SMS no OSG (espacio-Tierra) en apoyo de las atribuciones actuales del SMS no OSG por debajo de 1 GHz, y proteger el servicio de radioastronomía en la banda 1 400-1 427 MHz.