ADD	AFS/64A2/7

5.RLAN	L'attribution au service mobile dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz est destinée à la mise en oeuvre des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, qui seront exploités dans les conditions suivantes:

–	dans la bande 5 150-5 350 MHz, l'utilisation de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, doit être restreinte à une utilisation à l'intérieur avec une limite de p.i.r.e. moyenne de 200 mW et une densité de p.i.r.e. moyenne ne dépassant pas 10 mW dans une bande de 1 MHz;

–	dans la bande 5 470-5 725 MHz, l'utilisation des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, à l'intérieur et à l'extérieur, doit être limitée à une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W et une limite de densité de p.i.r.e. moyenne inférieure à 50 mW dans une bande de 1 MHz;

–	dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, doivent disposer d'une commande de puissance à l'émission de 3 dB agissant sur la puissance moyenne de sortie afin de limiter les brouillages. En l'absence de commande de puissance, les limites de puissance données ci-dessus doivent être réduites de 3 dB;

–	dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les systèmes d'accès hertziens, RLAN compris, doivent mettre en oeuvre des techniques de réduction des brouillages (par exemple la sélection dynamique des fréquences (DFS)) conformément à [l'avant-projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[8A-9B.RLAN.DFS]] afin d'éviter une exploitation cocanal avec d'autres systèmes de Terre exploités conformément au Tableau. Ces dispositifs doivent par ailleurs être conçus de manière à ce que la charge appliquée aux stations mobiles soit répartie de façon quasi uniforme sur tout le spectre disponible afin d'améliorer le partage avec les services par satellite.

Les stations du service mobile ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis du service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande 5 150-5 250 MHz ni vis-à-vis du service de radiorepérage dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz.

Motifs:	Les restrictions opérationnelles, les limites techniques et les techniques de limitation des brouillages spécifiées visent à assurer la protection du service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande 5 150-5 250 MHz, du service d'exploration de la Terre par satellite (active) dans la bande 5 250-5 350 MHz et du service de radiolocalisation dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz.