MOD	AFS/64A4/1

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW. Une administration qui exploite une station terrienne du service fixe par satellite dans cette bande doit veiller à ce que la puissance surfacique pour une seule source de brouillage produite par toute station terrienne fonctionnant à l'intérieur de son territoire ne dépasse pas:

–	[X] dB(W/(m2 · 10 MHz)) , pendant plus de [Y]% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la ligne de base normale, comme indiqué dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer;

–	[X] dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de [Y]% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière d'un pays voisin.     (CMR-03)

Motifs:	De nombreux pays, y compris la République sudafricaine, n'exploitent pas de services de radiolocalisation dans la bande de fréquences 13,75-14,0 GHz. La contrainte que représente l'utilisation d'une antenne de diamètre minimum de 4,5 m a des conséquences défavorables sur le déploiement de services du SFS dans cette bande. La proposition visant à autoriser des antennes de diamètre minimum de 1,2 m permettra une plus grande efficacité d'utilisation du spectre en rendant possible le déploiement de terminaux bon marché dans les zones rurales des pays en développement pour le développement des services de base et de l'accès à l'Internet. Le déploiement de microstations peu coûteuses permettra de fournir des services de télécommunication améliorés dans les zones mal desservies, ce qui contribuera à réduire la «fracture numérique».