NOC	CTI/69/1

Compte tenu de ce qui précède, l'Administration de la Côte d'Ivoire propose à la Conférence de ne pas faire d'attribution au SMS dans les bandes 1 390-1 393 MHz et 1 429-1 432 MHz (Méthodes A2 et B2 de la RPC).

Motifs:

Bande 1 390-1 393 MHz

Pour protéger le SETS (passive) dans la bande 1 400-1 427 MHz, il faut réduire les niveaux des rayonnements non désirés d'une valeur allant jusqu'à 128 dB côté émetteur du SMS. Or, la technologie de réduction n'a pas encore été éprouvée. Les brouillages dans la bande empêcheraient toute utilisation de l'attribution à titre secondaire par le SETS (passive) dans la bande 1 370-1 400 MHz dans des zones où les stations terriennes du SMS se trouvent dans le champ de visibilité des détecteurs du SETS (passive).

En outre, le service de radioastronomie risque de voir son accès permanent limité à la bande 1 330-1 400 MHz si une attribution est faite.

Bande 1 429-1 452 MHz

Si une attribution est faite, il serait difficile de protéger le SETS (passive) dans la bande 1 400-1 427 MHz en raison de l'impossibilité de réduction additionnelle de la largeur de bande disponible pour les détecteurs et des affaiblissements d'insertion.

La bande 1 427-1 452 MHz est largement utilisée pour les faisceaux hertziens longue distance de faible capacité et des systèmes ruraux point à multipoint de faible capacité en Côte d'Ivoire.