ADD	MDA/160/2

5.WAS3	L'utilisation de la bande 5 470-5 725 MHz par le service mobile est limitée aux applications décrites dans la Recommandation UIT-R M.1450 pour les systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, qui doivent être exploités dans les conditions suivantes:

–	l'utilisation de stations doit être limitée à une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W (dont on a établi la moyenne sur la durée de la salve de transmission au réglage de puissance maximale) avec une limite de densité de p.i.r.e. moyenne ne dépassant pas 50 mW dans une bande quelconque de 1 MHz;

–	les stations de systèmes d'accès hertzien, stations de réseaux locaux hertziens comprises, doivent utiliser au niveau de l'émetteur une régulation de puissance afin de garantir une réduction d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie. En l'absence de régulation de puissance, les limites de p.i.r.e. données ci-dessus doivent être réduites de 3 dB;

–	les stations de systèmes d'accès hertzien, stations de réseaux locaux hertziens comprises, doivent mettre en oeuvre les techniques de sélection dynamique des fréquences décrites dans [le projet de nouvelle] [la] Recommandation UIT-R M.[8A-9B.RLAN.DFS] afin d'éviter une exploitation cocanal avec d'autres systèmes de Terre. Les dispositifs de sélection dynamique des fréquences doivent par ailleurs être conçus de telle sorte que leur charge soit répartie de façon quasi uniforme sur l'ensemble du spectre disponible afin d'améliorer le partage avec les services par satellite.

Dans la bande 5 450-5 725 MHz, les systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services existants ni demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces services, ni imposer des contraintes à leur exploitation ou à leur développement.

Motifs:	Il y a lieu d'appliquer les conditions techniques et opérationnelles susmentionnées aux systèmes d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris, afin de protéger les services existants ou d'autres services auxquels on envisage de faire une nouvelle attribution dans la bande 5 470-5 725 MHz.