ANEXO  1

(a la Carta Circular de la BR N.° CR/107)

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN

ApS4/IV RELATIVO A LAS ESTACIONES DE RADIOASTRONOMÍA

(Anexos 2A y 2B del Apéndice S4 al Reglamento de Radiocomunicaciones, CMR-95)

1.	INTRODUCCIÓN

1.1	El formulario de notificación ApS4/IV ha sido elaborado por la Oficina de Radiocomunicaciones de conformidad con las decisiones de la CMR-95. En la redacción de esto formulario, la Oficina ha tenido en cuenta el uso intensivo que hace del computador de la UIT para el tratamiento de las notificaciones. Este formulario sirve también como base del sistema de captación de datos en microcomputadora que la Oficina ha establecido para que utilicen las administraciones, y que está explicado en detalle en la Carta Circular de la BR N.º CR/58, de fecha 21 de octubre de 1996.

1.2	Las presentes instrucciones complementan las contenidas en los Anexos 2A y 2B del Apéndice S4 al Reglamento de Radiocomunicaciones, CMR-95.

2.	INSTRUCCIONES GENERALES

Se adjunta a la presente Carta Circular un formulario.  Este se refiere a la notificación de una estación de radioastronomía (formulario de notificación ApS4/IV).

2.1	Este formulario se ha creado para cubrir los datos enumerados en las Secciones A, B, C y D del Anexo 2A al Apéndice S4, teniendo en cuenta los cuadros del Anexo 2B del Apéndice.

2.2	Cada punto de información/campo de datos lleva un número en su título. Este número es idéntico al utilizado para el mismo punto en el Apéndice S4 (CMR-95). Por ejemplo, el campo "A2c.  Fecha de puesta en servicio" es el punto que corresponde al número 2c en la Parte A del Anexo 2A al Apéndice S4.

2.3	Los puntos de datos relacionados entre sí aparecen agrupados en una casilla. Por ejemplo, la página que lleva el título "Formulario ApS4/IV-1" (indicado al fin de la página) contiene una casilla titulada "Grupo (lista) de frecuencias observadas que tiene las caracteristicas comunes". Es posible especificar en esta casilla seis frecuencias diferentes. Si hay más frecuencias, utilícese el “Formulario ApS4/IV-2” (indicado al final de la página) para indicar la información adicional. Se puede utilizar el “Formulario ApS4/IV-2” para indicar grupos adicionales de frecuencias observadas que tengan características comunes para una antena indicada en el “Formulario ApS4/IV-1”, para ello se debe hacer una marca en la casilla “más grupos en la página siguiente” de esta página.  En este caso, debe dejarse en blanco la casilla “2. Características de la antena de la estación de radioastronomía” del “Formulario ApS4/IV-2”. Sígase este procedimiento en todos los casos en que hay más información de la que cabe en una casilla.

2.4	La utilización del Formulario ApS4/IV se basa en la idea de facilitar los detalles relativos a un grupo (lista) de frecuencias observadas que funcionan en un tipo de antena determinado, para el cual las frecuencias observadas poseen características comunes. Estas características comunes son un conjunto de punto de datos tal como el de la fecha de puesta en servicio, organismo o empresa de explotación, administración responsable de la estación, anchura de la banda observada, temperatura de ruido del sistema de recepción y clase de observaciones.

Esto implica que para cada nuevo tipo de antena se requiere una nueva página del “Formulario ApS4/IV-2” (indicado al final de la página).

2.5	Hay que proporcionar cierta información por medio de un texto en un anexo. La presencia de dicho anexo se identificará por medio de una referencia a su número en la casilla  prevista a este efecto en el formulario.

3.	INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN

3.1	Se ofrecen a continuación las instrucciones para completar los datos de cada uno de los puntos del formulario de notificación ApS4/IV. Los puntos siguen el mismo orden que en el formulario.  Cada punto (junto con la referencia al Apéndice S4) se consigna en negritas, y está seguido inmediatamente después por las instrucciones detalladas correspondientes a ese punto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FORMULARIO

Fecha

Una fecha dada por la administración notificante para su propia utilización.

Número de serie de la administración

Un número de serie o referencia dado por la administración notificante para su propia utilización. Si se proporciona, este número de serie se publica en el índice de la Parte I-S de la Circular Semanal de la BR (notificaciones con arreglo a RR1492).

A1f. Administración notificante

Símbolo del país indicativo de la administración notificante (véase el Cuadro N.o B1 del Prefacio a la LIF, la ERE y la WIC).

RR1492 Notificación

Inscríbase "X" para indicar que este es el objetivo de presentar la notificación

Indicador de acción ADD/MOD/SUP

Inscríbase A, M o S en caso de adición de una nueva estación de radioastronomía o de modificación o supresión de una estación de radioastronomía existente, según el caso.

En caso de modificación o supresión indíquese el número de identificación de la BR de la estación de radioastronomía que debe modificarse o suprimirse.

En este contexto "estación de radioastronomía existente" significa la estación de radioastronomía cuyos detalles pertinentes ya están inscritos en el Registro Internacional de Frecuencias, si los formularios de notificación se envían según RR1492 (notificación en virtud del Artículo 13).

Número de identificación de la BR de la estación de radioastronomía que se modifica/suprime

Si el indicador de acción es “M” o “S” inscríbase el número de identificación de la BR de la estación de radioastronomía que se va a modificar o suprimir.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN DE RADIOASTRONOMÍA

A1e2. Identidad de la estación de radioastronomía

Inscríbase el nombre de la estación de radioastronomía utilizando como máximo 20 caracteres o espacios.

Características de la estación de radioastronomía (cont.)

A1e4a. País

Indíquese el país en el que la estación está ubicada utilizando el símbolo apropiado indicado en el Cuadro N.o B1 del Prefacio a la LIF, la ERE y a la WIC.

A1e4b. Coordenadas geográficas

Indíquense las coordenadas geográficas de cada emplazamiento de la antena (longitud y latitud en grados y minutos).

CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA DE LA ESTACIÓN DE RADIOASTRONOMÍA

B6b. Tipo de antena

Para una antena existente, indíquese el tipo de antena  mediante un símbolo del Cuadro 9J1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias, el SRS y la Circular Semanal. Cuando se trate un tipo nuevo de antena, facilítese la información en B6b y la Oficina añadirá el tipo.

B6a. Caracteristicás de la antena

Para un tipo nuevo de antena, indíquense las dimensiones, la zona efectiva y la cobertura angular (en azimut y elevación). En esta nueva descripcción de la antena, indíquese el número de anexo correspondiente.

ADD/MOD/SUP/REP de la antena

Inscríbase A, M, S o R si se trata de una adición, modificación, supresión o reemplazamiento, respectivamente, de la antena en cuestión.

CARACTERÍSTICAS COMUNES AL GRUPO (LISTA) DE FRECUENCIAS OBSERVADAS

A2c. Fecha de puesta en servicio

Indíquese la fecha (efectiva o prevista, según el caso) en que la recepción de la banda de frecuencias comienza o en que se modifica alguna de las característica básicas.

Utilícense cada vez dos cifras para indicar el día, mes y año, por este orden.

A3a/A3b. Organismo o empresa de explotación/Administración responsable de la estación

Utilizando los símbolos del Cuadro N.o 12A/12B del Prefacio a la LIF, la ERE y a la WIC indíquese la identidad del organismo o empresa de explotación y las direcciones postal y telegráfica de la administración a la que se dirigirán las comunicaciones urgentes sobre interferencias, calidad de las emisiones y cuestiones relativas a la explotación técnica de las estaciones (véase el Artículo  22 del Reglamento de Radiocomunicaciones). Si el Cuadro N.o 12A/12B del Prefacio no contiene ningún símbolo correspondiente a la administración u organismo de que se trate, inscríbase el nombre en la casilla Observaciones con una referencia a la casilla A3a o A3b, según el caso, y la Oficina proporcionará el símbolo.

ADD/MOD/SUP/REP del grupo

Inscríbase A, M, S o R en caso de adición, modificación, supresión o reemplazamiento del grupo.  En caso de modificación, reemplazamiento o supresión, indíquese el número de identificación de la BR del grupo que deba modificarse, reemplazarse o suprimirse.

Características comunes al grupo (lista) de frecuencias observadas (cont.)

C3b. Banda de frecuencia observada

Inscríbase, la anchura de la banda de frecuencia observada por la estación expresado en kHz.

C5c. Temperatura de ruido del sistema de recepción

Inscríbase, expresado en kelvins, la temperatura de ruido global del sistema receptor referida a la salida de la antena receptora.

C13. Clase de observaciones

Inscríbase, la clase de las observaciones que se van a realizar en las bandas de frecuencias indicadas en el apartado C3b. Son observaciones de clase A aquellas en que la sensibilidad del equipo no es un factor primordial.  Son observaciones de clase B las de naturaleza tal que sólo pueden efectuarse con receptores modernos de bajo nivel de ruido y aplicando las mejores técnicas.

GRUPO (LISTA) DE FRECUENCIAS OBSERVADAS

C2b. Frecuencia observada

Inscríbase el centro de la banda de frecuencia observada en kHz hasta 28 000 kHz inclusive, en MHz por encima de 28 000 kHz hasta 10 500 MHz inclusive, y en GHz por encima de 10 500 MHz, e inscríbase la letra k, M o G según el caso.

OBSERVACIONES

Esta casilla se utilizará para facilitar cualquier información u observación adicional que la administración notificante considere útil y que no aparezca en el formulario ni en sus anexos.