| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 270-F |
|  |  |  | 25 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |
|  | COMMISSION 8 |
| SIXIèME SéRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 6 à LA COMMISSION DE RéDACTION |

NOC	COM6/270/1

RÉSOLUTION  533  (Rév.CMR-2000)

ADD	COM6/270/2

projet  de  Résolution  [com6/2]  (CMR-03)

Mise en œuvre des décisions de la CMR-2000 relatives au traitement 
des projets de réseau soumis au titre des Appendices 30 et 30A 
du Règlement des radiocommunications

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

qu'elle a adopté de nouveaux critères de partage et de nouvelles méthodes de calcul associées qui sont inclus ou cités dans les Annexes des Appendices 30 et 30A,

reconnaissant

que le Bureau des radiocommunications doit obtenir de la présente Conférence des instructions claires quant à la manière d'appliquer les critères de partage et les méthodes de calcul associées pour traiter les fiches de notification soumises au titre des Appendices 30 et 30A, fiches qui se trouvent à différents stades de traitement,

reconnaissant en outre

qu'il faut six mois au Bureau des radiocommunications pour élaborer et tester le logiciel de mise en oeuvre des nouveaux critères de partage et méthodes de calcul associées adoptés à la présente Conférence,

décide

1	que les Appendices 30 et 30A révisés par la présente Conférence à l'exception des textes visés au point 2 du décide, entreront en vigueur le 5 juillet 20031;

2	que les Annexes révisées de ces Appendices, adoptées par la présente Conférence entreront en vigueur le 1er janvier 20041;

3	qu'à partir du 1er janvier 20042, en ce qui concerne les demandes de modification ou les utilisations additionnelles au titre de l'Article 4 et les fiches soumises au titre de l'Article 2A des Appendices 30 et 30A pour lesquels des renseignements complets ont été reçus avant le 1er janvier 2004 par le Bureau mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une publication dans les Sections spéciales de la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (BR IFIC), le Bureau appliquera les Appendices 30 et 30A révisés par la présente Conférence;

4	qu'à compter du 1er janvier 20041, 2,

4.1	en application des dispositions du § 4.1.11 ou 4.2.15, une administration et le Bureau appliqueront les nouveaux critères et les méthodes de calcul associées adoptés par la présente Conférence;

4.2	en application des dispositions du § 4.1.12 ou 4.2.16, un accord est nécessaire avec une administration qui a formulé une objection valable lorsque cette administration est encore considérée comme étant affectée lorsqu'on utilise les nouveaux critères et les méthodes de calcul associées adoptés par la présente Conférence;

4.3	pour les notifications au titre de l'Article 5 des Appendices 30 et 30A pour lesquels les renseignements complets ont été reçus avant cette date par le Bureau mais qui n'ont pas fait encore l'objet d'une publication dans la Partie II ou III de la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (BR IFIC), le Bureau appliquera les Appendices 30 et 30A révisés tels qu'adoptés par la présente Conférence;

5	qu'à compter du 1er janvier 20041, 2,

5.1	pour les demandes de coordination au titre de l'Article 7 des Appendices 30 et 30A pour lesquels les renseignements complets ont été reçus avant cette date par le Bureau mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une publication dans une Section spéciale de la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (BR IFIC), le Bureau appliquera les Appendices 30 et 30A révisés tels qu'adoptés par la présente Conférence;

5.2	qu'en application du numéro 11.32 en ce qui concerne l'Article 7 des Appendices 30 et 30A, le Bureau appliquera les nouveaux critères et les méthodes de calcul associées adoptés par la présente Conférence si les modifications des caractéristiques publiées au titre du numéro 9.38 augmentent la probabilité de brouillage ou si les accords de coordination antérieurement requis sont manquants;

5.3	en application du numéro 11.32 en ce qui concerne l'Article 6 des Appendices 30 et 30A, le Bureau appliquera les nouveaux critères et les méthodes de calcul associées adoptés par la présente Conférence.

_______________

# Footnotes

1	L'utilisation des nouveaux critères pour les réseaux ayant fait l'objet d'une publication avant le 1er janvier 2004 ne doit pas se traduire par des exigences de coordination supplémentaires pour les réseaux considérés.

2	Dans l'attente de la réalisation du logiciel concerné dont il est fait référence au reconnaissant en outre, le Bureau continuera à utiliser le logiciel actuel pour le traitement des fiches de notification reçues avant le 5 juillet 2003.