| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 365-F |
|  |  |  | 1er juillet 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |
|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| Groupe ad hoc 3 de la plénière |
| rapport du groupe ad hoc 3 de la plénière sur le point 1.26 de l'ordre du jour |

Le texte ci-après, élaboré par le Groupe ad hoc 3 à partir de propositions formulées par des administrations au titre du point 1.26 de l'ordre du jour, est soumis à la plénière, pour examen.

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD

5 830-7 550 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 925-6 700 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.AA16 MOBILE 5.149 5.440 5.458 |

MOD

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.AA17 Recherche spatiale 5.505 |

MOD

14,25-15,63 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,25-14,3 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.AA17 Recherche spatiale 5.505 5.508 5.509 |
| 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.AA17 Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.AA17 Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.AA17 Radionavigation par satellite |
| 14,4-14,47 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.AA17 Recherche spatiale (espace vers Terre) |
| 14,47-14,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.AA17 Radioastronomie 5.149 |

ADD

5.AA16	Dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes placées à bord de navires peuvent communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Une telle utilisation doit se faire conformément aux dispositions de la Résolution [COM4/20] (CMR-03).

ADD

5.AA17	Dans la bande 14-14,5 GHz, les stations terriennes de navire avec une p.i.r.e. de plus de 21 dBW doivent fonctionner dans les mêmes conditions que les stations terriennes placées à bord de navires comme cela est indiqué dans la Résolution [COM4/20] (CMR-03). Le présent renvoi ne s'applique pas aux stations terriennes de navire pour lesquelles des renseignements complets au titre de l'Appendice 4 ont été reçus par le BR avant le 5 juillet 2003.

ADD

5.AA18	Les stations terriennes placées à bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service fixe par satellite peuvent fonctionner dans la bande de fréquences 14-14,5 GHz sans le besoin d'un accord préalable de la Grèce, […], en-deçà de la distance minimale donnée dans la Résolution [COM4/20] (CMR-03) par rapport à ces pays.

SUP

RÉSOLUTION  82  (CMR-2000)

Dispositions relatives aux stations terriennes de navire fonctionnant dans les réseaux du service fixe par satellite dans les 
bandes 3 700-4 200 MHz et 5 925-6 425 MHz

ADD

PROJET  DE  RÉSOLUTION  [com4/20]  (CMR-03)

Dispositions applicables aux stations terriennes placées à bord de navires exploitées dans des réseaux du service fixe par satellite en liaison
montante dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'il existe une demande de services mondiaux de communication par satellite large bande à bord des navires;

b)	qu'il existe une technologie permettant aux stations terriennes placées à bord de navires (ESV) d'utiliser les réseaux du service fixe par satellite (SFS) en liaison montante dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz;

c)	que des stations ESV sont actuellement exploitées dans le cadre de réseaux du service fixe par satellite (SFS) dans les bandes 3 700-4 200 MHz, 5 925-6 425 MHz, 10,7-12,75 GHz et 14-14,5 GHz, au titre du numéro 4.4 du Règlement des radiocommunications;

d)	que les stations ESV sont susceptibles de causer des brouillages inacceptables aux autres services dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz;

e)	que concernant les bandes considérées dans cette présente Résolution, une couverture mondiale n'est réalisable que dans la bande 5 925-6 425 MHz et que seul un nombre limité de systèmes géostationnaires du SFS peuvent assurer une telle couverture mondiale;

f)	qu'en absence de dispositions réglementaires spécifiques, les stations ESV pourraient imposer, au titre de la coordination, une charge importante pour certaines administrations, en particulier dans les pays en développement;

g)	que, pour assurer la protection et la croissance future des autres services, les stations ESV doivent être exploitées dans le cadre de certaines limites techniques et opérationnelles;

h)	que, sur la base d'hypothèses techniques approuvées, des distances minimales par rapport à la laisse de basse mer officiellement reconnue par les Etats côtièrs ont été calculées dans les études de l'UIT-R au-delà desquelles les stations ESV ne causeront pas de brouillage inacceptable à d'autres services dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz;

i)	que, de façon à limiter les brouillages causés aux autres réseaux du service fixe par satellite, il est nécessaire d'établir des limites de densité de p.i.r.e. maximale hors axe pour les émissions des stations ESV;

j)	qu'établir un diamètre minimal d'antenne pour les stations ESV peut avoir une incidence sur le nombre de stations ESV qui seront, à terme, déployées, et donc réduire les brouillages cumulatifs subis par le service fixe,

notant

a)	que les ESV peuvent bénéficier d'assignations de fréquence afin d'être exploitées dans des réseaux du SFS dans les bandes 3 700-4 200 MHz, 5 925-6 425 MHz, 10,7-12,75 GHz et 14-14,5 GHz conformément au numéro 4.4 du Règlement des radiocommunications et que ces stations ne doivent ni demander à être protégées vis-à-vis des émissions d'autres services bénéficiant d'attributions dans ces bandes ni causer de brouillage à ces services;

b)	que les procédures réglementaires de l'Article 9 s'appliquent aux stations ESV exploitées depuis des points fixes spécifiés,

décide

que les stations ESV émettant dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz doivent être exploitées dans le cadre des dispositions réglementaires et opérationnelles définies à l'Annexe 1 et des limites techniques définies à l'Annexe 2 de la présente Résolution,

encourage les administrations concernées

à coopérer avec les administrations qui délivrent les licences d'utilisation des stations ESV, à rechercher les accords prévus au titre de ces dispositions et à tenir compte des dispositions de la Recommandation [COM4/B] (CMR-03),

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI).

ANNEXE  1  AU  PROJET  DE  RÉsolution  [COM4/20]  (CMR-03)

Dispositions réglementaires et opérationnelles applicables aux
stations terriennes placées à bord de navires (ESV) émettant
dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz

1	L'administration qui délivre les licences d'utilisation des stations ESV exploitées dans ces bandes doit veiller à ce que ces stations se conforment aux dispositions de la présente Annexe, de sorte qu'elles ne risquent pas de causer des brouillages inacceptables aux services d'autres administrations concernées.

2	Les fournisseurs de services ESV doivent respecter les limites techniques spécifiées à l'Annexe 2, et, lorsque l'exploitation se fait en deçà des distances minimales spécifiées au point 4 ci-dessous, les limites additionnelles étant convenues entre l'administration qui délivre les licences et les autres administrations concernées.

3	Dans les bandes 3 700-4 200 MHz et 10,7-12,75 GHz, les stations ESV en mouvement ne doivent pas demander de protection vis-à-vis des émissions des services de Terre exploités conformément au Règlement des radiocommunications.

4	La distance minimale, à partir de la laisse de basse mer officiellement reconnue par les Etats côtiers, au-delà de laquelle les stations ESV peuvent fonctionner sans accord préalable d'aucune administration est de 300 km dans la bande 5 925-6 425 MHz et de 125 km dans la bande 14-14,5 GHz, compte tenu des limites techniques spécifiées à l'Annexe 2. Les émissions faites par les stations ESV en deçà des distances minimales sont assujetties à l'accord préalable de l'administration ou des administrations concernées.

5	Les administrations potentiellement concernées visées au point 4 sont celles où les services fixe ou mobile bénéficient d'attributions à titre primaire dans le Tableau d'attribution de fréquences du Règlement des radiocommunications:

| Bandes de fréquences | Administrations potentiellement concernées |
| --- | --- |
| 5 925-6 425 MHz | Trois Régions |
| 14-14,25 GHz | Pays énumérés au numéro 5.505, à l'exception de ceux énumérés au numéro 5.ESV3 |
| 14,25-14,3 GHz | Pays énumérés aux numéros 5.505, 5.508 et 5.509, à l'exception de ceux énumérés au numéro 5.AA18 |
| 14,3-14,4 GHz | Régions 1 et 3, à l'exception des pays énumérés au numéro 5.AA18 |
| 14,4-14,5 GHz | Trois Régions, à l'exception des pays énumérés au numéro 5.AA18 |

6	Les systèmes ESV doivent être dotés de moyens d'identification et de mécanismes d'interruption immédiate d'émission dès que la station ne fonctionne plus conformément aux dispositions des points 2 et 4 ci-dessus.

7	L'interruption de l'émission dont il est question au point 6 ci-dessus doit être mise en pratique de telle manière que les mécanismes prévus ne puissent pas être désactivés à bord du navire, sauf au titre des dispositions du numéro 4.9.

8	Les stations ESV doivent être dotées de systèmes:

–	permettant à l'administration qui délivre les licences, selon les dispositions de l'Article 18, de vérifier les caractéristiques de fonctionnement de la station terrienne, et

–	permettant d'interrompre immédiatement l'émission à la demande d'une administration dont les services seraient affectés.

9	Les titulaires de licences indiqueront à l'administration avec laquelle des accords ont été conclus un point de contact auprès de qui pourront être signalés les cas de brouillages inacceptables causés par une station ESV.

10	Lorsqu'une station ESV fonctionnant en dehors des eaux territoriales mais en deçà de la distance minimale (visée au point 4 ci-dessus) ne respecte pas les conditions fixées par l'administration concernée, conformément aux points 2 et 4, ladite administration peut:

(	demander à la station ESV de se conformer à ces conditions ou de cesser immédiatement d'émettre; ou

(	demander à l'administration qui délivre les licences d'imposer le respect des conditions ou l'interruption immédiate de l'émission.

ANNEXE  2  AU  PROJET  DE  RÉsolution  [COM4/20]  (CMR-03)

Limites techniques applicables aux stations terriennes de navire émettant
dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz

|  | 5 925-6 425 MHz | 14-14,5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Diamètre minimal de l'antenne de la station terrienne de navire | 2,4 m** | [1,2 m*]/[0,6 m] |
| Précision de pointage de l'antenne de la station terrienne de navire | (0,2( (crête) | (0,2( (crête) |
| Valeur maximale de densité spectrale de p.i.r.e. produite par la station terrienne de navire en direction de l'horizon | 17 dB(W/MHz) | 12,5 dB(W/MHz) |
| Valeur maximale de densité spectrale de p.i.r.e. en direction de l'horizon | 20,8 dBW | 16,3 dBW |
| Valeur maximale de densité spectrale de p.i.r.e. hors axe*** | voir ci-dessous | voir ci-dessous |
| * Les opérations en-deçà des distances minimales sont subordonnées à un accord spécifique avec les administrations concernées mais les administrations délivrant les licences peuvent autoriser le déploiement de stations avec des diamètres d'antenne plus petits (jusqu'à 0,6 m) à 14 GHz à condition que le brouillage causé aux services de Terre ne soit pas supérieur à celui qui serait causé avec des antennes de 1,2 m de diamètre, compte tenu de la Recommandation UIT-R SF.1650. En tout état de cause, l'utilisation d'un plus petit diamètre d'antenne doit respecter la précision de poursuite des antennes de stations ESV, la densité spectrale de p.i.r.e. maximale des stations ESV en direction de l'horizon, la p.i.r.e. maximale des stations ESV en direction de l'horizon et les limites de densité de p.i.r.e. hors axe maximale indiquées dans le Tableau ci-dessus ainsi que les critères de protection indiqués dans les accords de coordination intersystèmes pour le SFS. ** Pour réduire encore, à l'avenir, le diamètre minimum d'antenne dans la bande des 6 GHz, s'il y a lieu, il faudrait tenir compte d'une éventuelle mise à jour de la Recommandation UIT-R SF.1650. *** En tout état de cause, les limites de p.i.r.e. hors axe doivent être conformes aux accords de coordination intersystèmes du SFS pouvant porter sur des niveaux de p.i.r.e. hors axe plus stricts. |

Limites hors axe

Pour les stations terriennes placées à bord de navires exploitées dans la bande 5 925-6 425 MHz pour tout angle φ défini ci-après, par rapport à l'axe principal d'une antenne de station terrienne, la valeur de p.i.r.e. maximale dans une direction quelconque à moins de 3° de l'orbite des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

5 925-6 425 MHz

Angle hors axe		p.i.r.e. maximale pour une bande de 4 kHz

2,5°	≤	φ	≤	7°	(32 – 25 log φ) dB(W/4 kHz)

7°	<	φ	≤	9,2°	11 dB(W/4 kHz)

9,2°	<	φ	≤	48°	(35 – 25 log φ) dB(W/4 kHz)

48°	<	φ	<	180°	–7 dB(W/4 kHz)

Pour les stations terriennes placées à bord de navires exploitées dans la bande 14,0-14,5 GHz pour tout angle φ défini ci-après, par rapport à l'axe principal d'une antenne de station terrienne, la valeur de p.i.r.e. maximale dans une direction quelconque à moins de 3° de l'orbite des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser les valeur suivantes:

14,0-14,5 GHz

Angle hors axe		p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 40 kHz

2°	≤	φ	≤	7°	33 – 25 log φ dBW

7°	<	φ	≤	9,2°	12 dBW

9,2°	<	φ	≤	48°	36 – 25 log φ dBW

φ	>	48°	–6 dBW

ADD

projet  de  recommandation  [COM4/B]  (CMR-03)

Procédures d'exploitation des stations ESV

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que conformément aux dispositions de la Résolution [COM4/20] (CMR-03), les émissions en provenance des stations ESV effectuées en deçà des distances visées au point 4 de l'Annexe 1 de la Résolution [COM4/20] (CMR-03) devraient se faire avec l'accord préalable des administrations concernées;

b)	qu'il est souhaitable de fournir des indications sur la façon de procéder pour obtenir l'accord préalable avec les administrations concernées;

c)	que ces indications devraient porter notamment sur les procédures opérationnelles applicables à l'utilisation de stations ESV,

recommande

que l'exploitation des stations ESV soit conforme aux procédures présentées dans l'Annexe 1.

annexe  1  du  projet  de  recommandation  [COM4/B]  (CMR-03)

Procédures d'exploitation des stations ESV

# A	Prise de contact

L'administration qui délivre les licences d'utilisation des ESV ou le titulaire de la licence doit contacter la ou les administrations concernées avant que la station ESV ne soit utilisée en deçà des distances minimales pour s'entendre sur les modalités qui permettront de déterminer les bases techniques susceptibles de prévenir les brouillages inacceptables que pourraient subir les systèmes de Terre de l'administration ou des administrations concernées.

Les distances minimales et les administrations concernées sont définies respectivement aux § 4 et 5 de l'Annexe 1 de la Résolution [COM4/20] (CMR-03).

# B	Mesures recommandées aux administrations qui délivrent les licences, aux opérateurs de stations ESV et aux administrations concernées

–	L'administration qui délivre les licences ou le titulaire de la licence devrait fournir les paramètres techniques et opérationnels requis par l'administration concernée, parmi lesquels, si nécessaire, des renseignements concernant les déplacements des navires équipés de stations ESV en deçà des distances minimales.

–	Les administrations concernées qui souhaitent autoriser l'exploitation de stations ESV devraient déterminer si certaines de leurs stations de Terre pourraient être affectées par l'exploitation de stations ESV afin d'identifier les fréquences qui peuvent être utilisées par les stations ESV et qui sont susceptibles d'éviter les brouillages.

# C	Accords d'utilisation des fréquences

Dans la conclusion d'accords d'utilisation de fréquences, on pourra se référer aux pratiques nationales ainsi qu'aux Recommandations et lignes directrices de l'UIT-R. (Telles les Recommandations UIT-R S.1587, SF.1585, SF. 1648, SF. 1649, SF.1650.)

# D	Prévention des brouillage inacceptables

Conformément à l'Annexe 1 de la Résolution [COM4/20] (CMR-03), l'administration délivrant les licences d'utilisation de stations ESV veillera à ce que ces stations ne causent pas de brouillages inacceptables aux services des autres administrations concernées. En cas de brouillage inacceptable, le titulaire de la licence, qui en est la cause doit, dès qu'il a été avisé de ce brouillage, en éliminer immédiatement la source. Par ailleurs, le détenteur de la licence doit interrompre immédiatement l'émission à la demande, soit de l'administration concernée, soit de l'administration ayant délivré la licence d'exploitation de la station ESV si l'une ou l'autre administration constate que la station ESV cause des brouillages inacceptables ou si elle ne fonctionne pas conformément à l'accord d'utilisation.

_________________