RUEGO  UIT-R  99*

Escala de tiempo basada en la temporización de púlsares

(2003)

La Comisión de Estudio 7 de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las observaciones de los radiopúlsares unitarios y binarios son importantes, tanto con fines astrofísicos como para el control preciso de las señales de tiempo;

b)	que entre los más de 1 000 púlsares observados hasta el momento hay algunos con periodos de rotación y traslación muy estables, en particular los púlsares de milisegundos;

c)	que es bien conocido el aumento del periodo de rotación aparente con tiempo de la mayoría de los púlsares, que en algunos casos llega a ser tan pequeño como 10(21 s/s;

d)	que con las técnicas modernas se mide el instante de llegada (TOA, time of arrival) de los impulsos de los púlsares al baricentro del sistema solar con una precisión de 1 s, o menos;

e)	que las observaciones de los periodos de pulsación del púlsar de milisegundos B193721 durante más de cinco años han mostrado un TOA de ruido cuasiblanco con valor eficaz del nivel de 2 s (estabilidad fraccionaria 1,2  10(14);

f)	que el «tiempo de vida» de los púlsares es de varios millones de años y proporcionan una referencia temporal común a todos los observadores terrenales;

g)	que la banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz está atribuida a las observaciones radioastronómicas (número 5.340 del Reglamento de Radiocomunicaciones) y que esta banda posee la relación señal/ruido óptima para realizar mediciones de temporización de púlsares,

formula el siguiente Ruego

1	que se promueva el control de la temporización a largo plazo de los púlsares de referencia muy estables como B193721, J164022, J171307 y B185509 desde los mayores radiotelescopios del mundo;

2	que se establezca una escala temporal basada en los púlsares de referencia para crear una nueva escala temporal astronómica de gran estabilidad a largo plazo.

# Footnotes

* 	Este Ruego debe señalarse a la atención de la Unión Astronómica Internacional (UAI), la Unión Radiocientífica Internacional (URSI) y el Comité consultatif du temps et des fréquences (CCTF).