ITU-R第234/1号课题*

无线电定位测定的替代技术

（2007年）

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	在用的2002年版《频谱监测手册》将定向技术作为确定发射器和有害干扰位置的唯一地面技术；

b)	无线通信向更高频率、更宽带宽、更复杂的调制方法和更低功率电平演进的趋势，为无线电定位确定带来了更多的问题；

c)	新无线电定位发射机的替代技术和解决方案（到达时差（TDOA））目前已经可供使用；

d)	上述技术在某些情况下具有优于定向技术的准确性和功能，

认识到

a)	《无线电规则》对无线电测定、无线电定位和无线电定向做出了定义；

b)	当前2002年版的《频谱监测手册》描述了地球发射机的无线电定位，此种定位方法用两颗GSO卫星的时差和频差测量结果来确定对通信卫星产生的干扰；

c)	ITU-R SM.1598建议书描述了专用于时分多址和码分多址信号的定向和定位备选技术；

d)	ITU-R SM.854-1建议书描述了30 MHz以下使用单一站位（SSL）信号的定向与位置测定技术，

注意到

a)	第ITU-R 28-3/1号课题建议研究与定向准确性和数字信号处理相关的方法，但未具体研究将到达时差（TDOA）或到达频差（FDOA）方法用于无线电定位的问题，

做出决定 应研究以下课题

1	何种替代无线电定位技术，例如TDOA和 FDOA，已经可用？对于多种辐射类型的不同情况 ，这些替代技术与定位（DF）技术相比的结果如何？

2	有关这类系统的规范、部署和操作的哪些考虑和要求会对地理覆盖、信号探测能力和位置测定的准确性产生影响？

进一步做出决定

1	上述研究的结果应被纳入《频谱监测手册》的一份补遗和/或报告之中；

2	上述研究应在2011年前完成。

类别：S2

# Footnotes

*	2009年，无线电通信第1研究组推迟了此课题研究的完成日期。