| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Bureau de la normalisation des télécommunications |  |
| --- | --- |

Genève, le 22 avril 2002

| Réf: Tél.: Fax: E-mail: | Circulaire TSB 103 COM 6/PR +41 22 730 5235 +41 22 730 5853 tsbsg6@itu.int | - Aux administrations des Etats Membres de l'Union |
| --- | --- | --- |
|  |  | Copie : - Aux Membres du Secteur UIT-T; - Aux Associés de l'UIT-T; - Aux Président et Vice-Présidents de la Commission d'études 6; - Au Directeur du Bureau de développement des télécommunications; - Au Directeur du Bureau des radiocommunications |

| Objet: | Questionnaire sur les problèmes liés au dégroupage des éléments de réseau |
| --- | --- |

Madame, Monsieur,

1	A la réunion qu'elle a tenue à Genève du 10 au 14 décembre 2001, la Commission d'études 6 a décidé, dans le cadre des études menées au titre de la Question 3/6 (Réseaux de câbles en cuivre pour les services multiples partagés dans un câble unique à paires multiples), de déterminer s'il était nécessaire d'élaborer un nouveau projet de Recommandation et/ou de modifier les Recommandations existantes, afin de résoudre les nouveaux problèmes liés au dégroupage des éléments de réseau. Cela étant, la Commission d'études 6 a décidé d'établir un Questionnaire pour recueillir des informations sur les techniques actuellement appliquées en la matière.

2	Nous comptons sur votre concours pour élaborer le projet de nouvelle Recommandation et/ou les modifications susmentionnées. Nous vous prions donc de bien vouloir remplir le questionnaire reproduit dans l'annexe et le retourner dûment rempli, au Rapporteur associé pour la Question 3/6 (copie à tsbsg6@itu.int) avant le 15 août 2002:

M. Carlos Lauria
Fax: +55 21 3131-1339
e-mail: carlosjlns@telemar.com.br

Je compte sur votre coopération pour que vous fassiez en sorte de formuler des réponses aussi précises que possible et de les communiquer au Rapporteur associé susmentionné avant la date limite.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

H. Zhao
Directeur du Bureau de la 
normalisation des télécommunications

Annexe: 1

QUESTIONNAIRE SUR LES

"problèmes liés au dégroupage des éléments de réseau"

# 1	Objectif et instructions

Comme indiqué dans le "Rapport de la 2ème réunion de la Commission d'études 6 concernant les Installations extérieures (Genève, 10-14 décembre 2001)", une question importante à traiter au cours de la présente période d'études dans le cadre de la Question 3/6 concerne le point de savoir si les câbles en cuivre existants ou futurs peuvent assurer une bonne qualité de fonctionnement dans les systèmes à haut débit utilisés dans le nouvel environnement de "partage des ressources".

Le présent questionnaire a pour objet de recueillir des informations techniques concernant le dégroupage des éléments de réseau, en particulier le dégroupage de la boucle locale. Les réponses aideront à élaborer à ce sujet un programme de travail détaillé indiquant les mesures que les membres de la CE 6 devront prendre pour modifier certaines Recommandations ou en élaborer une nouvelle si nécessaire. La Commission d'études 6 est chargée d'étudier la partie du réseau qui est la plus affectée par le dégroupage des éléments de réseau et certains aspects peuvent concerner des problèmes visés par d'autres questions étudiées par la CE 6. A la prochaine réunion, il sera décidé de la manière dont cette situation, qui se produira très probablement, devra être traitée

Les instances de réglementation, les décideurs, les opérateurs et les fabricants d'un même pays sont invités à ne rendre qu'un seul questionnaire récapitulatif dûment rempli. Si cela n'est pas possible, nous pouvons aussi traiter plusieurs questionnaires par pays. Même si le dégroupage n'est pas encore réglementé dans un pays, il peut être répondu à certaines questions et ces réponses seront précieuses pour les travaux menés.

Pour que les questions soient bien comprises et les réponses cohérentes, nous avons inclus une brève section intitulée "Concepts et définitions", dans laquelle toutes les abréviations utilisées dans le questionnaire sont également indiquées.

Veuillez remplir les espaces en blanc des questions ainsi que toutes les lignes commençant par le symbole "(". Vous pouvez répondre par des images, des dessins, des descriptions, des diagrammes, des listes de vérification, la mention "Non disponible-N/D", etc. De nombreuses questions comportent des instructions "(instruction)".

Dans tous les cas, si vous avez besoin d'autres explications pour mieux répondre aux questions, n'hésitez pas à prendre contact avec le Rapporteur associé responsable du questionnaire, comme indiqué à la première page.

Nous vous remercions vivement à l'avance pour les efforts que vous déploierez afin de fournir des réponses fiables et utiles au questionnaire.

# 2	Concepts et définitions

## 2.1	En quoi consiste le dégroupage des éléments de réseau?

Dans de nombreux pays, une législation récente permet aux opérateurs détenteurs d'une licence (OLO, other licensed operators) de faire concurrence à l'opérateur historique, ce qui crée un nouvel environnement dans lequel une entreprise doit installer, exploiter et entretenir son réseau compte tenu du fait que d'autres réseaux se trouvent juste à côté, voire au même endroit. De même, les organismes de réglementation de certains pays comprennent que certaines parties des réseaux devraient être partagées par les opérateurs de manière transparente pour les usagers. Il s'agit du

dégroupage des éléments de réseau ou, tout simplement, du dégroupage. De nouveaux aspects doivent être pris en compte pour que les opérateurs en question puissent partager le même espace sans problèmes. Pour garantir aux opérateurs un environnement libre de toute contrainte, les mesures juridiques et administratives doivent s'accompagner des options techniques adéquates, qui assurent l'intégrité des réseaux, une utilisation facile des équipements et la sécurité de l'accès.

Bien qu'un certain nombre d'éléments de réseau puissent être définis par les instances de réglementation, le présent questionnaire porte sur un élément spécifique, la boucle locale, car les autres éléments ne semblent pas relever du domaine d'études de la CE 6. Il existe plusieurs manières de dégrouper les éléments de réseau et certaines d'entre elles sont décrites ci-après. Le partage des locaux est également mentionné car il est inhérent au dégroupage. Un aspect primordial est l'évolution du réseau (par exemple, FTTC, fibre jusqu'au point de concentration, et FTTH, fibre jusqu'au domicile) car il pourrait être difficile de changer la topologie du réseau tout en maintenant les services déjà fournis par les OLO sur les mêmes éléments.

La section 6 porte sur les réseaux à fibres optiques et a été incluse car ces réseaux peuvent aussi être dégroupés, bien que cela soit encore inhabituel.

Dans le présent questionnaire, certaines questions sont liées à l'accès physique, au raccordement des équipements, aux perturbations électromagnétiques et à la sécurité. Parfois les questions ne dépendent pas de l'existence d'éléments dégroupés, car elles surgissent lorsqu'un opérateur commence à fournir des services xDSL sur son propre réseau. Il peut être répondu à ce questionnaire même s'il n'y a pas de dégroupage dans un pays où des systèmes xDSL sont exploités.

## 2.2	Types de dégroupage et de partage des locaux (s'ils sont différents dans votre pays, complétez le point 3.4)

Les principaux types de dégroupage de la boucle locale sont représentés dans la figure ci-dessous et décrits dans les paragraphes suivants. Le partage des locaux est expliqué en détail au § 2.2.4. Les abréviations sont énumérées au § 2.3.

2.2.1	Dégroupage total: il s'agit de la configuration de dégroupage initiale. Les OLO ont un accès direct à la paire torsadée en cuivre et peuvent l'utiliser pour fournir tout service autorisé par l'organisme de réglementation (généralement des services sDSL, mais parfois des services vocaux), mais ils ne perturbent pas les autres services fournis par le biais du même câble. Il y a très souvent un partage des locaux avec les équipements des OLO (multiplexeur DSLAM).

2.2.2	Partage de lignes: les services vocaux (téléphonie classique/RTPC) et les services de transmission de données sont fournis au moyen de la même paire en cuivre. Les services vocaux sont assurés dans la bande des fréquences inférieures (en général par l'opérateur historique), et les services de transmission de données dans la bande des fréquences supérieures. L'opérateur historique ainsi que les OLO doivent avoir un accès physique au câble et les équipements des OLO sont généralement installés dans une zone commune à l'intérieur du central de l'opérateur historique. Les diviseurs doivent être installés à la fois dans les locaux de l'abonné et dans le central pour que les signaux puissent être correctement transmis à l'ordinateur et au terminal téléphonique (ainsi qu'aux réseaux correspondants).

2.2.3	Flux binaire: il s'agit d'une couche de dégroupage plus élevée, où il y a moins de contact physique entre l'opérateur historique et les autres opérateurs agréés. L'opérateur historique installe et exploite le réseau entre les locaux de l'abonné et le multiplexeur DSLAM, et fournit un faisceau de canaux (généralement STM-1) aux OLO. Ce type de dégroupage est souvent associé à un service de transport (liaison de raccordement) vers le point de connexion le plus proche des OLO.

2.2.4	Partage des locaux: très souvent, l'opérateur détenteur d'une licence voudra (ou devra) louer une partie du central de l'opérateur historique afin d'y installer ses équipements. La figure du § 2.2 représente une zone commune type à l'intérieur du central, le multiplexeur DSLAM de l'OLO y étant installé. En raison d'un éventuel manque d'espace, il existe différents types de partage des locaux. Si certains OLO veulent (ou doivent) utiliser la même pièce (ou cage), il s'agit d'un "partage intérieur des locaux". Un "partage virtuel des locaux" a lieu lorsque le multiplexeur DSLAM est acheté par l'opérateur titulaire d'une licence mais qu'il est installé et exploité par l'opérateur historique. S'il n'y a pas de place dans le bâtiment, les équipements doivent être installés à l'extérieur ("partage extérieur des locaux") dans un autre bâtiment ou dans des enceintes situées sur un parc de stationnement. On se trouve en présence d'une situation particulière lorsqu'un multiplexeur DSLAM distant extérieur est nécessaire (voir le paragraphe suivant).

2.2.5	Multiplexeur DSLAM distant extérieur: c'est la situation la plus difficile, qui exige des solutions techniques critiques. Lorsqu'un réseau comprend des éléments de concentration (ou de commutation) distants situés dans des coffrets le long des boucles en cuivre, il peut être nécessaire de relier ces éléments au réseau de l'opérateur détenteur d'une licence. En général, il n'y a pas de place pour le partage des locaux et les éléments sont situés dans un environnement agressif. Cette connexion peut être très difficile à réaliser car il est possible que les équipements des deux opérateurs doivent pouvoir accepter des câbles de raccordement extérieurs et/ou il est nécessaire de disposer d'un espace intérieur pour installer le multiplexeur DSLAM de l'opérateur sous licence. Une autre solution peut consister à insérer des cartes de circuits imprimés compatibles dans l'équipement distant de l'opérateur historique et à faire en sorte que ce dernier achemine les signaux vers le point de connexion le plus proche de l'autre opérateur. L'accès physique est un autre problème qui doit être résolu de manière adéquate en raison des questions de sécurité. Une attention particulière devrait être accordée aux signaux acheminés par le câble reliant le central et les locaux de l'abonné. Ils peuvent perturber les autres services déjà fournis par le biais du même câble car ils peuvent être plus puissants que les autres signaux au point d'insertion.

2.2.6	Sous-boucle: dans des situations particulières, généralement dans les boucles en cuivre de grande longueur, des parties de la boucle locale sont louées indépendamment les unes des autres. Les différents éléments de la sous-boucle normalement disponibles sont les lignes d'alimentation ainsi que les éléments de distribution et de concentration. Les problèmes et solutions sont comparables à ceux qui sont indiqués pour le multiplexeur DSLAM distant extérieur.

## 2.3	Abréviations

Ce paragraphe indique uniquement à quoi correspondent les abréviations utilisées dans le présent questionnaire, telles qu'elles figurent dans la base de données SANCHO de l'UIT (http://www.itu.int/sancho). On trouvera la signification de chaque terme dans d'autres documents de l'UIT ou d'un autre organe de normalisation pertinent.

| 2B1Q | Code en ligne 2 éléments binaires 1 symbole quaternaire (2 binary 1 quaternary line code) |
| --- | --- |
| ADSL | Ligne d'abonné numérique asymétrique (asymmetric digital subscriber line) |
| AMI | Code bipolaire (alternate mark inversion code) |
| CAP | Modulation d'amplitude et de phase sans porteuse (carrierless amplitude and phase modulation) |
| CO | Central (central office) |
| DSLAM | Multiplexeur d'accès à la ligne d'abonné numérique (digital subscriber line access multiplexer) |
| E1/T1 | Niveau 1 de signal numérique à 2 Mbit/s/1,5 Mbit/s (2 mbps/1.5 mbps digital signal level 1) |
| EMC | Compatibilité électromagnétique (electro magnetic compatibility) |
| EMI | Perturbation électromagnétique (electro magnetic interference) |
| FTTC | Fibre jusqu'au point de concentration (fibre to the curb) |
| FTTH | Fibre jusqu'au domicile (fibre to the home) |
| HDB3 | Code bipolaire à haute densité d'ordre 3 (high density bipolar 3 code) |
| HDF | Répartiteur de transfert (handover distribution frame) |
| HDSL | Ligne d'abonné numérique à grand débit (high bit rate digital subscriber line) |
| MDF | Répartiteur principal (main distribution frame) |
| NE | Elément de réseau (network element) |
| NTP | Point de terminaison de réseau (network termination point) |
| ODF | Répartiteur optique (optical distribution frame) |
| OLO | Autre opérateur détenteur d'une licence (other licensed operator) |
| PoP | Point de connexion (point of presence) |
| POTS | Service de téléphonie classique (plain old telephone service) |
| RNIS | Réseau numérique à intégration de services |
| RTPC | Réseau téléphonique public commuté |
| SDSL | Ligne d'abonné numérique symétrique (symmetric digital subscriber line) |
| SHDSL | Ligne d'abonné numérique à grand débit sur paire unique (single pair high speed digital subscriber line) |
| SSDSL | Ligne d'abonné numérique symétrique synchronisée (synchronized symmetrical digital subscriber line) |
| STM | Mode de transfert synchrone (synchronous transport module) |
| UADSL | Ligne d'abonné numérique asymétrique universelle (universal asymmetric digital subscriber line) |
| UNE | Dégroupage d'éléments de réseau (unbundling of network elements) |
| VDSL | Ligne d'abonné numérique à très haut débit (very high-speed digital subscriber line) |
| xDSL | Tout type de système de ligne d'abonné numérique (any of the various types of digital subscriber line systems) |

# 3	Questions de réglementation

Des réglementations différentes peuvent donner lieu à des solutions techniques différentes et, étant donné que le calendrier de mise en oeuvre de la réglementation relative au dégroupage varie d'un pays à un autre, nous avons inclus certaines questions pour garantir la cohérence des réponses reçues. Si certaines questions ne s'appliquent pas à votre pays ou s'y appliquent dans un sens différent, veuillez l'indiquer au point 3.4. Il est possible de répondre à de nombreuses questions même si le dégroupage n'est pas encore mis en oeuvre.

3.1	Date de mise en oeuvre du dégroupage (indiquez les dates, passées ou futures, fixées par les organismes de réglementation pour le début de chaque type de dégroupage, ou cochez la colonne appropriée)

| TYPE DE DEGROUPAGE | FACULTATIF | OBLIGATOIRE | NE SERA PAS APPLIQUE | N/D* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dégroupage total | / / | / / | [ ] | [ ] |
| Partage de ligne | / / | / / | [ ] | [ ] |
| Flux binaire | / / | / / | [ ] | [ ] |
| Partage des locaux | / / | / / | [ ] | [ ] |
| Sous-boucle | / / | / / | [ ] | [ ] |
| Eléments de réseaux optiques | / / | / / | [ ] | [ ] |
| * Renseignement non disponible |  |  |

3.2	Nombre d'opérateurs de télécommunication partageant le même élément de réseau (cochez une seule option)

| NOMBRE D'OPERATEURS |  |
| --- | --- |
| Aucun (pas de dégroupage) | [ ] |
| Deux | [ ] |
| Trois | [ ] |
| Quatre | [ ] |
| Plus de quatre | [ ] |

3.3	Accès partagé aux bases de données concernant les abonnés et les éléments de réseau (cochez une seule option)

| BASES DE DONNEES PARTAGEES |  |
| --- | --- |
| Aucune | [ ] |
| Abonnés | [ ] |
| Eléments de réseau | [ ] |
| Les deux | [ ] |

3.4	Autres informations sur la réglementation (indiquez toute autre information utile relative à la réglementation)

(

# 4	Topologie

4.1	A quel endroit du réseau la connexion entre les équipements de l'opérateur historique et des OLO peut-elle être effectuée? (indiquez si la connexion est obligatoire ou facultative)

4.1.1	A l'intérieur des bâtiments

(

4.1.2	A l'extérieur des bâtiments

(

# 5	Questions techniques

## 5.1	Relations entre les opérateurs de télécommunication

5.1.1	Questions de sécurité (indiquez les principales règles relatives à chaque sujet)

5.1.1.1	Sécurité physique

(

5.1.1.2	Incendie

(

5.1.1.3	Sécurité électrique

(

5.1.1.4	Compatibilité électromagnétique/perturbations électromagnétiques

(

5.1.2	Accès aux bases de données: consultations, insertions et modifications (cochez les cases pertinentes)

| TYPE D'ACCES |  |
| --- | --- |
| Effectué par l'opérateur historique | [ ] |
| Effectué par l'OLO sur le site de l'opérateur historique | [ ] |
| Effectué par l'OLO par le biais de l'interface web | [ ] |
| Effectué par l'OLO par le biais d'une autre interface distante (par exemple, numérotation) | [ ] |

5.1.3	Interfaçage des opérateurs sur le lieu de connexion (indiquez les principales solutions techniques adoptées dans chaque partie du réseau)

5.1.3.1	Répartiteur principal

(

5.1.3.2	Coffrets ou boîtiers

(

5.1.3.3	Au-dessus du sol

(

5.1.3.4	Pleine terre

(

5.1.3.5	Regard

(

5.1.3.6	Locaux de l'abonné

(

## 5.2	Questions relatives aux câbles et à la gestion du spectre

5.2.1	Caractéristiques des câbles liées à la transmission de données à haut débit (Utilisez des subdivisions s'il y a plusieurs câbles par catégorie)

5.2.1.1	Câbles au-dessus du sol

(

5.2.1.2	Conduits

(

5.2.1.3	Câbles pleine terre

(

5.2.1.4	Câbles internes (à l'exception des câbles de raccordement)

(

5.2.1.5	Câbles de raccordement (internes et externes)

(

5.2.2	Types de connecteurs utilisés dans les câbles (secs, remplis de gelée, autres)

(

5.2.3	Qualification de la paire en cuivre (procédures, règlement des conflits, etc.)

(

5.2.4	Conditionnement de la paire en cuivre (procédures, règlement des conflits, etc.)

(

5.2.5	Taux d'occupation par câble (nombre de paires utilisées pour chaque technique divisé par le nombre total de paires du câble. Si possible, indiquez les valeurs pour les boucles courtes, moyennes et longues)

5.2.5.1	RNIS

(

5.2.5.2	HDSL

(

5.2.5.3	ADSL (G.lite; plein débit)

(

5.2.5.4	SDSL

(

5.2.5.5	E1/T1

(

5.2.5.6	Autres (SHDSL, SSDSL, etc. Veuillez décrire)

(

5.2.6	Techniques utilisées (nombre de lignes utilisées pour chaque technique)

5.2.6.1	RTPC - nombre de lignes

(

5.2.6.2	Systèmes à gain de paires - nombre de lignes physiques; nombre de lignes virtuelles; gamme de fréquences; protocole (par exemple, AMI)

(

5.2.6.3	RNIS - nombre de lignes; protocole

(

5.2.6.4	xDSL - nombre de lignes; type (HDSL; ADSL; SDSL, etc.); protocole (par exemple, HDB3, 2B1Q, CAP)

(

5.2.6.5	E1/T1 - nombre de lignes

(

5.2.6.6	Autres systèmes (Veuillez décrire)

(

5.2.7	Techniques simultanées autorisées (xDSL, RNIS, E1/T1, système de gain à paires, RTPC, autres)

(

5.2.8	Nombre de boucles dégroupées au moyen d'un dégroupage total, du partage de lignes et du flux binaire (nombre de lignes par type de dégroupage; pourcentage du nombre total de lignes installées)

(

5.2.9	Installation et maintenance (pour plusieurs opérateurs dans le même élément de réseau)

5.2.9.1	Procédures

(

5.2.9.2	Délais

(

5.2.9.3	Responsabilités

(

5.2.10	Garantie de l'intégrité du réseau (obligations en matière de QS, de confidentialité et de fiabilité)

(

5.2.11	Mise en oeuvre de nouvelles techniques et topologies (évolution du réseau et questions y afférant, par exemple, FTTH et FTTC)

(

5.2.12	Procédure de règlement des conflits (en cas de désaccord entre deux opérateurs)

(

## 5.3	Questions relatives au partage des locaux

5.3.1	Topologies adoptées (emplacement du réseau où le partage des locaux est autorisé)

5.3.1.1	A l'intérieur du central (partage type, partage intérieur, partage virtuel)

(

5.3.1.2	A l'extérieur du central (partage à distance, extérieur)

(

5.3.2	Solutions techniques (manière dont les équipements sont physiquement installés et reliés)

5.3.2.1	A l'intérieur du central

(

5.3.2.2	A l'extérieur du central

(

5.3.3	Autres systèmes (Veuillez décrire)

(

# 6	Réseaux optiques

Si le dégroupage des éléments de réseaux optiques est autorisé, veuillez répondre aux questions suivantes. D	ans le cas contraire, passez à la section suivante.

## 6.1	Interconnexions ou points de démarcation entre des réseaux distincts

Lorsque les opérateurs ont des réseaux physiquement séparés, ils doivent les connecter en certains endroits. Ces connexions sont souvent appelées points de démarcation ou interconnexions des réseaux.

6.1.1	Où les réseaux sont-ils physiquement reliés: aux répartiteurs optiques (ODF); aux noeuds extérieurs (boîtiers, coffrets, etc.); au boîtier de raccordement de l'abonné; autre endroit?

(

6.1.2	Quelle méthode de raccordement des fibres doit être utilisée: épissures permanentes (fusion ou procédé mécanique); connecteur optique; autre méthode?

(

## 6.2	Partage des câbles et fibres optiques

6.2.1	En cas de partage des fibres, indiquez: comment l'architecture de réseau est conçue pour autoriser le partage de réseau; si les fibres sont louées aux OLO, combien d'OLO différents peuvent partager le même câble; etc.

(

6.2.2	Si des fibres à ruban sont utilisées, indiquez: si les fibres sont attribuées ruban par ruban; si les rubans sont partagés fibre par fibre; si la largeur de bande est partagée dans la même fibre à l'intérieur du ruban (par exemple à différentes longueurs d'ondes); autre système.

(

6.2.3	En cas de partage des câbles, indiquez: si les fibres sont partagées dans le même câble; si des éléments de câble distincts sont attribués par opérateur (par exemple attribution des fibres tube par tube); si les fibres sont partagées dans le même élément de câble (par exemple partage des fibres dans le même tube à configuration lâche); si la largeur de bande est partagée dans la même fibre (par exemple à différentes longueurs d'ondes ou bandes de fréquences par opérateur); autre système.

(

## 6.3	Partage de l'infrastructure

6.3.1	A l'intérieur: le bâtiment comprend des pièces distinctes; les opérateurs utilisent la même pièce, mais des répartiteurs optiques (ODF) distincts; ont un accès partagé au même ODF; ont un accès partagé aux mêmes tiroirs d'un ODF; autre système.

(

6.3.2	Infrastructure civile: les opérateurs utilisent des conduits, des trous d'inspection et des regards séparés; des conduits séparés et des regards/trous d'inspection partagés; des conduits partagés; autre système.

(

6.3.3	Noeuds extérieurs: l'accès aux noeuds de réseau n'est pas autorisé pour les autres opérateurs; les opérateurs ont un accès partagé aux boîtiers/enceintes; l'accès aux circuits des différents opérateurs sera séparé physiquement et restreint; les circuits sont physiquement séparés, mais l'accès aux différents circuits n'est pas restreint; les fibres des différents opérateurs peuvent se trouver dans les mêmes plateaux ou éléments de platine d'assemblage; autre système.

(

## 6.4	Autres informations relatives au dégroupage d'éléments de réseaux à fibres optiques

(

# 7	Problèmes signalés (indiquez les principaux problèmes rencontrés et, le cas échéant, la manière dont ils ont été résolus)

## 7.1

(

# 8	Informations additionnelles (toute autre information pertinente)

## 8.1

(

______________

# Text boxes

D

i

v

i

s

e

u

r

s

DSLAM

(OLO)

DSLAM 
(opérateur historique)

Réseau

de l'OLO

Réseau de

l'opérateur

historique

Bande

supérieure

Bande

inférieure

Bande

supérieure

Bande

inférieure

((

(

(

(

(

(

(

((

### Full unbundling

### Partage de lignes

Flux

binaire

(

(

Boucle locale

Boucle

locale

Boucle locale

((

((

M D F

CENTRAL DE L'OPERATEUR HISTORIQUE

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Zone commune