#### Guatemala (indicatif de pays +502)

##### Communication du 15.IX.2006:

La Superintendencia de Telecomunicaciones, Guatemala, annonce que le nouveau plan de numérotage national (NNP – National Numbering Plan) suivant est en vigueur au Guatemala.

•	Introduction

Le plan de numérotage pour la République du Guatemala est divisé en deux grandes catégories: les numéros géographiques et les numéros non géographiques.

Parmi ces derniers figurent les séries de numéros de trois (3), quatre (4) et onze (11) chiffres ainsi que les numéros qui commencent par les indicatifs nationaux de destination (NDC – National Destination Code) servant à identifier les services mobiles.

Parmi les numéros géographiques figurent ceux qui commencent par les indicatifs nationaux de destination (NDC) servant à identifier les services fixes.

Parmi les numéros à trois (3) chiffres figurent ceux qui sont attribués aux services d'assistance publique et les codes de l'opérateur. Les numéros à quatre (4) chiffres sont attribués aux services d'information du gouvernement, aux organisations à but non lucratif, à l'information et à l'assistance d'entités commerciales et aux codes de l'opérateur. Ils servent également à identifier certains services et certains utilisateurs finals de télécommunications.

Les principales séries de numéros sont décrites dans le tableau ci-dessous:

| 00 | Préfixe pour les appels vers l'étranger |
| --- | --- |
| 01XXX | Réservé pour une utilisation ultérieure |
| 10X | Réservé pour une utilisation ultérieure |
| 11X | Utilisé pour les services universels publics/l'assistance publique. Il s'agit d'un numéro unique qui regroupe des services similaires comme le numéro d'appel d'urgence universel qui donne accès aux services de la police, des pompiers, des ambulances et d'autres entités fournissant des services d'urgence sans but lucratif |
| 12X | Identifie les services d'assistance publique (urgences) |
| 13X | Utilisé pour sélectionner le code de l'opérateur du réseau commercial |
| 14X | Utilisé pour sélectionner le code de l'opérateur du réseau commercial |
| 145X | Utilisé pour sélectionner le code de l'opérateur du réseau commercial |
| 1459 XXX | Utilisés pour le service «Pays direct» |
| 15XX | Identifie les services d'information des entités du gouvernement et d'autres organisations à but non lucratif |
| 16X | Utilisé pour sélectionner le code de l'opérateur du réseau commercial |
| 17XX | Identifie les services de publicité, d'information et d'assistance ainsi que les services offerts par différentes entités commerciales |
| 18XX XXX XXXX | Services de taxation à l'arrivée |
| 1800 XXX XXXX | Service international de taxation à l'arrivée |
| 1801 XXX XXX | Service national de taxation à l'arrivée |
| 19XX XXX XXXX | Services de taxation au départ |
| 1900 XXX XXXX | Services internationaux de taxation spéciale au départ |
| 1901 XXX XXXX | Services nationaux de taxation spéciale au départ |

###### Indicatifs nationaux de destination (NDC) et numéros pour les abonnés

| De | A | Opérateur | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| (2) 000 0000 | (2) 199 9999 | Téléphonie fixe, zone métropolitaine | Réservé |
| (2) 200 0000 | (2) 999 9999 | Téléphonie fixe, zone métropolitaine |  |
| (4) 000 0000 | (4) 999 9999 | Télécommunications mobiles |  |
| (5) 000 0000 | (5) 999 9999 | Télécommunications mobiles |  |
| (6) 000 0000 | (6) 199 9999 | Téléphonie fixe, zone métropolitaine suburbaine | Réservé |
| (6) 200 0000 | (6) 999 9999 | Téléphonie fixe, zone métropolitaine suburbaine |  |
| (7) 000 0000 | (7) 199 9999 | Téléphonie fixe, zone interurbaine | Réservé |
| (7) 200 0000 | (7) 859 9999 | Téléphonie fixe, zone interurbaine |  |
| (7) 860 0000 | (7) 866 9999 | Téléphonie rurale |  |
| (7) 867 0000 | (7) 868 9999 | Téléphonie fixe, zone interurbaine |  |
| (7) 869 0000 | (7) 869 9999 | Téléphonie rurale |  |
| (7) 870 0000 | (7) 999 9999 | Téléphonie fixe, zone interurbaine |  |
| (3) ABC XXXX |  |  | Réservé |
| (8) ABC XXXX |  |  | Réservé |
| (9) ABC XXXX |  |  | Réservé |

•	Classification des numéros

Regroupement des numéros – Le plan national de numérotage (NNP) est divisé en deux catégories: les numéros géographiques et les numéros non géographiques. Il est donc nécessaire d'identifier les services selon leur nature.

–	Numéros non géographiques

Il s'agit des numéros qui n'associent pas un service, un utilisateur ou un terminal téléphonique à une zone géographique. Ces numéros sont les suivants:

(a)	Numéros qui commencent par le chiffre 1 et qui identifient différents services de téléphonie, notamment:

•	les services d'assistance publique (11X et 12X),

•	le code de l'opérateur (13X, 14X, 145X, 16X),

•	le code de l'opérateur pour le service «Pays direct» (1459 XXX),

•	les services d'information et d'assistance des entités du gouvernement et des organisations à but non-lucratif (15XX),

•	les services commerciaux (17XX),

•	les services de taxation spéciale (1-8XX XXX XXXX et 1-9XX XXX XXXX).

(b)	Numéros attribués aux services de télécommunication mobiles identifiés par les indicatifs nationaux de destination (NDC) 5 et 4, ou par tout autre indicatif national de destination (NDC) qui serait défini par la SIT. Leur structure est la suivante:

| Indicatif national de destination | Numéro d'abonné |
| --- | --- |
| 5 | ABC XXXX |
| Numéro national |

| Indicatif national de destination | Numéro d'abonné |
| --- | --- |
| 4 | ABC XXXX |
| Numéro national |

–	Numéros géographiques

Il s'agit des numéros attribués aux services de télécommunication fixes, identifiés par les indicatifs nationaux de destination (NDC) 2, 6 et 7, suivant la zone géographique, ou par tout autre indicatif national de destination (NDC) qui serait défini par la SIT, conformément à ce qui suit:

•	Zones géographiques

–	Zone métropolitaine: cette zone est identifiée par l'indicatif national de destination (NDC) 2, conformément au tableau suivant:

| Indicatif national de destination | Numéro d'abonné |
| --- | --- |
| 2 | ABC XXXX |
| Numéro national |

La zone métropolitaine comprend la municipalité de Guatemala et une partie de certaines municipalités du département de Guatemala.

–	Zone métropolitaine suburbaine: cette zone est identifiée par l'indicatif national de destination (NDC) 6, conformément au tableau suivant:

| Indicatif national de destination | Numéro d'abonné |
| --- | --- |
| 6 | ABC XXXX |
| Numéro national |

La zone métropolitaine suburbaine comprend les zones des municipalités de Guatemala qui ne font pas partie de la zone métropolitaine.

–	Zone interurbaine: cette zone est identifiée par l'indicatif national de destination (NDC) 7, conformément au tableau suivant:

| Indicatif national de destination | Numéro d'abonné |
| --- | --- |
| 7 | ABC XXXX |
| Numéro national |

La zone interurbaine comprend les départements de: Quetzaltenango, Huehuetenango, El Quiché, Totonicapán, Sololá, San Marcos, Retalhuleu, Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Suchitepéquez, El Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Alta Verapaz et Baja Verapaz.

•	Structure du numéro

–	Numéro international

La structure actuelle du numéro international est définie dans la Recommandation UIT-T E.164. Conformément à cette définition, le numéro international est composé de 15 chiffres au maximum, dont 15 – n chiffres peuvent être utilisés pour le plan de numérotage national (NNP), «n» étant le nombre de chiffres correspondant à l'indicatif de pays (CC – Country Code). L'indicatif de pays attribué au Guatemala est le 502. Par conséquent, on dispose de 12 chiffres pour les numéros nationaux. La structure du numéro international vers le Guatemala est la suivante:

| Indicatif de pays | Numéro national |
| --- | --- |
| 502 | Indicatif national de destination ABC XXXX |
| Numéro international |

–	Préfixe international

Pour les utilisateurs au Guatemala, le préfixe international est le «00» (appel longue distance international automatique de l'opérateur présélectionné).

–	Numéro national de l'abonné

Conformément à la Recommandation UIT-T E-164, sa structure est la suivante:

| NDC | ABC XXXX |
| --- | --- |
| Indicatif national de destination du numéro d'abonné |

Le présent plan couvre les numéros nationaux géographiques et non géographiques.

Numéros destinés aux communications mobiles dans le secteur maritime – Conformément aux normes internationales établies par l'UIT, un «code d'identification de station de navire» est composé de 9 chiffres, comme suit:

M I D XXX 0 0 0, où:

MID (Maritime Identification Digits): représente les trois chiffres d'identification maritime de chaque pays. Pour le Guatemala il s'agit du 332.

XXX: correspond aux trois chiffres d'identification du navire sous pavillon de la République du Guatemala. Compris entre 0 et 9, ils commencent à être attribués par les entités autorisées de chaque pays.

000: sont les trois derniers chiffres qui font partie du code d'identification de la station de navire.

La structure des numéros pour ces services est la suivante:

| Indicatif de pays | Identification du navire |
| --- | --- |
| 332 | XXX 000 |
| Numéros destinés aux communications mobiles dans le secteur maritime |

Contact:

Mr Elmer Menéndez
Gerencia de Regulación de Telefonía
Superintendencia de Telecomunicaciones
Edificio Murano Center, Nivel 16
14 Calle 3-51, Zona 10
CIUDAD DE GUATEMALA 01010
Guatemala
Tél:	+502 2366 5880
Fax:	+502 2366 5892
E-mail:	emenendez@sit.gob.gt