RECOMMANDATION  UIT-R  BR.1375-1*

Enregistrement de la télévision à haute définition (TVHD)

(Question UIT-R 108/11)

(1998-2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le format de prise de vues de TVHD désormais recommandé est le format d'image commun à 1 080  1 920 pixels carrés;

b)	que le service de radiodiffusion numérique de programmes de TVHD se développe et que, dans de nombreux pays, plusieurs services sont exploités ou en projet;

c)	que des magnétoscopes ayant différents formats analogiques et numériques d'enregistrement sur bande de la TVHD ont été mis au point;

d)	que de nombreux pays disposent d'importantes archives de programmes de TVHD précieuses et irremplaçables enregistrées sous des formats de signal définis dans la Partie 1 de la Recommandation UIT-R BT.709;

e)	que les formats d'enregistrement analogique de programmes de TVHD sur bobine sont maintenant considérés comme obsolètes pour la production de programmes, mais que les programmes déjà enregistrés sous ces formats sont souvent précieux;

f)	que l'enregistrement numérique de programmes de TVHD est maintenant largement utilisé en production et en post-production;

g)	que plusieurs types d'équipements d'enregistrement numérique de TVHD sont aujourd'hui disponibles, lesquels diffèrent par le support et le format d'enregistrement ou par le modèle de magnétoscope (par exemple: présence ou absence de compression de débit binaire, bande ou cassette, caméra à magnétoscope intégré ou externe, etc.);

h)	que les techniques de compression du débit binaire à transformation en cosinus discrète (DCT) et à codage de longueur variable (VLC) sont très efficaces pour l'enregistrement des programmes de TVHD dont le débit de données est supérieur à 1 Gbit/s;

j)	que l'amélioration des caractéristiques opérationnelles et de l'ergonomie des magnétoscopes numériques de TVHD est telle que ces équipements peuvent être non seulement utilisés en studio mais également en extérieur tout aussi facilement que les magnétoscopes conventionnels;

k)	que les caméras de TVHD équipées de dispositifs de prises de vues CCD à 2 millions de pixels et de circuits VLSI de traitement numérique du signal peuvent permettre d'obtenir des images de TVHD de haute qualité tout en offrant les mêmes possibilités d'exploitation que les caméras conventionnelles et en étant aussi compactes;

l)	que l'utilisation de formats à 24 images permettra de compléter et d'augmenter la production de films,

recommande

1	d'utiliser de préférence l'enregistrement numérique TVHD pour le tournage et la production ainsi que pour le stockage de programmes de TVHD dans le cadre de l'échange de programmes;

2	de transférer, de préférence, les enregistrements analogiques sur bande de TVHD sur un format d'enregistrement numérique pour le post-traitement et l'archivage;

3	de préférer pour l'enregistrement de TVHD, le Format d'image commun à 1 080  1 920 spécifié dans la Partie 2 de la Recommandation UIT-R BT.709, les autres formats d'image spécifiés dans la Partie 1 de la Recommandation précitée conservant leur intérêt, en particulier lorsqu'il s'agit de réutiliser des programmes de TVHD archivés;

4	d'enregistrer, de préférence, les programmes de TVHD destinés à être soumis à un post-traitement important et complexe, sous un format numérique sans perte par compression et d'enregistrer, de préférence, les programmes de TVHD destinés à un post-traitement limité ou nul sous un format numérique, éventuellement avec une compression limitée.

NOTE 1 – L'Annexe 1, contient des tableaux dans lesquels figurent les spécifications des dispositifs d'enregistrement disponibles sur le marché pour la production de programmes dans les formats de TVHD définis dans la dernière version de la Recommandation UIT-R BT.709.

ANNEXE  1

Les Tableaux 1 à 6 décrivent les principales caractéristiques et spécifications des dispositifs de stockage de programmes de TVHD disponibles.

Tableau 1: Magnétoscope pour 1125/60 (59.94) – Présentation

Tableau 2: Enregistreur à disques pour 1125/60 (59.94) – Présentation

Tableau 3: Magnétoscope numérique de TVHD pour 1125/60 (59.94) – Détails

Tableau 4: Magnétoscope pour 1125/50, 1250/50 – Présentation

Tableau 5: Magnétoscope numérique de TVHD pour 1125/50, 1250/50 – Détails

Tableau 6: Magnétoscope analogique de TVHD pour 1125/60 – Détails

TABLEAU  1

Magnétoscope pour 1125/60 (59.94) – Présentation

| Numérique/analogique | Numérique | Analogique |
| --- | --- | --- |
| Avec compression/sans compression | Compression | Sans compression |  |
| Type de support | Cassette | Cassette | Bobines | Cassette |
| Format | A | B | C | D | D6 | C 1 pce (mod) | UNIHI |
| Appellation commerciale(1) | HDCAM(2) | HD-D5 | DVCPRO HD | D-9 HD | GBR, DCR | HDD/HDDP | HDV, AU-HD |
| Temps enregistrement/lecture (maximum) | 40/124 min | 23/63/124 min | 46 min | 62 min | 64 min | 96 min | 63 min |
|  | Luminance | 23 MHz | 1920 éch./ligne | 20 MHz |  | 1920 éch./ligne | 20 MHz |
| Spécification vidéo | Chrominance | 7 MHz | 960 éch./ligne | 10 MHz |  | 960 éch./ligne | 7 MHz |
|  | Nombre de lignes | 1080 (1035) | 1080 |  |  |  | 1036 |
|  | Numérique ou analogique | MIC | MIC | MIC |
| Spécification Audio | Nombre de canaux | 4 | 8 | 4/8 | 5 paires stéréo | 8 (Numérique)  1 (Analogique) | 4 |
|  | Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz, 20 bits | 48 kHz, 16 bits | 48 kHz, 20/16 bits | 48 kHz, 20/24 bits | 48 kHz, 16 bits | 48 kHz, 16 bits |
| Données auxiliaires |  |  |  |  |  | 5 lignes d'intervalles de supression verticale |  |
| Support | Taille de la cassette (mm) | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | 125  78 | 188  104 | 366  206 | Bobine 14 pouces | 205  121,5 |
|  | Matériau | Particules métalliques | Particules métalliques | Particules métalliques |
| Exemple d'application | Caméscope | Portable | Caméscope | Platine studio | Platine studio portable |
| Remarques | DCT montage à la trame intratrame/image 1/2 pouce (1/7) | DCT intratrame 1/2 pouce (D5) (1/4) | DCT Intra-image 6,35 mm (1/10) | DCT Intra-image 1/2 pouce (1/10) | Bande de 3/4 de pouce |  | Bande 1/2 pouce |
| MIC: Modulation par impulsion codifiée P: petit, M: moyen, G: gros (1) Chaque Format est indiqué sous son appellation commerciale. (2) HDCAM est un caméscope. Il existe aussi une platine studio. |

TABLEAU  2

Enregistreur à disques pour 1125/60 (59.94) – Présentation

| Numérique/analogique | Numérique | Analogique |
| --- | --- | --- |
| Avec compression/sans compression | Compression | Sans compression | Extractible |
| Manipulation | Extractible | (Non extractible) | (Extractible) | Non extractible |  |
| Enregistrement et/ou lecture | Enregistrement et lecture |  |  | Enregistrement et lecture | Lecture seule | Enregistrement unique | Enregistrement et lecture |
| Format | MO |  |  | HDD (RAID) | Optique | Oscillation | MO |
| Appellation commerciale(1) |  |  |  |  | HDL-2000 | HDL-5800 |  |
| Temps enregistrement/lecture | 32 min |  |  |  | 15 min (CLV) | 20 min (CLV) |  |
|  | Luminance | 44,55 MHz, 8 bits |  |  |  | 20 MHz |  |
| Spécification vidéo | Chrominance | 14,85 MHz, 8 bits |  |  |  | 6 MHz |  |
|  | Nombre de lignes | 1088 |  |  |  |  |  |  |
|  | Numérique ou analogique | MIC |  |  |  | MIC |  |
| Spécification audio | Nombre de canaux | 4 |  |  |  | 2 |  |
|  | Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz, 20 bits |  |  |  | 48 kHz, 16 bits |  |
| Données auxiliaires | 256 Koctets/ image |  |  |  |  |  |  |
| Support | Taille de la cassette (mm) | 300 |  |  |  | 300 |  |
|  | Matériau | Revêtement magnétique |  |  |  | Revêtement aluminium | Revêtement alliage |  |
| Remarques | Intratrame Disque double face 94 Mbits/s |  |  |  | Monoface |  |
| CLV: Vitesse linéaire constante (constant linear velocity) MO: Magnéto-optique HDD (RAID): Disque dur (Redundant array of inexpensive disks) (1) Chaque Format est indiqué sous son appellation commerciale. |

TABLEAU  3

Magnétoscope numérique de TVHD pour 1125/60 (59.94) – Détails

| Format | 1 pouce | D-6 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appellation commerciale(1) | HDD/HDDP | GBR, DCR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD | D-9 HD |
| Fréquence d'échantil-lonnage | Vidéo (MHz) | 74,25 |
|  | Audio (kHz) | 48 |
| Quantification | Vidéo (bits) | 8 | 10/8 | 8 |
|  | Audio (bits) | 20 | 20/24 | 20 | 16 | 20/16 |
| Nombre de canaux audio | 8 (Numérique)  1 (Analogique) | 10 | 4 | 8 | 4 (20 bits) 8 (16 bits) |
| Compression (vidéo) | – | – | DCT intratrame/ image (1/7)(2) | DCT intratrame (1/4) | DCT intra-image (1/10)(3) |
| Codage de canal | 8-8 map | 8-12 map | S-NRZI | 8-14 map | 24-25 I-NRZI |
| Débit total (Mbit/s) | 1,188 | 1,212 | 185 | 301 | 167 | 198 |
| Débit vidéo (Mbit/s) | 958,5 | 140 | 235 | 100 |
| Nombre de canaux RF d'enregistrement | 8 | 4 (caméscope) /2 (studio) | 4 | 4 (caméscope) /2 (studio) | 4 |
| CCE | Interne | 110, 104 | 227, 211 | 231, 219 | 95, 87 | 85, 77 |
|  | Externe | 64, 60 | 254, 240 | 250, 226 | 128, 120 | 149, 138 |
| Diamètre tambour (mm) | 134,6 | 96,5 | 81,4 | 76,0 | 21,7 | 62 |
| Rotation tambour (t/s) | 120 | 150 | 45 (caméscope) /90 (studio) | 90 | 149,85 (caméscope) /299,70 (studio) | 75 |
| Nombre de pistes (/trame) | 16 | 40 | 6 | 12 | 40/image | 20/image |
| Vitesse de la bande (mm/s) | 805,2 | 497 | 96,8 | 167,228 | 135,28 | 115,474 |
| Pas des pistes (m) | 37 | 22 | 21,7 | 20,0 | 18 | 20,0 |
| Longitude onde minimum (m) | 0,69 | 0,81 | 0,49 | 0,63 | 0,49 | 0,587 |
| Largeur de bande (mm) | 25,4 | 19,01 | 12,65 | 6,35 | 12,65 |
| Matériau | Particules métalliques |
| Hc de la bande (kA/m) | 115 | 127 | 135 | 143 | 184 |  |
| Taille de la cassette (mm) | Bobine de 11,75/14 pouces | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | 125  78 | 188  104 |
| Temps enregistrement (min) | 63/94 | 8/28/64 | 40/124 | 32/63/124 | 46 | 62 |
| CCE: code de correction d'erreur (1) Chaque Format est indiqué sous son appellation commerciale. (2) Préfiltrage horizontal 5/8 et DCT 1/4,4. (3) Préfiltrage horizontal 2/3 et DCT 1/6,6. |

TABLEAU  4

Magnétoscope pour 1125/50, 1250/50 – Présentation

| Numérique/analogique | Numérique |
| --- | --- |
| Avec compression/sans compression | Compression | Sans compression |
| Type de support | Cassette |
| Format | A | B | C | D6 |
| 1125 ou 1250 | 1125/50 |  |  |  |
| Appellation commerciale(1) | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD |  |
| Temps enregistrement/lecture (maximum) | 124 min | 27/75/148 min | 46 min | 64 min |
| Spécification Vidéo | Luminance (MHz) | 23 | 30 | 23 |  |
|  | Chrominance (MHz) | 7 | 15 | 11 |  |
|  | Nombre de lignes | 1080 |  |
| Spécification Audio | Numérique ou analogique | MIC |
|  | Nombre de canaux | 4 | 8 | 5 paires stéréo |
|  | Echantillonnage audio | 48 kHz, 24 bits | 48 kHz, 16 bits |  |
| Données auxiliaires |  |  |  |  |
| Support | Taille de la cassette (min) | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | 125  78 | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 |
|  | Matériau | Particules métalliques |
| Exemple d'application | Caméscope | Portable | Caméscope | Platine studio |
| Remarques | DCT intratrame/ image 1/2 pouce (1/7) Montage à la trame | DCT intratrame 1/2 pouce (1/4) | DCT intra-image 6,35mm (1/6,6) | Bande de 3/4 de pouce |
| (1) Chaque format est indiqué sous son appellation commerciale. |

TABLEAU  5

Magnétoscope numérique de TVHD pour 1125/50, 1250/50 – Détails

| Format |  | D-6 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1125/ 1250 | 1250/50 | 1125/50 |  |  |
| Appellation commerciale(1) |  | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD |
| Fréquence d'échantillonnage | Vidéo (MHz) | 74,25 |
|  | Audio (kHz) | 48 |
| Quantification | Vidéo (bits) | 8 | 8/10 map | 8 |
|  | Audio (bits) | 20/24 | 20 | 24 | 16 |
| Nombre de canaux audio | 10 | 4 | 8 |
| Compression (vidéo) | Sans compression | DCT intra- trame/image (1/7) | DCT intra-trame (1/4) | DCT intra-image (1/10) |
| Codage canaux | 8-12 map | S-NRZI | 8-14 map | 24/25 I-NRZI |
| Débit total (Mbit/s) | 1,212 | 154 | 269 | 167 |
| Débit vidéo (Mbit/s) | 958,5 | 117 | 196 | 100 |
| Nombre de canaux RF d'enregistrement | 8 | 4/2 | 4 | 4 (Caméscope) /2 (Studio) |
| CCE | Externe | 227, 211 | 231, 219 | 95, 87 | 85, 87 |
|  | Interne | 254, 240 | 250, 226 | 128, 120 | 149, 138 |
| Diamètre tambour (mm) | 96,5 | 81,4 | 76,0 | 21,7 |
| Rotation tambour (t/s) | 150 | 37,5/75 | 75 | 150 (Caméscope) /300 (Studio) |
| Nombre de pistes (/trame) | 48 | 6 | 12 | 48/image |
| Vitesse de la bande (mm/s) | 497 | 80,7 | 139,496 | 135,415 |
| Pas de piste (m) | 22 | 21,7 | 20 | 18 |
| Longitude onde minimum (m) | 0,81 | 0,49 | 0,59 | 0,49 |
| Largeur de bande (mm) | 19,01 | 12,65 | 6,35 |
| Matériau | Particules métalliques |
| Hc de la bande (kA/m) | 127 | 132 | 144 | 184 |
| Taille de la cassette (mm) | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | 125  78 |
| Temps enregistrement (min) | 8/28/64 | 48/149 | 27/75/148 | 46 |
| (1) Chaque format est indiqué sous son appellation commerciale. |

TABLEAU  6

Magnétoscope analogique de TVHD pour 1125/60 – Détails

| Format | 1125/60 |
| --- | --- |
| Appellation commerciale(1) | 1 pouce | UNIHI |
| Vidéo | Luminance (MHz) | 20 |
|  | Chrominance (MHz) | 10 | 7 |
| Echantillon audio (kHz) | – | 48 |
| Nombre de canaux audio | 2 canaux analogiques | 4 |
| Nombre de canaux RF d'enregistrement | 4 | 2 |
| Diamètre tambour (mm) | 134,6 | 76 |
| Rotation tambour (t/s) | 60 | 90 |
| Nombre de pistes (/trame) | 4 | 6 |
| Vitesse de la bande (mm/s) | 483 | 119,709 |
| Pas de piste (m) | 89 | 24,8 |
| Largeur de la bande (mm) | 25,4 | 12,650 |
| Matériau |  | Particules métalliques |
| Hc de la bande (kA/m) |  |  |
| Taille de la cassette (mm) | – | 205  121,5 |
| Temps enregistrement (min) | 63 |
| (1) Chaque format est indiqué sous son appellation commerciale. |

# Footnotes

*	La présente Recommandation doit être portée à l'attention de la Commission électrotechnique internationale (CEI).