RECOMENDACIÓN  UIT-R  BR.1725

Tratamiento, restauración y almacenamiento de material de programa
que los organismos de radiodifusión han archivado en forma
de película cinematográfica

(Cuestión UIT-R 92/6)

(2005)

Cometido

La presente Recomendación, sobre tratamiento, restauración y almacenamiento de material de programa que se encuentra en película y almacenado en los archivos de los organismos de radiodifusión, hace referencia a recientes documentos de la UER sobre este tema. Dichos documentos proporcionan amplias orientaciones sobre las tareas de tratamiento, almacenamiento, conservación y restauración de películas cinematográficas.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que una gran cantidad de material de programa de radiodifusión se ha rodado utilizando película;

b)	que, aunque los organismos de radiodifusión transfieren la gran mayoría del material en película a forma digital para la producción y archivo, aún es necesario mantener archivos del material en película original;

c)	que, en algunos casos, los programas terminados se convierten en película a fin de archivar a largo plazo el programa;

d)	que muchos archivos de película actuales están sufriendo degradación debida a las condiciones de almacenamiento y esta degradación podría retrasarse utilizando unos métodos más adecuados de almacenamiento y tratamiento;

e)	que sería muy conveniente y pertinente para los organismos de radiodifusión que mantienen archivos de material de programa en película, que el UIT-R diese algunas orientaciones sobre el almacenamiento y restauración de material de programas en películas basándose en los problemas de índole técnica y económica que experimentan dichos organismos de radiodifusión,

recomienda

1	que los organismos de radiodifusión que mantienen archivos de material de programa en película cinematográfica, consulten el Documento de la UER TECH 3289 – «Preservation and Reuse of Motion Picture Film Material for Television: Guidance for Broadcasters» y su Suplemento 1 para obtener orientaciones y recomendaciones relativas al tratamiento, almacenamiento y métodos de conservación, desde el punto de vista de los requisitos y limitaciones de los organismos de radiodifusión1.

# Footnotes

1 	El Documento de la UER TECH 3289 y su Suplemento 1 pueden descargarse desde la siguiente dirección web de la UER: http://www.ebu.ch/en/technical/publications/tech3000_series/.