RECOMENDACIÓN  648

GRABACIÓN  DIGITAL  DE  SEÑALES  DE  AUDIO

(Cuestión 52/10, Programas de Estudios 52A/10 y 52B/10)

(1986)

Rc. 648

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que la grabación de señales de audio en forma digital sobre banda magnética debe aceptar señales de elevada calidad y ofrecer un margen para el proceso de las mismas;

b)	que para las entidades de radiodifusión supondría una gran ventaja adoptar un formato común a nivel mundial de grabación en cinta de las señales de audio en forma digital, para su utilización en los estudios de radiodifusión;

c)	los estudios de la CEI y otros organismos internacionales sobre grabación de señales de audio en forma digital para aplicaciones profesionales,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que para el intercambio internacional de programas se adopte un formato único de grabaciones en cinta magnética de las señales de audio en forma digital, para fines de la radiodifusión.

2.	Que para todas las aplicaciones que se refieren al intercambio internacional de programas grabados en cinta se utilice una frecuencia de muestreo de 48 kHz.

3.	Que para todas las aplicaciones que se refieren al intercambio internacional de programas grabados en cinta, la codificación tenga una precisión mínima de 16 bits por muestra.