RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1208-1*

Codificación vídeo para la radiodifusión de 
televisión terrenal digital

(Cuestión UIT-R 31/6)

(1995-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se va a introducir la radiodifusión de televisión terrenal digital en las bandas métricas y decimétricas;

b)	que las señales de este servicio pueden ser de calidad convencional, ampliada o de alta definición y tener diferentes formatos de exploración;

c)	que podría ser conveniente la compatibilidad con los formatos de exploración de los sistemas de emisión de televisión convencionales;

d)	que la velocidad binaria máxima disponible queda limitada por la anchura de banda de los canales (6-8 MHz) en las bandas métricas y decimétricas;

e)	que es conveniente que el método de reducción de la velocidad binaria utilizado en las emisiones terrenales esté basado en un algoritmo de codificación genérico;

f)	que es también conveniente la máxima comunidad de concepción entre los sistemas digitales utilizados por los diferentes medios de emisión y de distribución secundaria (por ejemplo, hacia los receptores domésticos);

g)	que en las Recomendaciones UIT-R BT.500, UIT-R BT.710 y UIT-R BT.1129 se especifican los métodos de evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes de televisión,

recomienda

1	que en los sistemas de radiodifusión de televisión terrenal digital se utilicen las normas de codificación vídeo descritas en la Recomendación UIT-T H.262 o en la Norma 13818-2 de la Organización Internacional de Unificación de Normas/Comisión Electrotécnica Internacional (ISO/CEI 13818-2) con las limitaciones que se indican en el Anexo 1. (Véase en Anexo 2 la información que sirvió de base para elaborar esta Recomendación.)

Anexo 1

Las limitaciones indicadas a continuación se aplican a la utilización de la Norma ISO/CEI 13818-2 para los sistemas de radiodifusión de televisión terrenal digital.

# 1	Formatos vídeo

CUADRO  1

Limitaciones del formato vídeo

| horizontal_ size_value (valor de la dimensión horizontal) | vertical_size_value (valor de la dimensión vertical) | aspect_ratio_ information (información de formato de imagen) | frame_rate_code (código de frecuencia de cuadro) | progressive_ sequence (secuencia progresiva) | Formato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1920 | 1152 | 3 | 3, 6 | 1 | A |
| 1920 | 1152 | 3 | 3, 6 | 0 | B |
| 1920 | 1080 | 1, 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1 | C |
| 1920 | 1080 | 1, 3 | 3, 4, 5 | 0 | D |
| 1920 | 1035 | 3 | 4, 5 | 0 | E |
| 1440 | 1152 | 3 | 3, 6 | 0 | F |
| 1280 | 720 | 1, 3 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 | 1 | G |
| 720 | 576 | 2, 3 | 3, 6 | 1 | H |
| 720 | 576 | 2, 3 | 3, 6 | 0 | I |
| 720 | 480 | 2, 3 | 4, 5 | 0 | J |
| 720 | 480 | 2, 3 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 | 1 | K |
| 720 | 483 | 2, 3 | 4, 5 | 0 | L |
| 720 | 483 | 2, 3 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 | 1 | M |
| 704 | 576 | 2, 3 | 3, 6 | 1 | N |
| 704 | 576 | 2, 3 | 3, 6 | 0 | O |
| 704 | 480 | 2, 3 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 | 1 | P |
| 704 | 480 | 2, 3 | 4, 5 | 0 | Q |
| 640 | 480 | 1, 2 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 | 1 | R |
| 640 | 480 | 1, 2 | 4, 5 | 0 | S |
| 352 | 288 | 2, 3 | 3 | 0 | T |

Todos los perfiles son perfiles principales en los que se utiliza nivel alto o principal.

Un formato es un conjunto de valores de limitaciones en cualquier fila horizontal.

## 1.1	Valores codificados del Cuadro 1

aspect_ratio_information	1  muestras cuadradas
(información de 	2  formato de imagen de visualización 4:3
formato de imagen)	3  formato de imagen de visualización 16:9

frame_rate_code	1  23,976 Hz
(código de frecuencia	2  24 Hz
de cuadro)	3  25 Hz
	4  29,97 Hz
	5  30 Hz
	6  50 Hz
	7  59,94 Hz
	8  60 Hz

progressive_sequence	0  exploración entrelazada
(secuencia progresiva)	1  secuencia progresiva

# 2	Colores primarios

Valor colour_primaries (colores primarios) 1 Recomendación UIT-R BT.709 5 Recomendación UIT-R BT.470, Sistemas B, G 7 SMPTE 240M (1987)

# 3	Características de transferencia

Valor transfer_characteristic (características de transferencia) 1 Recomendación UIT-R BT.709 4 Recomendación UIT-R BT.470, Sistema M 5 Recomendación UIT-R BT.470, Sistemas B, G 7 SMPTE 240M (1987)

# 4	Coeficientes matriciales

Valor matrix_coefficients (coeficientes matriciales) 1 Recomendación UIT-R BT.709 4 FCC 5 Recomendación UIT-R BT.470, Sistemas B, G 7 SMPTE 240M (1987)

NOTA 1 – En la Recomendación UIT-R BT.1361 se define un sistema de colorimetría unificada.

Anexo 2

Consideraciones para la elección de un punto de conformidad de la codificación
vídeo del Grupo de Expertos sobre imágenes en movimiento (MPEG-2)
para la radiodifusión de televisión terrenal digital

La familia de normas de codificación vídeo MPEG-2 ofrece un método de codificación y compresión universal para que sea compatible con los diversos requisitos de la radiodifusión, debido a la capacidad de los niveles y perfiles superiores para decodificar los niveles y perfiles inferiores. Por tanto, es posible escoger un nivel y perfil adecuados para un receptor, que permitan decodificar universalmente señales de radiodifusión de televisión de definición convencional (TVDC), de definición mejorada (TVDM) y de alta definición (TVAD). Asimismo, este método ofrecería a los organismos de radiodifusión la flexibilidad necesaria para suministrar diferentes funcionalidades para la TVDC, TVDM y TVAD a fin de satisfacer requisitos y restricciones técnicas y de servicio locales.

La familia de normas MPEG-2 se muestra en el Cuadro 2.

CUADRO  2

Perfiles y niveles MPEG-2

| Niveles | Perfiles |
| --- | --- |
|  | Simple 4:2:0 | Principal 4:2:0 | Ajustabilidad SNR 4:2:0 | Ajustabilidad espacial 4:2:0 | Profesional 4:2:2 |
| Alto 1920  1152 | No definido | 80 Mbit/s | No definido | No definido | 100 Mbit/s |
| Alto-1440 1440  1152 | No definido | 60 Mbit/s | 60 Mbit/s | 60 Mbit/s | 80 Mbit/s |
| Principal 720  576 | 15 Mbit/s | 15 Mbit/s | 15 Mbit/s | 15 Mbit/s | 20 Mbit/s |
| Bajo 352  288 | No definido | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | No definido |
| NOTA 1 – Se admite que a velocidades de compresión muy altas, dependiendo del contexto de la imagen, se pueden producir artefactos visibles. Se puede conseguir una calidad global mejor con un número menor de muestras por línea que pueden ser extraídas por submuestreo. |

Los sistemas para la radiodifusión de televisión terrenal digital que han sido elaborados utilizan el Perfil Principal/Nivel Principal de los servicios TVDC para servicios de radiodifusión de televisión terrenal digital, incluidos los de radiodifusión de televisión multiprogramas. Para los servicios TVAD se ha elegido el Perfil Principal del Nivel Alto.

Para que un receptor de televisión pueda decodificar todos los diversos servicios de televisión mencionados, debe tener la funcionalidad necesaria para aceptar el perfil y el nivel más elevados propuestos para estos servicios. Esto obliga a elegir para el decodificador del receptor de televisión universal el Perfil Principal del Nivel Alto como punto de conformidad en la norma MPEG-2.

Este perfil y nivel pueden decodificar todos los niveles inferiores de este perfil así como todos los niveles de los Perfiles Simple y Principal. Sin embargo, se considera que una funcionalidad con Perfil Simple y Nivel Bajo en todos los Perfiles no será interesante para la radiodifusión. La zona sombreada del Cuadro 2 refleja estas consideraciones.

Como no es obligatorio que el codificador utilice todas las funcionalidades que permite la norma MPEG-2 de Perfil Principal/Nivel Alto, se puede utilizar sólo un subconjunto de la funcionalidades para suministrar TVDC, TVDM o TVAD. Por tanto, es posible prestar servicios de radiodifusión de televisión terrenal digital con diferentes funcionalidades.

La selección de un punto de conformidad para el decodificador vídeo del receptor con un perfil y nivel lo más elevados posible proporciona un alto grado de flexibilidad al organismo de radiodifusión. Un servicio de radiodifusión puede comenzar con una funcionalidad muy modesta y se puede mejorar cuando se requiera sin necesidad de tomar en consideración los receptores ya existentes. También es posible utilizar distintas funcionalidades (que producen calidades diferentes) en función de la hora y la naturaleza del programa.

A continuación se analizan las realizaciones previstas de TVDC, TVDM y TVAD.

TVDC y TVDM

Para la mayoría de las secuencias de programas, se puede conseguir una calidad de TVDC equivalente a PAL, SECAM, o NTSC con la codificación Perfil Principal/Nivel Principal a aproximadamente 5 Mbit/s. Se puede obtener un nivel de calidad adecuado para TVDM en la gama de 9 a 10 Mbit/s.

TVAD

Se consideran diferentes funcionalidades para este servicio en diversos países. Se propone que la implantación de este servicio se lleve a cabo con Perfil Principal/Nivel Alto.

Para mayores informaciones y consideraciones, véase el Apéndice 1 al Anexo 2.

Apéndice 1
al Anexo 2

Consideraciones sobre la norma de decodificación vídeo
para la radiodifusión terrenal digital

Varios países están estudiando seriamente la implantación de la radiodifusión de televisión terrenal digital en un futuro cercano. Diversos países ofrecerán todas o algunas de las posibles calidades de la televisión digital, es decir, TVDC, TVDM y TVAD. Si bien parece haber un consenso general en que los códecs de vídeo se deben ajustar a la familia de normas MPEG-2 de la ISO/CEI, se están examinando diversos perfiles y niveles de esta norma para diferentes calidades de servicios de televisión, y, además, la selección particular de una norma para un determinado servicio.

La World Broadcasting Union ha expresado claramente su firme apoyo al empleo de una norma que permita fabricar un receptor de televisión digital universal capaz de decodificar los servicios de televisión digitales de diversas calidades en cualquier país.

La familia de normas MPEG-2 de la ISO/CEI es un medio ideal para satisfacer este requisito, siempre que se elijan el perfil y el nivel adecuados de esta norma.

El principio de esta familia de normas consiste en definir para cada perfil y nivel ciertas funcionalidades entre un amplio pero limitado conjunto de funcionalidades (elementos de sintaxis).

Las funcionalidades más bajas, que utilizan el menor número de los elementos de sintaxis disponibles, están asociadas con bajos perfiles y bajos niveles. A medida que se pasa de perfiles y niveles bajos a perfiles y niveles más altos, se van agregando cada vez más funcionalidades. En consecuencia, los decodificadores de nivel y perfil más elevados pueden decodificar señales que están en el mismo nivel pero que tienen un perfil inferior, o en un nivel inferior en el mismo perfil o menor. Esta capacidad indica la ventaja de utilizar para el decodificador una norma a un nivel y perfil lo más elevados posible. Como la transmisión, es decir la codificación, se puede efectuar con cualquier funcionalidad menor que la que el decodificador del receptor puede decodificar, el organismo de radiodifusión tiene la libertad de prestar servicios con diferentes calidades y funcionalidades sin estar limitado por las capacidades del receptor. Por tanto, los organismos de radiodifusión podrían prestar servicios que puedan ser modificados (mejorados) con el tiempo, así como ofrecer servicios con distintas funcionalidades en diferentes países. Cuanto menores sean el perfil y el nivel seleccionados para el decodificador del receptor, tanto más limitadas serán las posibilidades de elección de la funcionalidad del servicio que tendrá el organismo de radiodifusión.

Además, teniendo en cuenta que se prevé que los servicios de radiodifusión de televisión terrenal digital comenzarán dentro de pocos años, habrá mejoras en los dispositivos de estado sólido y se esperan reducciones de los costes de los componentes y equipos durante algún tiempo tras la introducción de los servicios. Las normas elegidas deben por tanto permitir mejoras y la evolución en el futuro y no estar limitadas por problemas a corto plazo. Es fundamental que las normas adoptadas sean efectivas durante un largo periodo de tiempo.

# Footnotes

* 	La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2003 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.