RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1299*

Elementos básicos de una familia mundial común de sistemas
de radiodifusión de televisión terrenal digital**

(Cuestión UIT-R 121/11)

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	las numerosas ventajas que ofrece la existencia de normas comunes para la radiodifusión de televisión;

b)	el estado actual de los estudios que se efectúan en diferentes regiones del mundo;

c)	que se han aprobado Recomendaciones UIT sobre sistemas digitales por satélite y de cable;

d)	que en varias regiones del mundo se están preparando especificaciones de sistemas de televisión terrenal digital;

e)	que en diferentes partes del mundo existen regímenes diferentes en materia de reglamentación, comercialización y entrega, y que estos factores, junto con otros, influirán en la elección de los sistemas,

recomienda

que los elementos de una familia mundial común de sistemas de radiodifusión de televisión terrenal digital se ajusten a los siguientes criterios:

# 1	Principios relativos al sistema

1.1	En la máxima medida posible, el sistema terrenal debe tener características comunes con otros sistemas de entrega de televisión digital, como los sistemas por satélite, de cable, etc.

1.2	Los sistemas de radiodifusión deben diseñarse como un «contenedor» capaz de transportar servicios MPEG-2 (MPEG – Grupo de Expertos sobre imágenes en movimiento) u otros servicios de datos de una manera flexible y transparente.

1.3	La estructura del múltiplex debe ser la del tren de transporte MPEG-2.

1.4	Los sistemas deben permitir la multiplexión estadística.

1.5	Junto con otras soluciones debe estudiarse la posibilidad de utilizar un sistema con código externo FEC RS (con corrección de errores en recepción sin canal de retorno, Reed Solomon) y, si se lo considera aceptable, debe tratarse de estudiar la posibilidad de utilizar receptores capaces de decodificar todos los tipos de códigos FEC RS.

1.6	El sistema de base debe ser un sistema monocapa capaz de transportar, por ejemplo, un servicio de televisión de alta definición (TVAD) (por ejemplo, de perfil principal @ alto nivel) o varios servicios de calidad convencional (por ejemplo, de perfil principal @ nivel principal). El número de servicios de calidad convencional por canal dependerá de la calidad requerida, el contenido radiofónico y la utilización de multiplexión estadística.

1.7	Debe preverse la utilización de un sistema con descriptor de información de servicio y encabezamiento.

# 2	Principios relativos a la codificación en la banda de base

2.1	El sistema de codificación de imagen debe utilizar la familia de codificaciones de imagen MPEG-2 y ser capaz de emplear el perfil principal @ nivel principal o superior.

2.2	El sistema de codificación del sonido debe ajustarse al definido en la Recomendación UIT-R BS.1196 (véase la Nota 1).

NOTA 1 – La Recomendación UIT-R BS.1196 preconiza el empleo de la Capa audio II o AC3 de MPEG-2 según la Norma 13818-3 de la Organización Internacional de Unificación de Normas/Comisión Electrotécnica Internacional (ISO/CEI 13818-3). Como estos dos sistemas de codificación son utilizados en todo caso por diferentes medios con formato digital, la existencia de un codificador común sería ventajosa para algunos consumidores.

2.3	El UIT-R debe tratar de establecer requisitos de calidad para el funcionamiento de los sistemas de codificación vídeo y audio. Las especificaciones básicas de la codificación audio y vídeo se refieren únicamente a la sintaxis y dejan margen para mejorar la calidad por medio de mejoras en el diseño del codificador. Deben indicarse los requisitos mínimos en materia de calidad y formularse sugerencias en cuanto a las características recomendadas del codificador.

# 3	Principios relativos a la modulación y la codificación del canal

3.1	La modulación y la codificación del canal deben elegirse de manera tal que permitan aplicar el método de entrega requerido. Son posibles los métodos de entrega basados en el empleo de un solo transmisor por canal (como en la televisión analógica convencional), repetidores en el canal, rellenadores de huecos o redes monofrecuencia en los planos local y regional. Debe utilizarse la multiplexación por división ortogonal de frecuencia (MDOF) u 8-BLR (banda lateral residual) en función, entre otras cosas, del entorno existente en materia de entrega.

# Footnotes

* 	La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2002 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.

** 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones.