RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1306

MÉTHODES  DE  CORRECTION  D'ERREUR,  DE  MISE  EN  TRAME  DES 
DONNÉES,  DE  MODULATION  ET  DE  DIFFUSION  POUR  LA
RADIODIFFUSION  TÉLÉVISUELLE  NUMÉRIQUE
PAR  VOIE  HERTZIENNE  DE  TERRE

(Question UIT-R 121/11)

(1997)

Rec. UIT-R BT.1306

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que certaines administrations mettront en œuvre la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre dans les bandes des ondes métriques et décimétriques dès 1997;

b)	que la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre doit pouvoir s'insérer dans les canaux existants prévus pour la diffusion de la télévision analogique;

c)	qu'il peut être souhaitable d'assurer la transmission simultanée d'une hiérarchie de niveaux de qualité imbriqués (couvrant la télévision à haute définition (TVHD), la télévision à définition améliorée (TVDA) et la télévision à définition normale (TVDN)) sur un seul canal;

d)	qu'il peut être nécessaire pour les systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre de coexister avec les systèmes de télévision analogique existantes pendant une période temporaire;

e)	qu'il existe dans les bandes des ondes métriques et décimétriques de nombreux types de brouillage, dans le même canal, dans le canal adjacent, le bruit d'allumage, les distorsions des signaux dues à la propagation par trajets multiples et à d'autres phénomènes;

f)	qu'une similitude avec les autres supports tels le câble et le satellite pourrait être intéressante au niveau d'un schéma de codage externe;

g)	qu'il est nécessaire que la synchronisation de trame ne soit pas perturbée dans les canaux sujets à des erreurs de transmission;

h)	qu'il est souhaitable que la structure de trame soit adaptée aux canaux ayant différents débits binaires;

j)	que les méthodes de modulation monoporteuse ou multiporteuses peuvent être introduites;

k)	qu'il est souhaitable d'avoir une similitude maximale de caractéristiques entre les systèmes;

l)	qu'il est souhaitable d'avoir une similitude maximale entre les émissions de télévision numérique par voie hertzienne de Terre qui devront coexister avec les émissions de télévision analogiques existantes et celles qui ne le devront pas,

recommande

1	aux administrations souhaitant mettre en place une radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre d'utiliser l'une des familles de techniques de correction d'erreur, de mise en trame, de modulation et de diffusion décrites dans l'Annexe 1.

NOTE 1 – L'Annexe 2 donne des informations préliminaires sur les systèmes en cours de développement et qui peuvent intéresser les administrations ayant des projets à long terme d'introduction de services de télévision numérique par voie hertzienne de Terre. Lorsque le développement de ces systèmes sera achevé, on pourra étudier leur inclusion dans l'Annexe 1.

ANNEXE  1

Le Tableau 1 contient des informations sur les systèmes dont la mise au point était achevée en novembre 1996.

Le Tableau 1a) concerne les systèmes monoporteuse et le Tableau 1b) les systèmes multiporteuses. Les spécifications pour les systèmes A et B se trouvent dans les Appendices 1 et 2.

TABLEAU  1

Caractéristiques des systèmes de transmission de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

(Les systèmes qui avaient déjà fait l'objet de démonstrations en novembre 1996 sont indiqués en gras.
Les extensions proposées de cette famille de systèmes figurent en maigre.)

a) Systèmes monoporteuse

|  | Paramètres | 6 MHz |
| --- | --- | --- |
| 7 MHz | 8 MHz |
| 1 | Largeur de bande utilisée | 5,38 MHz (–3 dB) |
| 6,00 MHz (–3 dB) | 7,00 MHz (–3 dB) |
| 2 | Nombre de porteuses émises | 1 |
| 1 | 1 |
| 3 | Méthode de modulation | 8-BLR |
| 8-BLR | 8-BLR |
| 4 | Fonction de mise en forme du spectre | Facteur de retombée en racine de cosinus surélevé R = 5,8% |
| Facteur de retombée en racine de cosinus surélevé R = 8,3% | Facteur de retombée en racine de cosinus surélevé R = 7,1% |
| 5 | Taux d'occupation des canaux | Voir la Rec. UIT-R BT.1206 |
| – | – |
| 6 | Durée active d'un symbole | 92,9 ns |
| 83,3 ns | 71,4 ns |
| 7 | Durée totale d'un symbole ou d'un segment | 77,3 ms (segment) |
| 69,3 ms (segment) | 59,4 (s (segment) |

| 8 | Durée de transmission d'une trame | 48,4 ms |
| --- | --- | --- |
| 43,4 ms | 37,2 ms |
| 9 | Egalisation de canal |
| 10 | Entrelacement interne |

12

(Flux codés indépendamment entrelacés dans le temps)

24

(Flux codés indépendamment entrelacés dans le temps)

28

| (Flux codés indépendamment entrelacés dans le temps) |
| --- |
| 11 | Code Reed-Solomon (RS) de canal externe | RS (207,187, T = 10) |
| RS (207,187, T = 10) | RS (207,187, T = 10) |
| 12 | Entrelacement externe | Séquence convolutive de 52 segments avec entrelacement d'octets |
| Séquence convolutive de 52 segments avec entrelacement d'octets | Séquence convolutive de 52 segments avec entrelacement d'octets |
| 13 | Randomisation/dispersion d'énergie des données | SBPA à 16 bits |
| SBPA à 16 bits | SBPA à 16 bits |
| 14 | Synchronisation temporelle/ fréquentielle | Synchronisation des segments, porteuse pilote |
| Synchronisation des segments, porteuse pilote | Synchronisation des segments, porteuse pilote |
| 15 | Synchronisation des trames | Oui |
| Oui | Oui |
| 16 | Egalisation des données |

Synchronisation de trame,

PN.511 et 3 ´ PN.63

Synchronisation de trame,

PN.511 et 3 ´ PN.63

Synchronisation de trame,

| PN.511 et 3 ´ PN.63 |
| --- |
| 17 | Identification du mode de transmission | Symbole du mode dans la synchronisation de trame |
| Symbole du mode dans la synchronisation de trame | Symbole du mode dans la synchronisation de trame |
| 18 | Débit net de données | 19,39 Mbit/s |
| 21,62 Mbit/s | 27,48 Mbit/s |
| 19 | Rapport porteuse/bruit dans un canal à bruit blanc gaussien additif | 15,19 dB(1) |
| 15,19 dB | 15,19 dB |

TABLEAU  1 (suite)

b) Systèmes multiporteuses

|  | Paramètres | Multiporteuses 6 MHz (MROF) |
| --- | --- | --- |
| Multiporteuses 7 MHz (MROF) | Multiporteuses 8 MHz (MROF) |
| 1 | Largeur de bande utilisée | 5,64 MHz |
| 6,66 MHz | 7,61 MHz |
| 2 | Nombre de porteuses émises | 1 705 (mode 2k)(2) 6 817 (mode 8k) |
| 1 705 (mode 2k)(2) 6 817 (mode 8k) | 1 705 (mode 2k)(2) 6 817 (mode 8k) |
| 3 | Méthode de modulation | MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-16-MD, MAQ-64-MD(3) |
| MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-16-MD, MAQ-64-MD(3) | MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-16-MD, MAQ-64-MD(3) |
| 4 | Taux d'occupation des canaux |
|  | Voir la Rec. UIT-R BT.1206 | Voir la Rec. UIT-R BT.1206 |
| 5 | Durée active d'un symbole | – 301,889 ms (mode 2k) 1 207,556 ms (mode 8k) |
| – 256 ms (mode 2k) 1 024 ms (mode 8k) | 224 ms (mode 2k) 896 ms (mode 8k) |
| 6 | Espacement des porteuses | 3 312,477 Hz (mode 2k) – 828,119 Hz (mode 8k) |
| 3 906 Hz (mode 2k) – 976 Hz (mode 8k) | 4 464 Hz (mode 2k) 1 116 Hz (mode 8k) |
| 7 | Durée d'un intervalle de garde | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 de la durée active d'un symbole 9,43; 18,87; 37,74; 75,47 ms (mode 2k) 37,74; 75,47; 150,94; 301,89 ms (mode 8k) |
| 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 de la durée active d'un symbole 8, 16, 32, 64 ms (mode 2k ) 32, 64, 128, 256 ms (mode 8k) | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 de la durée active d'un symbole 7, 14, 28, 56 ms (mode 2k ) 28, 56, 112, 224 ms (mode 8k) |
| 8 | Durée totale d'un symbole | 311,32; 320,76; 339,63; 377,36 ms (mode 2k) 1 245,29; 1 283,03; 1 358,50; 1 509,45 ms (mode 8k) |
| 264; 272; 288; 320 ms (mode 2k) 1 048; 1 088; 1 152; 1 280 ms (mode 8k) | 231; 238; 252; 280 ms (mode 2k) 924; 952; 1 008; 1 120 ms (mode 8k) |
| 9 | Durée de transmission d'une trame | 68 symboles MROF. Une super-trame est constituée de 4 trames |
| 68 symboles MROF. Une super-trame est constituée de 4 trames | 68 symboles MROF. Une super-trame est constituée de 4 trames |
| 10 | Code de canal interne |

Code convolutif, taux
initial 1/2 à 64 états.

Perforation aux taux 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Code convolutif, taux
initial 1/2 à 64 états

Perforation aux taux 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Code convolutif, taux
initial 1/2 à 64 états.

| Perforation aux taux 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| --- |
| 11 | Entrelacement interne | Entrelacement de bits, profondeur 126, associé à un entrelacement de symboles (entrelacement fréquentiel) |
| Entrelacement de bits, profondeur 126, associé à un entrelacement de symboles (entrelacement fréquentiel) | Entrelacement de bits, profondeur 126, associé à un entrelacement de symboles (entrelacement fréquentiel) |
| 12 | Code Reed-Solomon (RS) de canal externe | RS (204,188, T = 8) |
| RS (204,188, T = 8) | RS (204,188, T = 8) |
| 13 | Entrelacement externe | Entrelacement convolutif par pseudo-octets, I = 12 |
| Entrelacement convolutif par pseudo-octets, I = 12 | Entrelacement convolutif par pseudo-octets, I = 12 |
| 14 | Randomisation/dispersion d'énergie des données | SBPA |
| SBPA | SBPA |

| 15 | Synchronisation temporelle/fréquentielle | Porteuses pilotes(4) |
| --- | --- | --- |
| Porteuses pilotes(4) | Porteuses pilotes(4) |
| 16 | Signalisation des paramètres de transmission(5) (TPS _ transmission parameter signalling) | Acheminée par les porteuses pilotes TPS |
| Acheminée par les porteuses pilotes TPS | Acheminée par les porteuses pilotes TPS |

TABLEAU  1 (suite)

b) Systèmes multiporteuses (suite)

|  | Paramètres | Multiporteuses 6 MHz (MROF) |
| --- | --- | --- |
| Multiporteuses 7 MHz (MROF) | Multiporteuses 8 MHz (MROF) |
| 17 | Débit net de données | Dépend de la modulation, du débit de codage et de l'intervalle de garde (3,69-23,5 Mbit/s pour les modes non hiérarchiques)(6) |
| Dépend de la modulation, du débit de codage et de l'intervalle de garde (4,35-27,71 Mbit/s pour les modes non hiérarchiques)(6) | Dépend de la modulation, du débit de codage et de l'intervalle de garde (4,98-31,67 Mbit/s pour les modes non hiérarchiques)(6) |
| 18 | Rapport porteuse/bruit dans un canal à bruit blanc gaussien additif | Dépend de la modulation et du code de canal 3,1-20,1 dB(7) |
| Dépend de la modulation et du code de canal 3,1-20,1 dB(7) | Dépend de la modulation et du code de canal 3,1-20,1 dB(7) |

BLR:	bande latérale résiduelle

SBPA:	séquence binaire pseudo-aléatoire

MROF:	multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence

(1)	Valeur mesurée. Taux d'erreur après décodage RS: 3 ´ 10–6.

(2)	Le mode 2k peut être utilisé dans les cas suivants: émetteur unique, réémetteurs monofréquence et petits réseaux monofréquence. Le mode 8k peut être utilisé avec les mêmes structures de réseau et également avec les grands réseaux monofréquence.

(3)	Le MAQ-16, le MAQ-64, le MAQ-16-MD (MAQ-16 multidébit) et le MAQ-64-MD (MAQ MD: constellations MAQ (modulation d'amplitude en quadrature) non uniformes), peuvent être utilisés dans le cas de schémas de transmission hiérarchiques. Dans ce cas, deux couches de modulation acheminent deux flux de transport MPEG-2 différents. Les deux couches peuvent avoir deux débits de codage différents et être décodées indépendamment.

(4)	Les porteuses pilotes sont des porteuses pilotes continues, acheminées par 45 porteuses (mode 2k) ou 177 porteuses (mode 8k) sur tous les symboles MROF, et les porteuses diffusées, étalées dans le temps et étalées en fréquence.

(5)	La signalisation des paramètres de transmission achemine les informations sur la modulation, le débit de codage et les autres paramètres de transmission.

(6)	Le choix de la modulation, du débit de codage et de l'intervalle de garde dépend des besoins du service et de l'environnement de planification.

(7) Simulé avec une estimation de canal parfait et des modes non hiérarchiques. Taux d'erreur avant décodage RS: 2 ´ 10–4, taux d'erreur après décodage RS: 1 ´ 10–11.

APPENDICE  1

DE  L'ANNEXE  1

Norme du Système A

BIBLIOGRAPHIE

ATSC [septembre 1995] Norme A/53. Digital television standard. ATSC – The United States Advanced Television Systems Committee (Comité de systèmes de télévision évolués des Etats-Unis).

ATSC [décembre 1995] Norme A/52. Digital audio compression standard (AC-3).

ATSC [janvier 1996] Norme A/55. Program guide for digital television.

ATSC [janvier 1996] Norme A/56. System information for digital television.

ATSC [août 1996] Norme A/57. Program/episode/version identification.

ATSC [septembre 1996] Norme A/58. Recommended practice; Harmonization with DVB SI in the use of the ATSC digital television standard.

APPENDICE  2

DE  L'ANNEXE  1

Norme du Système B

BIBLIOGRAPHIE

ETSI [mai 1995] ETS 300 472. Digital broadcasting systems for television, sound and data services; Specification for conveying ITU-R System B Teletext in Digital Video Broadcasting (DVB) bitstreams. Institut européen des normes de télécommunication (ETSI – European Telecommunications Standards Institute), Sophia Antipolis, F-06291 Valbonne Cedex, France.

ETSI [octobre 1995] ETR 162. Digital Broadcasting Systems for Television, Sound and Data Services; Allocation of Service Information (SI) Codes for Digital Video Broadcasting (DVB) systems. European Telecommunication Report (ETR) 162.

ETSI [mai 1996] ETR 154. Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the use of MPEG-2 systems, video and audio in satellite and cable broadcasting applications.

ETSI [mai 1996] ETR 211. Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of DVB service information.

ETSI [octobre 1996] ETR 289. Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of scrambling and Conditional Access (CA) within digital broadcasting systems.

ETSI [octobre 1996] ETS 300 468. Edition 2, Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems.

ETSI [août 1997] EN 300 744. Edition 1.1.2, DE/JTC-DVB-8 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television.

ETSI [septembre 1997] ETS 300 743. Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems.

ANNEXE  2

Systèmes en cours de développement

(liste arrêtée en novembre 1996)

| Paramètres | COFDM-6(MFOC-6) Canal à 6 MHz | BST-OFDM(1) 6 MHz | BST-OFDM(2) 7 MHz | BST-OFDM(2) 8 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Largeur de bande utilisée | 5,6 MHz | 5,6 MHz | 6,6 MHz | 7,6 MHz |
| Nombre de segments de fréquences |
| 56(1) | 66(1) | 76(1) |
| Nombre de porteuses émises | 3 060 (mode 4k) 6 120 (mode 8k) | 1 400 (MODE 1) 5 600 (MODE 2)(2) | 1 650 (MODE 1) 6 600 (MODE 2)(2) | 1 900 (MODE 1) 7 600 (MODE 2) |
| Méthode de modulation | MAQ-64 | MDP-4D, MAQ-16 et/ou MAQ-64(3) |
| Taux d'occupation des canaux | Voir la Rec. UIT-R BT.1206 | Voir la Rec. UIT-R BT.1206 |
| Durée active d'un symbole | – 555,179 ms (mode 4k) 1 101,607 ms (mode 8k) | 250 ms (MODE 1) —1 ms (MODE 2) |
| Espacement des porteuses | 1 801,2 Hz (mode 4k) – 907,8 Hz (mode 8k) | 4 kHz (MODE 1) 1 kHz (MODE 2) |
| Durée d'un intervalle de garde | 25,752 ms (mode 4k) 64,0094 ms (mode 8k) | 1/4; 1/8; 1/16; 1/32 de la durée active d'un symbole: 62,5; 31,25; 15,625; 7,8125 ms (MODE 1) 250; 125; 62,5; 31,25 ms (MODE 2) |

| Paramètres | COFDM-6(MFOC-6) Canal à 6 MHz | BST-OFDM(1) 6 MHz | BST-OFDM(2) 7 MHz | BST-OFDM(2) 8 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée totale d'un symbole ou d'un segment | 580,254 ms (mode 4k) 1 165,6164 ms (mode 8k) | 312,5; 281,25; 265,625; 257,8125 ms (MODE 1) 1250; 1125; 1062,5; 1031,25 ms (MODE 2) |
| Durée d'une trame de transmission | 102 symboles de données + 3 symboles de référence | 280 symboles |
| Code de canal interne |
| Code convolutif, taux initial 1/2 à 64 états; perforation aux taux de 3/4, 7/8(3) |
| Entrelacement interne | Entrelacement fréquentiel | Entrelacement fréquentiel et temporel: selon le nombre de porteuses et la méthode de modulation |
| Code Reed-Solomon (RS) de canal externe | RS (255,239, T = 8) | RS (204,188, T = 8) |
| Entrelacement externe |
| Entrelacement convolutif par pseudo-octets, I = 12 |
| Randomisation/dispersion d'énergie des données | SBPA | SBPA |
| Synchronisation temporelle/fréquentielle |
| Symboles pilotes et porteuses pilotes (TMCC)(4) |
| Synchronisation des trames |
| Symboles pilotes |
| Egalisation des données |
| Symboles pilotes et porteuses pilotes (TMCC)(4) |
| Signalisation des paramètres de transmission/identification du mode de transmission |
| Acheminé par les porteuses pilotes (TMCC)(4) |
| Débit net de données | ( 19 Mbit/s | Dépend de la modulation, du débit de codage et de l'intervalle de garde (3,85-24,50 Mbit/s) | Dépend de la modulation, du débit de codage et de l'intervalle de garde (4,54-28,87 Mbit/s) | Dépend de la modulation, du débit de codage et de l'intervalle de garde (5,22-33,25 Mbit/s) |
| Rapport porteuse/bruit dans un canal à bruit blanc gaussien moyen | 15,7 dB | Dépend de la modulation et du débit de codage, 6,0 dB (MDP-4D, 1/2) –20 dB (MAQ-64, 7/8)(5) |

MFOC:	multiplexage fréquentiel orthogonal codé (COFDM – coded orthogonal frequency division multiplex)

BST-OFDM:	transmission de bande segmentée par multiplexage fréquentiel orthogonal

(1)	La largeur de bande d'un segment de fréquences est de 100 kHz, elle accepte 25 porteuses en MODE 1 ou 100 porteuses en MODE 2.

(2)	Le MODE 1 permet la réception en poste fixe ou mobile dans des réseaux monofréquence de petite taille ou régionaux. Le MODE 2 peut être utilisé pour les grands réseaux monofréquence.

(3)	Le schéma de modulation et le débit de codage pour le code de correction d'erreur peuvent être fixés indépendamment pour chaque segment de largeur de bande.

(4)	Les signaux TMCC (transmission and multiplexing configuration control: commande de configuration de transmission et de multiplexage) sont transmis par les porteuses centrales de chaque largeur de bande d'un segment de fréquences.

(5)	Taux d'erreur avant décodage RS: 2 ´ 10–4, après décodage RS: 1 ´ 10–11, dans le cas d'un canal parfait avec le MAQ -64.

NOTE 1 – Le BST-OFDM offre une certaine souplesse de largeur de bande en réception mobile.