RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1379-1

Zonas seguras de las producciones para pantalla grande con formato de 16:9 y pantalla normalizada con formato de 4:3 a fin de conseguir un formato común durante el periodo de transición hacia la radiodifusión para pantalla grande de 16:9

(1998-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la televisión de definición convencional (TVDC) va a ir evolucionando desde el formato convencional 4:3 al formato 16:9 de pantalla grande más reciente;

b)	que durante un periodo de transición, las imágenes de formato 16:9 de pantalla grande tendrán que ser radiodifundidas en un servicio convencional con formato de 4:3;

c)	que, de manera similar, las imágenes de formato convencional 4:3 tendrán que ser radiodifundidas en un servicio nuevo con formato de 16:9 de pantalla grande;

d)	que, si bien se pueden emplear técnicas de barrido panorámico para obtener una imagen 4:3 a partir de una imagen 16:9, esas técnicas son caras y de difícil aplicación en los programas en directo;

e)	que, si bien una imagen 16:9 puede ser visualizada como un «buzón» compatible en presentaciones visuales con formato de 4:3, esta técnica no es aceptada de manera unánime por todos los radiodifusores y espectadores;

f)	que, si bien una imagen 4:3 se puede visualizar centrada dentro de una presentación 16:9, esta técnica puede que no sea aceptada universalmente por todos los radiodifusores y espectadores;

g)	que encuadrando para una imagen con formato de 14:9 (rodar y proteger), se puede extraer una imagen de formato 16:9 de la fuente 4:3 con una pérdida mínima de la acción importante, y de manera similar, se puede extraer una imagen con formato de 4:3 a partir de una fuente 16:9 con una pérdida mínima de la acción importante;

h)	que se derivarían ventajas económicas y de tipo práctico de la utilización de una sola cadena de vídeo capaz de producir un programa adecuado para transmisión en servicios con formato de 4:3 convencional o formato de 16:9 mejorado;

j)	que la utilización de cadenas de vídeo digitales con formato de 16:9 de componentes proporcionará una calidad de imagen óptima a los espectadores que vean servicios con formato de 16:9;

k)	que la posibilidad de utilizar una cadena con formato de 16:9 para la transmisión de un programa en 4:3 estimulará la introducción de los nuevos equipos 16:9;

l)	que la posibilidad de utilizar un solo modelo de programa para la transmisión simultánea de servicios digitales 16:9 y analógicos 4:3 incitaría a la transición hacia la radiodifusión 16:9,

recomienda

1	que durante un periodo de transición, en el que quizás haga falta utilizar una cadena electrónica de vídeo de definición normalizada para programas que se han previsto como adecuados para la transmisión simultánea y no simultánea con formato de 4:3 ó 16:9, se debe tener en cuenta la necesidad de proteger las zonas seguras de la zona central 14:9, tanto en la adquisición de la imagen como en la posproducción, de acuerdo con los principios descritos en el Anexo 1;

2	que en el caso de programas destinados a la transmisión de 625 líneas se deben tener en cuenta las directrices para zonas seguras indicadas en el Anexo 2,

recomienda también

3	que, en estas circunstancias, se disponga de retículas de pantalla con formato de 14:9 para visores en cámaras electrónicas de 4:3 y 16:9, incluidas las cámaras de TVAD;

4	que, en estas circunstancias, los subtítulos se mantengan dentro de la zona segura de los gráficos de la imagen 14:9;

5	que se utilice preferentemente una cadena de producción electrónica de componentes totalmente con formato de 16:9, cuando se disponga de ella.

ANEXO  1

Zonas seguras que permiten disponer de un formato común para programas de televisión de 16:9 y 4:3 durante el periodo de transición hacia la radiodifusión para pantalla grande de 16:9

Hasta el momento en que se establezca plenamente el formato 16:9 como norma de radiodifusión, los radiodifusores tendrán que elegir el formato de rodaje a utilizar en las producciones con posibilidades de exhibición en el extranjero y que probablemente vayan a permanecer almacenadas durante largo tiempo, sobre todo las de género dramático, teniendo en cuenta la utilización de receptores de televisión con formato de 16:9 y 4:3 y la penetración de los servicios analógicos y digitales mejorados de pantalla grande. Para la producción de televisión, la alternativa es 4:3 (es decir, 12:9) o 16:9. El programa podría rodarse en vídeo o en película de Super 16 mm o 35 mm.

El formato de la producción de vídeo viene determinado por las dimensiones físicas de los sensores de la cámara y, en la práctica, es de 4:3 ó 16:9. Para las películas, el formato Super 16 mm tiene una relación de dimensiones de 15:9, mientras que toda la zona de imagen de las películas de 35 mm está normalizada para formato Academy con una relación de dimensiones de aproximadamente 4:3. Las películas, no obstante, pueden transferirse a continuación a soporte vídeo con prácticamente cualquier formato de telecine.

Se propone un método de encuadre que permite a los productores de material vídeo electrónico disponer de la misma flexibilidad que los productores de películas. A corto plazo, se aumenta la cantidad de programas potencialmente disponibles para transmisión en formato de 16:9; además, de esta manera, se incita a los realizadores de programas a encargar producciones con ese formato, y se promueve la sustitución de los equipos para formato 4:3 existentes por las nuevas cadenas de producción que funcionan con formato de 16:9.

Hay que tener en cuenta que la calidad de imagen óptima para transmisión por servicios analógicos o digitales mejorados con formato de 16:9 se obtiene cuando la propia cadena de producción completa es de formato de 16:9. Sin embargo, por flexibilidad y coherencia, y mientras que el formato dominante en producción y transmisión no sea 16:9, se recomienda que en la producción y posproducción de televisión electrónica, la acción principal se encuadre para un formato de 14:9; es decir, que esté contenida totalmente dentro del formato fuente, o sea, dentro de 16:9 ó 4:3. De esta manera, el formato de producción dentro del estudio de televisión tendrá la relación de dimensiones que se haya elegido, bien 16:9 o bien 4:3. Para la transmisión subsiguiente, es relativamente sencillo extraer 16:9 ó 4:3 con una mínima pérdida o ampliación de la zona de acción.

Los Apéndices 1 y 2 al Anexo 1 ilustran la manera de efectuar el encuadre en el caso de fuentes de cámara 16:9 y fuentes de cámara 4:3, respectivamente. La transferencia a 14:9, si hace falta, forma parte del procesamiento previo a la transmisión y los formatos de producción dentro del estudio serán siempre de 16:9 ó 4:3. Si se ha de efectuar una transferencia de 16:9 a 14:9, el número exacto de líneas activas puede ser elegido por el productor a su discreción. En algunos casos, quizás sea preferible mantener un formato «buzón» completo para la transmisión de los programas de 16:9; los productores pueden decidir libremente si transmiten el material en 4:3 o en cualquier formato intermedio de hasta 16:9.

APÉNDICE  1

AL ANEXO  1

APÉNDICE  2

AL  ANEXO  1

ANEXO  2

Zonas seguras en programas de televisión para transmisión de 625 líneas de pantalla grande

Estas directrices están destinadas a quienes intervienen en cualquiera de las etapas del proceso de elaboración de programas y a los fabricantes de equipos de producción de programas que deban ser radiodifundidos por sistemas de transmisión de 625 líneas, especialmente en difusión simultánea por redes 16:9 y 4:3 a partir de un solo modelo de programa.

Atendiendo al tipo de programa, en las producciones 16:9 se debe dar prioridad a la protección del contenido de la zona de imagen de pantalla grande 16:9 global o a la protección de la zona central 4:3. Sin embargo, se ha observado que la protección de la zona central 14:9 como una opción de compromiso para programas que se espera sean visionados en pantallas de televisión de los dos tipos, 16:9 y 4:3, funciona bien en la práctica en la mayor parte de los programas.

En cada caso, dentro de la zona prioritaria elegida se necesitan dos zonas seguras. La acción esencial íntegra se coloca dentro de una zona segura de la acción y todos los gráficos dentro de una zona segura de los gráficos.

En el caso de programas elaborados en el formato de pantalla grande 16:9 con protección de la zona central 14:9 de compromiso, estas zonas son las especificadas en el Apéndice 1 a este Anexo.

En el caso de programas elaborados en el formato de pantalla grande 16:9 con protección de la zona central 4:3, estas zonas son las especificadas en el Apéndice 2 a este Anexo. Este tipo de protección es útil cuando hay que asegurarse de que la protección de una imagen 16:9 es aceptable para radiodifusores internacionales que requieren que una versión 4:3 goce exactamente de la misma protección que una producción original 4:3. Se ha observado que esto es particularmente útil en el caso de algunos tipos de deportes, y cuando existan ciertos tipos de contratos internacionales de suministro.

Cuando no se requiera la compatibilidad con la visualización 4:3, las zonas son las especificadas en el Apéndice 3 a este Anexo. Las producciones realizadas de esta manera son actualmente una minoría, pero cabe esperar que su número aumente en un periodo de algunos años a medida que avance la penetración de los receptores de televisión de pantalla grande, y a medida que se aproxime la conclusión del periodo de transición a la radiodifusión de pantalla grande.

En el caso de programas elaborados con el formato 4:3 con protección de la zona central 14:9, estas zonas son las especificadas en el Apéndice 4 a este Anexo.

Todas las zonas seguras se han especificado partiendo del supuesto de que el sobrebarrido en las pantallas de los modernos receptores de televisión domésticos normalmente estará comprendido en la gama de 3,5 ( 1% de la anchura o altura totales de la imagen, pero en cualquier borde de la imagen el sobrebarrido no debe exceder del 4% de la anchura o altura totales de la imagen. No se tiene en cuenta la posibilidad de que los espectadores pudieran optar por utilizar las funciones de zoom manuales disponibles en muchos receptores de pantalla grande.

APÉNDICE  1

AL  ANEXO  2

Zonas seguras para programas de televisión elaborados en el formato de pantalla grande 16:9: Rodar para proteger la zona central 14:9 de compromiso

Evidentemente, los formatos de imágenes 16:9 y las visualizaciones 4:3 son mutuamente incompatibles. Sin embargo, cierto número de radiodifusores consideran que una representación de tipo buzón 14:9 representa una buena solución de compromiso para muchos tipos de programas cuando una producción en pantalla grande 16:9 es visionada en una pantalla 4:3. Las imágenes de pantalla grande tienen que ser encuadradas para la protección de la zona central 14:9.

La zona segura de la acción está dentro de la zona 14:9. Sin embargo, de momento, la zona segura de los gráficos debe estar limitada al interior de la zona central 4:3 para asegurar que los gráficos y títulos estén adecuadamente protegidos cuando sean visionados en las condiciones menos favorables.

El Cuadro 1 muestra cómo se definen las zonas de la acción y de los gráficos para la protección de la zona central 14:9 en una imagen de pantalla grande 16:9.

CUADRO  1

|  | Vertical | Horizontal |
| --- | --- | --- |
|  |  | Imagen 16:9 | Zona 14:9 | Zona 4:3 |
| Margen seguro de la acción (14:9) ( | 3,5 | 10 | 4,2 | – |
| Margen seguro de los gráficos (4:3) ( | 5 | 15 | 10 | 3,3 |

La Fig. 1 muestra estas zonas con más detalle.

Las definiciones de las zonas seguras se expresan en números de líneas y píxels, que son más precisos que los porcentajes utilizados anteriormente. No obstante, se incluyen también los porcentajes porque las comparaciones se han basado en porcentajes. La numeración de las líneas se ha calculado sobre la base de que el campo 1 está apareado con la línea del campo que está debajo de aquél, y la línea desde el campo 1 que está justamente dentro de la casilla del porcentaje se define como el borde de la imagen activa.

Por tanto, los dibujos dan las líneas primera y última y los píxels primero y último que están dentro de las zonas seguras.

APÉNDICE  2

AL  ANEXO  2

Zonas seguras para programas de televisión elaborados en el formato de pantalla grande 16:9: Rodar para proteger la zona central 4:3

En ciertos tipos de programas es necesario proteger íntegramente la zona central 4:3 para la acción y los gráficos. En este caso pueden encontrarse las producciones relacionadas con eventos deportivos, o en las que se requiere una imagen 4:3 totalmente compatible para ventas internacionales o paso en directo a otro radiodifusor.

Si la política del creador y/o del encargado del programa consiste en presentar imágenes 16:9 mediante servicios 4:3 en el modo de pantalla completa, la zona central 4:3 debe estar protegida. Con esto se garantizará que las imágenes 16:9 sean compatibles con 4:3. Esto es, las imágenes 4:3 extraídas:

(	encuadrarán el objeto principal de la imagen 16:9;

(	se ajustarán a la práctica artística normal del encuadre en 4:3.

El Cuadro 2 muestra cómo se definen las zonas de la acción y de los gráficos para la protección de la zona central 4:3 en una imagen de pantalla grande 16:9.

CUADRO  2

|  | Vertical | Horizontal |
| --- | --- | --- |
|  |  | Imagen 16:9 | Zona 4:3 |
| Margen seguro de la acción ( | 3,5 | 15 | 3,3 |
| Margen seguro de los gráficos ( | 5 | 17,5 | 6,7 |

La Fig. 2 muestra estas zonas con más detalle.

Las definiciones de las zonas seguras se expresan en números de líneas y píxels, que son más precisos que los porcentajes utilizados anteriormente. No obstante, se incluyen también los porcentajes porque las comparaciones se han basado en porcentajes. La numeración de las líneas se ha calculado sobre la base de que el campo 1 está apareado con la línea del campo que está debajo de aquél, y la línea desde el campo 1 que está justamente dentro de la casilla del porcentaje se define como el borde de la imagen activa.

Por tanto, los dibujos dan las líneas primera y última y los píxels primero y último que están dentro de las zonas seguras.

APÉNDICE  3

AL  ANEXO  2

Zonas seguras para programas de televisión elaborados en el formato de pantalla grande 16:9: Rodar para proteger la imagen completa 16:9

El Cuadro 3 muestra cómo se definen las zonas de la acción y de los gráficos para la protección de la imagen completa de pantalla grande 16:9. La zona segura horizontal para los gráficos es más estrecha para tener en cuenta el mayor sobrebarrido en los receptores antiguos, que puede afectar a las imágenes de pantalla grande cuando son visionadas con la presentación en modo buzón.

CUADRO  3

|  | Vertical | Horizontal |
| --- | --- | --- |
| Margen seguro de la acción ( | 3,5 | 3,5 |
| Margen seguro de los gráficos ( | 5 | 10 |

La Fig. 3 muestra estas zonas con más detalle.

Las definiciones de las zonas seguras se expresan en números de líneas y píxels, que son más precisos que los porcentajes utilizados anteriormente. No obstante, se incluyen también los porcentajes porque las comparaciones se han basado en porcentajes. La numeración de las líneas se ha calculado sobre la base de que el campo 1 está apareado con la línea del campo que está debajo de aquél, y la línea desde el campo 1 que está justamente dentro de la casilla del porcentaje se define como el borde de la imagen activa.

Por tanto, los dibujos dan las líneas primera y última y los píxels primero y último que están dentro de las zonas seguras.

APÉNDICE  4

AL  ANEXO  2

Zonas seguras para programas de televisión elaborados en el formato de pantalla grande 4:3: Rodar para proteger la zona central 14:9

En ciertos tipos de programas rodados en 4:3 es necesario proteger la zona central 14:9 para la acción y los gráficos, por ejemplo en los casos en que se requiera que la zona central 14:9 esté colocada en una trama 16:9 para transmisión digital.

El Cuadro 4 muestra cómo se definen las zonas de la acción y de los gráficos para la protección de la zona central 14:9 en una imagen 4:3.

CUADRO  4

|  | Vertical | Horizontal |
| --- | --- | --- |
|  | Imagen 4:3 | Zona 14:9 |  |
| Margen seguro de la acción () | 10 | 3,3 | 5 |
| Margen seguro de los gráficos () | 11,5 | 5 | 10 |

La Fig. 4 muestra estas zonas con más detalle.

Las zonas seguras laterales son una solución de compromiso, pero permiten la protección de los gráficos cuando la imagen 14:9 se coloca en una trama de pantalla grande 16:9, y cuando tales transmisiones son visionadas en las condiciones menos favorables por la extracción de un corte de la zona central 4:3. En tales circunstancias hay una pérdida mínima de la zona segura para la acción. La Fig. 5 muestra esta situación con más detalle.

Las definiciones de las zonas seguras se expresan en números de líneas y píxels, que son más precisos que los porcentajes utilizados anteriormente. No obstante, se incluyen también los porcentajes porque las comparaciones se han basado en porcentajes. La numeración de las líneas se ha calculado sobre la base de que el campo 1 está apareado con la línea del campo que está debajo de aquél, y la línea desde el campo 1 que está justamente dentro de la casilla del porcentaje se define como el borde de la imagen activa.

Por tanto, los dibujos dan las líneas primera y última y los píxels primero y último que están dentro de las zonas seguras.