ITU-R BT.1381-2建议书*,**

在基于ITU-R BT.656和ITU-R BT.1302建议书的网络化电视制作中
用于压缩电视信号和分组数据的基于串行数字接口的传输接口

（ITU-R 5-1/6号研究课题）

（1998-2001-2006）

范围

本建议书规定了在演播室/制作中心环境中用于传输分组数据的数据流。数据包和同步信号符合ITU-R BT.656和ITU-R BT.1302建议书（见图1）。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a）	所谓的串行数字接口（SDI）在电视制作演播室中广泛使用，它在ITU-R BT.656和ITU-R BT.1302建议书中编制；

b）	ITU-R BR.1356建议书 — 在电视制作中压缩应用的用户需求，已经存在；

c）	在整个制作和后期制作过程中，只要可能就以压缩格式保留图像信号，这提供了提高操作有效性的可能；

d）	由声音、压缩图像、元数据和其他分组数据组成的电视节目数据应在单个或多个存储器中传送；

e）	务必建立传输机制，以允许这些数据通过一条数字制作和后期制作链点到点和点到多点选路；

f）	传输应允许同步数据传送以减轻电视节目数据之间的绝对和相对定时；

g）	传输机制应允许电视节目数据的非实时传送；

h）	美国电影与电视工程师协会（SMPTE）和欧洲广播联盟（EBU）内的工作组已经提出可满足所有这些需求的提案，

建议

1	对于在基于ITU-R BT.656和ITU-R BT.1302建议书的网络化制作和后期制作中基于SDI基础设施的应用，应使用在附件1中描述的串行数据传输接口(SDTI)。

附件1
在网络化电视制作中用于压缩电视信号和分组数据的基于SDI的传输接口

1	引言

利用如ITU-R BT.656建议书所定义的串行数字接口携载分组数据在本建议书中规定。分组数据的格式化和赋值包含在本建议书中。特定的应用包含在其他建议书中。

图1

系统模块图

1.1	协议的参数符合如图2所示的4:2:2分量SDI格式。

图2

信号格式（1行）

1.2	数据流旨在在数字有效行上传输任何分组数据信号，这类线路对于270 Mbit/s系统最高数据率为（大约）200 Mbit/s ，对于360 Mbit/s系统最高数据率为（大约）270 Mbit/s。

1.3	附加的文件将描述本建议书的特殊应用，将包括数据格式化的详情和其他参数，例如压缩和纠错，如果适用的话。

2	标准性参考文献

—	ITU-R BT.656建议书 — 在ITU-R BT.601建议书的4:2:2电平上工作的525行系统和625行系统中的数字分量图像信号的接口（A部分）。

—	ITU-R BT.1302建议书 — 在ITU-R BT.601建议书的4:2:2电平上工作的525行系统和625行系统中的数字分量图像信号的接口（B部分）。

—	ITU-R BT.1364-1建议书 — 在数字分量演播室接口中携载的附属数据信号的格式。

3	通用规范

3.1	本建议书描述10比特字流的集合。由此生成的字流应是按照ITU-R BT.656和ITU-R BT.1302建议书串行、扰码、编码和接口的。

3.2	按照ITU-R BT.601建议书，字时钟率应是27 MHz或36 MHz。

3.3	数据字长应为10比特：B0到B9。B9是最重要比特（MSB）。由此生成的串行数据流的标称数据率应分别为270 Mbit/s或360 Mbit/s。

3.4	定时参考信号（EAV和SAV）发生在每行上，应如ITU-R BT.656和ITU-R BT.1302建议书所描述的。

3.5	构成头部数据的ANC数据包被放置在EAV之后，如第4节所规定的。所有的有效负载被放置在SAV和EAV之间。如ITU-R BT.1364建议书中所规定的，在头部数据之后但在SAV之前的空间对于ANC数据来说是可获得的。

3.6	信号电平和规范应如ITU-R BT.656和ITU-R BT.1302建议书所描述的。

3.7	首选插接件类型 — IEC 60169-8，第A.2和A.3节，“修正案2，射频插接件第8部分：具有卡锁的外导体的内芯直径为6.5 mm（内导体则为0.256）的射频同轴插接件 — 特征阻抗为50欧姆（类型 BNC）”。

注1 — 可从下列地址获得IEC 60169-8的电子版本：http://www.iec.ch/int。

4	头部数据

头部数据的数据结构应遵循ITU-R BT.1364建议书附属数据分组（类型2）。头部数据应紧接着位于EAV之后，如图3所示。

| 附属数据标志（ADF） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据ID（DID） |  |  |  |  |
| 次要数据ID（SDID） |  |  |  | 53个字 |
| 数据计算（DC） |  |  |  |  |
| 头部数据 |  |  | 46个字 |  |
| 校验和（CS） |  |  |  |  |

头部数据应包括下列：

—	行号    							[2个字]

—	行号CRC							[2个字]

—	编码和授权地址标识（AAI）			[1个字]

—	目的地地址 						[16个字]

—	源地址								[16个字]

—	码组类型							[1个字]

—	CRC标志							[1个字]

—	保留的数据							[5个字]

—	头部CRC							[2个字]

图3

头部数据结构

4.1	附属数据格式化

ADF、DID、SDID、DC和CS应遵循ITU-R BT.1364建议书。

4.1.1	数据ID（DID）

对于B7到B0，数据ID应具有40h 的值。

—	对于B7到B0，B8是偶校验位

—	B9是B8的补码。

4.1.2	次要数据ID（SDID）

对于B7到B0，次要数据ID应具有01h 的值。

—	对于B7到B0，B8是偶校验位

—	B9是B8的补码。

4.1.3	数据计算（DC）

对于B7到B0，对于具有2Eh的值的头部，数据计算应代表46个字。

—	对于B7到B0，B8是偶校验位

—	B9是B8的补码。

4.2	行号

4.2.1	为了检查数据的连续性，对于525行系统，行号应代表从1到525的数，对于625行系统，应代表从1到625的数。

4.2.2	行号应包含在L9到L0内。R5到R0保留，设置为0（见图4）。

—	对于L7到L0，EP1是偶校验位

—	对于R5到R0、L9、L8，EP2是偶校验位。

4.3	行号CRC

在每个行号之后，应插入一个行号CRC。行号CRC适用于整个10比特行号中的数据ID（见图5）。行号CRC的生成多项式应为G(x) = x18  x5  x4  1，它遵循ITU-T X.25建议书 — 用分组方式工作并通过专用电路和公众数据网连接的终端的数据终端设备（DTE）和数据电路终接设备（DCE）之间的接口（见图6）。

行号CRC应包含在C17到C0中，初始值应设置为全1。

4.4	编码和AAI

编码和AAI都应包含4个比特（见图7）。

编码：	B3到B0

AAI：	B7到B4

—  对于B7到B0，B8是偶校验位

—  B9是B8的补码。

图4                            图5

行号                         行号CRC

图6

生成多项式

4.4.1	编码

编码旨在用下列值标识有效负载的长度。有效负载应包含在SAV和EAV之间的区域内。

B3	B2	B1	B0

保留用于SDI：	0	0	0	0
1 440字的有效负载：	0	0	0	1
1 920字的有效负载：	0	0	1	0

注 — 编码  “0000” 用于当未压缩的4:2:2数据在下列行中传送时。然而未压缩信号与压缩信号不应在同一个信号中混合。

其他编码应用SMPTE登记（见第7节）。

注 — 编码 “1000”保留用于143 Mbit/s的应用。

4.4.2	AAI

AAI旨在用16个不同的状态表示目的地地址和源地址的格式。

B7	B6	B5	B4

未规定的格式：	 0	 0	 0	 0

IPv6地址*：		 0	 0 	 0 	 1

*	IETF（互联网工程任务组）注释的要求（RFC-1883）, IPv6, 国际标准跟踪协议。

其他AAI应用SMPTE登记（见第7节）。

图7

编码和AAI

4.5	目的地地址和源地址

按照AAI，目的地地址和源地址在连接内表示设备的地址。按下列结构，共为目的地地址和源地址划分了16个字节（见图8）：

—	地址：B7到B0

—	对于B7到B0，B8是偶校验位

- B9是B8的补码。

当按照AAI  “0000”用0填充所有的16字节时，它应指示连接到接口的所有设备的通用地址。而且，当不要求任何目的地地址和源地址时这是默认状态。

图8

目的地地址和源地址

4.6	码组类型

码组类型由一个字组成，旨在指示有效负载的分段。码组大小是固定还是可变是可以选择的。B7或B6是如下定义固定码组数据结构的前缀：

B7	B6

无ECC时的固定码组大小:	0	0

有ECC时的固定码组大小:	0	1

未赋值:					1	0

保留*:					1	1

*	保留的前缀（B7, B6）=（1, 1）可仅用于可变码组大小，其值对于B5到B0为01h。

注1 — 纠错码（ECC）将按照每个应用单独确定。

4.6.1	固定码组大小

固定码组大小的分段和对于B5到B0的值如表1所示。

每个数据包（数据类型+数据码组）应一个紧接一个地放置。

- 对于B7到B0，B8是偶校验位

- B9是B8的补码。

其他码组类型应用SMPTE登记（见第7节）。

表1

固定码组大小

| 码组类型（B5-B0） | 码组大小 | 270 Mbit/s | 360 Mbit/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 01h | 1 438（1 437）个字 | 1个码组 | 1个码组 |
| 02h | 719（718）个字 | 2个码组 | 2个码组 |
| 03h | 479（478）个字 | 3个码组 | 4个码组 |
| 04h | 359（358）个字 | 4个码组 | 5个码组 |
| 09h | 1 918（1 917）个字 | – | 1个码组 |
| 0Ah | 959（958）个字 | 1个码组 | 2个码组 |
| 0Bh | 639（638）个字 | 2个码组 | 3个码组 |
| 11h | 766（765）个字 | 1个码组 | 2个码组 |
| 12h | 383（382）个字 | 3个码组 | 5个码组 |
| 13h | 255（254）个字 | 5个码组 | 7个码组 |
| 14h | 191（190）个字 | 7个码组 | 10个码组 |
| 21h | 5（4）个字 | 287个码组 | 383个码组 |
| 22h | 9（8）个字 | 159个码组 | 213个码组 |
| 23h | 13（12）个字 | 110个码组 | 147个码组 |
| 24h | 17（16）个字 | 84个码组 | 112个码组 |
| 25h | 33（32）个字 | 43个码组 | 58个码组 |
| 26h | 49（48）个字 | 29个码组 | 39个码组 |
| 27h | 65（64）个字 | 22个码组 | 29个码组 |
| 28h | 97（96）个字 | 14个码组 | 19个码组 |
| 29h | 129（128）个字 | 11个码组 | 14个码组 |
| 2Ah | 193（192）个字 | 7个码组 | 9个码组 |
| 2Bh | 257（256）个字 | 5个码组 | 7个码组 |
| 2Ch | 385（384）个字 | 3个码组 | 4个码组 |
| 2Dh | 513（512）个字 | 2个码组 | 3个码组 |
| 2Eh | 609（608）个字 | 2个码组 | 3个码组 |
| 31h | 62（61）个字 | 23个码组 | 30个码组 |
| 32h | 153（152）个字 | 9个码组 | 12个码组 |
| 33h | 171（170）个字 | 8个码组 | 11个码组 |
| 34h | 177（176）个字 | 8个码组 | 10个码组 |
| 35h | 199（198）个字 | 7个码组 | 9个码组 |
| 36h | 256（255）个字 | 5个码组 | 7个码组 |
| 37h | 144（143）个字 | 10个码组 | 13个码组 |
| 38h | 160（159）个字 | 9个码组 | 12个码组 |

注1 — 括号里的值指示用户数据字减去一个数据类型字的数目。

4.6.2	可变码组大小

可变码组大小可具有下列值：

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0

可变码组大小：	1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 1

—	对于B7到B0，B8是偶校验位

—	B9是B8的补码。

由于码组大小可变，任何大小的连续码组数据都是允许的。下一个数据包可以立即放置在前一个数据包之后，或者放在下一行上。对于超过一行的有效负载的码组长度，在头部数据内整个被保留为0的编码和AAI应对于携载码组部分的每行重复。

4.7	有效负载CRC标志

有效负载CRC标志应由一个字组成。有效负载CRC标志旨在指示存在具有下列值的有效负载CRC：

—	B7到B0；

—	01h：CRC应在有效负载末端被插入；

—	00h ：CRC不得在有效负载末端插入，该空间可用于数据；

—	02h - FFh：保留；

—	对于B7到B0，B8是偶校验位；

—	B9是B8的补码。

4.8	头部扩展保留数据

同步扩展保留数据应被放置于CRC标志之后。用于保留数据的默认值是200h。

4.9	头部CRC

在每个附属数据头部之后，应插入头部CRC。头部CRC适用于整个10比特的保留数据的编码。头部CRC的生成多项式应与行号CRC的生成多项式相同。

5	用户数据信号格式

在SAV和EAV之间的区域，用户数据可在任何行上出现。某些应用可能限制特定行的使用。

—	尽管数据可能在任何行上存在，应注意数据在交换过程中可能被破坏。

5.1	数据码组

数据码组应由8比特字加上偶校验位或B8到B0内包含的9比特字组成。

用户数据的B9应被设置为B8的补码（见图9）。

图9

数据模块

5.2	数据码组头部

每个数据码组应在数据码组头部之后。对于固定码组大小，数据码组头部的数据结构应如图10所示，对于可变码组大小，数据码组头部数据结构应如图11所示。

图10

数据结构（固定模块大小）

图11

数据结构（可变码组大小）

5.2.1	分隔符和通报终了编码

如果码组类型被标识为可变码组大小，则应插入分隔符、endcode和wordcount，每个数据码组以分隔符开始，以endcode结束。分隔符和endcode的值应如下：

分隔符： 309h

|  | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Endcode： 30Ah

|  | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

5.2.2	Wordcount

wordcount应由4个字组成，如图12所示。Wordcount表示数据码组字的数目。wordcount 应包含在C31到C0中，且应作为一个单个的32比特二进制的值解释。

—	对于C7到C0，EP1是偶校验位

—	对于C15到C8，EP2是偶校验位

—	对于C23到C16，EP3是偶校验位

—	对于C31到C24，EP4是偶校验位。

图12

Wordcount

当未指示wordcount时，对于C0到C31，wordcount的值应被设置为全0。

所有接收设备应试图解码数据，即使wordcount已预计到但是未出现，这正是该标准的意图。

5.2.3	数据类型

数据类型应包含1个字。数据类型标识数据流的类型，且可能具有256种不同状态（见表2）。

—	数据类型：B7到B0

—	对于B7到B0，B8是偶校验位

—	B9是B8的补码。

其他数据类型应用SMPTE登记（见第7节）。

表2

数据类型

| 类型 | 描述 |  | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101h 102h 203h 104h 205h 206h 107h 108h 209h 20Ah 10Bh 20Ch 10Dh 10Eh 20Fh 110h | SXV(1) CP-系统 CP-图 CP-图像 CP-数据 |  | 241h 242h 143h 244h 145h 146h 247h 248h 149h 14Ah 24Bh 14Ch 24Dh 24Eh 14Fh 250h | DV CAM-1 HD CAM D-11 |
| 211h 212h 113h 214h 115h 116h 217h 218h 119h 11Ah 21Bh 11Ch 21Dh 21Eh 11Fh 120h | SDTI-PF |  | 151h 152h 253h 154h 255h 256h 157h 158h 259h 25Ah 15Bh 25Ch 15Dh 15Eh 25Fh 260h | MPEG-2 P/S(2) MPEG-2 T/S(3) |

表2（续）

| 类型 | 描述 |  | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 221h 222h 123h 224h 125h 126h 227h 228h 129h 12Ah 22Bh 12Ch 22Dh 22Eh 12Fh 230h | DVCPRO1/数字S DVCPRO2 |  | 161h 162h 263h 164h 265h 266h 167h 168h 269h 26Ah 16Bh 26Ch 16Dh 16Eh 26Fh 170h |  |
| 131h 132h 233h 134h 235h 236h 137h 138h 239h 23Ah 13Bh 23Ch 13Dh 13Eh 23Fh 140h | HD-D5 |  | 271h 272h 173h 274h 175h 176h 277h 278h 179h 17Ah 27Bh 17Ch 27Dh 27Eh 17Fh 180h |  |

表2（续）

| 类型 | 描述 |  | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 281h 282h 183h 284h 185h 186h 287h 288h 189h 18Ah 28Bh 18Ch 28Dh 28Eh 18Fh 290h | SXA(4) |  | 1C1h 1C2h 2C3h 1C4h 2C5h 2C6h 1C7h 1C8h 2C9h 2CAh 1CBh 2CCh 1CDh 1CEh 2CFh 1D0h | SXC(5) |
| 191h 192h 293h 194h 295h 296h 197h 198h 299h 29Ah 19Bh 29Ch 19Dh 19Eh 29Fh 2A0h |  |  | 2D1h 2D2h 1D3h 2D4h 1D5h 1D6h 2D7h 2D8h 1D9h 1Dah 2DBh 1DCh 2DDh 2DEh 1DFh 1E0h | FC(6) |

表2（续）

| 类型 | 描述 |  | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A1h 1A2h 2A3h 1A4h 2A5h 2A6h 1A7h 1A8h 2A9h 2AAh 1ABh 2ACh 1ADh 1AEh 2AFh 1B0h | 64 信道AES |  | 2E1h 2E2h 1E3h 2E4h 1E5h 1E6h 2E7h 2E8h 1E9h 1EAh 2EBh 1ECh 2EDh 2EEh 1EFh 2F0h |  |
| 2B1h 2B2h 1B3h 2B4h 1B5h 1B6h 2B7h 2B8h 1B9h 1BAh 2BBh 1BCh 2BDh 2BEh 1BFh 2C0h |  |  | 1F1h 1F2h 2F3h 1F4h 2F5h 2F6h 1F7h 1F8h 2F9h 2FAh 1FBh 2FCh 1FDh 1FEh 2FFh |  |
|  |  |  | 200h | 无效数据 |

(1)	Betacam SX 图像。
(2)	MPEG-2节目流。
(3)	MPEG-2传输流。
(4)	Betacam SX声音。
(5)	Betacam SX控制。
(6)	光纤信道。

5.3	有效负载CRC

如果有效负载CRC标志被激活，则对于1440字的有效负载，有效负载CRC应在字编号地址1 438-1 439处插入，对于1920字的有效负载，有效负载CRC应在字编号地址1 918-1 920处插入（见表13）。对于1440字的有效负载，有效负载CRC适用于字编号地址0-1 437，对于1920字的有效负载，有效负载CRC适用于字编号地址0-1 917。头部有效负载的生成多项式应与行号CRC和头部CRC的生成多项式相同。

图13

有效负载CRC位置

6	纠错和处理（EDH）

应总是保护检错数据的存储单元（见ITU-R BT.1304建议书）。

注1 — 对于18 MHz抽样4:2:2（见ITU-R BT.1302建议书）和4:2:0p（525P）（见ITU-R BT.1362建议书），接口的数据结构在360 Mbit/s内是不同的。这影响EDH的位置，如果存在的话，生产厂商和用户应通过计算来自EAV的数据字数注意EDH是否被定位。

7	编码、AAI、码组类型、数据类型登记

新的“编码”、“AAI”、“码组类型”和“数据类型”应通过SMPTE登记当局登记。新类型登记的请求需要下列项目：

—	创作者（名称，从属关系，日期）。

—	请求的简要描述。

—	提议的名称部分（编码、AAI、码组类型、数据类型）。

—	相关文件。

—	将要登记的值。

—	每个值的描述。

# Footnotes

*   应提请国际电工委员会（IEC）注意本建议书。

**  无线电通信第6研究组按照ITU-R第44号决议在2003年对本建议书做了编辑性修正。

1	设计者应注意到，ITU-R BT.1381-1建议书的前一版本允许作为“无效数据类型”的编码值100h。接收设备应能够处理无效数据类型100h。