RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1620

Estructura de datos para audio, datos y vídeo comprimido basados
en formato DV a una velocidad de transmisión
de datos de 100 Mbit/s

(Cuestión UIT-R 12/6)

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se han identificado aplicaciones en la producción y posproducción de televisión profesional donde la compresión de vídeo basada en formato DV puede ofrecer ventajas de explotación y económicas en comparación con el funcionamiento basado en la interfaz digital en serie (SDI);

b)	que se han propuesto tres velocidades de transmisión de datos dentro del mismo grupo de compresión para dar servicio a distintas aplicaciones (25 Mbit/s, 50 Mbit/s y 100 Mbit/s);

c)	que las frecuencias de muestreo para cada una de las tres aplicaciones son distintas;

d)	que para el intercambio internacional de material de programas de alta definición, el UIT-R recomienda aplicar la Recomendación UIT-R BT.709;

e)	que los elementos de audio, de datos auxiliares y de metadatos forman parte integrante de estas aplicaciones;

f)	que esos elementos se multiplexan en un tren de datos único para su transporte y posterior procesamiento;

g)	que la calidad de la compresión y las características funcionales deben ser idénticas y reproducibles en cadenas de producción complejas;

h)	que a tal efecto deben definirse todos los detalles de los parámetros utilizados para la codificación y la multiplexión,

recomienda

1	que para las aplicaciones de producción y posproducción de televisión profesional que utilizan la compresión basada en formato DV a 100 Mbit/s, se utilicen los parámetros que figuran en la Norma SMPTE 370M-2002 «Data Structure for DV-Based Audio, Data and Compressed Video at 100 Mb/s – 1080/60i, 180/50i and 720/60p».

NOTA 1 ( La Norma SMPTE 370M-2002 incluye una referencia normativa a la Norma SMPTE 296M «1280 ( 720 Progressive Image Sample Structure - Analog and Digital Representation and Analog Interface». Los siguientes formatos indicados en el Cuadro 1 de la Norma SMPTE 296M no deberán considerase parte de esta Recomendación.

| Punto del Cuadro 1 | Nomenclatura del sistema | Velocidad de cuadro |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1280 ( 720/50 | 50 |
| 6 | 1280 ( 720/25 | 25 |
| 7 | 1280 ( 720/24 | 24 |
| 8 | 1280 ( 720/23,98 | 24/1,001 |

Resumen de la Norma SMPTE 370M-2002

Esta Norma define la estructura de datos basada en formato DV a una velocidad de muestreo de 100 Mbit/s para la interfaz de audio digital, datos de subcodificación y vídeo comprimido con los siguientes parámetros:

–	Sistema 1080/60i: estructura de muestreo de imagen de 1920 ( 1080, velocidad de trama 59,94 Hz, formato entrelazado.

–	Sistema 1080/50i: estructura de muestreo de imagen de 1920 ( 1080, velocidad de trama 50 Hz, formato entrelazado.

–	Sistema 720/60p: estructura de muestreo de imagen de 1280 ( 720, velocidad de cuadro 59,94 Hz, formato progresivo.

Esta Norma no define la estructura de datos basada en formato DV para la interfaz de audio digital, datos de subcodificación y vídeo comprimido con los siguientes parámetros:

–	Sistema 720/50p: estructura de muestreo de imagen de 1280 ( 720, velocidad de cuadro 50 Hz, formato progresivo.

NOTA 1 – Las Normas SMPTE 370M-2002 y 296M-2001 figuran en los Anexos 1 y 2. Las Normas SMPTE 370M-2002 y 292M-2001 se refieren únicamente a las versiones 2002 y 2001 respectivamente, que son las aprobadas el 03.05.03 por las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución UIT-R 1-3. En virtud del acuerdo entre la UIT y la SMPTE, la SMPTE ha facilitado y autorizado la utilización de estas versiones y el UIT-R ha aceptado su inclusión en la presente Recomendación. Cualquier versión posterior de las Normas SMPTE 370M y 296M que no hayan sido aceptadas y aprobadas por la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones no formará parte de la presente Recomendación. Las últimas versiones de los Documentos de la SMPTE se pueden consultar en el sitio web de la SMPTE: http://www.smpte.org/.