RECOMMANDATION  UIT-R  F.1495

CRITÈRES  DE  BROUILLAGE  À  APPLIQUER  POUR  PROTÉGER  LE  SERVICE
FIXE  CONTRE  LES  BROUILLAGES  COMPOSITES  VARIABLES  DANS  
LE  TEMPS  CAUSÉS  PAR  D'AUTRES  SERVICES  PARTAGEANT  LA  
BANDE  17,7-19,3  GHz  À  TITRE  COPRIMAIRE

(Question UIT-R 127/9)

(2000)

Rec. UIT-R F.1495

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est souhaitable de déterminer les critères à appliquer pour protéger les systèmes du service fixe fonctionnant dans la bande des 18 GHz (17,7-19,3 GHz) contre les brouillages composites causés par des systèmes fonctionnant à titre coprimaire, particulièrement les brouillages à court terme;

b)	que, lorsque les brouillages proviennent de stations spatiales non OSG, les systèmes du service fixe peuvent être exposés pendant de courts laps de temps à des niveaux élevés de brouillage qui risquent de nuire à la qualité de fonctionnement et à la disponibilité de ces systèmes;

c)	que la conception des liaisons du service fixe dans la bande des 18 GHz dépend de l'affaiblissement dû à la pluie, lequel peut être modélisé grâce à la Recommandation UIT-R P.530;

d)	que, dans la bande des 18 GHz, certaines administrations ont recours à la commande automatique de puissance de l'émetteur (CAPE) sur certaines liaisons du service fixe et que l'emploi de cette commande augmentera la susceptibilité des systèmes du service fixe aux brouillages, en particulier à court terme;

e)	que certains systèmes du service fixe appliquant de petites marges nettes de protection contre les évanouissements risquent de ne pas être totalement protégés contre les brouillages causés par des systèmes à satellites non OSG sans que des contraintes exagérées soient imposées à ces services;

f)	que les liaisons types du service fixe utilisant les commandes CAPE exigeront des critères de protection plus stricts que ceux nécessaires pour les liaisons du service fixe dotées de grandes marges de protection contre les évanouissements qui n'utilisent pas cette commande;

g)	qu'il est souhaitable d'arrêter les critères de protection du service fixe contre le brouillage composite en calculant la dégradation admissible des objectifs de qualité en matière d'erreur sous l'effet des brouillages en se fondant sur des liaisons types du système fixe avec commande CAPE;

h)	que le calcul de la dégradation maximale des objectifs de qualité en matière d'erreur admissible en cas de brouillage, causés par d'autres services partageant la même bande de fréquences à titre coprimaire est indiqué dans la Recommandation UIT-R F.1094;

j)	que la Recommandation UIT-R F.1189 indique les objectifs de qualité en matière d'erreur pour les conduits numériques à débit binaire constant égal ou supérieur au débit primaire utilisant des faisceaux hertziens numériques pouvant constituer tout ou partie du tronçon national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km;

k)	que la dégradation admissible de la qualité de fonctionnement des systèmes du service fixe sous l'effet de brouillages causés par d'autres services partageant les mêmes bandes de fréquences à titre primaire, exprimée sous la forme d'une fraction admissible du total des objectifs de qualité en matière d'erreur, est définie dans la Recommandation UIT-R F.1398 pour les systèmes du service fixe pouvant faire partie du tronçon national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km,

reconnaissant

a)	que l'application des critères indiqués dans la présente Recommandation peut faire l'objet d'un complément d'examen dans le cadre des études de partage avec d'autres services,

b)	que tout développement de la présente Recommandation éventuellement nécessaire ne devrait sans doute pas exiger que l'on étudie plus à fond le bien-fondé des limites de la puissance surfacique produite par le SFS à satellites non OSG dans cette bande,

recommande

1	que les critères de brouillages ci-après soient appliqués pour protéger le service fixe contre les brouillages composites variables dans le temps causés par d'autres services dans la bande 17,7-19,3 GHz à titre coprimaire:

1.1	s'agissant du long terme, que le rapport I/N à l'entrée du récepteur du service fixe ne dépasse pas –10 dB pendant plus de 20 du temps;

1.2	s'agissant du court terme que le rapport I/N à l'entrée du récepteur du service fixe ne dépasse pas 14 dB pendant plus de 0,01 du temps;

1.3	s'agissant du court terme que le rapport I/N à l'entrée du récepteur du service fixe ne dépasse pas 18 dB pendant plus de 0,0003 du temps;

2	que les informations figurant à l'Annexe 1 servent de lignes directrices pour l'application de la présente Recommandation.

ANNEXE  1

Calcul des critères de protection contre le brouillage composite 
du service fixe dans la bande 17,7-19,3 GHz

# 1	Introduction

La méthodologie présentée dans la présente Annexe repose sur l'hypothèse selon laquelle l'évanouissement dans la bande des 18 GHz est dominé par la pluie et que, de ce fait, même si les brouillages à long terme ont un effet sur la qualité de fonctionnement de la liaison, c'est en ayant un niveau de brouillage supérieur à la marge de protection contre les évanouissements de la liaison du service fixe, quelles que soient les conditions de propagation, que cette liaison risquera le plus de tomber en panne.

On a donc retenu la répartition suivante de l'effet des brouillages sur la dégradation de la liaison (et sur les objectifs de taux d'erreur):

–	20 de la dégradation de la liaison du service fixe dus au brouillage à long terme;

–	80 de la dégradation de la liaison du service fixe dus au brouillage à court terme.

# 2	Objectifs de qualité en matière d'erreur

La dégradation admissible de la qualité de fonctionnement des systèmes du service fixe sous l'effet de brouillages causés par d'autres services partageant les mêmes bandes de fréquences à titre primaire est exprimée sous la forme d'une fraction admissible (10) du total des objectifs de taux d'erreur et définie dans la Recommandation UIT-R F.1398 pour les systèmes du service fixe pouvant faire partie du tronçon national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km, que l'on considère comme représentatif des liaisons du service fixe dans la bande des 18 GHz, d'ordinaire utilisée dans les réseaux d'accès ou les réseaux d'infrastructure téléphonique mobile.

Les valeurs correspondantes sont indiquées au Tableau 1 et reposent sur les hypothèses suivantes:

–	section du réseau courte distance entre centraux (voir le Tableau 2 de la Recommandation UIT-R F.1398) qui se compose de 5 bonds de 8 km;

–	débit entre 15 et 55 Mbit/s;

–	B  8.

TABLEAU  1

|  | Objectifs de qualité en matière d'erreur (fraction d'un mois quelconque) |
| --- | --- |
|  | Total admissible imputable aux brouillages | Brouillages à long terme (20) | Brouillages à court terme (80) |
| Taux de secondes erronées | 1,2 10–4 | 2,4 10–5 | 9,6 10–5 |
| Taux de secondes gravement erronées | 3,2 10–6 | 6,4 10–7 | 2,6 10–6 |
| Taux de blocs erronés résiduels | 3,2 10–7 | 6,4 10–8 | 2,6 10–7 |

# 3	Critères à court terme

Comme expliqué au § 1, le principal moyen de créer une panne sur la liaison du service fixe en cas de brouillage à court terme est que le brouillage dépasse la marge de protection contre les évanouissements de la liaison quelles que soient les conditions de propagation.

La définition des critères à court terme est dans ce cas liée tant aux valeurs des marges de protection contre les évanouissements (ou des marges nettes compte tenu de la commande CAPE (voir la Note 1)) qu'aux objectifs de taux d'erreur imputés aux brouillages à court terme tels que définis au Tableau 1, dans la mesure où la marge de protection contre les évanouissements est affectée aux critères à court terme.

La définition suivante des critères reposait sur une marge de protection contre les évanouissements de 19 dB (pour un TEB de 1  10–3). Au Royaume-Uni et en France, on enregistre pour 23 et 20 respectivement des liaisons à 18 GHz des marges de protection contre les évanouissements (ou des marges nettes (voir la Note 1)) inférieures à 19 dB.

NOTE 1 – Pour une liaison du système fixe avec commande CAPE, la marge nette de protection contre les évanouissements  la marge totale – la fourchette CAPE.

Cette marge étant donnée pour un TEB de 1  10–3 qui, dans la Recommandation UIT-T G.821, est un événement de secondes gravement erronées (SES) déclenché et dans la mesure où les objectifs de taux d'erreur renvoient à la définition de la Recommandation UIT-T G.826, il y a lieu d'extrapoler la marge de protection contre les évanouissements correspondant au taux de secondes erronées (ES) et à celui de secondes gravement erronées. Sur la base des hypothèses convenues, à savoir que les marges d'évanouissement pour les secondes erronées sont respectivement inférieures de 5  B et de 1 dB à la marge rapportée au TEB de 1  10–3, lequel est supérieur de 2 dB à la marge rapportée TEB de 1  10–6, le Tableau 2 résume ces différentes valeurs de marges d'évanouissement et, rapproché des taux correspondants d'objectifs de qualité en matière d'erreur, permet de définir deux critères à court terme pour le service fixe dans les bandes.

TABLEAU  2

|  | Marge d'évanouissement (dB) | Taux d'objectifs de qualité en matière d'erreur |
| --- | --- | --- |
| ES | 14 | 9,6 10–5 |
| TEB 1  10–6 | 17 |  |
| SES | 18 | 2,6 10–6 |
| TEB 1  10–3 | 19 |  |

Les critères à court terme que l'on propose d'utiliser dans la bande des 18 GHz ont été définis en associant les objectifs taux d'erreur de secondes erronées et de secondes gravement erronées (voir Tableau 2) et le rapport I/N correspondant tel que défini au Tableau 3.

TABLEAU  3

|  | I/N (dB) | Pourcentage de temps à ne pas dépasser () |
| --- | --- | --- |
| Critère 1 | 14 | 0,01 |
| Critère 2 | 18 | 0,0003 |

# 4	Critères à long terme

Le critère à long terme spécifié dans la Recommandation UIT-R F.758 à appliquer pour la bande des 18 GHz est I/N  -10 dB (qui donne une dégradation de 0,5 dB de la marge d'évanouissement) à ne pas dépasser pendant plus de 20 du temps.

Finalement, en cas de marge nette d'évanouissement faible et d'après les informations fournies par le Groupe de travail 3M des radiocommunications selon lesquelles, par temps clair, il faudrait tenir compte des effets de la propagation par trajets multiples, on a reconnu qu'une certaine dégradation de la qualité de fonctionnement pourrait se produire par suite de l'effet simultané du brouillage et de l'évanouissement par trajets multiples en appliquant par exemple la formule suivante:

où:

DEPO :	dégradation par rapport aux objectifs de taux d'erreur (EPO, error performance objectives)

( :	la pente de la distribution cumulative des évanouissements (dB/décade).

Compte tenu de l'importance de cette dégradation, une étude complémentaire s'impose. Il conviendra peut-être également d'évaluer l'importance de la dégradation au regard de la disponibilité.