РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.384-9

Планы размещения частот радиостволов для цифровых систем 
фиксированной беспроводной связи средней и большой емкости, 
работающих в верхней части диапазона 6 ГГц

(Вопрос МСЭ-R 136/9)

(1963-1966-1974-1982-1986-1990-1995-1999-2003-2006)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводятся планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи, работающих в верхней части диапазона 6 ГГц (6430(7110 МГц), который может использоваться для фиксированных систем большой и средней емкости. Разносы каналов, рекомендуемые в основном тексте, составляют 40, 30, 20 и 10 МГц с чередующимися частотными планами и возможным использованием планов размещения частот совмещенных радиостволов. Передача на нескольких несущих, основанная на этих планах размещения частот, рекомендована также в Приложении 1, в котором содержится подробное описание данного приложения.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что системы фиксированной беспроводной связи (СФБС) средней и большой емкости должны быть реализуемы в верхней части диапазона 6 ГГц при тщательном планировании радиотрасс с целью уменьшения влияния многолучевости;

b)	что на международных линиях иногда желательно иметь возможность соединения систем ФБС на радиочастотах в верхней части диапазона 6 ГГц;

c)	что общий план размещения частот радиостволов для CФБС имеет значительные преимущества;

d)	что использование некоторых типов цифровой модуляции (см. Рекомендацию МСЭ-R F.1101) позволяет использовать план размещения частот радиостволов для передачи данных со скоростью порядка 140 Мбит/с или со скоростями передачи данных синхронной цифровой иерархии (СЦИ);

e)	что в этих цифровых радиосистемах со скоростью передачи 140 Мбит/с можно получить еще большую экономию при подключении к одной антенне, имеющей соответствующие эксплуатационные характеристики, до восьми радиостволов прямого и обратного направлений;

f)	что многие мешающие воздействия могут быть значительно уменьшены путем тщательно спланированного размещения радиочастот в СФБС, использующей несколько радиостволов;

g)	что цифровые СФБС как с одной, так и с несколькими несущими, являются полезными концепциями для достижения оптимального компромисса между техническими и экономическими показателями при проектировании систем;

h)	что цифровые СФБС могут предоставлять возможности для передачи STM-1 СЦИ при использовании методов модуляции высокого порядка, которые уменьшают необходимую ширину полосы,

рекомендует

1	что предпочтительный план размещения частот для числа радиостволов, работающих на частотах до восьми в прямом и обратном направлениях со скоростью передачи порядка 140 Мбит/с или скоростями передачи синхронной цифровой иерархии (см. Примечание 2), работающих на частотах в верхней части диапазона 6 ГГц, следует определять следующим образом:

Пусть	f0	центральная частота занимаемой полосы частот (МГц),

fn	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы частот:	fn    f0  –  350    40 n	МГц

верхняя половина полосы частот:	   f0  –  10    40 n	МГц,

где:

n    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8;

1.1	что на участке, где осуществляется международное соединение, все частоты радиостволов прямого направления должны быть размещены в одной половине полосы, а все частоты радиостволов обратного направления – в другой половине полосы;

1.2	что в соседних радиостволах в каждой половине полосы следует попеременно использовать разную поляризацию;

1.3	что в том случае, когда используются общие приемно-передающие антенны, и на одну антенну работает не более четырех радиостволов, частоты радиостволов должны предпочтительно выбираться при:

n    1, 3, 5 и 7 в обеих половинах полосы

или

n    2, 4, 6 и 8 в обеих половинах полосы (см. Примечание 2);

1.4	что предпочтительным расположением поляризаций радиостволов является одно из показанных на рисунке 1;

1.5	что для цифровых СФБС также может использоваться план размещения частот совмещенных радиостволов, который может быть получен из планов, показанных на рисунках 1a) или 1b);

2	что предпочтительный частотный план для числа радиостволов до 16 в прямом направлении и до 16 в обратном направлении, в каждом из которых размещается до 1260 телефонных каналов, или эквивалентных, или цифровых плезиохронных или синхронных каналов со средней пропускной способностью, должен быть получен путем чередования дополнительных каналов с каналами основного плана и должен быть выражен следующими соотношениями:

нижняя половина полосы частот:	 fN    f0  –  350    20 n	МГц

верхняя половина полосы частот:	   f0  –  10    20 n	МГц,

где:

n    1, 2, 3, . . . 15, 16;

2.1	что на участке, где осуществляется международное соединение, все частоты радиостволов прямого направления следует располагать в одной половине полосы, а все частоты радиостволов обратного направления – в другой половине полосы;

2.2	что в соседних радиостволах в каждой половине полосы следует попеременно использовать разную поляризацию;

2.3	что в том случае, когда используется общая приемо-передающая антенна и на одну антенну работают не более четырех радиостволов, частоты радиостволов следует предпочтительно выбирать, принимая:

n    1, 5, 9, 13 или
	n    2, 6, 10, 14 или
	n    3, 7, 11, 15 или
	n    4, 8, 12, 16,

в обеих половинах полосы, и что предпочтительное распределение поляризаций радиостволов должно быть таким, как показано на рисунке 2;

3	что в том случае, когда применяется передача с несколькими несущими (Примечание 3), общее число несущих, n, следует рассматривать как один радиоствол. Центральная частота этого радиоствола должна рассчитываться на основе пп. 1 и 2 раздела рекомендует, вне зависимости от действительных центральных частот отдельных несущих, которые могут изменяться по техническим причинам, в соответствии с практической реализацией. Более подробно работа систем с несколькими несущими рассмотрена в Приложении 1;

4	что предпочтительным значением центральной частоты f0 является 6770 МГц; другие значения центральных частот могут использоваться по согласованию между заинтересованными администрациями.

Пусть	f0	центральная частота занимаемой полосы частот (МГц),

fn	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы частот:	fn      –  340    30 n	МГц

верхняя половина полосы частот:	      30 n	МГц,

где:

n    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10;

5	что предпочтительный план размещения частот для числа радиостволов частотой 10 МГц до 32 в прямом направлении и до 32 в обратном направлении должен быть выражен следующими соотношениями:

нижняя половина полосы частот:	fn    f0  –  340    10 n	МГц

верхняя половина полосы частот:	   f0    10 n	МГц,

где:

n    1, 2, 3, . . . 31, 32.

6	что предпочтительным значением центральной частоты f0 является 6770 МГц; другие значения центральных частот могут использоваться по согласованию между заинтересованными администрациями.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Реальная скорость передачи, включая вспомогательные данные, может быть выше исходной скорости передачи на 5 или более.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Допускается работа на одну антенну семи радиостволов прямого и обратного направлений при размещении частот радиостволов согласно рисунку 1a). Размещение частот радиостволов согласно рисунку 1b) при соответствующих характеристиках антенн дает лучшую развязку между ближайшими стволами передачи и приема, что позволяет использовать восемь радиостволов прямого и обратного направлений.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Система с несколькими несущими – это система с n (где n  1) несущими, модулированными цифровыми сигналами, которые одновременно передаются (или принимаются) при помощи одного и того же РЧ оборудования. Центральную частоту следует рассматривать как среднее арифметическое от n отдельных несущих частот системы с несколькими несущими.

Приложение 1

Описание системы с несколькими несущими

Система с несколькими несущими – это система с n (где n  1) одновременно передаваемыми (или принимаемыми) при помощи одного и того же РЧ оборудования цифровыми сигналами модулированных несущих.

Для передачи на нескольких несущих, которой свойственна большая пропускная способность, центральная частота радиоствола должна совпадать с одной из соответствующих частот основных планов размещения частот радиостволов, показанных в пп. 1 и 2 раздела рекомендует. Разнос каналов может быть кратным целым значениям, определенным в пп. 1 и 2 раздела рекомендует. При выборе подходящего варианта требуется принимать в расчет совместимость с существующими конфигурациями.

Ниже приведены примеры планов размещения частот радиостволов с одинаковой поляризацией, использующих систему с двумя несущими с 64-КАМ. Каждая несущая модулируется со скоростью 155,52 Мбит/с (STM-1).

В условиях одновременной работы аналоговых и цифровых систем предпочтительно использовать частотный план, показанный на рисунке 3a), так как в нем частоты несущих существующих аналоговых систем расположены посередине между парами цифровых несущих.

Центральные частоты этого частотного плана получаются из п. 1 раздела рекомендует путем установки значений n  2, 4, 6, 8. Разнос каналов составляет 80 МГц. Каждый радиочастотный ствол содержит 2  2 несущих, расположенных на расстоянии 17,5 МГц от центральной частоты и использующих обе поляризации.

На рисунке 3b) показан частотный план с чередованием, в котором центральные частоты получены из п. 2 раздела рекомендует путем установки значений n  3, 7, 11, 15. Этот частотный план пригоден для использования в чисто цифровых линиях и является предпочтительным, так как он обеспечивает более симметричные защитные интервалы на краях полосы частот.