RECOMMANDATION  UIT-R  M.1230

OBJECTIFS  DE  QUALITÉ  DE  FONCTIONNEMENT  APPLICABLES  AUX  LIAISONS
ESPACE-TERRE  EXPLOITÉES  DANS  LE  SERVICE  MOBILE  PAR  SATELLITE
AVEC  DES SATELLITES  NON  GÉOSTATIONNAIRES
DANS  LA  BANDE  137-138  MHz

(Question UIT-R 83/8)

(1997)

Rec. UIT-R M.1230

Résumé

La présente Recommandation spécifie les objectifs de qualité de fonctionnement des liaisons descendantes des réseaux à accès multiple par répartition en fréquence (AMRF) et à accès multiple par étalement du spectre (AMES) du service mobile par satellite (SMS) avec des satellites non géostationnaires (non OSG).

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les objectifs de qualité de fonctionnement applicables aux réseaux du SMS peuvent être déterminés à l'aide d'une méthodologie analogue à celle qui est décrite dans la Recommandation UIT-R SA.1021;

b)	qu'il faut voir dans les objectifs de qualité de fonctionnement de systèmes représentatifs autant d'indications utiles pour la mise au point des systèmes réels qui doivent fonctionner dans des conditions de partage des fréquences;

c)	que les objectifs de qualité de fonctionnement applicables à ce type de transmission doivent être compatibles avec les contraintes et limites de fonctionnement associées aux systèmes et aux bandes de fréquences visés;

d)	qu'il est indispensable de définir des objectifs de qualité de fonctionnement avant d'établir des critères de brouillage;

e)	que deux grandes catégories de modulation seront considérées pour les systèmes du SMS non OSG exploités dans la bande 137-138 MHz, à savoir d'une part la modulation en bande étroite avec AMRF et d'autre part la modulation en bande large avec AMES en séquence directe (AMES-SD),

recommande

1	de faire en sorte que les systèmes du SMS (espace-Terre) utilisant des satellites non géostationnaires répondent aux objectifs de qualité de fonctionnement spécifiés dans le Tableau 1;

2	de faire en sorte que les objectifs définis dans le Tableau 1 soient pris comme base de détermination des niveaux admissibles de brouillage à considérer comme niveaux minimaux de brouillage devant être acceptés par certains systèmes spécifiques.

TABLEAU  1

Objectifs de qualité de fonctionnent applicables aux liaisons espace-Terre 
du SMS dans la bande 137-138 MHz

| Fonction; plate-forme et antenne de station terrienne | Modulation et largeur de bande | Angles d'élévation applicables (degrés) | Rapport Eb /N0 minimum (dB) | Pourcentage de temps (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Données, liaison descendante vers station d'accès (antenne cornet 15 dBi) | MDP-4-O 44 kHz modulation en bande étroite avec AMRF | 5,0 et 20 | 10,6 | 99 |
| Données, liaison descendante vers station d'abonné (antenne unipolaire, 0 dBi, diagramme cos2) | MDP-2 19,2 kHz modulation en bande étroite avec AMRF | 5,0 et 20 | 10,3 | 99 |
| Données, liaison descendante vers station d'accès (antenne 16 dBi) | MDM/AMES-SD 885 kHz modulation en bande large avec AMES-SD | 5,0 et 20 | 3,7 | 99 |

NOTE 1 – Les objectifs de qualité de fonctionnement applicables à certains systèmes spécifiques pourront différer des objectifs définis dans la présente Recommandation.

NOTE 2 – On suppose qu'une disponibilité de 99% convient (c'est-à-dire que le critère de brouillage à court terme n'est pas dépassé pendant plus de 1% du temps de message). Cette valeur a été jugée appropriée compte tenu du protocole de correction d'erreur utilisé dans les systèmes à satellites proposés (qui feront appel à des codes de vérification de redondance cycliques pour la détection d'erreur et la retransmission des données erronées).

NOTE 3 – Pour les transmissions en bande large, la réception par des stations mobiles n'est pas envisagée à l'heure actuelle.

_________________