ITU-R M.1580-1 建议书

采用IMT-2000陆地无线接口的基站的
一般无用发射特性

（ITU-R 229/8号研究课题）

（2002-2005）

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a）	无用发射是由根据无线电规则（RR）的第1.146款规定的杂散发射和带外（OoB）发射组成，杂散发射和带外OoB发射的定义已分别在RR第1.145和1.144款中给出；

b）	为保护其他无线系统和业务免受干扰以及不同技术之间能够共存，需要制定IMT-2000基站（BS）无用发射的最大允许限值；

c）	过于严格的限制会使IMT-2000 BS的复杂性增加；

d）	考虑经济因素和技术的限制应尽力保持无用发射的限值尽可能的低；

e）	有关影响、测量和限值的ITU-R SM.329建议书可用于杂散方面的发射；

f）	相同的杂散发射限值同等地应用于BS的所有无线接口；

g）	有关OoB发射的ITU-R SM.1541建议书规定了OoB方面的一般限制，它是构成OoB发射限值的最低限制且鼓励研究制定用于各系统的更为详细的限值；

h）	IMT-2000 BS的杂散发射电平应符合 RR 附录3中的规定；

j）	无用发射限值的协调一致将促进该基站在全球的使用和进入全球市场；当然在无用发射限值上也会存在国家/地区的变化；

k）	为在世界无线电通信大会（伊斯坦布尔，2000）（WRC-2000）上对IMT-2000 确定的其他频带中操作的设备规定无用发射的限制还需要做额外的工作；

l）	无用发射限值取决于发射机的发射特性，同时还取决于操作于其他频带的业务的ITU 杂散发射限制和国家标准及规则，

注意到

a）	由标准化团体完成的工作给出了保护其他无线系统和业务免受干扰以及使不同技术能够共存的限值；

b）	考虑了已有的现存国家和区域的无用发射限值，但是一些主管部门业已为IMT-2000系统规定了无用发射的限值，且还需要将其也考虑进去，

建议

1	IMT-2000基站的无用发射特性应基于ITU-R M.1457建议书的§5.1至5.5中描述的无线接口规范所对应的附件1至5技术要求中的限值。

注1 — 无用发射限值仅对根据以下安排操作的BS作出的规定：1 920-1 980 MHz频带中的频分双工（FDD）的上行链路、2 110-2 170 MHz频带中的FDD下行链路和1 885-1 980 MHz和2 010-2 025 MHz频带中的时分双工（TDD）。该建议书的以后的版本将包括可用于其他频带的限值。假定以后的研究预期的这些限值将类似于该建议书中现在已得到的。

附件1 — IMT-2000码分多址（CDMA）直接扩谱（通用陆地无线接入（UTRA）FDD）基站

附件2 — IMT-2000CDMA多载波（cdma-2000）基站

附件3 — IMT-2000CDMA TDD（UTRA TDD）基站

附件4 — IMT-2000时分多址（TDMA）单载波（UWC-136）基站

附件5 — IMT-2000频分多址（FDMA）/TDMA（增强型数字无绳通信（DECT））基站

附　件　1

IMT-2000（码分多址（CDMA）直接扩谱（通用陆地无线接入（UTRA）FDD）基站

1	测量的不确定性

由于本附件中的值已结合了ITU-R M.1545建议书中定义的测试容限，因此本附件中规定的值与ITU-R M.1457建议书中规定的那些值不同。

2	频谱掩模

BS按照制造商规定发送一单个射频（RF）载波的配置应满足该要求。对于相应的BS最大输出功率发射不应超过表1至4中规定的最大电平，频率范围以载波频率为基准从(f＝2.5 MHz至(fmax，其中：

—	(f是载波频率和最接近载波频率的测量滤波器的标称–3 dB点之间的频率间隔。

—	f_偏移是载波频率和测量滤波器中心频率之间的频率间隔：

—	f_偏移max是12.5 MHz或偏至BS发射频带边缘中的较大者。

—	(fmax等于f_偏移max减去二分之一测量滤波器带宽。

表 1

频谱发射掩模值，BS最大输出功率P ≥ 43 dBm

| 相对于测量滤波器–3 dB点的频率偏移，(f | 相对于测量滤波器中心频率 的频率偏移，f_偏移 | 最大电平 | 测量带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 ≤ (f ＜ 2.7 MHz | 2 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 2 715 MHz | (12.5 dBm | 30 kHz |
| 2.7 ≤ (f ＜ 3.5 MHz | 2 715 MHz ≤ f_偏移 ＜ 3 515 MHz | (12.5 ( 15 ( (f_偏移 ( 2 715) dBm | 30 kHz |
|  | 3 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 4.0 MHz | (24.5 dBm | 30 kHz |
| 3.5 ≤ (f ＜ 7.5 MHz | 4.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ 8.0 MHz | (11.5 dBm | 1 MHz |
| 7.5 ≤ (f MHz | 8.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ f_偏移max | (11.5 dBm | 1 MHz |

表 2

频谱发射掩模值，BS最大输出功率39 ≤ P ＜ 43 dBm

| 相对于测量滤波器–3 dB 点的频率偏移，(f | 相对于测量滤波器中心频率 的频率偏移，f_偏移 | 最大电平 | 测量带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 ≤ (f ＜ 2.7 MHz | 2 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 2 715 MHz | (12.5 dBm | 30 kHz |
| 2.7 ≤ (f ＜ 3.5 MHz | 2 715 MHz ≤ f_偏移 ＜ 3 515 MHz | (12.5 ( 15 ( (f_偏移 ( 2 715) dBm | 30 kHz |
|  | 3 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 4.0 MHz | (24.5 dBm | 30 kHz |
| 3.5 ≤ (f ＜ 7.5 MHz | 4.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ 8.0 MHz | (11.5 dBm | 1 MHz |
| 7.5 ≤ (f MHz | 8.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ f_偏移max | P ( 54.5 dBm | 1 MHz |

表 3

频谱发射掩模值，BS最大输出功率 31 ≤ P ＜ 39 dBm

| 相对于测量滤波器–3 dB 点的频率偏移，(f | 相对于测量滤波器中心频率 的频率偏移，f_偏移 | 最大电平 | 测量带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 ≤ (f ＜ 2.7 MHz | 2 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 2 715 MHz | P – 51.5 dBm | 30 kHz |
| 2.7 ≤ (f ＜ 3.5 MHz | 2 715 MHz ≤ f_偏移 ＜ 3 515 MHz | P – 51.5 ( 15 ( (f_偏移 ( 2 715) dBm | 30 kHz |
|  | 3 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 4.0 MHz | P – 63.5 dBm | 30 kHz |
| 3.5 ≤ (f ＜ 7.5 MHz | 4.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ 8.0 MHz | P – 50.5 dBm | 1 MHz |
| 7.5 ≤ (f MHz | 8.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ f_偏移max | P – 54.5 dBm | 1 MHz |

表 4

频谱发射掩模值，BS最大输出功率P ＜ 31 dBm

| 相对于测量滤波器–3 dB 点的频率偏移，(f | 相对于测量滤波器中心频率 的频率偏移，f_偏移 | 最大电平 | 测量带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 ≤ (f ＜ 2.7 MHz | 2 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 2 715 MHz | (20.5 dBm | 30 kHz |
| 2.7 ≤ (f ＜ 3.5 MHz | 2 715 MHz ≤ f_偏移 ＜ 3 515 MHz | (20.5 ( 15 ( (f_偏移 ( 2 715) dBm | 30 kHz |
|  | 3 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 4.0 MHz | (32.5 dBm | 30 kHz |
| 3.5 ≤ (f ＜ 7.5 MHz | 4.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ 8.0 MHz | (19.5 dBm | 1 MHz |
| 7.5 ≤ (f MHz | 8.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ f_偏移max | (23.5 dBm | 1 MHz |

3	相邻信道泄漏功率比

相邻信道泄漏功率比（ACLR）是发射功率与相邻信道中接收机滤波器后测得的功率之比。发射功率和接收到的功率都通过一个噪声功率带宽等于码片速率的匹配滤波器（开平方升余弦且滚降因子0.22）测得的。该要求应可以用于所考虑的不论哪种发射机的类型（单载波的或多载波的）。根据制造商的规定它用于所有预知的传输模式。

ACLR的限值应如表5所规定的。

表 5

BS ACLR限值

| 低于所用的第一载波频率或高于 最后一个载波频率的BS信道偏移 (MHz) | ACLR 限值 (dB) |
| --- | --- |
| 5 | 44.2 |
| 10 | 49.2 |

4	发射机杂散发射（传导型）

杂散发射在BS RF输出口测量。

该要求应用于规定的频率范围内的频率上，即为所用的第一载波频率以下大于12.5 MHz 的或所用的最后一个载波频率之上大于12.5 MHz的频率。

下面的这项要求应可以用于所考虑的不论哪种发射机的类型（单载波的或多载波的）。根据制造商的规定它用于所有预知的传输模式。

除非另作说明，所有要求都以平均功率（r.m.s.）进行测量。

下面的要求应符合ITU-R SM.329建议书中所规定的对杂散发射类别 A 方面的限值，可以采用。

任何杂散发射的功率不应超过表6a）和6b）中规定的限值。

表 6

a）BS杂散发射限值，类别A

| 频带 | 最大电平 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz-150 kHz | (13 dBm | 1 kHz | 带宽如 ITU-R SM.329建议书的 § 4.1所述 |
| 150 kHz-30 MHz |  | 10 kHz | 带宽如 ITU-R SM.329建议书的 § 4.1所述 |
| 30 MHz-1 GHz |  | 100 kHz | 带宽如 ITU-R SM.329建议书的 § 4.1所述 |
| 1 GHz-12.75 GHz |  | 1 MHz | 高端频率如 ITU-R SM.329建议书的§ 2.5表 1所述 |

表 6（完）

b）在部署了个人手机系统（PHS）的区域内除类别A限值之外与其他业务共存的杂散发射限值

| 频带 | 测量带宽 | 最大电平 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 893.5 至 1 919.6 MHz | 300 kHz | (41 dBm | PHS |

下面的要求应符合ITU-R SM.329建议书中所规定的对杂散发射类别B方面的限值，可以采用。

任何杂散发射的功率不应超过表7a）和7b）中规定的限值。

表 7

a）BS杂散发射限值，类别B

| 频带 | 最大电平 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 ( 150 kHz | (36 dBm | 1 kHz | (1) |
| 150 kHz ( 30 MHz | (36 dBm | 10 kHz | (1) |
| 30 MHz ( 1 GHz | (36 dBm | 100 kHz | (1) |
| 1 GHz ( Fc1 – 60 MHz 或 2 100 MHz 中较大者 | (30 dBm | 1 MHz | (1) |
| Fc1 – 60 MHz 或 2 100 MHz 中的较大者 ( Fc1 – 50 MHz 或 2 100 MHz 中的较大者 | (25 dBm | 1 MHz | (2) |
| Fc1 – 50 MHz 或 2 100 MHz 中的较大者 ( Fc2 + 50 MHz 或 2 180 MHz 中的较小者 | (15 dBm | 1 MHz | (2) |
| Fc2 + 50 MHz 或 2 180 MHz 中的较小者 ( Fc2 + 60 MHz 或 2 180 MHz 中的较小者 | (25 dBm | 1 MHz | (2) |
| Fc2 + 60 MHz 或 2 180 MHz 中的较小者 ( 12.75 GHz | (30 dBm | 1 MHz | (3) |
| (1) 带宽如 ITU-R SM.329建议书的§ 4.1所述。 (2) 按照ITU-R SM.329建议书的§ 4.3和附件7的要求。 (3) 带宽如ITU-R SM.329建议书的§ 4.1所述。高端频率如ITU-R SM.329建议书的§ 2.5表1所述。 Fc1：BS使用的第一载波频率的中心频率。 Fc2：BS使用的最后一个载波频率的中心频率。 |

表 7（完）

b）除类别B限值之外与其他业务共存的杂散发射限值

| 频带 | 测量带宽 | 最大电平 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 921至960 MHz | 100 kHz | (57 dBm | 保护GSM 900 MS接收机 |
| 1 805至1 880 MHz | 100 kHz | (47 dBm | 保护DCS 1800 MS接收机 |
| 2 100至2 105 MHz | 1 MHz | (30 + 3.4 ( f – 2 100 MHz) dBm | 保护相邻频带业务和部署了UTRA的地理区域中相邻于2 110-2 170 MHz频带中的业务 |
| 2 175至2 180 MHz | 1 MHz | (30 + 3.4 (2 180 MHz – f ) dBm |  |
| 1 900至1 920 MHz | 1 MHz | (52 dBm | 保护UTRA-TDD接收机 |
| 2 010至2 025 MHz | 1 MHz | (52 dBm |  |

5	接收机杂散发射

该要求应用于所有具有分立接收机和发射机天线口的BS。测试应在发射机和接收机都开启而发射机端口终接时进行。

对于所有具有公共接收机和发射机天线口的BS，上面规定的发射机杂散发射仍有效。

任何杂散发射的功率不应超过表8中规定的限值。

表 8

接收机杂散发射限值

| 频带 | 最大电平 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 900-1 980 MHz和2 010-2 025 MHz | (78 dBm | 3.84 MHz |  |
| 30 MHz-1 GHz | (57 dBm | 100 kHz |  |
| 1-12.75 GHz | (47 dBm | 1 MHz | 除BS发射机使用的第一载波频率以下12.5 MHz和最后一个载波频率以上12.5 MHz之间的频率之外 |

附　件　2

IMT-2000 CDMA多载波（cdma-2000）基站

1	频谱掩模

当在BS支持的一个或所有RF载波上发送且按照制造商规定的配置时发射应低于表9规定的限值。表9中的发射限值应符合如激活载波一栏指出的BS支持的一个或所有RF载波发射的限值。

表 9

发射机杂散发射限值

| 对范围内的 ¦Δf ¦ | 激活载波 | 发射限值 |
| --- | --- | --- |
| 885 kHz 至 1.25 MHz | 一个 | (45 dBc/30 kHz |
| 1.25 至 1.45 MHz | 所有 | (13 dBm/30 kHz |
| 1.45 至 2.25 MHz | 所有 | ([13 + 17 × (Δf – 1.45 MHz)] dBm/30 kHz |
| 2.25 至 4.00 MHz | 所有 | (13 dBm/1 MHz |
| 注1 — 测量带宽内的所有频率应满足¦(f ¦上的限制，其中(f ＝ 中心频率 － 测量滤波器的接近边缘的频率（ f ）。对于多载波的测试，规定(f为当最高载波的中心频率 － 最近的测量边缘频率（ f ）时取正的(f 而当最低载波的中心频率 － 最近的测量边缘频率（ f ）时取负的(f 。 |

2	发射机杂散发射

可以采用如ITU-R SM.329建议书中规定的在类别A限值的区域的杂散发射，当BS支持的所有RF载波发送且按照制造商规定的配置时的杂散发射应低于表10a）和10b）中规定的限值。

表 10

a）BS杂散发射限值，类别A

| 对范围内的¦Δf ¦ | 发射限值 |
| --- | --- |
| ＞ 4.00 MHz | 9 kHz ＜ f ＜ 150 kHz 150 kHz ＜ f ＜ 30 MHz 30 MHz ＜ f ＜ 1 GHz 1 GHz ＜ f ＜ 12.75 GHz | (13 dBm/1 kHz (13 dBm/10 kHz (13 dBm/100 kHz (13 dBm/1 MHz |
| 注1 — 测量带宽内的所有频率应满足¦(f ¦上的限制，其中(f ＝ 中心频率 － 测量滤波器的接近边缘的频率（ f ）。对于多载波的测试，规定(f为当最高载波的中心频率 － 最近的测量边缘频率（ f ）时取正的(f 而当最低载波的中心频率 － 最近的测量边缘频率（ f ）时取负的(f 。 |

表 10（完）

b）在部署了PHS的区域内除类别A限值之外的其他发射机的杂散发射限值

| 测量频率 | 测量带宽 | 发射限值 | 要保护的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 893.5 至 1 919.6 MHz | 300 kHz | (41 dBm | PHS |

可以采用如ITU-R SM.329建议书中规定的在类别B限值的区域的杂散发射，当BS支持的所有RF载波发送且按照制造商规定的配置时的杂散发射应低于表11a）和11b）规定的限值。当BS支持的所有RF载波发送时应符合表11a）中的发射限值。当BS如激活载波一栏指出的支持一个或所有RF载波发射时应符合表11b）中的发射限值。

表 11

a）发射机的杂散发射限值，类别B

| 对范围内的¦Δf ¦ | 发射限值 |
| --- | --- |
| ＞ 4.00 MHz | 9 kHz ＜ f ＜ 150 kHz 150 kHz ＜ f ＜ 30 MHz 30 MHz ＜ f ＜ 1 GHz 1 GHz ＜ f ＜ 12.75 GHz | (36 dBm/1 kHz (36 dBm/10 kHz (36 dBm/100 kHz (30 dBm/1 MHz |
| 注1 — 测量带宽内的所有频率应满足¦Δf ¦上的限制，其中Δf ＝ 中心频率 － 测量滤波器的接近边缘的频率（ f ）。对于多载波的测试，规定Δf 为当最高载波的中心频率 － 最近的测量边缘频率（ f ）时取正的Δf 而当最低载波的中心频率 － 最近的测量边缘频率（ f ）时取负的(f 。 |

b）除类别B限值之外的其他发射机的杂散发射限值

| 测量频率 | 激活载波 | 发射限值 | 要保护的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 921 至 960 MHz | 所有 | (57 dBm/100 kHz | GSM 900 MS 接收频带 |
| 1 805 至 1 880 MHz | 所有 | (47 dBm/100 kHz | DCS 1800 MS 接收频带 |
| 1 900 至 1 920 MHz 2 010 至 2 025 MHz | 所有 | (52 dBm/1 MHz | IMT-2000 CDMA TDD |
| 1 920 至 1 980 MHz | 一个 | (86 dBm/1 MHz | FDD BS 接收频带 |

3	接收机杂散发射

本要求仅用于装备着分立RF输入口的BS。BS RF输入口的传导杂散发射应不大于表12和13的限值。

表 12

普通接收机的杂散发射要求

| 频带 | 测量带宽 | 最大电平 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz ≤ f ＜ 1 GHz | 100 kHz | (57 dBm |  |
| 1 GHz ≤ f ≤ 12.75 GHz | 1 MHz | (47 dBm | 表13所覆盖的频率除外，那些频率上要采用额外的接收机杂散发射要求 |

表 13

额外的接收机杂散发射要求

| 频带 | 测量带宽 | 最大电平 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 920 MHz ≤ f ≤ 1 980 MHz | 30 kHz | (80 dBm | 基本接收频带 |
| 2 110 MHz ≤ f ≤ 2 170 MHz | 30 kHz | (60 dBm | 基本发射频带 |

附　件　3

IMT-2000 CDMA TDD（UTRA TDD）基站

1	测量的不确定性

由于本附件中的值已结合了ITU-R M.1545建议书中定义的测试容限，因此本附件中规定的值与 ITU-R M.1457 建议书中规定的那些值不同。

2	频谱掩模

频谱发射掩模规定了从有用信号分配的信道频率偏移2.5 MHz和12.5 MHz之间的频率上发射机OoB发射的限值。

按照制造商的规定，BS在一个RF载波配置发射时应满足本要求。在f_偏移的频率范围从2 515 MHz至离中心频率的(fmax中的发射不应超过表14至17规定的最大电平，其中：

—	f_偏移是载波频率和测量滤波器的中心之间的频率间隔：

—	f_偏移max是12.5 MHz或相对通用移动通信系统（UMTS）发射频带边缘的偏移（上行链路和下行链路的传输在下述频带中进行：1 900-1 920 MHz和2 010-2 025 MHz）中的较大者。

—	(fmax等于f_偏移max减去二分之一的测量滤波器带宽。

测得的频谱发射应不超过表14至17对相应的BS等级的输出功率规定的最大电平。

表 14

对应频谱发射掩模值的测试要求，
BS等级的输出功率 ≥ 43 dBm

| 测量滤波器中心频率的频率偏移，f_偏移 | 最大电平 | 测量带宽 |
| --- | --- | --- |
| 2 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 2 715 MHz | (12.5 dBm | 30 kHz |
| 2 715 MHz ≤ f_偏移 ＜ 3 515 MHz | (12.5 ( 15 ( (f_偏移 ( 2 715) dBm | 30 kHz |
| 3 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 4.0 MHz | (24.5 dBm | 30 kHz |
| 4.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ 8.0 MHz | (11.5 dBm | 1 MHz |
| 8.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ f_偏移max | (11.5 dBm | 1 MHz |

表 15

对应频谱发射掩模值的测试要求，
BS等级的输出功率39 ≤ P ＜ 43 dBm

| 测量滤波器中心频率的频率偏移，f_偏移 | 最大电平 | 测量带宽 |
| --- | --- | --- |
| 2 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 2 715 MHz | (12.5 dBm | 30 kHz |
| 2 715 MHz ≤ f_偏移 ＜ 3 515 MHz | (12.5 ( 15 ( (f_偏移 ( 2 715) dBm | 30 kHz |
| 3 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 4.0 MHz | (24.5 dBm | 30 kHz |
| 4.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ 8.0 MHz | (11.5 dBm | 1 MHz |
| 8.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ f_偏移max | P – 54.5 dBm | 1 MHz |

表 16

对应频谱发射掩模值的测试要求，
BS 等级的输出功率 31 ≤ P ＜ 39 dBm

| 测量滤波器中心频率的频率偏移，f_偏移 | 最大电平 | 测量带宽 |
| --- | --- | --- |
| 2 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 2 715 MHz | P – 51.5 dBm | 30 kHz |
| 2 715 MHz ≤ f_偏移 ＜ 3 515 MHz | P – 51.5 ( 15 ( (f_偏移 ( 2 715) dBm | 30 kHz |
| 3 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 4.0 MHz | P – 63.5 dBm | 30 kHz |
| 4.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ 8.0 MHz | P – 50.5 dBm | 1 MHz |
| 8.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ f_偏移max | P – 54.5 dBm | 1 MHz |

表 17

对应频谱发射掩模值的测试要求，
BS等级的输出功率P < 31 dBm

| 测量滤波器中心频率的频率偏移，f_偏移 | 最大电平 | 测量带宽 |
| --- | --- | --- |
| 2 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 2 715 MHz | (20.5 dBm | 30 kHz |
| 2 715 MHz ≤ f_偏移 ＜ 3 515 MHz | (20.5 (15 ( (f_偏移 ( 2 715) dBm | 30 kHz |
| 3 515 MHz ≤ f_偏移 ＜ 4.0 MHz | (32.5 dBm | 30 kHz |
| 4.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ 8.0 MHz | (19.5 dBm | 1 MHz |
| 8.0 MHz ≤ f_偏移 ＜ f_偏移max | (23.5 dBm | 1 MHz |

3	ACLR

ACLR是发射功率与相邻信道中接收机滤波器后测得的功率之比。发射功率和接收到的功率都通过一个噪声功率带宽等于码片速率的匹配滤波器（开平方升余弦且滚降因子0.22）测得的。该要求应可以用于所考虑的不论哪种发射机的类型（单载波的或多载波的）。根据制造商的规定它用于所有预知的传输模式。

ACLR应等于或大于表18a）和18b）所给的限值。

表 18

a）对3.84兆码片/s TDD选择的BS ACLR限值

| BS相邻信道偏移 (MHz) | ACLR限值 (dB) |
| --- | --- |
| ±5 | 44.2 |
| ±10 | 54.2 |

表 18（完）

b）对1.28兆码片/s TDD选择的BS ACLR限值

| BS 相邻信道偏移 (MHz) | ACLR 限值 (dB) |
| --- | --- |
| ±1.6 | 39.2 |
| ±3.2 | 44.2 |

4	发射机杂散发射（传导型）

传导杂散发射在BS RF输出口测量。

除非另作说明，所有要求都以平均功率进行测量。

这些用于BS的要求是针对普通应用目的的。

这些要求应可以用于所考虑的不论哪种发射机的类型（单载波的或多载波的）。它用于制造商预知的所有传输模式。

该要求应用于大于所用第一载波频率以下12.5 MHz或所用最后一个载波频率以上12.5 MHz的规定的频率范围上的频率。

对杂散发射类别A限值方面的要求符合ITU-R SM.329建议书中所规定的，可以采用，任何杂散发射的功率不应超过表19a）所给的最大电平。

表 19

a）BS杂散发射限值，类别A

| 频带 | 最大电平 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-150 kHz | (13 dBm | 1 kHz | 带宽如 ITU-R SM.329建议书的 § 4.1所述 |
| 150 kHz-30 MHz |  | 10 kHz | 带宽如 ITU-R SM.329建议书的 § 4.1所述 |
| 30 MHz-1 GHz |  | 100 kHz | 带宽如 ITU-R SM.329建议书的 § 4.1所述 |
| 1-12.75 GHz |  | 1 MHz | 高端频率如 ITU-R SM.329建议书的 § 2.5 表 1所述 |

对杂散发射类别B限值方面的要求符合ITU-R SM.329建议书中所规定的，可以采用，任何杂散发射的功率不应超过表19b）、19c）和20所给的最大电平。

表 19（续）

b）对3.84兆码片/s 选择的BS杂散发射限值，类别B

| 频带 | 最大电平 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 ↔ 150kHz | (36 dBm | 1 kHz | (1) |
| 150 kHz ↔ 30 MHz | (36 dBm | 10 kHz | (1) |
| 30 MHz ↔ 1 GHz | (36 dBm | 100 kHz | (1) |
| 1 GHz ↔ Fc1 – 60 MHz 或 Fl – 10 MHz 中的较大者 | (30 dBm | 1 MHz | (1) |
| Fc1 – 60 MHz 或 Fl – 10 MHz 中的较大者 ↔ Fc1 – 50 MHz 或 Fl – 10 MHz 中的较大者 | (25 dBm | 1 MHz | (2) |
| Fc1 – 50 MHz 或 Fl – 10 MHz 中的较大者 ↔ Fc2 + 50 MHz 或 Fu + 10 MHz 中的较小者 | (15 dBm | 1 MHz | (2) |
| Fc2 + 50 MHz 或 Fu + 10 MHz 中的较小者 ↔ Fc2 + 60 MHz 或 Fu + 10 MHz 中的较小者 | (25 dBm | 1 MHz | (2) |
| Fc2 + 60 MHz 或 Fu + 10 MHz 中的较小者 ↔ 12.5 GHz | (30 dBm | 1 MHz | (1)，(3) |
| (1) 带宽如 ITU-R SM.329建议书的 § 4.1所述。 (2) 符合ITU-R SM.329 建议书的 § 4.3和附件7的要求。 (3) 上限频率如 ITU-R SM.329建议书的§ 2.5的表1所述。 Fc1: BS发送的第一载波发射的中心频率。 Fc2: BS发送的最后一个载波发射的中心频率。 Fl: TDD操作频带的下限频率。 Fu: TDD操作频带的上限频率。 |

表 19（完）

c）对1.28兆码片/s 选择的BS杂散发射限值，类别B

| 频带 | 最大电平 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 ↔ 150 kHz | (36 dBm | 1 kHz | (1) |
| 150 kHz ↔ 30 MHz | (36 dBm | 10 kHz | (1) |
| 30 MHz ↔ 1 GHz | (36 dBm | 100 kHz | (1) |
| 1 GHz ↔ Fc1 – 19.2 MHz 或 Fl – 3.2 MHz 中的较大者 | (30 dBm | 1 MHz | (1) |
| Fc1 – 19.2 MHz 或 Fl – 3.2 MHz 中的较大者 ↔ Fc1 – 16 MHz 或 Fl – 3.2 MHz 中的较大者 | (25 dBm | 1 MHz | (2) |
| Fc1 – 16 MHz 或 Fl – 3.2 MHz 中的较大者 ↔ Fc1 + 16 MHz 或 Fl + 3.2 MHz 中的较小者 | (15 dBm | 1 MHz | (2) |
| Fc1 + 16 MHz 或 Fl + 3.2 MHz 中的较小者 ↔ Fc1 + 19.2 MHz 或 Fl + 3.2 MHz 中的较小者 | (25 dBm | 1 MHz | (2) |
| Fc1 + 19.2 MHz 或 Fl + 3.2 MHz 中的较小者 ↔ 12.5 GHz | (30 dBm | 1 MHz | (1)，(3) |
| (1) 带宽如ITU-R SM.329建议书的 § 4.1所述。 (2) 符合ITU-R SM.329 建议书的§ 4.3和附件7的要求。 (3) 上限频率如 ITU-R SM.329建议书的§ 2.5的表1所述。 Fc1: BS发送的第一载波发射的中心频率。 Fc2: BS发送的最后一个载波发射的中心频率。 Fl: TDD操作频带的下限频率。 Fu: TDD操作频带的上限频率。 |

表 20

除类别B 限值以外与其他业务共存的杂散发射限值

| 频带 | 测量带宽 | 最大电平 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 921 至 960 MHz | 100 kHz | (57 dBm | 保护 GSM 900 MS接收机 |
| 1 805 至 1 880 MHz | 100 kHz | (47 dBm | 保护 DCS 1 800 MS接收机 |
| 2 100 至 2 105 MHz | 1 MHz | (30 + 3.4 ( f – 2 100 MHz) dBm | 保护相邻频带业务和部署了UTRA的地理区域中相邻于2 110-2 170 MHz频带中的业务 |
| 2 175 至 2 180 MHz | 1 MHz | (30 + 3.4 (2 180 MHz – f ) dBm |  |
| 1 920 至 1 980 MHz | 1 MHz | (32 dBm | 保护UTRA-FDD接收机 |
| 2 110 至 2 170 MHz | 1 MHz | (52 dBm |  |

5	接收机杂散发射

该要求应用于所有具有分立接收机和发射机天线口的BS。测试应在发射机和接收机都开启而发射机端口终接时进行。

对发射机和接收机仅装备一个天线连接器的BS，发射机杂散发射的要求应在该端口使用，而该项测试无需进行。

本小节中的要求应使用于普通应用目的的BS。

任何杂散发射的功率不应超过表21a）和21b）中规定的限值。

表 21

a）对3.84兆码片/s TDD选择的接收机杂散发射要求

| 频带 | 最大电平 | 测 量 带 宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | (57 dBm | 100 kHz | – |
| 1-1.9 GHz | (47 dBm | 1 MHz | (1) |
| 1 900-1 980 MHz | (78 dBm | 3.84 MHz | (1) |
| 1 980-2 010 MHz | (47 dBm | 1 MHz | (1) |
| 2 010-2 025 MHz | (78 dBm | 3.84 MHz | (1) |
| 2 025 MHz-12.75 GHz | (47 dBm | 1 MHz | (1) |
| (1) 除了低于BS所使用的第一载波频率12.5 MHz和高于最后一个载波频率12.5 MHz之间的频率。 |

表 21（完）

b）对1.28兆码片/s TDD选择的接收机杂散发射要求

| 频带 | 最大电平 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | (57 dBm | 100 kHz | – |
| 1-1.9 GHz | (47 dBm | 1 MHz | (1) |
| 1 900-1 980 MHz | (83 dBm | 1.28 MHz | (1) |
| 1 980-2 010 MHz | (47 dBm | 1 MHz | (1) |
| 2 010-2 025 MHz | (83 dBm | 1.28 MHz | (1) |
| 2 025 MHz-12.75 GHz | (47 dBm | 1 MHz | (1) |
| (1) 除了低于BS所使用的第一载波频率4 MHz和高于最后一个载波频率4 MHz之间的频率。 |

附　件　4

IMT-2000时分多址（TDMA）
单载波（UWC-136）基站

第A部分

符合性要求（30 kHz）

1	频谱掩模

相邻和第一或第二备用信道功率是由调制和落入以相邻或第一或第二备用信道为中心的规定的通带内的噪声所造成的发射机平均功率输出的那部分功率。

该发射功率应不超过表22中规定的限值。

表 22

相邻和备用信道功率要求

| 信道 | 最大电平 |
| --- | --- |
| 任一相邻信道内，相对中心频率 ±30 kHz | 低于平均输出功率26 dB |
| 任一备用信道内，相对中心频率 ±60 kHz | 低于平均输出功率45 dB |
| 任一第二备用信道内相对中心频率 ±90 kHz | 对输出功率 ≤ 50 W: 低于平均输出功率45 dB或在30 kHz带宽中测出–13 dBm，其中的较小者 | 对输出功率 ＞ 50 W: 低于平均输出功率45 dB |

2	杂散发射（传导型）

对杂散发射类别A限值方面的要求符合ITU-R SM.329建议书中所规定的，可以采用，任何杂散发射的功率不应超过表23a）中规定的限值。

表 23

a）BS杂散发射限值，类别A

| 频带 | 最大电平 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-150 kHz | (13 dBm | 1 kHz | 带宽如 ITU-R SM.329建议书的 § 4.1所述 |
| 150 kHz-30 MHz |  | 10 kHz | 带宽如 ITU-R SM.329建议书的 § 4.1所述 |
| 30 MHz-1 GHz |  | 100 kHz | 带宽如 ITU-R SM.329建议书的 § 4.1所述 |
| 1-12.75 GHz |  | 1 MHz | 高端频率如 ITU-R SM.329建议书的§ 2.6所述 |

对杂散发射类别B限值方面的要求符合ITU-R SM.329建议书中所规定的，可以采用，任何杂散发射的功率不应超过表23b）和24中规定的限值。

b）BS杂散发射限值，类别B

| 频带( f (1)) | 最大电平 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz ≤ f ≤ 150 kHz | (36 dBm | 1 kHz | (2) |
| 150 kHz ＜ f ≤ 30 MHz | (36 dBm | 10 kHz | (2) |
| 30 MHz ＜ f ≤ 1 000 MHz | (36 dBm | 100 kHz | (2) |
| 1 000 MHz ＜ f ＜1 920 MHz | (30 dBm | 1 MHz | (2) |
| 1 920 MHz ≤ f ≤ 1 980 MHz | (70 dBm | 30 kHz | (3) |
| 1 980 MHz ＜ f ＜ 2 110 MHz | (30 dBm | 1 MHz | (2) |
| 2 110 MHz ≤ f ≤ 2 170 MHz | (13 dBm | 30 kHz | (4) |
| 2 170 MHz ＜ f ≤ 12.75 GHz | (30 dBm | 1 MHz | (2) |
| (1) f 为杂散发射频率。 (2) 依据ITU-R SM.329建议书的适用章节。 (3) BS接收频带。 (4) BS发射频带。 |

2.1	与其他系统的共存

本要求对由以下的GSM和3G系统提供服务的MS接收机提出的:GSM 900、DCS 1800、UTRA-TDD。

注1 — UTRA FDD与UWC-136共用相同的频带。

任何杂散发射的功率不应超过表24中规定的限值。

表 24

除类别B限值以外的额外杂散发射要求

| 业务 | 频带 | 测量带宽 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 MHz ≤ f ≤ 925 MHz | 100 kHz | (60 dBm |
| R-GSM | 925 MHz ＜ f ≤ 935 MHz | 100 kHz | (67 dBm |
| GSM 900/R-GSM | 935 MHz ＜ f ≤ 960 MHz | 100 kHz | (79 dBm |
| DCS 1800 | 1 805 MHz ≤ f ≤ 1 880 MHz | 100 kHz | (71 dBm |
| UTRA TDD | 1 900 MHz ≤ f ≤ 1 920 MHz | 100 kHz | (62 dBm |
| UTRA TDD | 2 010 MHz ≤ f ≤ 2 025 MHz | 100 kHz | (62 dBm |
| 注1 — 在 200 kHz的整数倍的频率上测量。 注2 — 在GSM 900、DCS 1 800和UTRA频带中最多允许5次高达(36 dBm的例外，而在GSM 400频带中最多允许3次高达(36 dBm的例外。 |

3	接收机杂散发射

任何杂散发射的功率不应超过表25和26中给出的限值。

表 25

普通接收机杂散发射要求

| 频带 | 最大电平 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz ≤ f ＜ 1 GHz | 100 kHz | (57 dBm |  |
| 1 GHz ≤ f ≤ 12.75 GHz | 1 MHz | (47 dBm | 表 26所覆盖的频率除外，其频率上要采用额外的接收机杂散发射要求 |

表 26

额外的接收机杂散发射要求

| 频带 | 最大电平 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 920 MHz ≤ f ≤ 1 980 MHz | 30 kHz | (80 dBm | 基本接收频带 |
| 2 110 MHz ≤ f ≤ 2 170 MHz | 30 kHz | (60 dBm | 基本发射频带 |

第B部分

符合性要求（200 kHz）

200 kHz的信道提供分组数据业务并采用了八层的相移键控调制（8-PSK）和高斯最小频移键控调制（GMSK）。

1	频谱掩模

本节中包含的规范应用于跳频模式和非跳频模式的基站发射站（BTS）。相对BTS载波1 800 kHz偏移以外时不测跳频模式的情况除外。

由于信号的突发特性，输出RF频谱受两种影响:

—	调制处理；

—	功率斜坡上升和下降（切换瞬变）。

对这两种影响分别作出规定；在GSM 11.21中规定了分别分析那两种影响所用的测量方法。它是基于瞬变时振铃影响而得出的，且是在时域内各频点的一种测量。

本限值规定的依据基于一个5个极点的同步调谐测量滤波器。

除非另作说明，本节的测试仅在一个发射机工作时进行。

1.1	受调制和宽带噪声影响的频谱

表27至29中规定了输出RF调制频谱。本规范用于设备支持的所有RF信道。

本规范用于整个的相关的发射频带和它两边各2 MHz的频带上。

本规范应满足以下测量条件:

—	载波以上至1 800 kHz:

—	零频扫描，载波以上至1 800 kHz时的滤波器带宽和视频带宽为30 kHz，1 800 kHz和载波以上时为100 kHz，除非较轻缓时，发射的突发的有用部分平均应超过50%至90%，则在这种突发测量中至少对200个突发进行平均。载波以上1 800 kHz时，仅在200 kHz的整数倍上对50个突发进行平均来测量。

—	1 800 kHz和载波以上:

—	用100 kHz的滤波器和视频带宽扫频测量，最小扫描时间75 ms，在200次扫描上进行平均。所有频道都工作，不允许跳频。

—	在跳频模式进行测量时，当跳频载波与测量的额定载波相符时，平均时应只包括发射的突发。那么规范可用于任一跳频频率的测量结果。

表27至29中的数字，纵列列出的是功率电平（dBm）而横行列出的是相对载波的频率偏移（kHz），表中的数字是相对在载波30 kHz中测量的最大允许电平（dB）。

注1 — 选择规范的这种方法以方便和加速测试。如果需要将下面表格中的数字变换成谱密度值，则还需要仔细解释，在此相应涉及的只是载波的功率部分，而在距载波不同的偏移处要加上不同的测量带宽。GSM 05.50为此给出了适当的变换因子。

功率电平是GSM 05.05的4.1.2节定义的“实际绝对输出功率”。如果功率电平落入表中两个值之间时，应采用线性内插法确定要求值。

表 27

标准BTS

|  | 100 | 200 | 250 | 400 | ≥ 600 ＜ 1 200 | ≥ 1 200 ＜ 1 800 | ≥ 1 800 ＜ 6 000 | ≥ 6 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 43 | +0.5 | (30 | (33 | (60(1) | (70 | (73 | (75 | (80 |
| 41 | +0.5 | (30 | (33 | (60(1) | (68 | (71 | (73 | (80 |
| 39 | +0.5 | (30 | (33 | (60(1) | (66 | (69 | (71 | (80 |
| 37 | +0.5 | (30 | (33 | (60(1) | (64 | (67 | (69 | (80 |
| 35 | +0.5 | (30 | (33 | (60(1) | (62 | (65 | (67 | (80 |
| ≤ 33 | +0.5 | (30 | (33 | (60(1) | (60 | (63 | (65 | (80 |
| (1) 用于支持8-PSK的设备，要求8-PSK的调制为 (56 dB。 |

表 28

微型BTS

|  | 100 | 200 | 250 | 400 | ≥ 600 ＜ 1 200 | ≥ 1 200 ＜ 1 800 | ≥ 1 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | +0.5 | (30 | (33 | (60(1) | (62 | (65 | (76(2) |
| ≤ 33 | +0.5 | (30 | (33 | (60(1) | (60 | (63 | (76(2) |
| (1) 用于支持 8-PSK的设备，要求 8-PSK的调制为 (56 dB。 (2) 这些是相对于载波30 kHz 测量的100 kHz 测量带宽中的平均电平。测量在非跳频模式和对标准 BTS规定的条件下进行。 |

表 29

微微型BTS

|  | 100 | 200 | 250 | 400 | ≥ 600 ＜ 1 200 | ≥ 1 200 ＜ 1 800 | ≥ 1 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤ 23 | +0.5 | (30 | (33 | (60(1) | (60 | (63 | (76 |
| (1) 用于支持8-PSK的设备，要求8-PSK的调制为 (56 dB。 |

以下的例外适用，采用与上面规定相同的测量条件:

—	在载波的上、下600 kHz至6 MHz范围内，在以200 kHz的整数倍的频率为中心的高达200 kHz宽度的3倍频带中，允许高达(36 dBm的例外。

—	在以200 kHz的整数倍的频率为中心的高达200 kHz宽度的12倍频带中对载波6 MHz偏移以上，允许高达(36 dBm的例外。该项测试只一台发射机工作。

用与上面规定的相同的测量条件，如果表27至29的限值比表30和31的严格的话，应采用后者代之。

表 30

用于标准BTS

| 对载波的频率偏移 | 限值 |
| --- | --- |
| ＜ 1 800 kHz | max {(88 dB，(57 dBm} |
| ≥ 1 800 kHz | max {(83 dB，(57 dBm} |
| 注1 — 此处所给的以dB为单位的电平是相对于30 kHz内测得的最低稳态功率电平时的BTS的输出功率。 |

表31应用于微型和微微型BTS，在1 800 kHz和载波以上的偏移。

表 31

微型和微微型BTS

| 功 率 等 级 | 限值 (dBm) |
| --- | --- |
| M1 | (57 |
| M2 | (62 |
| M3 P1 | (67 (65 |

1.2	由切换瞬变造成的频谱

那些影响也在时域中测量且规范假设了下述测量条件：零频扫描、滤波器带宽30 kHz、峰值保持，视频带宽100 kHz。

任何滤波器和合成器之后，在距载波所指定偏移处测得的最大电平如表32所示，或(36 dBm，二者中取较大者。

表 32

频谱发射掩模限值

| 调制 | 测得的最大电平 |
| --- | --- |
|  | 400 kHz | 600 kHz | 1 200 kHz | 1 800 kHz |
| GMSK | (50 dBc | (58 dBc | (66 dBc | (66 dBc |
| 8-PSK | (50 dBc | (58 dBc | (66 dBc | (66 dBc |
| 注1 — dBc的含义是相对于BTS处的输出功率，在相同的点测量且滤波器带宽300 kHz 。 |

2	发射机的传导型杂散发射

杂散发射（不论调制或未调制）和切换瞬变通过在给定带宽中各频率上测量峰值功率而一起作出了规定。带宽当在测量频率和载波或BTS发射频带的边缘之间的频率偏移增大时，它也增大。增大测量带宽对杂散信号的影响是降低了允许的每MHz的总的杂散能量。对切换瞬变的影响是有效地降低了允许的切换瞬变电平（测量带宽每加大一倍，切换瞬变的峰值电平就增加6 dB）。表33和34规定了测量带宽，并假设是峰值保持测量。

注1 — 辐射杂散和传导杂散的测量条件分别在GSM 11.21中作了规定。实际被测频带在不同类型时是不同的（见GSM 11.21）。

表 33

测量带宽，带内

| 频带 (MHz) | 频率偏移 (MHz) | 测量带宽 (kHz) |
| --- | --- | --- |
|  | （对载波的偏移） |  |
| 2 110 至 2 170 | ≥ 1.8 | 30 |
|  | ≥ 6 | 100 |

表 34

测量带宽，带外

| 频带 | 频率偏移 | 测量带宽 |
| --- | --- | --- |
| 100 kHz 至 50 MHz | ( | 10 kHz |
| 相对发射频带外50 至 500 MHz | （相对发射频带边缘的偏移） |  |
|  | ≥ 2 MHz | 30 kHz |
|  | ≥ 5 MHz | 100 kHz |
| 相对发射频带外 500 MHz以上 | （相对发射频带边缘的偏移） |  |
|  | ≥ 2 MHz | 30 kHz |
|  | ≥ 5 MHz | 100 kHz |
|  | ≥ 10 MHz | 300 kHz |
|  | ≥ 20 MHz | 1 MHz |
|  | ≥ 30 MHz | 3 MHz |

对于分辨率带宽的测量设置的假设，与表中测量带宽的值相当，而视频带宽约为这一值的3倍。

下文中规定的限值基于一个5个极点的同步调谐测量滤波器且在表35中规定。

编者注 — 这些限值出自GSM规范且全世界都采用，包括那些通常应用类别A限值的国家。

表 35

BS杂散发射限值

| 频带 ( f (1)) | 最大电平 | 测量带宽(2) | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz ≤ f ≤ 150 kHz | (36 dBm | 1 kHz | (3) |
| 150 kHz ＜ f ≤ 30 MHz | (36 dBm | 10 kHz | (3) |
| 30 MHz ＜ f ≤ 1 000 MHz | (36 dBm | 100 kHz | (3) |
| 1 000 MHz ＜ f ＜ 1 920 MHz | (30 dBm | 1 MHz | (3) |
| 1 920 MHz ≤ f ≤ 1 980 MHz | 见表 36 | 见表 36 | (4) |
| 1 980 MHz ＜ f ＜ 2 110 MHz | (30 dBm | 1 MHz | (3) |
| 2 110 MHz ≤ f ≤ 2 170 MHz | (36 dBm | 30 kHz，100 kHz (表 33) | (5) |
| 2 170 MHz ＜ f ≤ 12.75 GHz | (30 dBm | 1 MHz | (3) |
| (1) f 为杂散发射的频率。 (2) 测量带宽还依据距载波的偏移。合适时应采用表34中的值。 (3) 依据ITU-R SM.329建议书的适用章节。 (4) BTS接收频带。 (5) BTS发射频带。 |

在BTS接收频带内，用滤波器和100 kHz的视频带宽测得的功率应不超过表36所示限值。

表 36

BTS接收频带杂散发射限值

| BTS类型 | 限值 (dBm) |
| --- | --- |
| 标准BTS | (98 |
| 微型BTS M1 | (96 |
| 微型BTS M2 | (91 |
| 微型BTS M3 | (86 |
| 微微型BTS P1 | (80 |
| 注1 — 这些值是在假设了发射机和接收机之间有着30 dB的耦合损耗。如果不同等级的BTS共址时，则耦合损耗必须以表35相应值之间的差别作增加。 |

2.1	与其他系统的共存

这一要求是为以下GSM和3G系统为之服务的MS提供保护的：GSM 900、DCS 1800、UTRA-TDD。

注1 — UTRA-FDD 与UWC-136工作在相同的频带上。

任何杂散发射的功率不应超过表37中规定的限值。

表 37

额外杂散发射要求

| 业务 | 频带 | 测量带宽 | 最低要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 MHz ≤ f ≤ 925 MHz | 100 kHz | (60 dBm |
| R-GSM | 925 MHz ≤ f ≤ 935 MHz | 100 kHz | (67 dBm |
| GSM 900/R-GSM | 935 MHz ＜ f ≤ 960 MHz | 100 kHz | (79 dBm |
| DCS 1800 | 1 805 MHz ≤ f ≤ 1 880 MHz | 100 kHz | (71 dBm |
| UTRA TDD | 1 900 MHz ≤ f ≤ 1 920 MHz | 100 kHz | (62 dBm |
|  | 2 010 MHz ≤ f ≤ 2 025 MHz |  |  |
| 注1 — 在200 kHz的整数倍频率上进行测量。 注2 — 在GSM 900、DCS 1800和UTRA频带最多允许5次高达(36 dBm的例外，在GSM 400频带最多允许3次高达(36 dBm的例外。 |

3	接收机杂散发射

一台BTS接收机产生的杂散发射应不超过表38中规定的限值。

表 38

普通接收机杂散发射要求

| 频 带 | 测量带宽 | 最大电平 | 注 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz ≤ f ＜ 1 GHz | 100 kHz | (57 dBm |  |
| 1 GHz ≤ f ≤ 12.75 GHz | 1 MHz | (47 dBm | 对本表覆盖的频率以外的频率，采用额外接收机杂散发射要求 |

附　件　5

IMT-2000频分多址 (FDMA)/TDMA (增强型数字无绳通信(DECT))

1	频谱掩模

如果被测设备（EUT）配备了天线分集，则EUT为了以下测试应具有令分集操作无效的功能。

2	由调制造成的发射

由调制造成的无用发射是在任一DECT RF信道而非正在发射的一个EUT信道上测量功率，集中在1 MHz带宽上。

以连续帧在物理信道Ra（K，L，M，N）上传送，物理信道Ra（K，L，Y，N）中的功率应低于表39中给出的值。

表 39

发射调制

| RF信道Y上的发射 | 测量带宽 | 最大功率电平 |
| --- | --- | --- |
| Y ＝ M ± 1 | (1) | 160 (W ((8 dBm) |
| Y ＝ M ± 2 | (1) | 1 (W ((30 dBm) |
| Y ＝ M ± 3 | (1) | 80 nW ((41 dBm) |
| Y ＝ 任一其他 DECT 信道 | (1) | 40 nW ((44 dBm)(2) |
| (1) RF信道Y中的功率规定为以标称中心频率Fy为中心的1 MHz带宽上集中的功率，该功率在已发送的物理分组的25%之前和同步字之后开始，且至少在60%但低于80%的物理分组上所做的平均。 (2) 对于Y＝“任何另一DECT信道”，最大功率电平应低于40 nW（(44 dBm）除一个例外信号为500 nW（(33 dBm）时。 |

3	由发射机瞬变造成的发射

由于在另一个DECT RF信道上传送所造成的在一个DECT RF信道的所有调制产物（包括已调RF载波的开或关造成的幅度调制（AM）分量）的功率电平。

由RF信道上传送所造成的所有调制产物（包括已调RF载波的开或关造成的幅度调制AM产物）M，在采用峰值保持技术测量时应低于表40的所给值。

表 40

由发射机瞬变造成的发射

| RF 信道 Y上的发射 | 测量带宽 | 最大功率电平 |
| --- | --- | --- |
| Y ＝ M ± 1 | (1) | 250(W ((6 dBm) |
| Y ＝ M ± 2 | (1) | 40(W ((14 dBm) |
| Y ＝ M± 3 | (1) | 4(W ((24 dBm) |
| Y ＝ 任一其他DECT 信道 | (1) | 1(W ((30 dBm) |
| (1) 测量带宽应为100 kHz且功率应集中在以DECT频率Fy为中心的1 MHz带宽上。 |

4	发射机杂散发射（传导型）

4.1	分配了一条发射信道时的杂散发射

当无线端点分配到一个物理信道时，杂散发射应满足表41的要求。表41的要求仅可应用于距一个载波中心频率fc，12.5 MHz以上的频率。

表 41

杂散发射要求

| 频率 | 最低要求/ 基准带宽 |
| --- | --- |
| 30 MHz ≤ f ＜ 1 000 MHz | (36 dBm/100 kHz |
| 1 GHz ≤ f ＜ 12.75 GHz | (30 dBm/1 MHz |
| fc – 12.5 MHz ＜ f ＜ fc + 12.5 MHz | 未规定 |

对频率偏移高达2 MHz的最靠近最近频带边缘的RF信道上的传输不进行测量。

5	接收机杂散发射（空闲模式）

5.1	当基站未分配到发射信道时的杂散发射

当无线端点未分配到发射信道时，任何杂散发射的功率电平不应超过表42规定的限值。

表 42

接收机杂散发射

| 频带 | 测量带宽 | 最大电平 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz ≤ f ＜ 1 GHz | 100 kHz(1) | (57 dBm |  |
| 1 GHz ≤ f ≤ 12.75 GHz | 1 MHz(1) | (47 dBm | 由表43覆盖的，DECT频带以内的频率除外 |
| (1) 应采用峰值保持技术测量功率。 |

5.2	在DECT频带内

DECT频带内任何接收机杂散发射的功率电平不应超过表43规定的限值。

表 43

DECT频带内接收机杂散发射

| 频带 (MHz) | 测量带宽 (MHz) | 最大电平 (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 1 900-1 920 2 010-2 025 | 1 | (57(1) |
| (1) 允许以下例外： — 在一个1 MHz频带内，最大允许有效辐射功率（e.r.p.）应低于20 nW； — 在两个30 kHz 的频带内，最大e.r.p.应低于250 nW。 |

# Footnotes

应提请无线电通信第1研究组注意本建议书。