RECOMENDACIÓN  UIT-R  M.493-11*

Sistema de llamada selectiva digital para
el servicio móvil marítimo

(1974-1978-1982-1986-1990-1992-1994-1995-1997-1997-2000-2004)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la llamada selectiva en los sentidos costera-barco, barco-barco y barco-costera permitiría cursar con mayor rapidez el tráfico del servicio móvil marítimo;

b)	que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha especificado una serie de características de explotación que deben tenerse en cuenta al proyectar un sistema de llamada selectiva de uso general;

c)	que el Capítulo IV del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974, modificado, estipula la utilización de la llamada selectiva digital (LLSD) para las llamadas de alerta de socorro y de seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM);

d)	que ni el sistema de llamada selectiva descrito en la Recomendación UIT-R M.257 ni el que forma parte del descrito en las Recomendaciones UIT-R M.476 y UIT-R M.625, cumplen plenamente las normas de funcionamiento de la OMI para equipos de barcos;

e)	que el sistema de LLSD debe poder utilizarse en el servicio móvil marítimo tanto para las necesidades internacionales como nacionales;

f)	que es conveniente que el sistema de LLSD satisfaga los requisitos de todos los tipos de barco que deseen emplearlo;

g)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) adoptado por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles (Ginebra, 1997) (CMR-97) ha previsto que todas las administraciones utilicen identidades en el servicio móvil marítimo;

h)	que según la experiencia, es necesario reducir el número de alarmas innecesarias y simplificar el funcionamiento de los equipos a bordo de barcos;

i)	que en ciertas aplicaciones, en las que los barcos están obligados a estar a la escucha continua de un determinado canal radiotelefónico, puede resultar necesario desactivar la conmutación automática de canal de LLSD,

recomienda

1	que cuando se necesite un sistema de LLSD de uso general, este sistema se diseñe de acuerdo con las características indicadas en el Anexo 1;

2	que cuando se necesiten versiones simplificadas del equipo LLSD, este equipo simplificado se diseñe de acuerdo con el Anexo 2;

3	que en una estación radiotelefónica costera del SMSSM se prevea suficiente separación entre las antenas de los receptores de canal de socorro por el sistema de LLSD y las antenas transmisoras de la instalación. Con esto se trata de evitar cualquier desensibilización de los receptores de canal de socorro por el sistema de LLSD si se utiliza algún transmisor a toda potencia con una frecuencia distinta de las de socorro de LLSD;

4	que el equipo de LLSD también se diseñe de acuerdo con los requisitos especificados en la Recomendación UIT-R M.541.

Anexo 1

Características del equipo de uso general

# 1	Consideraciones generales

1.1	El sistema es síncrono y utiliza caracteres compuestos tomados de un código detector de errores de 10 bits, tal y como se indica en el Cuadro 1.

1.1.1	Los primeros siete bits del código de 10 bits del Cuadro 1 son bits de información. Los  bits  8, 9 y 10 indican, en forma de número binario, el número de elementos B que existen en los siete bits de información, siendo el elemento Y la cifra binaria 1 y el elemento B la cifra binaria 0. Por ejemplo, la secuencia BYY en los bits 8, 9 y 10 indica que existen 3 elementos B (0  4  1  2  1  1) en la secuencia asociada de siete bits de información: la secuencia YYB indica 6 elementos B (1  4  1  2  0  1) en la secuencia asociada de siete bits de información. El orden de transmisión de los bits de información empieza por el bit menos significativo, salvo en el caso de los bits de control en que se empieza por el más significativo.

1.2	Para proporcionar diversidad en el tiempo en la secuencia de llamada se emplea el método siguiente:

1.2.1	Excepción hecha de los caracteres de puesta en fase, cada carácter se transmite dos veces escalonadamente en el tiempo: la primera transmisión (DX) de un carácter específico va seguida de la transmisión de otros cuatro caracteres antes de la retransmisión (RX) de dicho carácter específico, lo que asegura un intervalo de recepción por diversidad en el tiempo de:

1.2.1.1	400 ms en el caso de canales de ondas decamétricas y hectométricas, y

1.2.1.2	331/3 ms en el caso de canales radiotelefónicos de ondas métricas.

1.3	Las clases de emisión, los desplazamientos de frecuencia y la velocidad de modulación serán los siguientes:

1.3.1	F1B o J2B, 170 Hz y 100 Bd en el caso de canales de llamada de LLSD en ondas decamétricas y hectométricas. Cuando la modulación por desplazamiento de frecuencia se efectúe aplicando señales de audiofrecuencia a la entrada de transmisores de banda lateral única (J2B), la frecuencia central del espectro de audiofrecuencia aplicado al transmisor será de 1 700 Hz. Cuando se transmite una llamada de LLSD en ondas decamétricas y hectométricas para correspondencia pública, la clase de emisión es J2B. En este caso, para transmitir la LLSD se utilizan los tonos de audio de frecuencias 1 700 Hz  85 Hz con una velocidad de modulación de 100 Bd.

1.3.2	Modulación de frecuencia con una preacentuación de 6 dB/octava (modulación de fase) con desplazamiento de frecuencia de la subportadora moduladora para su transmisión por los canales en ondas métricas:

–	desplazamiento de frecuencia entre 1 300 y 2 100 Hz, con la subportadora a 1 700 Hz;

–	la tolerancia de frecuencia de los tonos 1 300 y 2 100 Hz es de  10 Hz;

–	la velocidad de modulación es de 1 200 Bd;

–	el índice de modulación es de 2,0  10%.

1.3.3	Las tolerancias de frecuencia de nuevos modelos tanto de los transmisores como de los receptores en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas deberán ser:

–	estación costera:  10 Hz;

–	estación de barco:  10 Hz;

–	anchura de banda del receptor: no debe sobrepasar 300 Hz.

1.4	La frecuencia más alta corresponde a la condición B y la más baja a la condición Y de los elementos de la señal.

1.5	La información contenida en la llamada se presenta como una secuencia de combinaciones de 7 bits, que constituyen un código primario.

1.5.1	Los 7 bits de información del código primario representan uno de los símbolos 00 a 127 según se indica en el Cuadro 1, y donde:

1.5.1.1	los símbolos 00 a 99 sirven para codificar dos cifras decimales de acuerdo con el Cuadro 2;

1.5.1.2	los símbolos de 100 a 127 sirven para la codificación de las órdenes de servicio (véase el Cuadro 3).

1.6	Cuando se apliquen las repeticiones de alertas de socorro descritas en el § 11, se consideran necesarias las siguientes condiciones:

1.6.1	el decodificador del transmisor debe proporcionar la transmisión repetida de la secuencia de llamada de acuerdo con el § 11; y

1.6.2	el decodificador del receptor debe asegurar la utilización máxima de la señal recibida, incluyendo el uso apropiado del carácter de comprobación de error y empleando un proceso de decodificación iterativo con una capacidad de memoria adecuada.

1.7	Cuando la transmisión de una alerta de socorro por el sistema de LLSD se repite automáticamente, el equipo LLSD de los barcos será capaz de recibir automáticamente el acuse de recibo de socorro subsiguiente (véanse los § 3.1.3.1, 3.1.3.2 y 3.3.5 del Anexo 1 a la Recomendación UIT-R M.541).

CUADRO  1

Código detector de errores para diez bits

| Símbolo N. | Señal transmitida y posición del bit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | Símbolo N. | Señal transmitida y posición del bit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | Símbolo N. | Señal transmitida y posición del bit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | BBBBBBBYYY YBBBBBBYYB BYBBBBBYYB YYBBBBBYBY BBYBBBBYYB YBYBBBBYBY BYYBBBBYBY YYYBBBBYBB BBBYBBBYYB YBBYBBBYBY BYBYBBBYBY YYBYBBBYBB BBYYBBBYBY YBYYBBBYBB BYYYBBBYBB YYYYBBBBYY BBBBYBBYYB YBBBYBBYBY BYBBYBBYBY YYBBYBBYBB BBYBYBBYBY YBYBYBBYBB BYYBYBBYBB YYYBYBBBYY BBBYYBBYBY YBBYYBBYBB BYBYYBBYBB YYBYYBBBYY BBYYYBBYBB YBYYYBBBYY BYYYYBBBYY YYYYYBBBYB BBBBBYBYYB YBBBBYBYBY BYBBBYBYBY YYBBBYBYBB BBYBBYBYBY YBYBBYBYBB BYYBBYBYBB YYYBBYBBYY BBBYBYBYBY YBBYBYBYBB BYBYBYBYBB |  | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 | YYBYBYBBYY BBYYBYBYBB YBYYBYBBYY BYYYBYBBYY YYYYBYBBYB BBBBYYBYBY YBBBYYBYBB BYBBYYBYBB YYBBYYBBYY BBYBYYBYBB YBYBYYBBYY BYYBYYBBYY YYYBYYBBYB BBBYYYBYBB YBBYYYBBYY BYBYYYBBYY YYBYYYBBYB BBYYYYBBYY YBYYYYBBYB BYYYYYBBYB YYYYYYBBBY BBBBBBYYYB YBBBBBYYBY BYBBBBYYBY YYBBBBYYBB BBYBBBYYBY YBYBBBYYBB BYYBBBYYBB YYYBBBYBYY BBBYBBYYBY YBBYBBYYBB BYBYBBYYBB YYBYBBYBYY BBYYBBYYBB YBYYBBYBYY BYYYBBYBYY YYYYBBYBYB BBBBYBYYBY YBBBYBYYBB BYBBYBYYBB YYBBYBYBYY BBYBYBYYBB YBYBYBYBYY |  | 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 | BYYBYBYBYY YYYBYBYBYB BBBYYBYYBB YBBYYBYBYY BYBYYBYBYY YYBYYBYBYB BBYYYBYBYY YBYYYBYBYB BYYYYBYBYB YYYYYBYBBY BBBBBYYYBY YBBBBYYYBB BYBBBYYYBB YYBBBYYBYY BBYBBYYYBB YBYBBYYBYY BYYBBYYBYY YYYBBYYBYB BBBYBYYYBB YBBYBYYBYY BYBYBYYBYY YYBYBYYBYB BBYYBYYBYY YBYYBYYBYB BYYYBYYBYB YYYYBYYBBY BBBBYYYYBB YBBBYYYBYY BYBBYYYBYY YYBBYYYBYB BBYBYYYBYY YBYBYYYBYB BYYBYYYBYB YYYBYYYBBY BBBYYYYBYY YBBYYYYBYB BYBYYYYBYB YYBYYYYBBY BBYYYYYBYB YBYYYYYBBY BYYYYYYBBY YYYYYYYBBB |
| B  0 Y  1 | Orden de transmisión de los bits: Bit 1 primero. |

CUADRO  2

Cuadro de codificación de las cifras de un número decimal en caracteres de diez bits

| Los dígitos para |
| --- |
| Millares de millón D2 | Centenas de millón D1 | Decenas de millón D2 | Millones D1 | Centenas de millar D2 | Decenas de millar D1 | Millares D2 | Centenas D1 | Decenas D2 | Unidades D1 |
| Carácter 5 | Carácter 4 | Carácter 3 | Carácter 2 | Carácter 1 |
| NOTA 1 – El último carácter que se transmite es el carácter 1. La secuencia de la cifras D2-D1 varía de 00 a 99, inclusive, en cada carácter (caracteres 1 a 5, inclusive). El carácter que representa un número dado de dos cifras decimales se transmite como el número del símbolo (del Cuadro 1) que es idéntico a dicho número de dos cifras decimales. Cuando el número tiene un número impar de cifras decimales, debe agregarse un cero delante de la posición más significativa, para constituir un número entero de caracteres de 10 bits. |

CUADRO  3

Utilización de los símbolos N. 100 a 127

| Símbolo N. | Puesta en fase y funciones únicas | Especificador de formato(1) | Categoría(1) | Naturaleza del peligro(1) | Primera señal de telemando(1) | Segunda señal de telemando(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  | Rutina | Incendio, explosión | Todos los modos F3E/G3E TP | No se indica el motivo(2) |
| 101 |  |  |  | Inundación | Dúplex F3E/G3E TP | Congestión en el centro de conmutación marítima |
| 102 |  | Zona geográfica |  | Colisión |  | Ocupado(2) |
| 103 |  | (3) | (3) | Encalladura | Interrogación secuencial | Indicación de cola de espera(2) |
| 104 | Puesta en fase, Posición RX-0 |  |  | Escorado, en peligro de zozobrar | Incapaz de cumplimentar | Estación prohibida(2) |
| 105 | Puesta en fase, Posición RX-1 |  |  | Naufragio | Fin de llamada(4) | No hay operador disponible(2) |
| 106 | Puesta en fase, Posición RX-2 |  | (6) | Sin gobierno y a la deriva | Datos | Operador temporalmente no disponible(2) |
| 107 | Puesta en fase, Posición RX-3 |  |  | Peligro no definido |  | Equipo desconectado(2) |
| 108 | Puesta en fase, Posición RX-4 |  | Seguridad | Abandono del barco |  | Incapaz de utilizar el canal propuesto(2) |
| 109 | Puesta en fase, Posición RX-5 |  |  | Piratería/ataque a mano armada | J3E TP | Incapaz de utilizar el modo propuesto(2) |
| 110 | Puesta en fase, Posición RX-6 | (5) | Urgencia | Hombre al agua | Acuse de recibo de socorro | Barcos y aeronaves, según la Resolución 18 (Mob-83) |
| 111 | Puesta en fase, Posición RX-7 |  |  |  | (6) | Transportes médicos (según la definición de los Convenios de Ginebra, 1949, y Protocolos adicionales) |
| 112 |  | Socorro | Socorro | Emisión RLS | Retransmisión de socorro | Oficina pública de llamada de previo pago |
| 113 |  |  |  |  | F1B/J2B TTY-FEC | Facsímil/datos según Recomendación UIT-R M.1081 |
| 114 |  | Barcos que tienen un interés común |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  | F1B/J2B TTY-ARQ | (6) |
| 116 |  | Todos los barcos(7) |  |  | (6) | (6) |
| 117 | Acuse RQ (EOS) |  |  |  | (6) | (6) |
| 118 |  |  |  |  | Prueba | (6) |
| 119 |  |  |  |  | (6) | (6) |
| 120 |  | Estaciones individuales |  |  | (6) | (6) |

CUADRO  3 (Fin)

| Símbolo N. | Puesta en fase y funciones únicas | Especificador de formato(1) | Categoría(1) | Naturaleza del peligro(1) | Primera señal de telemando(1) | Segunda señal de telemando(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 |  | Reservado para fines nacionales distintos de la llamada, por ejemplo, Informe UIT-R M.1159 |  |  | Actualización del registro de posición o ubicación del barco | (6) |
| 122 | Acuse BQ (EOS) |  |  |  | (6) | (6) |
| 123 |  | Estación individual con servicio semiautomático/ automático |  |  | (6) | (6) |
| 124 |  | (5) |  |  | (6) | (6) |
| 125 | Puesta en fase, Posición DX |  |  |  | (6) | (6) |
| 126 |  |  |  |  | Ninguna información | Ninguna información |
| 127 | EOS |  |  |  | (6) | (6) |
| TP: Telefonía TTY: Impresión directa ARQ: Equipo según la Rec. UIT-R M.476 o la Rec. UIT-R M.625 (1) Deben rechazarse los símbolos no asignados. El equipo de LLSD no debe llevar a cabo acción alguna. (2) Todavía por asignar, en el caso de que se utilice con las primeras señales de telemando distintas del símbolo N. 104 – se reserva para uso futuro. (3) Se utiliza para llamadas selectivas a un grupo de barcos de una zona de servicio de tráfico para barcos determinada (Rec. UIT-R M.825). La recepción de llamadas con el especificador de formato 103 para (o) la categoría no activará alarmas en el controlador de LLSD del barco. No deberá usarse en ninguna ampliación futura. | (4) Sólo se utiliza en servicio semiautomático/ automático. (5) Se utiliza en el servicio automático de ondas métricas/decimétricas (Rec. UIT-R M.586). No debe utilizarse para ninguna ampliación futura. (6) No debe utilizarse en ninguna ampliación futura. (7) Se utiliza únicamente en ondas métricas/ decimétricas para el acuse de recibo de alertas de socorro y para la recepción en estaciones costeras (véase el Cuadro 4). |

# 2	Formato técnico de la secuencia de llamada

2.1	El formato técnico de la secuencia de llamada es:

2.2	En las Figs. 1 a 3 aparecen ejemplos de secuencias de llamadas típicas y de la constitución del formato de transmisión.

2.3	Los organigramas que ilustran el funcionamiento del sistema de LLSD pueden verse en las Figs. 4 y 5.

# 3	Serie de puntos y puesta en fase

3.1	La secuencia de puesta en fase facilita información al receptor para la correcta puesta en fase de los bits y la determinación sin ambigüedad de las posiciones de los caracteres en una secuencia de llamada (véase la Nota 1).

NOTA 1 – La adquisición de la sincronización de caracteres se consigue mediante el reconocimiento del carácter, en vez de hacerlo, por ejemplo, reconociendo un cambio en la serie de puntos, con el fin de reducir la sincronización falsa causada por un bit erróneo en la serie de puntos.

3.2	La secuencia de puesta en fase está constituida por caracteres específicos en las posiciones DX y RX transmitidas alternativamente. Se transmitirán seis caracteres DX.

3.2.1	El carácter de puesta en fase en la posición DX es el símbolo N. 125 del Cuadro 1.

3.2.2	Los caracteres de puesta en fase en la posición RX especifican el comienzo de la secuencia de información (esto es, el especificador de formato) y consisten en los símbolos N.os 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105 y 104 del Cuadro 1, transmitidos sucesivamente.

3.3	Se considera que se ha logrado la puesta en fase cuando se reciben satisfactoriamente dos DX y una RX, o dos RX y una DX, tres RX en las posiciones DX o RX apropiadas, respectivamente. Estos tres caracteres de puesta en fase pueden ser detectados en posiciones sucesivas o no sucesivas, pero en ambos casos se han de examinar todos los bits de la secuencia de puesta en fase para comprobar que la serie de tres caracteres es correcta. Solo deberá rechazarse una llamada si no se encuentra ninguna serie correcta en toda la secuencia de puesta en fase.

3.4	Con objeto de lograr las condiciones adecuadas para una sincronización más temprana de los bits y permitir a las estaciones de barco emplear métodos de exploración para supervisar varias frecuencias en ondas decamétricas y hectométricas, la secuencia de puesta en fase debe ir precedida de una serie de puntos (es decir, secuencia B-Y o Y-B alternada sincronizada en bits con las siguientes señales) con una duración de:

### 3.4.1	200 bits

En ondas decamétricas y hectométricas, para:

–	alertas de socorro;

–	acuses de recibo de llamadas de socorro;

–	retransmisiones de socorro dirigidas a una zona geográfica;

–	acuses de recibo de retransmisiones de socorro dirigidas a todos los barcos;

–	todas las llamadas dirigidas a una estación de barco salvo las especificadas en el § 3.4.2.

### 3.4.2	20 bits

En ondas decamétricas y hectométricas, para todos los acuses de recibo de llamadas cuyos especificadores de formato sean 120 y 123 y para todas las llamadas a estaciones costeras. En ondas métricas, para todas las llamadas.

# 4	Especificador de formato

4.1	Los caracteres de especificador de formato que se transmiten dos veces en las posiciones DX y RX (véase la Fig. 1) son:

4.1.1	símbolo N. 112, para una «alerta de socorro» (§ 1 de la Parte A3 del Apéndice 13 del RR), o

4.1.2	símbolo N. 116, para una «llamada a todos los barcos», o

4.1.3	símbolo N. 114, para una llamada selectiva a un grupo de barcos que tengan un interés común (por ejemplo, que pertenezcan a un país determinado, o a un mismo armador, etc.), o

4.1.4	símbolo N. 120, para una llamada selectiva a una estación determinada, o

4.1.5	símbolo N. 102, para una llamada selectiva a un grupo de barcos que se encuentren en una determinada zona geográfica, o

4.1.6	símbolo N. 123, para una llamada selectiva a una estación determinada utilizando el servicio semiautomático/automático.

4.2	Para las «alertas de socorro» y para las «llamadas a todos los barcos», se considera que los decodificadores del receptor deben detectar dos veces el carácter de especificador de formato, con el fin de eliminar las falsas alarmas. Para las otras llamadas, los caracteres de dirección proporcionan una protección suplementaria contra las falsas alarmas, por lo que se considera suficiente detectar una sola vez el carácter de especificador de formato (véase el Cuadro 3).

# 5	Dirección

5.1	Las «alertas de socorro» y las «llamadas a todos los barcos» carecen de dirección, puesto que esas llamadas van dirigidas implícitamente a todas las estaciones (estaciones de barco y estaciones costeras).

5.2	Para una llamada selectiva dirigida a un barco o a una estación costera determinada, o a un grupo de estaciones que tengan intereses comunes, la dirección está constituida por los caracteres correspondientes a la identidad de la estación del servicio móvil marítimo y la secuencia consiste en caracteres codificados de acuerdo con el Cuadro 2 (véase la Nota 1).

NOTA 1 – De acuerdo con el Artículo 19 del RR, las identidades utilizadas en el servicio móvil marítimo consisten en una serie de nueve cifras, compuesta de tres cifras de identificación marítima (MID) y otras seis cifras.

Estas identificaciones están incluidas en las partes de dirección y autoidentificación de la secuencia de llamada y se transmiten como cinco caracteres C5C4C3C2C1 que comprenden las diez cifras de:

(X1, X2) (X3, X4) (X5, X6) (X7, X8) y (X9, X10)

respectivamente, donde la cifra X10 es siempre 0 a menos que el equipo esté también diseñado según la Recomendación UIT-R M.1080.

Ejemplo:

La identidad de estación de barco MID X4 X5 X6 X7 X8 X9 es transmitida por el equipo de LLSD como:

(M, I) (D, X4) (X5, X6) (X7, X8) (X9, 0)

5.3	Para una llamada selectiva dirigida a un grupo de barcos, situados en una zona geográfica  determinada, una dirección numérica indicando las coordenadas geográficas consistente en 10 dígitos (es decir, 5 caracteres) construida como sigue (véase la Fig. 6 y la Nota 1).

NOTA 1 – A fin de ajustarse a la práctica corrientemente aceptada, el orden de registro y lectura debe ser primero la latitud y después la longitud.

5.3.1	La zona geográfica designada será un rectángulo en proyección Mercator.

5.3.2	El ángulo superior izquierdo (esto es, Noroeste) del rectángulo es el punto de referencia para la zona.

5.3.3	La primera cifra indica el sector de acimut en que está situado el punto de referencia, de la siguiente manera:

5.3.3.1	el cuadrante NE se indica mediante la cifra «0»,

5.3.3.2	el cuadrante NW se indica mediante la cifra «1»,

5.3.3.3	el cuadrante SE se indica mediante la cifra «2»,

5.3.3.4	el cuadrante SW se indica mediante la cifra «3».

5.3.4	La segunda y tercera cifras indican la latitud geográfica del punto de referencia en decenas y unidades de grados.

5.3.5	La cuarta, quinta y sexta cifras indican la longitud geográfica del punto de referencia en centenas, decenas y unidades de grados.

5.3.6	La séptima y octava cifras indican el lado vertical (es decir, Norte a Sur) del rectángulo, , en decenas y unidades de grados.

5.3.7	La novena y décima cifras indican el lado horizontal (es decir, Oeste a Este) del rectángulo, , en decenas y unidades de grados.

# 6	Categoría

6.1	La información de «categoría» se codifica como se indica en el Cuadro 3 y define el grado de prioridad de la secuencia de llamada.

6.2	En el caso de una «alerta de socorro», la prioridad viene definida por el especificador de formato, y no se incluye en la secuencia de llamada ninguna información de categoría.

6.2.1	En el caso de retransmisiones de alertas de socorro, acuses de recibo de retransmisiones de socorro y acuses de recibo de alertas de socorro la categoría es socorro (§ 25.1 de la Parte A3 del Apéndice 13 del RR).

6.3	En el caso de las llamadas relacionadas con la seguridad, la información de «categoría» especifica:

6.3.1	urgencia; o

6.3.2	seguridad.

6.4	Para las demás llamadas, la información de «categoría» especifica:

6.4.1	rutina.

# 7	Autoidentificación

7.1	La identidad del servicio móvil marítimo (MMSI, maritime mobile service identity), asignada a la estación que llama, codificada según el § 5.2 y su Nota 1, se utiliza para la autoidentificación.

# 8	Mensajes

Los mensajes incluidos en una secuencia de llamadas comprenden los siguientes elementos, enumerados por el orden en que deben aparecer en cada mensaje. Todos los formatos de mensaje se definen en los Cuadros 4.1 a 4.10.2:

8.1	En el caso de una «alerta de socorro» (véase el Cuadro 4.1), la información de socorro está contenida en cuatro mensajes que se presentan en el siguiente orden:

8.1.1	El mensaje 1 es la indicación de la «naturaleza del peligro», codificada según el Cuadro 3, a saber:

8.1.1.1	incendio, explosión;

8.1.1.2	inundación;

8.1.1.3	colisión;

8.1.1.4	encalladura;

8.1.1.5	escorado, en peligro de zozobrar;

8.1.1.6	naufragio;

8.1.1.7	sin gobierno y a la deriva;

8.1.1.8	peligro no definido;

8.1.1.9	abandono del barco;

8.1.1.10	piratería/ataque a mano armada;

8.1.1.11	hombre al agua;

8.1.1.12	emisión de una radiobaliza de localización de siniestros (RLS).

8.1.2	El mensaje 2 es la indicación de las «coordenadas del lugar de socorro», y se compone de 10 cifras, que indican la posición del buque en peligro, codificadas según los principios descritos en el Cuadro 2, y agrupadas de dos en dos, comenzando por la primera y la segunda (véase la Nota 1 del § 5.3).

8.1.2.1	La primera cifra indica el cuadrante geográfico en el que se ha producido la situación de peligro, a saber:

8.1.2.1.1	el sector NE se indica mediante la cifra «0»,

8.1.2.1.2	el sector NW se indica mediante la cifra «1»,

8.1.2.1.3	el sector SE se indica mediante la cifra «2»,

8.1.2.1.4	el sector SW se indica mediante la cifra «3».

8.1.2.2	Las cuatro cifras que siguen indican la latitud en grados y minutos.

8.1.2.3	Las cinco cifras que siguen indican la longitud en grados y minutos.

8.1.2.4	Si no pueden incluirse las «coordenadas del lugar de socorro», o si la información sobre la posición no ha sido actualizada durante las 23 horas y media precedentes, las 10 cifras que siguen a la «naturaleza del peligro» deben transmitirse automáticamente como cifra 9 repetida diez veces.

8.1.3	El mensaje 3 es la indicación de la hora (UTC) cuando las coordenadas sean válidas y se compone de cuatro cifras codificadas según los principios descritos en el Cuadro 2 y agrupados de dos en dos comenzando por las cifras primera y segunda.

8.1.3.1	Las primeras dos cifras indican la hora en horas.

8.1.3.2	Las cifras tercera y cuarta indican la fracción de la hora en minutos.

8.1.3.3	De no poderse incluir la hora, las cuatro cifras de indicación de la hora deberán transmitirse automáticamente como «8 8 8 8».

8.1.4	El mensaje 4 es un carácter único que indica el tipo de comunicación (teléfono o teleimpresor) preferido por la estación en peligro para ulteriores intercambios de tráfico de socorro (§ 25.1 de la Parte A3 del Apéndice 13 del RR). Este carácter se codifica como se indica en el Cuadro 3, primer telemando.

8.2	En el caso de retransmisiones de alertas de socorro, acuses de recibo de retransmisiones de socorro, y acuses de recibo de alertas de socorro (véanse los Cuadros 4.2, 4.3 y 4.4) la información de socorro figura en cinco mensajes, que se presentan en el siguiente orden:

8.2.1	El mensaje 0 es la «MMSI» del buque en peligro.

8.2.2	El mensaje 1 es el mensaje «naturaleza del peligro», codificado como indica el Cuadro 3, a saber:

8.2.2.1	incendio, explosión;

8.2.2.2	inundación;

8.2.2.3	colisión;

8.2.2.4	encalladura;

8.2.2.5	escorado, en peligro de zozobrar;

8.2.2.6	naufragio;

8.2.2.7	sin gobierno y a la deriva;

8.2.2.8	peligro no definido;

8.2.2.9	abandono del barco;

8.2.2.10	piratería/ataque a mano armada;

8.2.2.11	hombre al agua;

8.2.2.12	emisión de radiobaliza de localización de siniestros (RLS).

8.2.3	El mensaje 2 es la indicación de las «coordenadas del lugar de socorro», y se compone de 10 cifras, que indican la posición del buque en peligro, codificadas según los principios descritos en el Cuadro 2, agrupadas de dos en dos y comenzando por la primera y la segunda (véase la Nota 1 del § 5.3):

8.2.3.1	La primera cifra indica el cuadrante geográfico en el que se ha producido la situación de peligro, a saber:

8.2.3.1.1	el sector NE se indica mediante la cifra «0»,

8.2.3.1.2	el sector NW se indica mediante la cifra «1»,

8.2.3.1.3	el sector SE se indica mediante la cifra «2»,

8.2.3.1.4	el sector SW se indica mediante la cifra «3».

8.2.3.2	Las siguientes cuatro cifras indican la latitud en grados y minutos.

8.2.3.3	Las cinco siguientes indican la longitud en grados y minutos.

8.2.3.4	Si no pueden incluirse las «coordenadas del lugar de socorro», o si la información sobre la posición no ha sido actualizada durante las 23½ h precedentes, las 10 cifras que siguen a la «naturaleza del peligro» deben transmitirse automáticamente como la cifra 9 repetida diez veces.

8.2.4	El mensaje 3 es la indicación de la hora (UTC) cuando las coordenadas sean válidas y se compone de cuatro cifras codificadas según los principios descritos en el Cuadro 2, agrupadas de dos en dos y comenzando por la primera y la segunda.

8.2.4.1	Las primeras dos cifras indican la hora en horas.

8.2.4.2	Las cifras tercera y cuarta indican la fracción de la hora en minutos.

8.2.4.3	De no poderse incluir la hora, las cuatro cifras de indicación de la hora deben transmitirse automáticamente como «8 8 8 8».

8.2.5	El mensaje 4 es un carácter único que indica el tipo de comunicación (teléfono o teleimpresor con FEC) preferido por la estación en peligro para ulteriores intercambios de tráfico de socorro (§ 25.1 de la Parte A3 del Apéndice 13 del RR). Este carácter se codifica como se indica en el Cuadro 3.

8.3	Para otros tipos de llamadas (véanse los Cuadros 4.5 a 4.10.2 y las Figs. 2 y 3); los mensajes se incluyen en el siguiente orden:

8.3.1	El mensaje 1 es la información de «telemando», y se compone de dos caracteres (primero y segundo telemando) codificados según se indica en el Cuadro 3.

8.3.1.1	Si no se necesita más información que la transmitida por el primer carácter de telemando, el segundo carácter de telemando será el símbolo N. 126 (ninguna información) (véase el Cuadro 3).

8.3.1.2	Si no se utiliza información de telemando, se transmite el símbolo N. 126 dos veces.

8.3.1.3	Si el telemando 1 es «dúplex F3E/G3E TP» (símbolo 101) en una petición, que se puede acatar, debe utilizarse en el acuse de recibo el telemando 1 «Todos los modos F3E/G3E TP» (símbolo 100).

8.3.2	El mensaje 2 puede contener dos elementos de «mensaje de canal o frecuencia», cada uno  de los cuales constará siempre de tres caracteres: «carácter 1», «carácter 2» y «carácter 3», codificados de acuerdo con el Cuadro 5 o la posición del barco que indique la frecuencia de trabajo propuesta (en el modo F1B/J2B, deberá utilizarse la frecuencia asignada) en múltiplos de 100 Hz o el número de canal (codificado de acuerdo con el Cuadro 5) o la posición del barco. El primer elemento de frecuencia (el campo RX) de la llamada indica la frecuencia de recepción de la estación llamada, y el segundo elemento de frecuencia (el campo TX), la frecuencia de transmisión de la estación llamada. En los acuses de recibo, los campos RX y TX indican las frecuencias de recepción y de transmisión de la estación que acusa recibo, respectivamente (véase también la Fig. 2 y la Nota 1).

NOTA 1 – Si se utiliza solamente un elemento de mensaje de canal o frecuencia, este elemento indica el canal o la frecuencia de recepción de la estación llamada o un canal de dos frecuencias (frecuencias asociadas por pares). Puede emplearse un segundo elemento de mensaje de canal o frecuencia para designar el canal o la frecuencia de transmisión de la estación llamada. Si la estación que llama indica solamente la frecuencia de recepción de la estación llamada (para transmisiones en modo difusión) deberá entonces transmitirse el símbolo N. 126 repetido 3 veces en lugar de transmisión de la estación llamada o un elemento de mensaje de frecuencia. Si no se transmite ningún elemento de «canal o frecuencia» se transmite el símbolo N. 126 seis veces. En el caso de las llamadas que utilicen el servicio semiautomático/automático en ondas métricas (véase el Cuadro 4.10.1), se transmite solamente un elemento del «mensaje de canal o frecuencia» que indique el número del canal apareado. En ausencia de este elemento, se transmitirá el símbolo N. 126 tres veces.

#### 8.3.2.1	Información de frecuencia

La frecuencia (en el modo F1B/J2B, deberá utilizarse la frecuencia asignada) en múltiplos de 100 Hz solamente puede indicarse así cuando sea inferior a 30 MHz. Los tres caracteres proporcionan las seis cifras decimales que se requieren. El carácter 1 representa las unidades (U) y las decenas (T) de 100 Hz, el carácter 2, las centenas (H) y los millares (M), y el carácter 3, las decenas de millar (TM) y las centenas de millar (HM) de 100 Hz. Para garantizar la compatibilidad internacional de las LLSD en ondas decamétricas y hectométricas, utilícese el modo selección de frecuencia en lugar del modo selección de canal.

#### 8.3.2.2	Información de canal

##### 8.3.2.2.1	Canales en ondas decamétricas y hectométricas

Si la cifra HM es 3, significa que el número representado por las cifras TM, M, H, T y U es el número de canal de funcionamiento en ondas decamétricas y hectométricas (ya sea éste de una sola frecuencia o de dos frecuencias). Para garantizar la compatibilidad con los equipos antiguos, este modo sólo debe emplearse para la decodificación de llamadas recibidas.

##### 8.3.2.2.2	Canales en ondas métricas

Si la cifra HM es 9, significa que el número representado por los valores de las cifras M, H, T y U es el número del canal de trabajo en ondas métricas. Si la cifra M es 1, significa que la frecuencia de transmisión de las estaciones de barco está siendo utilizada como frecuencia de canal símplex tanto por las estaciones de barco como por las estaciones costeras. Si la cifra M es 2, significa que la frecuencia de transmisión de las estaciones costeras está siendo utilizada como frecuencia de canal símplex tanto por las estaciones de barco como por las estaciones costeras.

#### 8.3.2.3	Información de la posición de barco

8.3.2.3.1	En las llamadas en ondas decamétricas/hectométricas, el mensaje 2 puede contener la posición del barco, consistente en la cifra 5 repetida dos veces y diez cifras (cinco caracteres) indicativas de la posición, codificadas de acuerdo con los § 8.1.2 a 8.1.2.3 (véase el Cuadro 6).

8.3.2.3.2	En los mensajes de solicitud de la posición, el mensaje 2 consta de 6 símbolos de ninguna información (N. 126).

8.3.2.3.3	En los acuses de recibo de los mensajes de solicitud de la posición del barco (véase la Fig. 3d)), el mensaje 2 consta de doce cifras (seis símbolos), la primera de las cuales deberá codificarse de acuerdo con los § 8.1.2 a 8.1.2.3, seguida de un símbolo N. 126.

En este caso, el mensaje 3 sigue al mensaje 2 y contiene la hora (UTC) a la que las coordenadas sean válidas, codificada conforme se indica en los § 8.1.3 a 8.1.3.3.

8.3.3	El mensaje 3 sigue al mensaje 2 cuando se utiliza el sistema DSC en las llamadas iniciadas por estaciones de barco que requieren una conexión semiautomática o automática (véanse los Cuadros  4.10.1 y 4.10.2), y contiene el número de la red telefónica pública con conmutación (es  decir, el número de teléfono). En este caso, el especificador de formato utilizado es el símbolo N. 123.

8.3.3.1	La codificación de este número comprende hasta nueve símbolos, de manera similar a la indicada en el Cuadro 2, salvo que el primer carácter transmitido debe ser el símbolo N. 105 o el N. 106 para indicar si el número de la red contiene un número par o impar de dígitos significativos. Por ejemplo, el número 0012345 se codificaría como números de símbolo 105 00 01 23 45, mientras que el número 00123456 se codificaría como 106 00 12 34 56.

8.4	Los formatos de mensaje para las llamadas de «retransmisión de socorro», incluyendo las alertas costera-barco de «acuse de recibo de retransmisión de socorro» y de «acuse de recibo de socorro» se indican en los Cuadros 4.3, 4.4 y 4.2, respectivamente.

8.4.1	Cuando se envíe una alerta de socorro en nombre de otro barco que no puede enviar su propia alerta, y si no se conoce la identidad de la estación en peligro, la retransmisión de socorro debe contener la «identificación de la estación en peligro».

## 8.5	Llamadas de prueba

Las llamadas de prueba en las frecuencias de socorro y seguridad, para el canal 70 de ondas métricas, decamétricas y hectométricas, pueden realizarse utilizando la secuencia de llamada de prueba que figura en el Cuadro 4.7.

# 9	Fin de secuencia

El carácter de «fin de secuencia» (EOS, end of sequence) se transmite 3 veces en la posición DX y una vez en la posición RX (véase la Fig. 1b)). Es uno de los tres únicos caracteres que corresponden a los símbolos N.os 117, 122 y 127, de acuerdo con lo siguiente:

9.1	Símbolo N. 117 si la llamada requiere acuse de recibo (Acuse de recibo RQ), utilizado únicamente en llamadas individuales y automáticas/semiautomáticas.

9.2	Símbolo N. 122 si la secuencia es una respuesta a una llamada que requiere acuse de recibo (Acuse de recibo BQ), utilizado en llamadas individuales y automáticas/semiautomáticas y en acuses de recibo de retransmisiones de socorro.

9.3	Símbolo N. 127 para todas las demás llamadas.

# 10	Carácter de comprobación de errores

10.1	El carácter de comprobación de errores (ECC, check-character) es el último carácter transmitido y sirve para comprobar si hay en la secuencia errores no detectados por el código detector de errores de diez unidades, así como la diversidad en el tiempo empleada.

10.2	Los 7 bits de información del ECC serán iguales al bit menos significativo de las sumas módulo 2 de los bits correspondientes de todos los caracteres de información (es decir, paridad vertical par). Los caracteres del especificador de formato y del EOS se consideran como caracteres de información. Los caracteres de puesta en fase y los caracteres de retransmisión (RX) no se considerarán como caracteres de información. Sólo deberá usarse un carácter de especificador de formato y un carácter de EOS para construir el ECC. El ECC debe transmitirse también en las posiciones DX y RX.

10.3	Las transmisiones de acuse de recibo automático no deben iniciarse, al menos que se reciba y se descodifique correctamente el ECC. Un ECC recibido que no concuerda con el calculado a partir de los caracteres de información recibidos, puede ser ignorado si se debe a un error detectado en el código de detección de errores de diez unidades de los caracteres de información que son corregibles utilizando el código de diversidad en el tiempo.

10.4	El decodificador del receptor debe utilizar al máximo la señal recibida, incluido el empleo del carácter de comprobación de errores.

# 11	Tentativa de alerta de socorro

11.1	Las alertas de socorro pueden transmitirse como una tentativa de llamada de una sola frecuencia o multifrecuencia precedida de una serie de puntos. Los equipos de ondas decamétricas/ hectométricas deben ser capaces de utilizar tentativas de socorro monofrecuencia y multifrecuencia. Cuando una tentativa de alerta de socorro contiene más de una alerta de socorro consecutiva en la misma frecuencia (véase la Recomendación UIT-R M.541, Anexo 1, § 3.1.3), estas alertas consecutivas deben transmitirse sin preparación entre el final de una llamada y el comienzo de la serie de puntos de la siguiente llamada para que pueda mantenerse la sincronización de bits (véase la Fig. 1c)). Las tentativas de llamada multifrecuencia siempre deben incluir como mínimo las frecuencias de socorro y seguridad de LLSD de la banda de 8 MHz en ondas decamétricas y hectométricas.

11.2	La activación de una alerta de socorro sólo podrá hacerse pulsando un botón especial claramente señalado y protegido contra toda manipulación involuntaria mediante una tapa o cubierta accionada por resorte. El inicio de toda alerta de socorro debe requerir al menos dos operaciones independientes entre sí.

11.3	Las llamadas con especificador de formato «llamada de socorro» o pertenecientes a las categorías «socorro», «urgencia» o «seguridad» sólo podrán iniciarse manualmente. Esta regla ha de aplicarse también a los barcos equipados con un sistema automático de LLSD. Para la repetición automática de alertas de socorro, véase la Recomendación UIT-R M.541, Anexo 1, § 3.1.3 y 3.3.5.

11.4	Inmediatamente después de recibir una alerta de socorro debe transmitirse un mensaje de expansión de LLSD en el que se indique la posición con una mayor resolución de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.821, de la siguiente manera.

11.4.1	En caso de una tentativa de alerta de socorro monofrecuencia el mensaje de expansión debe transmitirse inmediatamente después de la quinta alerta de socorro consecutiva.

11.4.2	En el caso de una tentativa de alerta de socorro multifrecuencia el mensaje de expansión debe transmitirse inmediatamente después de cada alerta de socorro.

# 12	Interfaz hombre máquina de barco (HMI)

## 12.1	Alarma acústica de barco

Las alarmas de barco deben empezar a sonar con un volumen bajo e ir subiendo dicho volumen progresivamente si no las interrumpe el operador que, de este modo, podrá acusar recibo de la alarma sin interrumpir las comunicaciones en curso del barco.

Las llamadas de socorro y emergencia deben tener una alarma bitonal distintiva que consista en dos tonos de audiofrecuencia fundamentalmente sinusoidales, transmitidos alternativamente. Uno debe tener una frecuencia de 2 200 Hz y el otro de 1 300 Hz. La duración de cada tono debe ser de 250 ms.

Las llamadas de socorro y las de emergencia deben activar una alarma. En las llamadas de socorro en ondas decamétricas y hectométricas, la alarma debe activarse únicamente cuando se reciba una alerta de socorro, un acuse de recibo de socorro o una retransmisión de socorro y la posición del lugar del socorro se encuentre a menos de 500 millas náuticas y (926 km) del lugar donde se halle el barco que recibe la señal, o si la posición de socorro está en zonas polares (latitud mayor de 70 N o 70 S). La alarma también debe activarse cuando se reciba la llamada y no se pueda determinar la distancia entre el barco que emite la señal de socorro y el que la recibe. (NOTA – La desactivación de la alarma acústica no afecta al tratamiento de la llamada.)

En el caso de llamadas dirigidas a una zona geográfica, debe activarse la alarma que corresponda a esta categoría cuando la estación receptora se encuentra dentro de la zona especificada por la llamada o cuando no se conozca la posición de la estación receptora. La alarma no debe activarse cuando se reciban en el plazo de una hora llamadas de retransmisión de socorro duplicadas. Una llamada de retransmisión de socorro es una llamada que tiene como especificador de formato todos los barcos o zona geográfica y cuyo contenido de la información del mensaje es idéntico, según se define en el § 8.1, y una MMSI de socorro idéntica.

## 12.2	Temporizador de inactividad

Durante el funcionamiento normal, el equipo debe incluir un temporizador de inactividad que ponga el monitor del sistema de LLSD a su valor por defecto o en el modo de espera si el operador se encuentra en un menú donde esté desactivada la recepción de LLSD y durante 10 min no se ha hecho ninguna selección o cambio.

## 12.3	Monitor

La información en el monitor debe estar visible en todas las condiciones de iluminación de a bordo. Debe disponer de los mecanismos para mostrar en lenguaje sencillo y con un mínimo de 160 caracteres en dos o más líneas, la información que contiene la llamada recibida.

## 12.4	MMSI

El equipo de LLSD no debe transmitir ninguna llamada selectiva digital hasta que la MMSI atribuida al barco por la administración competente haya sido configurada y almacenada en el equipo de LLSD. Una vez almacenada, el usuario no debe poder cambiar el número MMSI sin avisar al fabricante.

El equipo de LLSD debe mostrar la MMSI atribuida al barco al arrancar el sistema, a no ser que no se haya configurado, en cuyo caso, el equipo mostrará un mensaje advirtiendo que la unidad no transmitirá ninguna LLSD hasta que se haya introducido la MMSI del propio barco. El equipo debe permanecer en este estado hasta que el operador confirme que ha leído el mensaje.

La MMSI debe poder visualizarse fácilmente en la HMI cuando el equipo de LLSD esté activo.

## 12.5	Desactivación de la función de conmutación automática de canal de LLSD en ondas métricas

La conmutación automática a otro canal de comunicaciones al recibir una LLSD puede interrumpir en ciertos casos comunicaciones importantes en curso. Si se dispone de este tipo de capacidad, debe establecerse un mecanismo que desactive esa función para todas las llamadas distintas de las llamadas a estaciones individuales de la categoría de socorro o emergencia. El equipo de LLSD debe indicar visualmente que la función de conmutación automática está desactivada.

## 12.6	Interfaz de datos

El equipo de LLSD debe disponer de una función de intercambio de datos procedentes de los equipos o sistemas de navegación de a bordo u otros equipos de a bordo que sean necesarios, de conformidad con la norma CEI 61162, con objeto de incluir la actualización automática de la posición.

## 12.7	Actualización de la posición

El equipo de LLSD debe aceptar información válida sobre la posición CEI 61162 que incluya la hora en que se determinó la posición, procedente de una fuente externa que utilicen la interfaz de datos descrita en el § 12.6, para actualizar automáticamente la posición de LLSD del propio barco.

El equipo de LLSD también puede contar con un dispositivo electrónico interno que determine la posición. En ese caso, el equipo de LLSD debe conmutar automáticamente a la fuente interna si no se dispone de información externa sobre la posición CEI 61162 o ésta no es válida.

Si no se dispone de la actualización automática de la posición, debe aparecer un mensaje de aviso visual y audible que indique la necesidad de actualizar manualmente la posición antes de que hayan transcurrido 4 h desde la última vez que se obtuvo información sobre la posición. El mensaje de advertencia debe ser visible hasta que se haya actualizado la posición. Toda información sobre la posición que no se haya actualizado durante más de 23½ h debe borrarse automáticamente.

El equipo de LLSD debe mostrar la información sobre la posición de LLSD del barco y la fuente de dicha información (externa, interna o introducida manualmente).

## 12.8	Introducción de la zona geográfica

El equipo de LLSD debe proporcionar mecanismos para transformar una zona geográfica especificada por el usuario como un punto central y un alcance al formato de llamada de zona Mercator correspondiente especificado en el § 5.3. El valor por defecto del punto central debe ser la información sobre la posición de los barcos y el valor por defecto del alcance debe fijarse a 500 millas náuticas (926 km). La transformación del punto central y del alcance introducidos debe dar lugar a una zona rectangular mínima que englobe los datos introducidos.

## 12.9	Transportes médicos y barcos y aeronaves neutrales

La capacidad de utilizar segundos telemandos «Barcos y aeronaves con arreglo a la Resolución 18» y «Transportes médicos» no debe estar disponible por defecto sino únicamente tras cambiar los correspondientes parámetros en el menú de configuración.

Leyenda de los Cuadros 4.1 a 4.10.2

| Símbolo/expresión | Significado |
| --- | --- |
|  | Obligatorio |
|  | Necesario para mantener la compatibilidad con modelos anteriores |
| Símbolos 100-127 | Símbolos de acuerdo con el Cuadro 3 |
| Zona | Codificado de conformidad con el Anexo 1, § 5.3 |
| Frecuencia | Codificado de conformidad con el Anexo 1, § 8.2.2 |
| MMSI | Codificado de conformidad con el Anexo 1, § 5.2 |
| Pos1 | Codificado de conformidad con el Anexo 1, § 8.1.2 |
| Pos2 | Codificado de conformidad con el Anexo 1, § 8.3.2.3.1 |
| Pos3 | Codificado de conformidad con el Anexo 1, § 8.3.2.3.2 |
| Pos4 | Codificado de conformidad con el Anexo 1, § 8.3.2.3.3 |
| Pos5 | Codificado de conformidad con la Recomendación UIT-R M.821 |
| UTC | Codificado de conformidad con el Anexo 1, § 8.1.3 |
| n/a | Este campo no se incluye en esta llamada |
| ECC | Codificado de conformidad con el Anexo 1, § 10.2 |
| expan1 | Secuencia de expansión 1 |
| expan2 | Secuencia de expansión 2 |
| expan3 | Secuencia de expansión 3 |
|  |  |  | No se aplica |
| NOTA – Para las clases A y B todas las funciones son idénticas en ondas métricas y hectométricas. Las ondas decamétricas no se aplican a la clase B. |

CUADRO  4.1

Alertas de socorro

| Banda de frecuencia | Tipo | Aplicable a | Formato técnico de la secuencia de llamada |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clase de estación de barco A/B | Clase de estación de barco D | Clase de estación de barco E | Estación costera | Especifi-cador de formato (2 idénticos) | ID-propio (5) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |  | Secuencia de expansión Rec. UIT-R M.821 (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Natura-leza del peligro (1) | Coordenadas del lugar de socorro (5) | Hora (2) | Comunicaciones ulteriores (1) |  |  |  |  |  |
|  |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondas métricas | Socorro (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 100 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | Socorro (RLS) |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
| Ondas decamé-tricas/ hectomé-tricas | Socorro (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 109 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | Socorro (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 113 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |

| Secuencia de expansión Rec. UIT-R M.821 |
| --- |
| Tipo | Especificador de datos de expansión (1) | Mayor resolución de posición (4) | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |
| expan1 | 100 | Pos5 | 127 | ECC | 127 |

CUADRO  4.2

Acuses de recibo de socorro

|  | Tipo | Aplicable a | Formato técnico de la secuencia de llamada |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clase de estación de barco A/B | Clase de estación de barco D | Clase de estación de barco E | Estación costera | Especifi-cador de formato (2 idénticos) | Categoría (1) | ID-propio (5) | Tele- mando (1) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |  | Secuencia de expansión Rec. UIT-R M.821 (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MMSI de socorro (5) | Naturaleza del peligro (1) | Coordenadas del lugar de peligro (5) | Hora (2) | Comunicaciones ulteriores (1) |  |  |  |  |  |
| Banda de frecuencia |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondas métricas | Acuse de socorro (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 112 | MMSI | 110 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 100 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | Acuse de socorro (RLS) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 112 | MMSI | 110 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
| Ondas hecto-métricas | Acuse de socorro. (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 112 | MMSI | 110 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 109 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | Acuse de socorro (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 112 | MMSI | 110 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 113 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
| Ondas deca-métricas | Acuse de socorro (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 112 | MMSI | 110 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 109 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | Acuse de socorro (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 112 | MMSI | 110 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 113 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El mensaje debe corresponder a la información de alerta de socorro recibida, salvo cuando se trate de acuses de recibo de socorro generados manualmente por estaciones costeras. |  |  |  |  |  |

| Secuencia de expansión Rec. UIT-R M.821 |
| --- |
| Tipo | Especificador de datos de expansión (1) | Mayor resolución de posición (4) | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |
| expan1 | 100 | Pos5 | 127 | ECC | 127 |

CUADRO  4.3

Retransmisiones de socorro

|  | Tipo | Aplicable a | Formato técnico de la secuencia de llamada |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clase de estación de barco A/B | Clase de estación de barco D | Clase de estación de barco E | Estación costera | Especifi-cador de formato (2 idénticos) | Dirección (5) | Categoría (1) | ID-propio (5) | Telemando (1) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |  | Secuencia de expansión Rec. UIT-R M.821 (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MMSI de socorro (5) | Naturaleza del peligro (1) | Coordenadas del lugar de peligro (5) | Hora (2) | Comunicaciones ulteriores (1) |  |  |  |  |  |
| Banda de frecuencia |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondas métricas | Individual (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 100 | 117 | ECC | 117 |  | expan2 |
|  | Individual (RLS) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 117 | ECC | 117 |  | expan2 |
|  | Zona geográfica (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Zona | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 100 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | Zona geográfica (RLS) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Zona | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | Todos los barcos (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 100 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | Todos los barcos (RLS) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
| Ondas decamétricas/ hectométricas | Individual (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 109 | 117 | ECC | 117 |  | expan2 |
|  | Individual (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 113 | 117 | ECC | 117 |  | expan2 |
|  | Zona geográfica (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Zona | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 109 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | Zona geográfica (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Zona | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 113 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |

CUADRO  4.3  (Fin)

|  | Tipo | Aplicable a | Formato técnico de la secuencia de llamada |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clase de estación de barco A/B | Clase de estación de barco D | Clase de estación de barco E | Estación costera | Especifi-cador de formato (2 idénticos) | Dirección (5) | Categoría (1) | ID-propio (5) | Telemando (1) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |  | Secuencia de expansión Rec. UIT-R M.821 (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MMSI de socorro (5) | Naturaleza del peligro (1) | Coordenadas del lugar de peligro (5) | Hora (2) | Comunicaciones ulteriores (1) |  |  |  |  |  |
| Banda de frecuencia |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondas decamétricas/ hectométricas ( fin) | Todos los barcos (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 109 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  | Todos los barcos (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 113 | 127 | ECC | 127 |  | expan1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El mensaje debe corresponder a la información de alerta de socorro recibida, salvo para las retransmisiones generadas manualmente observadas o notificadas por mecanismos distintos de los de LLCD. |  |  |  |

| Secuencia de expansión Rec. UIT-R M.821 |
| --- |
| Tipo | Especificador de datos de expansión (1) | Mayor resolución de posición (4) | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |
| expan1 | 100 | Pos5 | 127 | ECC | 127 |
| expan2 | 100 | Pos5 | 117 | ECC | 117 |

CUADRO  4.4

Acuses de recibo de transmisión de socorro

|  | Tipo | Aplicable a | Formato técnico de la secuencia de llamada |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clase de estación de barco A/B | Clase de estación de barco D | Clase de estación de barco E | Estación costera | Especificador de formato (2 idénticos) | Dirección (5) | Categoría (1) | ID- propio (5) | Tele- mando (1) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |  | Secuencia de expansión Rec. UIT-R M.821 (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MMSI de socorro (5) | Naturaleza del peligro (1) | Coordenadas del lugar de peligro (5) | Hora (2) | Comunicaciones ulteriores (1) |  |  |  |  |  |
| Banda de frecuencia |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondas métricas | Individual (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 100 | 122 | ECC | 122 |  | expan3 |
|  | Individual (RLS) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 122 | ECC | 122 |  | expan3 |
|  | Todos los barcos (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 100 | 122 | ECC | 122 |  | expan3 |
|  | Todos los barcos (RLS) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | Pos1 | UTC | 126 | 122 | ECC | 122 |  | expan3 |
| Ondas decamétricas/ hectométricas | Individual (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 109 | 122 | ECC | 122 |  | expan3 |
|  | Individual (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 113 | 122 | ECC | 122 |  | expan3 |
|  | Todos los barcos (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 109 | 122 | ECC | 122 |  | expan3 |
|  | Todos los barcos (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | n/a | 112 | MMSI | 112 | MMSI | 100 a 111 | Pos1 | UTC | 113 | 122 | ECC | 122 |  | expan3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Los mensajes deben corresponder con la información de la llamada de retransmisión de socorro recibida. |  |  |  |  |  |

| Secuencia de expansión Rec. UIT-R M.821 |
| --- |
| Tipo | Especificador de datos de expansión (1) | Mayor resolución de posición (4) | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |
| expan3 | 100 | Pos5 | 122 | ECC | 122 |

CUADRO  4.5

Llamadas de urgencia y seguridad – Todos los barcos

|  | Tipo | Aplicable a | Formato técnico de la secuencia de llamada |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estación de barco clase A/B | Estación de barco clase D | Estación de barco clase E | Estación costera | Especificador de formato (2 idénticos) | Categoría (1) | ID-propio (5) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer telemando (1) | Segundo telemando (1) | Frecuencia (6) |  |  |  |
| Bandas de frecuencia |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondas métricas | RT todos los modos |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 108 ó 110 | MMSI | 100 | 126 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
|  | RT dúplex1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 108 ó 110 | MMSI | 101 | 126 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
|  | Transportes médicos |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 110 | MMSI | 100 | 111 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
|  | Barcos y aeronaves (Res. 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 110 | MMSI | 100 | 110 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
| Ondas decamétricas/ hectométricas | J3E RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 108 ó 110 | MMSI | 109 | 126 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
|  | F1B FEC |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 108 ó 110 | MMSI | 113 | 126 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
| 1 Véase el § 8.3.1.3. |

CUADRO  4.6

Urgencia y seguridad – Llamadas de zona geográfica

|  | Tipo | Aplicable a | Formato técnico de la secuencia de llamada |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estación de barco clase A/B | Estación de barco clase D | Estación de barco clase E | Estación costera | Especificador de formato (2 idénticos) | Dirección (5) | Categoría (1) | ID-propio (5) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer telemando (1) | Segundo telemando (1) | Frecuencia (6) |  |  |  |
| Bandas de frecuencia |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondas decamétricas/ hectométricas | J3E (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Zona | 108 ó 110 | MMSI | 109 | 126 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
|  | F1B (FEC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Zona | 108 ó 110 | MMSI | 113 | 126 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
|  | Transporte médico |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Zona | 110 | MMSI | 109 ó 113 | 111 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
|  | Barcos y aeronaves (Res. 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Zona | 110 | MMSI | 109 ó 113 | 110 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |

CUADRO  4.7

Urgencia y seguridad – Llamadas individuales y sus acuses de recibo

|  | Tipo | Aplicable a | Formato técnico de la secuencia de llamada |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estación de barco clase A/B | Estación de barco clase D | Estación de barco clase E | Esta-ción costera | Especificador del formato (2 idénticos) | Dirección (5) | Categoría (1) | ID-propio (5) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer telemando (1) | Segundo telemando (1) | Frecuencia o posición (6) | Hora (2) |  |  |  |
| Bandas de frecuencia |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondas métricas | RT todos los modos |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 ó 110 | MMSI | 100 | 126 | Frecuencia | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | RT dúplex1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 ó 110 | MMSI | 101 | 126 | Frecuencia | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 ó 110 | MMSI | 100 | 126 | Frecuencia | n/a | 122 | ECC | 122 |
|  | Imposible dar acuse |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 ó 110 | MMSI | 104 | 100 a 109 | Frecuencia | n/a | 122 | ECC | 122 |
|  | Solicitud de posición |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 | MMSI | 121 | 126 | Pos3 | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse de posición |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 | MMSI | 121 | 126 | Pos4 | UTC | 122 | ECC | 122 |
|  | Prueba |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 | MMSI | 118 | 126 | 126 | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse de prueba |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 | MMSI | 118 | 126 | 126 | n/a | 122 | ECC | 122 |
| 1 Véase el § 8.3.1.3. |

cuadro  4.7  (Fin)

|  | Tipo | Aplicable a | Formato técnico de la secuencia de llamada |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estación de barco clase A/B | Estación de barco clase D | Estación de barco clase E | Estación costera | Especificador del formato (2 idénticos) | Dirección (5) | Categoría (1) | ID-propio (5) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer telemando (1) | Segundo telemando (1) | Frecuencia o posición (6) | Hora (2) |  |  |  |
| Bandas de frecuencia |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EOS (2 idénticos) |
| Ondas decamétricas/ hectométricas | J3E RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 ó 110 | MMSI | 109 | 126 | Frecuencia | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | J3E RT con posición |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 ó 110 | MMSI | 109 | 126 | Pos2 | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse J3E RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 ó 110 | MMSI | 109 | 126 | Frecuencia | n/a | 122 | ECC | 122 |
|  | F1B FEC o ARQ |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 ó 110 | MMSI | 113 o 115 | 126 | Frecuencia | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | F1B FEC o ARQ con posición |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 ó 110 | MMSI | 113 o 115 | 126 | Pos2 | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse F1B FEC o ARQ |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 ó 110 | MMSI | 113 o 115 | 126 | Frecuencia | n/a | 122 | ECC | 122 |
|  | Imposible dar acuse |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 ó 110 | MMSI | 104 | 100 to 109 | Frecuencia | n/a | 122 | ECC | 122 |
|  | Solicitud de posición |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 | MMSI | 121 | 126 | Pos3 | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse de posición |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 | MMSI | 121 | 126 | Pos4 | UTC | 122 | ECC | 122 |
|  | Prueba |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 | MMSI | 118 | 126 | 126 | n/a | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse de prueba |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 108 | MMSI | 118 | 126 | 126 | n/a | 122 | ECC | 122 |

CUADRO  4.8

Llamadas rutinarias a grupos

|  | Tipo | Aplicable a | Formato técnico de secuencia de llamada |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estación de barco clase A/B | Estación de barco clase D | Estación de barco clase E | Estación costera | Especificador de formato (2 idénticos) | Dirección (5) | Categoría (1) | ID-propio (5) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer telemando (1) | Segundo telemando (1) | Frecuencia (6) |  |  |  |
| Banda de frecuencia |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondas métricas | RT todos los modos |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | MMSI | 100 | MMSI | 100 | 126 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
|  | RT dúplex1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | MMSI | 100 | MMSI | 101 | 126 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
| Ondas decamétricas/ hectométricas | J3E RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | MMSI | 100 | MMSI | 109 | 126 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
|  | F1B FEC |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | MMSI | 100 | MMSI | 113 | 126 | Frecuencia | 127 | ECC | 127 |
| 1 Véase el § 8.3.1.3. |

CUADRO  4.9

Llamadas individuales de rutina y sus acuses de recibo

|  | Tipo | Aplicable a | Formato técnico de secuencia de llamada |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estación de barco clase A/B | Estación de barco clase D | Estación de barco clase E | Estación costera | Especificador de formato (2 idénticos) | Dirección (5) | Categoría (1) | ID-propio (5) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer telemando (1) | Segundo telemando (1) | Frecuencia o posición (6) |  |  |  |
| Banda de frecuencia |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondas métricas | RT todos los modos |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 100 | 126 | Frecuencia | 117 | ECC | 117 |
|  | RT dúplex1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 101 | 126 | Frecuencia | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 100 | 126 | Frecuencia | 122 | ECC | 122 |
|  | Datos |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 106 | 126 | Frecuencia | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse de datos |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 106 | 126 | Frecuencia | 122 | ECC | 122 |
|  | Imposible dar acuse |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 104 | 100 a 109 | Frecuencia | 122 | ECC | 122 |
|  | Interrogación secuencial |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 103 | 126 | 126 | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse Interrogación secuencial |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 103 | 126 | 126 | 122 | ECC | 122 |
| 1 Véase el § 8.3.1.3. |

CUADRO  4.9  (Fin)

|  | Tipo | Aplicable a | Formato técnico de secuencia de llamada |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estación de barco clase A/B | Estación de barco clase D | Estación de barco clase E | Estación costera | Especificador de formato (2 idénticos) | Dirección (5) | Categoría (1) | ID-propio (5) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer telemando (1) | Segundo telemando (1) | Frecuencia o posición (6) |  |  |  |
| Banda de frecuencia |  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondas decamétricas/ hectométricas | J3E RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 109 | 126 | Frecuencia | 117 | ECC | 117 |
|  | J3E RT con posición |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 109 | 126 | Pos2 | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse J3E RT |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 109 | 126 | Frecuencia | 122 | ECC | 122 |
|  | F1B FEC, ARQ o datos |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 113, 115, 106 | 126 | Frecuencia | 117 | ECC | 117 |
|  | FEC, ARQ o datos con posición |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 113, 115, 106 | 126 | Pos2 | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse de F1B FEC, ARQ o datos |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 113, 115, 106 | 126 | Frecuencia | 122 | ECC | 122 |
|  | Imposible dar acuse |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 104 | 100 a 109 | Frecuencia | 122 | ECC | 122 |
|  | Interrogación secuencial |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 103 | 126 | 126 | 117 | ECC | 117 |
|  | Acuse interrogación secuencial |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | MMSI | 100 | MMSI | 103 | 126 | 126 | 122 | ECC | 122 |

CUADRO  4.10.1

Llamadas en ondas métricas semiautomáticas/automáticas (opcional)

| Tipo | Aplicable a | Formato técnico de secuencia de llamada |
| --- | --- | --- |
|  | Estación de barco clase A/B | Estación de barco clase D | Estación de barco clase E | Estación costera | Especifi-cador de formato (2 idénticos) | Dirección (5) | Categoría (1) | ID-propio (5) | Mensaje | EOS (1) | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer telemando (1) | Segundo telemando (1) | Frecuencia (3) | Número (2-9) |  |  |  |
|  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 100, 101, 106 | 126 | Frecuencia | Número | 117 | ECC | 117 |
| Capacidad para dar acuse |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 100, 101, 106 | 126 | Frecuencia | Número | 122 | ECC | 122 |
| Inicio de llamada (en el canal de trabajo) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 100, 101, 106 | 126 | Frecuencia | Número | 127 | ECC | 127 |
| Imposible dar acuse |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 104 | 100-109 | Frecuencia | Número | 122 | ECC | 122 |
| Fin de solicitud de llamada (en el canal de trabajo) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 105 | 126 | Frecuencia | Número | 117 | ECC | 117 |
| Fin de acuse de llamada (en el canal de trabajo) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 105 | 126 | Duración | Número | 122 | ECC | 122 |
| NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R M.689. NOTA 2 – Para la clase D no es necesario mostrar el símbolo 123. |

CUADRO  4.10.2

Llamadas en ondas decamétricas/hectométricas semiautomáticas/automáticas (opcional)

| Tipo | Aplicable a | Formato técnico de secuencia de llamada |
| --- | --- | --- |
|  | Estación de barco clase A/B | Estación de barco clase D | Estación de barco clase E | Estación costera | Especifi-cador de formato (2 idénticos) | Dirección (5) | Categoría (1) | ID-propio (5) | Mensaje | EOS (1) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | ECC (1) | EOS (2 idénticos) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer telemando (1) | Segundo telemando (1) | Frecuencia o posición (6) | Número (2-9) |  |  |  |
|  | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3E RT/F1B FEC/ARQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicita estación costera |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 109, 113, 115 | 126 | Frecuencia | Número | 117 | ECC | 117 |
| Solicita estación de barco |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 109, 113, 115 | 126 | 126 o Pos2 | Número | 117 | ECC | 117 |
| Capacidad de dar acuse |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 109, 113, 115 | 126 | Frecuencia | Número | 122 | ECC | 122 |
| Prueba de intensidad de la señal por el barco (en el canal de trabajo)(1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 109, 113, 115 | 126 | Frecuencia | Número | 117 | ECC | 117 |
| Acuse de estación costera en una nueva frecuencia de trabajo(1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 109, 113, 115 | 126 | Nueva frecuencia | Número | 122 | ECC | 122 |
| Inicio de llamada: Acuse de estación costera en la misma frecuencia de trabajo(1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 109, 113, 115 | 126 | Misma frecuencia | Número | 122 | ECC | 122 |
| Imposible de dar acuse |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 104 | 100 a 109 | Frecuencia | Número | 122 | ECC | 122 |
| Fin de solicitud de llamada (en el canal de trabajo) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 105 | 126 | Frecuencia | Número | 117 | ECC | 117 |
| Fin de acuse de llamada (en el canal de trabajo)(2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | MMSI | 100 | MMSI | 105 | 126 | Duración | Número | 122 | ECC | 122 |
| NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R M.1082. NOTA 2 – Para la clase E no es necesario mostrar el símbolo 123. (1) Esta llamada genera la comprobación de la intensidad de la señal. El barco solicita la llamada enviando a la estación costera su posición. Una vez que el barco o la estación costera esté preparado para ello, la estación de barco envía las LLSD de prueba en la frecuencia de trabajo. Si la estación costera acusa recibo en una nueva frecuencia de trabajo, la estación de barco envía una LLSD de prueba en la nueva frecuencia. Si la estación de barco acusa recibo en la misma frecuencia, puede seguir la comunicación. (2) Una vez terminada la llamada, la estación costera puede enviar un acuse de fin de llamada sin que lo haya solicitado la estación de barco. |

CUADRO  5

Información de frecuencia o de canal

| Frecuencia | 0 1 2 | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | Frecuencia en múltiplos de 100 Hz de acuerdo con los valores dados por las cifras HM, TM, M, H, T, U. Se debe utilizar para equipos que funcionen en ondas decamétricas o hectométricas. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | X | X | X | X | X | Número del canal de trabajo de ondas decamétricas y hectométricas indicado por los valores de las cifras TM, M, H, T y U. Se debe utilizar para mantener la compatibilidad con modelos anteriores, únicamente en modo recepción. |
| Canales | 8 | X | X | X | X | X | Sólo se utiliza en los equipos de la Recomendación UIT-R M.586. |
|  | 9 | 0 | X(1) | X | X | X | Número del canal de ondas métricas indicado por los valores de las cifras M, H, T y U. |
|  | HM | TM | M | H | T | U |  |
|  | Carácter 3 | Carácter 2 | Carácter 1(2) |  |
| (1) Si la cifra M es 1, significa que la frecuencia de transmisión de las estaciones del barco está siendo utilizada como frecuencia de canal símplex tanto por las estaciones del barco como por las estaciones costeras. Si la cifra M es 2, significa que la frecuencia de transmisión de las estaciones costeras está siendo utilizada como frecuencia de canal símplex tanto por las estaciones del barco como por las estaciones costeras. Si la cifra M es 0, significa que la frecuencia empleada es conforme con el Apéndice 28 del RR. (2) El último carácter que se transmite es el carácter 1. |

CUADRO  6

Información de posición (Anexo 1, § 8.3.2.3)

|  | Cifra de cuadrante NE  0 NW  1 SE  2 SW  3 | Latitud | Longitud |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Decenas de grados | Unidades de grados | Decenas de minutos | Unidades de minutos | Centenas de grados | Decenas de grados | Unidades de grados | Decenas de minutos | Unidades de minutos |
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Carácter 6 | Carácter 5 | Carácter 4 | Carácter 3 | Carácter 2 | Carácter 1(1) |
| (1) El último carácter que se transmite es el carácter 1. |

Anexo 2

Clases de equipo

# 1	Clases de equipo aplicables únicamente a equipos de barco

El equipo de clase A que incluye todas las facilidades definidas en el Anexo 1, cumplirá las necesidades de transporte que impone el SMSSM de la OMI para instalaciones en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas y/o instalaciones en las bandas de ondas métricas.

El equipo de clase B ofrece las facilidades mínimas al equipo a bordo de barcos donde no es preciso el equipo de clase A y cumple las necesidades de transporte mínimas que impone el SMSSM de la OMI para instalaciones en las bandas de ondas hectométricas y/o métricas.

El equipo de clase D está destinado a suministrar facilidades mínimas de LLSD de socorro, urgencia y seguridad en ondas métricas, así como la llamada y recepción de rutina, sin cumplir necesariamente las estipulaciones mínimas de transporte que impone el SMSSM de la OMI para instalaciones en la banda de ondas métricas.

El equipo de clase E está destinado a suministrar facilidades mínimas de LLSD de socorro, urgencia y seguridad en ondas hectométricas y/o decamétricas, así como la llamada y recepción de rutina, sin cumplir necesariamente las estipulaciones mínimas de transporte que impone el SMSSM de la OMI para instalaciones en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas.

Los equipos de clase A y B pueden emplear el servicio opcional semiautomático/automático de acuerdo con las Recomendaciones UIT-R M.689 y UIT-R M.1082 y los Cuadros 4.10.1 y 4.10.2, y se recomienda que lo utilicen.

Los equipos de clase D y E también pueden emplear el servicio opcional semiautomático/automático.

NOTA 1 – Los equipos de clase C, F y G definidos en las versiones anteriores de esta Recomendación (por ejemplo, Recomendación UIT-R M.493-5 (Ginebra, 1992) y Recomendación UIT-R 493-7 (Ginebra, 1995) no ofrecían las funciones LLSD mínimas vitales (transmisión y recepción de alertas de socorro) y han sido pues retirados.

# 2	Los requisitos de clase de los equipos de las clases B, D y E figuran a continuación en los § 3, 4 y 5 (los requisitos técnicos se indican en los Cuadros 4.1 a 4.10.2)

# 3	Clase B (sólo para ondas hectométricas y/o métricas)

## 3.1	Posibilidades de transmisión

3.1.1	Especificador de formato:	Socorro
Todos los barcos
Zona geográfica
Estación individual
Servicio semiautomático/automático
Barcos con intereses comunes (grupo).

3.1.2	La identificación numérica de la estación llamada (dirección).

3.1.3	Categoría:		Socorro
Urgencia
Seguridad
Rutina.

3.1.4	La autoidentificación (insertada automáticamente).

### 3.1.5	Mensajes

3.1.5.1	Para alertas de socorro:

Mensaje 1:	Naturaleza del socorro; por defecto, socorro no definido

Mensaje 2:	Coordenadas del lugar de socorro

Mensaje 3:	Hora de la última actualización de la posición

Mensaje 4:	Tipo de comunicación subsiguiente:
ondas hectométricas: J3E
ondas métricas: F3E/G3E símplex.

3.1.5.2	Para llamadas de retransmisión de socorro:

Primer telemando:	Retransmisión de socorro

Identificación del barco:	Según se define en el Anexo 1

Mensajes 1 a 4:	Como en el § 3.1.5.1.

3.1.5.3	Para llamadas de acuse de recibo de socorro:

Primer telemando:	Acuse de recibo de socorro

Identificación del barco:	Según se define en el Anexo 1

Mensajes 1 a 4:	Como en el § 3.1.5.1.

3.1.5.4	Para todas las demás llamadas:

Primer telemando:	Incapaz de cumplimentar.

Ondas hectométricas:	Para llamadas de estación individual J3E o «prueba» (véase el  Anexo 1, § 8.4); para llamadas que utilizan los servicios semiautomáticos/automáticos en ondas hectométricas J3E o «fin de la llamada».

Ondas métricas:	Para llamadas de estación individual F3E/G3E o «interrogación secuencial» (véase el Anexo 1, § 8.4); para llamadas que utilizan los servicios semiautomáticos/automáticos en ondas métricas F3E/G3E o «fin de llamada».

Segundo telemando:	Ninguna información.

Frecuencia/canal o
posición del barco:	Según se define en el Anexo 1.

Información de selección (servicio
automático/semiautomático):	Número de teléfono del abonado a la red pública.

3.1.6	Carácter de fin de secuencia:	Según se define en el Anexo 1.

## 3.2	Posibilidades de recepción

3.2.1	Recepción y posibilidades de presentación de toda la información contenida en las llamadas enumeradas en el § 3.1, más todas las llamadas de retransmisión de socorro excepto las que tengan el especificador de formato «llamada de zona geográfica», todas las llamadas de acuse de recibo de socorro y todas las llamadas «incapaz de cumplimentar».

3.2.2	Señal acústica de alarma para señalar la recepción de una LLSD.

# 4	Clase D (sólo para ondas métricas)

## 4.1	Posibilidades de transmisión

4.1.1	Especificador de formato:	Socorro
Todos los barcos
Estación individual
Barcos con intereses comunes (grupo).

4.1.2	La identificación numérica de la estación llamada (dirección).

4.1.3	Categoría:		Socorro
Urgencia
Seguridad
Rutina.

4.1.4	La autoidentificación (insertada automáticamente).

### 4.1.5	Mensajes

4.1.5.1	Para las llamadas de socorro:

Mensaje 1:	Naturaleza del socorro; por defecto, socorro no definido

Mensaje 2:	Coordenadas del lugar de socorro

Mensaje 3:	Hora de la última actualización de la posición

Mensaje 4:	Tipo de comunicación subsiguiente: F3E/G3E símplex.

4.1.5.2	Para todas las demás llamadas:

Primer telemando:		F3E/G3E símplex
Incapaz de cumplimentar
Interrogación secuencial.

Segundo telemando:		Ninguna información.

Información de frecuencia/canal:	Canal de trabajo en ondas métricas, por defecto, canal 16 para llamadas de urgencia y seguridad y un canal de comunicación entre barcos (Apéndice 18 del RR) para las demás llamadas.

4.1.6	Carácter de fin de secuencia:	Según se define en el Anexo 1.

## 4.2	Posibilidades de recepción

Recepción y posibilidades de presentación de toda la información contenida en las llamadas enumeradas en el § 4.1, más todas las llamadas de retransmisión de socorro excepto las que tengan el especificador de formato «llamada de zona geográfica», todas las llamadas de acuse de recibo de socorro y las llamadas «incapaz de cumplimentar».

# 5	Clase E (sólo para ondas hectométricas y/o decamétricas)

## 5.1	Posibilidades de transmisión

5.1.1	Especificador de formato:	Socorro
Zona geográfica
Estación individual
Barcos con intereses comunes (grupo).

5.1.2	La identificación numérica de la estación llamada (dirección).

5.1.3	Categoría:		Socorro
Urgencia
Seguridad
Rutina.

5.1.4	La autoidentificación (insertada automáticamente).

### 5.1.5	Mensajes

5.1.5.1	Para las llamadas de socorro:

Mensaje 1:	Naturaleza del socorro; por defecto, socorro no definido

Mensaje 2:	Coordenadas del lugar de socorro

Mensaje 3:	Hora de la última actualización de la posición

Mensaje 4:	Tipo de comunicación subsiguiente: J3E.

5.1.5.2	Para todas las demás llamadas:

Primer telemando:		J3E telefonía
Incapaz de cumplimentar
Prueba.

Segundo telemando:		Ninguna información.

Información de frecuencia/canal:	Canal de trabajo en ondas hectométricas/decamétricas, en  ondas hectométricas, por defecto a 2 182 kHz para las llamadas de urgencia y seguridad.

5.1.6	Carácter de fin de secuencia:	Según se define en el Anexo 1.

## 5.2	Posibilidades de recepción

Recepción y posibilidades de presentación de toda la información contenida en las llamadas enumeradas en el § 5.1, más todas las llamadas de retransmisión de socorro que tengan el especificador de formato «llamada de zona geográfica», todas las llamadas de acuse de recibo de socorro y todas las llamadas «incapaz de cumplimentar».

# Footnotes

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Organización Marítima Internacional (OMI).