RECOMMANDATION  UIT-R  P.1322

ÉVALUATION  DE  L'AFFAIBLISSEMENT  DÛ  À  L'ATMOSPHÈRE
À  PARTIR  DE  MESURES  RADIOMÉTRIQUES

(Question UIT-R 201/3)

(1997)

Rec. UIT-R P.1322

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire d'évaluer l'affaiblissement dû à l'atmosphère sur les trajets Terre-satellite en certains endroits où les données climatologiques générales sont insuffisantes;

b)	que les mesures radiométriques peuvent permettre d'obtenir une évaluation de l'affaiblissement sur les trajets obliques,

recommande

d'utiliser les algorithmes ci-après pour l'évaluation de l'affaiblissement dû à l'atmosphère à partir de mesures radiométriques de la température de brillance du ciel.

1	Affaiblissement sur le trajet

Il convient d'utiliser la formule ci-après pour calculer l'affaiblissement sur le trajet A (dB) en fonction de la température de brillance obtenue par des mesures radiométriques Tb (K):

(1)

où:

Tmr :	température de rayonnement atmosphérique équivalente ou moyenne (K)

T0 :	température du fond cosmique, que l'on prend généralement égale à 2,7 K.

La formule (1) est déduite de l'équation de transfert de l'énergie radiative dans l'hypothèse d'une faible absorption atmosphérique et en l'absence de diffusion. Tmr dépend généralement de la fréquence et de l'affaiblissement éventuel dû aux processus physiques. Pour des valeurs d'affaiblissement inférieures à 6 dB et des fréquences inférieures à 50 GHz, on peut donner une approximation de Tmr qui dépend peu de la fréquence: on peut choisir les valeurs 265 K dans la plage 10-15 GHz et 270 K dans la plage 20-30 GHz. Toutefois, lorsqu'on connaît la température à la surface de la Terre, on peut aussi obtenir une première estimation de Tmr en multipliant la température à la surface de la Terre par 0,95 dans la bande des 20 GHz et par 0,94 dans la fenêtre de propagation à 30 GHz.