RECOMMANDATION  UIT-R  P.369-6

ATMOSPHÈRE  DE  RÉFÉRENCE  POUR  LA  RÉFRACTION

(Question UIT-R 201/3)

(1959-1963-1966-1978-1982-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R P.369-6

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la variation moyenne sur longue période de l'indice de réfraction n de l'air en fonction de la hauteur h, aux fréquences radioélectriques, s'exprime de manière satisfaisante par une loi exponentielle:

n(h)    1    a    exp (– b h)	(1)

où:

a et b : paramètres qui peuvent être déterminés pour différents climats par des ajustements statistiques;

b)	qu'il est nécessaire d'avoir une référence commune facilitant les comparaisons des calculs,

recommande

1.	que l'atmosphère de référence pour la réfraction soit définie par la relation:

n(h)    1    N0    10–6    exp (–h / h0)	(2)

où:

N0 :	valeur moyenne du coïndice extrapolée au niveau de la mer (unités N) (voir la Recommandation UIT-R P.453)

N0    315

h :	hauteur au-dessus du niveau de la mer (km)

h0    7,35 km.

_________________