RECOMMANDATION  838

MODÈLE  D'AFFAIBLISSEMENT  LINÉIQUE  DÛ  À  LA  PLUIE
DESTINÉ  AUX  MÉTHODES  DE  PRÉVISION

(Question 2/5)

(1992)

Rec 838

Le CCIR,

considérant

a)	que le calcul de l'affaiblissement dû à la pluie se fonde sur la connaissance des intensités de précipitation,

recommande

d'observer la procédure suivante.

On obtient l'affaiblissement linéique g R (dB/km) à partir de l'intensité de précipitation R (mm/h) par la relation en loi puissance:

(1)

Les coefficients k et a, qui dépendent de la fréquence, sont donnés dans le Tableau 1 pour des polarisations linéaires (horizontale: H, verticale: V) et un trajet horizontal. On peut obtenir par interpolation des valeurs de k et a à des fréquences autres que celles qui figurent dans le Tableau 1, en utilisant une échelle logarithmique pour la fréquence, une échelle logarithmique pour k et une échelle linéaire pour a. Ces valeurs ont été testées et reconnues fiables pour les fréquences jusqu'à 40 GHz environ.

Pour une polarisation rectiligne et pour une polarisation circulaire et pour toute géométrie de trajet, on peut calculer les paramètres de la formule (1) à partir des valeurs du Tableau 1 en appliquant les relations ci-dessous:

(2)

(3)

q étant l'angle d'élévation du trajet et t l'inclinaison de la polarisation sur le plan horizontal (pour la polarisation circulaire, t  =  45°).

TABLEAU  1

Coefficients de régression pour l'évaluation des paramètres d'affaiblissement linéique de la formule (1)P

| Fréquence (GHz) | kH | kV | aH | aV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000387 | 0,0000352 | 0,912 | 0,880 |
| 2 | 0,000154 | 0,000138 | 0,963 | 0,923 |
| 4 | 0,000650 | 0,000591 | 1,121 | 1,075 |
| 6 | 0,00175 | 0,00155 | 1,308 | 1,265 |
| 7 | 0,00301 | 0,00265 | 1,332 | 1,312 |
| 8 | 0,00454 | 0,00395 | 1,327 | 1,310 |
| 10 | 0,0101 | 0,00887 | 1,276 | 1,264 |
| 12 | 0,0188 | 0,0168 | 1,217 | 1,200 |
| 15 | 0,0367 | 0,0335 | 1,154 | 1,128 |
| 20 | 0,0751 | 0,0691 | 1,099 | 1,065 |
| 25 | 0,124 | 0,113 | 1,061 | 1,030 |
| 30 | 0,187 | 0,167 | 1,021 | 1,000 |
| 35 | 0,263 | 0,233 | 0,979 | 0,963 |
| 40 | 0,350 | 0,310 | 0,939 | 0,929 |
| 45 | 0,442 | 0,393 | 0,903 | 0,897 |
| 50 | 0,536 | 0,479 | 0,873 | 0,868 |
| 60 | 0,707 | 0,642 | 0,826 | 0,824 |
| 70 | 0,851 | 0,784 | 0,793 | 0,793 |
| 80 | 0,975 | 0,906 | 0,769 | 0,769 |
| 90 | 1,06 | 0,999 | 0,753 | 0,754 |
| 100 | 1,12 | 1,06 | 0,743 | 0,744 |
| 120 | 1,18 | 1,13 | 0,731 | 0,732 |
| 150 | 1,31 | 1,27 | 0,710 | 0,711 |
| 200 | 1,45 | 1,42 | 0,689 | 0,690 |
| 300 | 1,36 | 1,35 | 0,688 | 0,689 |
| 400 | 1,32 | 1,31 | 0,683 | 0,684 |