RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.1052

IDENTIFICACIÓN  AUTOMÁTICA  DE  LAS  ESTACIONES  RADIOELÉCTRICAS

(Cuestión UIT-R 34/1)

(1994)

Rec. UIT-R SM.1052

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones estipula que todas las transmisiones deben poder identificarse mediante señales previstas a tal efecto o por otros medios;

b)	que cada vez es mayor el número de tipos diferentes de sistemas de transmisión automática de datos;

c)	que la identificación de estos sistemas de transmisión de datos por métodos manuales toma mucho tiempo;

d)	que existen métodos de identificación basados en análisis automáticos de los sistemas,

recomienda

1.	que para facilitar la identificación se utilice equipo moderno basado en la tecnología de microprocesador;

2.	que en la gama de ondas decamétricas, el equipo efectúe como mínimo las siguientes funciones:

–	medición del desplazamiento de frecuencias,

–	medición de la velocidad de modulación en baudios,

–	análisis continuo del código de transmisión,

–	impresión del texto de las señales de código normalizadas (véanse en anexo 1 los códigos más corrientes);

3.	que en la gama de ondas métricas se acepte el siguiente formato para la señal de identificación:

| Sincronización de bits | Sincronización de trama | Datos | Corrección de errores |
| --- | --- | --- | --- |

ANEXO  1

Los sistemas mencionados se basan en los alfabetos ITA N.° 2, 3 y 5 y SITOR. Estos alfabetos intervienen siempre, de alguna forma, en los códigos de los sistemas mencionados.

| ITA2 | ITA3 | ITA5 | SITOR | Especiales |
| --- | --- | --- | --- | --- |

BAUDOT

BAUDOT – CIRÍLICO

BAUDOT – ARÁBICO

ARQ-1000 dúplex

ARQ-N

TORG 10-11

UN-ARQ

HC-ARQ

ARTRAC

F7 Baudot/Morse

FEC-100

AUTOSPEC

HNG-FEC

Piccolo mk 6/2

Coquelet mk 1

Coquelet mk 2

ARQ – E3

TOR 342 1 canal

TOR 342 2 canales

TOR 342 4 canales

TOR 242 2 canales

ARQ-1000 símplex

ARQ-6 70

FEC-100 símplex

ASCII

PACKET

Piccolo mk 6/5

TRA-2300

PAC-TOR

POL_ARQ

Símplex TOR-A

Símplex TOR-B

ARQ-SWE

ARQ-6 98

ARQ-6 90

F7B –1 –2 –3 –4 –5 –6

Russ. Piccolo		–1
			–2
			–3
			–4

ROU-FEC

RS-ARQ

SITA (en ondas métricas)

POCSAC (en ondas métricas)

FACSÍMIL