RECOMMANDATION  UIT-R  SM.1053

MÉTHODES  PERMETTANT  D'AMÉLIORER  LA  PRÉCISION  DES  MESURES  DE
RADIOGONIOMÉTRIE  PAR  STATIONS  FIXES  EN  ONDES  DÉCAMÉTRIQUES

(1994)

Rec. UIT-R SM.1053

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'une petite amélioration de la précision de relèvement peut se traduire par une forte diminution de l'aire d'incertitude des relèvements;

b)	que la radiogoniométrie de longue portée est nécessaire pour localiser des sources de brouillage non identifiées;

c)	que la radiogoniométrie de longue portée est nécessaire pour identifier de nombreux signaux;

d)	que l'aire d'incertitude doit être suffisamment petite pour permettre l'identification des administrations ou des opérateurs qui produisent ces signaux;

e)	que les stations fixes permettent d'obtenir des relèvements de classe A (précision: ± 2°);

f)	que la Recommandation UIT-R SM.854 traite des aspects généraux des techniques de radiogoniométrie en ondes décamétriques,

recommande

1.	de faire appel, pour l'utilisation de ces équipements, à du personnel expérimenté et bien formé;

2.	de placer les systèmes d'antenne en terrain plat en des lieux où il existe très peu ou pas de structures perturbatrices et loin des zones industrielles;

3.	de prévoir une distance suffisamment importante entre les radiogoniomètres pour permettre de grandes variations des angles de relèvement des positions;

4.	de prévoir un rapport surface de capture de l'antenne à longueur d'onde suffisamment grand;

5.	de classer les relèvements et d'accorder plus d'importance aux relèvements de classe supérieure;

6.	d'enregistrer les niveaux relatifs du champ des signaux et d'accorder plus d'importance aux relèvements effectués avec des niveaux de champs relatifs élevés;

7.	d'utiliser un grand nombre de relèvements pour calculer la position finale;

8.	d'utiliser, pour les relèvements composites et pour le calcul de position le plus précis, des procédures mathématiques automatisées;

9.	d'accorder, pour les signaux transmis par ondes ionosphériques, moins d'importance à la distance station de radiogoniométrie-source du signal pour les sources de signal très proches ou très éloignées et de considérer que la distance optimale est de 1 000 km environ pour des fréquences inférieures à 10 MHz, cette distance pouvant atteindre 2 000 km dans la partie supérieure de la bande d'ondes décamétriques, selon les conditions de propagation;

10.	d'effectuer des relèvements de contrôle avec des stations connues et de tenir compte des écarts observés pour la position finale.