التوصيـة ITU-R  SM.1138*

تحديد عروض النطاق اللازمة وأمثلة عن كيفية حسابها 
وأمثلة مصاحبة عن تسمية الإرسالات

(1995)

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ  )	التقرير الختامي وتوصيات فريق الخبراء التطوعي (VGE) المكلف بدراسة توزيع طيف الترددات الراديوية واستعمالها المحسَّن وتبسيط لوائح الراديو (RR)، الذي أنشئ وفقاً للقرار رقم 8 لمؤتمر المندوبين المفوضين (نيس، 1989) وتابع أعماله وفقاً للقرار رقم 8 لمؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992)؛

ب)	أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1995 (WRC-95) سوف يتفحص اقتراحات بشأن تبسيط لوائح الراديو، ويعتمدها عند الحاجة،

توصـي

1	باستعمال الصيغ الواردة في الملحق 1 لحساب عرض النطاق اللازم عندما تقتضي لوائح الراديو ذلك.

الملحـق 1

تحديد عروض النطاق اللازمة وأمثلة عن كيفية حسابها
وأمثلة مصاحبة عن تسمية الإرسالات

1	ليس عرض النطاق اللازم الخاصية الوحيدة للبث التي يجب أخذها في الاعتبار لدى تقييم التداخل الذي قد يسببه ذلك البث.

2	لدى إعداد الجدول، استعملت الرموز التالية:

Bn:	عرض النطاق اللازم (Hz)

B:	معدل التشكيل (Bd)

N:	أقصى عدد ممكن من العناصر "السوداء زائداً البيضاء" التي يجب إرسالها في الثانية، في الفاكس (الطبصلة)

M:	أقصى تردد للتشكيل (Hz)

C:	تردد الموجة الحاملة الفرعية (Hz)

D:	انحراف الذروة، أي نصف الفرق بين القيمتين القصوى والدنيا للتردد الآني. والتردد الآني (Hz) هو حاصل قسمة سرعة تغير الطور (rad) على 2p

t:	مدة النبضة (s) عند نصف الاتساع

tr:	زمن إنشاء النبضة من %10 إلى %90 من الاتساع (s)

K:	عامل رقمي عام يتغير حسب البث ويتوقف على التشوه المسموح به للإشارة

Nc:	عدد القنوات في النطاق الأساسي في الأنظمة الراديوية التي تستعمل تعدد الإرسال متعدد القنوات

fp:	تردد الموجة الحاملة الفرعية الدليلة (Hz) للاستمرارية (إشارة مستمرة مستعملة للتحقق من أداء أنظمة تعدد الإرسال بتقسيم التردد).

| وصف | عرض النطاق اللازم | تسمية |
| --- | --- | --- |
| البث | الصيغة | مثال حسابي | البث |
| .I عدم وجود إشارة التشكيل |
| بث موجة مستمرة | - | - | غير موجود |
| .II تشكيل الاتساع |
| 1. إشارة تتضمن معلومات مكماة أو رقمية |
| إبراق بموجات مستمرة، شفرة مورس | Bn = BK K = 5 من أجل الدارات المتأثرة بالخبو K = 3 من أجل الدارات غير المتأثرة بالخبو | 25 كلمة في الدقيقة B = 20 و K = 5 عرض النطاق: Hz 100 | 100HA1AAN |
| إبراق بمفتاح الغلق والفتح لموجة حاملة مشكلة بالنغمة، إبراق مورس | Bn = BK + 2M K = 5 من أجل الدارات المتأثرة بالخبو K = 3 من أجل الدارات غير المتأثرة بالخبو | 25 كلمة في الدقيقة B = 20 و M = 1000 و K = 5 عرض النطاق: Hz 2100 = kHz 2,1 | 2K10A2AAN |
| إشارة مناداة انتقائية تستعمل شفرة تتابعية وحيدة التردد، تردد جانبي وحيد وموجة حاملة كاملة | Bn = M | أقصى تردد للشفرة = Hz 2110 M = 2110 عرض النطاق: Hz 2110 = kHz 2,11 | 2K11H2BFN |
| إبراق بطباعة مباشرة يستعمل موجة حاملة فرعية مشكلة بزحزحة التردد وتصحيح الأخطاء ونطاق جانبي وحيد وموجة حاملة مكبوتة (قناة وحيدة) | Bn = 2M + 2DK M = | B = 50 D = 35 Hz (زحزحة Hz 70) K = 1,2 عرض النطاق : Hz 134 | 134HJ2BCN |
| إبراق متعدد القنوات بتردد صوتي وتصحيح الأخطاء وبعض القنوات معددة الإرسال بتقسيم الزمن ونطاق جانبي وحيد وموجة حاملة مخفضة | Bn = أعلى تردد مركزي DK +M + M = | 15 قناة أعلى تردد مركزي Hz 2 805 = B = 100 D = 42,5 Hz (زحزحة Hz 85) K = 0,7 عرض النطاق: kHz 2,885 = Hz 2 885 | 2K89R7BCW |
| 2. المهاتفة (نوعية تجارية) |
| مهاتفة، نطاق جانبي مزدوج (قناة وحيدة) | Bn = 2M | M = 3 000 عرض النطاق: kHz 6 = Hz 6 000 | 6K00A3EJN |
| مهاتفة، نطاق جانبي وحيد، موجة حاملة كاملة (قناة وحيدة) | Bn = M | M = 3 000 عرض النطاق: kHz 3 = Hz 3000 | 3K00H3EJN |
| مهاتفة، نطاق جانبي وحيد، موجة حاملة مكبوتة (قناة وحيدة) | Bn = - M أدنى تردد للتشكيل | M = 3 000 أدنى تردد للتشكيل Hz 300 = عرض النطاق: kHz 2,7 = Hz 2 700 | 2K70J3EJN |
| مهاتفة بإشارات منفصلة مشكلة بالتردد للتحكم في سوية الإشارة الصوتية المزال تشكيلها، نطاق جانبي وحيد، موجة حاملة مخفضة (Lincompex) (قناة وحيدة) | Bn = M | أقصى تردد للتحكم Hz 2 990 = M = 2 990 عرض النطاق: kHz 2,99 = Hz 2 990 | 2K99R3ELN |

| وصف | عرض النطاق اللازم | تسمية |
| --- | --- | --- |
| البث | الصيغة | مثال حسابي | البث |
| .2 المهاتفة (نوعية تجارية) (تابع) |
| مهاتفة بجهاز السرية، نطاق جانبي وحيد، موجة حاملة مكبوتة (قناتان أو أكثر) | Bn = - NcM أدنى تردد للتشكيل في القناة الأدنى | Nc = 2 M = 3 000 أدنى تردد للتشكيل = Hz 250 عرض النطاق: kHz 5,75 = Hz 5 750 | 5K75J8EKF |
| المهاتفة، نطاق جانبي مستقل (قناتان أو أكثر) | Bn = مجموع M لكل نطاق جانبي | قناتان M = 3 000 عرض النطاق: kHz 6 = Hz 6 000 | 6K00B8EJN |
| 3. الإذاعة الصوتية |
| الإذاعة الصوتية، نطاق جانبي مزدوج | Bn = 2M يمكن أن تتراوح M بين 4 000 و10 000 حسب النوعية المنشودة | الكلام والموسيقى M = 4 000 عرض النطاق: kHz 8 = Hz 8 000 | 8K00A3EGN |
| الإذاعة الصوتية، نطاق جانبي وحيد، موجة حاملة مخفضة (قناة وحيدة) | Bn = M يمكن أن تتراوح M بين 4 000 و10 000 حسب النوعية المنشودة | الكلام والموسيقى M = 4 000 عرض النطاق: kHz 4 = Hz 4 000 | 4K00R3EGN |
| الإذاعة الصوتية، نطاق جانبي وحيد، موجة حاملة مكبوتة | Bn = - M أدنى تردد للتشكيل | الكلام والموسيقى M = 4 500 أدنى تردد للتشكيل = Hz 50 عرض النطاق: kHz 4,45 = Hz 4 450 | 4K45J3EGN |
| 4. التلفزيون |
| التلفزيون، الصورة والصوت | انظر وثائق القطاع ITU-R ذات الصلة من أجل عروض نطاق أنظمة التلفزيون شائعة الاستعمال | عدد الخطوط: 625 عرض النطاق الفيديوي الاسمي =MHz 5 حاملة الصوت بالنسبة إلى حاملة الصورة: MHz 5,5 عرض النطاق الكلي للصورة: MHz 6,25 عرض النطاق الصوتي FM بما فيه النطاقات الحارسة: kHz 750 عرض نطاق القناة RF: MHz 7 | 6M25C3F-- 750KF3EGN |
| 5. الفاكس (الطبصلة) |
| الطبصلة التماثلية بتشكيل تردد الموجة الحاملة الفرعية لبث بنطاق جانبي وحيد، الموجة الحاملة مخفضة، غير ملون | Bn = C + + DK K = 1,1 (قيمة نمطية) | N = 1 100 مما يقابل دليلاً للتعاون يبلغ 352 وسرعة لدوران الأسطوانة يبلغ 60 دورة في الدقيقة. ودليل التعاون هو جداء قطر الأسطوانة في عدد الخطوط في كل وحدة طول. C = 1 900 Hz D = 400 Hz عرض النطاق: kHz 2,89 = Hz 2 890 | 2K89R3CMN |
| الطبصلة التماثلية؛ تشكيل ترددي لموجة حاملة فرعية للتردد السمعي تشكل الموجة الحاملة الرئيسية، نطاق جانبي وحيد، موجة حاملة مكبوتة | Bn = 2M + 2DK M = K = 1,1 (قيمة نمطية) | N = 1 100 D = 400 Hz عرض النطاق: kHz 1,98 = Hz 1 980 | 1K98J3C -- |

| وصف | عرض النطاق اللازم | تسمية |
| --- | --- | --- |
| البث | الصيغة | مثال حسابي | البث |
| 6. بث مركب |
| نطاق جانبي مزدوج، مرحل راديوي للتلفزيون | Bn = 2C + 2M + 2D | ترددات فيديوية لا تتعدى MHz 5، الصوت على موجة حاملة فرعية ترددها MHz 6,5 مشكلة بالتردد، انحراف تردد الموجة الحاملة الفرعية = kHz 50 C = 6,5 ( 106 D = 50 ( 103 Hz M = 15 000 عرض النطاق: (13,3 ( 106 Hz = 13,13 MHz) | 13M1A8W -- |
| نطاق جانبي مزدوج، نظام مرحل راديوي، تعدد إرسال بتقسيم التردد | Bn = 2M | 10 قنوات صوتية تشغل النطاق الأساسي بين 1 وkHz 164 M = 164 000 عرض النطاق: kHz 328 = Hz 328 000 | 328KA8E -- |
| نطاق جانبي مزدوج للمنار VOR بالمهاتفة VOR): منار راديوي بموجات مترية في جميع الاتجاهات) | Bn = 2Cmax + 2M + 2DK K = 1 (قيمة نمطية) | تشكل الحاملة الرئيسية بواسطة: - موجة حاملة فرعية ذات Hz 30 - موجة حاملة ناتجة عن نغمة ترددها Hz 9 960 مشكلة بالتردد بنغمة ترددها Hz 30 - قناة هاتفية - نغمة ترددها Hz 1020 مسخرة لتعرف الهوية المستمر بالمورس Cmax = 9 960 M = 30 D = 480 Hz عرض النطاق: kHz 20,94 = Hz 20 940 | 20K9A9WWF |
| عروض نطاق مستقلة؛ عدة قنوات برقية مع تصحيح للأخطاء وعدة قنوات هاتفية بجهاز السرية؛ تعدد إرسال بتقسيم التردد | Bn = مجموع M لكل نطاق جانبي | في العادة، تشغل الأنظمة المركبة وفقاً للأحكام المقيّسة للقنوات (مثلاً التوصية ITU-R F.348). فيما يخص 3 قنوات هاتفية و15 قناة برقية، يكون عرض النطاق اللازم: kHz 12 = Hz 12 000 | 12K0B9WWF |
| A-III. تشكيل التردد |
| 1. إشارة تتضمن معلومات مكماة أو رقمية |
| إبراق دون تصحيح الأخطاء (قناة وحيدة) | Bn = 2M + 2DK M = K = 12، (قيمة نمطية) | B = 100 D = Hz 85 (الزحزحة Hz 170) عرض النطاق: Hz 304 | 304HF1BBN |
| إبراق بطباعة مباشرة ذات نطاق ضيق، مع تصحيح الأخطاء (قناة وحيدة) | Bn = 2M + 2DK M = K = 12، (قيمة نمطية) | B = 100 D = Hz 85 (الزحزحة Hz 170) عرض النطاق: Hz 304 | 304HF1BCN |
| إشارة مناداة انتقائية | Bn = 2M + 2DK M = K = 12، (قيمة نمطية) | B = 100 D = Hz 85 (الزحزحة Hz 170) عرض النطاق: Hz 304 | 304H1BCN |

| وصف | عرض النطاق اللازم | تسمية |
| --- | --- | --- |
| البث | الصيغة | مثال حسابي | البث |
| 1. إشارة تتضمن معلومات مكماة أو رقمية ( تابع) |
| إبراق مزدوج رباعي الترددات | Bn = 2M + 2DK B: معدل تشكيل (Bd) أسرع قناة. إذا كانت القنوات متزامنة: M = (وإلا فإن M = 2B) K = 1,1 (قيمة نمطية) | التباعد بين الترددات المتجاورة = Hz 40 قنوات متزامنة B = 100 M = 50 D = 600 Hz عرض النطاق: kHz 1,42 = Hz 1 420 | 1K42F7BDX |
| 2. المهاتفة (نوعية تجارية) |
| المهاتفة التجارية | Bn = 2M + 2DK K = 1 (قيمة نمطية لكن، في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى قيم K أعلى) | حالة متوسطة للمهاتفة التجارية D = 5 000 Hz M = 3 000 عرض النطاق: kHz 16 = Hz 16 000 | 16K0F3EJN |
| 3. الإذاعة الصوتية |
| الإذاعة الصوتية | Bn = 2M + 2DK K = 1 (قيمة نمطية) | غير مجسم D = 75 000 Hz M = 15 000 عرض النطاق: kHz 180 = Hz 180 000 | 180KF3EGN |
| 4. الطبصلة (الفاكس) |
| طبصلة بتشكيل مباشر لتردد الموجة الحاملة؛ غير ملون | Bn = 2M + 2DK M = K = 1,1 (قيمة نمطية) | 1 100 = N عنصر في الثانية D = 400 Hz عرض النطاق: kHz 1,98 = Hz 1 980 | 1K98F1C -- |
| الطبصلة التماثلية | Bn = 2M + 2DK M = K = 1,1 (قيمة نمطية) | 1 100 = N عنصر في الثانية D = 400 Hz عرض النطاق: kHz 1,98 = Hz 1 980 | 1K98F3C -- |
| 5. البث المركب (انظر الجدول B-III) |
| نظام مرحل راديوي، تعدد إرسال بتقسيم التردد | Bn = 2fp + 2DK K = 1 (قيمة نمطية) | 60 قناة هاتفية تشغل النطاق الأساسي بين kHz 60 و kHz 300؛ القيمة الفعالة (r.m.s) لانحراف كل موجة: kHz 200؛ تردد موجة الاستمرار الدليلة عند kHz 331 يؤدي إلى انحراف فعال للموجة الحاملة الرئيسية يبلغ kHz 100؛ D = 200 ( 103 ( 3,76 ( 2,02 = 1,52 ( 106 Hz fp = 0,331 ( 106 Hz عرض النطاق: (3,702 ( 106 Hz = 3,702 MHz) | 3M70F8EJF |

| وصف | عرض النطاق اللازم | تسمية |
| --- | --- | --- |
| البث | الصيغة | مثال حسابي | البث |
| 5. البث المركب ( تابع) |
| نظام مرحل راديوي، تعدد إرسال بتقسيم التردد | Bn = 2M + 2DK K = 1 (قيمة نمطية) | 960 قنـاة هاتفيـة تشغـل النطاق الأساسي بين kHz 60 و kHz 4 028؛ القيمة الفعالة (r.m.s) لانحراف كل موجة: kHz 200؛ تردد موجة الاستمرار الدليلة kHz 4 715 يؤدي إلى انحراف فعال للموجة الحاملة الرئيسية يبلغ kHz 140؛ D = 200 ( 103 ( 3,76 ( 5,5 = 4,13 ( 106 Hz M = 4,028 ( 106 fp = 4,715 ( 106 (2M + 2DK) > 2 fp عرض النطاق: (16,32 ( 106 Hz = 16,32 MHz) | 16M3F8EJF |
| نظام مرحل راديوي، تعدد إرسال بتقسيم التردد | Bn = 2fp | 600 قنـاة هاتفيـة تشغـل النطاق الأساسي بين kHz 60 وkHz 2 540؛ القيمة الفعالة (r.m.s) لانحراف كل موجة: kHz 200؛ تردد موجة الاستمرار الدليلة kHz 8 500 يؤدي إلى انحراف فعال للموجة الحاملة الرئيسية يبلغ kHz 140؛ D = 200 ( 103 ( 3,76 ( 4,36 = 3,28 ( 106 Hz M = 2,54 ( 106 K = 1 fp = 8,5 ( 106 (2M + 2DK) < 2fp عرض النطاق: (17 ( 106 Hz = 17 MHz) | 17M0F8EHF |
| الإذاعة الصوتية المجسمة مع موجة حاملة فرعية مساعدة للمهاتفة معددة الإرسال | Bn = 2M + 2DK K = 1 (قيمة نمطية) | نظام بتردد دليلي؛ M = 75 000 D = 75 000 Hz عرض النطاق: kHz 300 = Hz 300 000 | 300KF8EHF |

| B-III. عوامل الضرب الواجب استعمالها لحساب D، وانحراف تردد الذروة، في الإرسالات متعددة القنوات بتشكيل التردد وتعدد الإرسال بتقسيم التردد (FM-FDM) |
| --- |
| بالنسبة للأنظمة FM-FDM يكون عرض النطاق: Bn = 2M + 2DK تحسب قيمة D، أو انحراف تردد الذروة في صيغ Bn بضرب القيمة الفعالة لانحراف كل موجة في "عامل الضرب" المناسب الوارد أدناه. في حالة وجود موجة استمرار دليلة ترددها fp فوق أقصى تردد للتشكيل M، تأخذ الصيغة العامة الشكل التالي: Bn = 2fp + 2DK إذا كان دليل تشكيل الموجة الحاملة الرئيسية الناتج عن الموجة الدليلة يقل عن 0,25 وكانت القيمة الفعالة لانحراف تردد الحاملة الرئيسية الناتجة عن الموجة الدليلة أقل من %70 من القيمة الفعلية لانحراف كل قناة أو مساوية لها، تأخذ الصيغة العامة شكل الصيغة التي تعطي أكبر قيمة من بين الصيغتين التاليتين: Bn = 2fp أو Bn = 2M + 2DK |
|  | عامل الضرب (1) |
| عدد القنوات الهاتفية Nc | القيمة مقدرة بالوحدة dB فوق سوية التشكيل 20 | antilog ( (عامل الذروة) |
| 3 < Nc < 12 | قيمة مقدرة بالوحدة dB يحددها صانع التجهيزات أو حامل رخصة المحطة، شرط موافقة الإدارة 20 | antilog ( 4,47 |
| 12 ( Nc < 60 | 3,76 ( antilog |
| عامل الضرب (2) |
| عدد القنوات الهاتفية Nc | القيمة مقدرة بالوحدة dB فوق سوية التشكيل المرجعي 20 | antilog ( (عامل الذروة) |
| 60 ( Nc < 240 | 3,76 ( antilog |
| Nc ( 240 | 3,76 ( antilog |

(1)	في هذا الجدول يقابل عاملا الضرب 3,76 و4,47 عاملي ذروة قدرهما 11,5 وdB 13,0 على التوالي.

(2)	في هذا الجدول يقابل عامل الضرب 3,76 عامل ذروة قدره 11,5 dB.

| وصف | عرض النطاق اللازم | مقصد |
| --- | --- | --- |
| البث | الصيغة | مثال حسابي | البث |
| .IV التشكيل النبضي |
| 1. الرادار |
| بث نبضي غير مشكل | Bn = تتوقف K على نسبة مدة النبضة إلى وقت إنشاء النبضة. وتقع قيمة هذا العامل على العموم بين 1 و 10 وفي كثير من الحالات ليست بحاجة إلى تجاوز 6 | رادار أولي درجة استبانة المسافة = m 150 K = 1,5 (نبضة مثلثية حيث t ( tr، لا يؤخذ في الاعتبار سوى أقوى المركبات حتى dB 27) ومن ثم" عرض النطاق: (3 ( 106 Hz = 3 MHz) | 3M00P0NAN |
| 2. البث المركب |
| نظام مرحل راديوي | Bn = K = 1,6 | نبضات بتشكيل الموضع بنطاق أساسي ذي 36 قناة هاتفية؛ مدة نبضة الاتساع النصفي = ms 0,4 عرض النطاق: (8 ( 106 Hz = 8 MHz) (عرض النطاق المستقل عن عدد القنوات الهاتفية) | 8M00M7EJT |

ـــــــــ

# Footnotes

* 	هناك بعض الإحالات إلى هذه التوصية في لوائح الراديو (RR) التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
1995 (WRC-95) والتي ستصبح سارية المفعول في 1 يونيو 1998.

# Text boxes

= t

=

=

(مدى الاستبانة) ( 2

سرعة الضوء

2 ( 150

3 ( 108

1 ( 10(6s