РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R SM.1138 	На эту Рекомендацию имеется ссылка в Регламенте радиосвязи (РР), пересмотренном Всемирной конференцией 
радиосвязи 1995 г. (ВКР-95). Этот пересмотр вступил в силу 1 июня 1998 года.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ШИРИНЫ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ 
С ПРИМЕРАМИ ЕЕ РАСЧЕТА И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
ПРИМЕРАМИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ

(1995)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	Заключительный отчет и рекомендации Добровольной группы экспертов (VGE) по изучению распределения и улучшения использования радиочастотного спектра и по упрощению Регламента радиосвязи (РР), которая была образована в соответствии с Резолюцией № 8 Полномочной конференции МСЭ (Ницца, 1989 г.) и продолжила свою работу в соответствии с Резолюцией № 8 Дополнительной Полномочной конференции МСЭ (Женева, 1992 г.);

b)	что Всемирная конференция радиосвязи 1995 г. (ВКР-95) должна рассмотреть и одобрить, если целесообразно, предложения по упрощенному РР,

рекомендует,

1	чтобы формулы, приведенные в Приложении 1, использовались при расчетах необходимой ширины полосы частот, когда это необходимо согласно Регламенту радиосвязи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Определение необходимой ширины полосы частот 
с примерами ее расчета и соответствующими 
примерами обозначения излучений

1	Необходимая ширина полосы частот не является единственной характеристикой излучения, которую следует учитывать при оценке помех, которые могут быть созданы этим излучением.

2	При представлении формул в таблице использовались следующие термины:

Bn:	необходимая ширина полосы частот (Гц)

В: 	скорость телеграфирования (Бод)

N: 	максимально возможное число черно-белых элементов, передаваемых в секунду при факсимильной передаче

М: 	максимальная частота модуляции (Гц)

С:	частота поднесущей (Гц)

D:	пиковая девиация частоты, то есть половина разности между максимальной и минимальной величинами мгновенной частоты. Под мгновенной частотой (Гц) подразумевается скорость изменения фазы (рад), деленная на 2p

t:	длительность импульса (с) по половинной амплитуде

tr:	время нарастания импульса (с) от 10% до 90% амплитуды

К:	суммарный численный коэффициент, меняющийся в зависимости от характера излучения и от допустимого искажения сигнала

Nc: 	количество каналов в групповой полосе частот радиосистемы, использующей многоканальное уплотнение

fp:	частота поднесущей пилот-сигнала непрерывности (Гц) (непрерывный сигнал, используемый для контроля работы систем с частотным уплотнением).

- 165 -

- 165 -

| Описание | Необходимая ширина полосы | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| излучения | Формула | Пример расчета | излучения |
| I. БЕЗ МОДУЛИРУЮЩЕГО СИГНАЛА |
| Изучение немодулированных колебаний | – | – | NONE |
| II. АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ |
| 1. Сигнал с информацией в квантованной или цифровой форме |
| Телеграфия незатухающими колебаниями, код Морзе | Bn = BK K = 5 для линий, подверженных замираниям K = 3 для линий без замираний | 25 слов в минуту B = 20, K = 5 Ширина полосы: 100 Гц | 100HA1AAN |
| Телеграфия с амплитудной манипуляцией тонально модулированной несущей, код Морзе | Bn = BK + 2M K = 5 для линий подверженных замираниям K = 3 для линий без замираний | 25 слов в минуту B = 20, M = 1000, K = 5 Ширина полосы: 2100 Гц = 2,1 кГц | 2K10A2AAN |
| Сигнал избирательного вызова с использованием последовательного одночастного кодирования, передача на одной боковой полосе, полная несущая | Bn = M | Максимальная частота кодирования: 2110 Гц M = 2110 Ширина полосы: 2110 Гц = 2,11 кГц | 2K11H2BFN |
| Буквопечатающая телеграфия с использованием частотно-манипулированной поднесущей с исправлением ошибок; передача на одной боковой полосе, подавленная несущая (одноканальная) | Bn = 2M + 2DK М = | B = 50 D = 35 Гц (сдвиг 70 Гц) K = 1,2 Ширина полосы: 134 Гц | 134HJ2BCN |
| Многоканальная тональная телеграфия с исправлением ошибок, ряд каналов с временным уплотнением, передача на одной боковой полосе, ослабленная несущая | Bn = высшая центральная частота + M + DK М = | 15 каналов; высшая центральная частота: 2805 Гц B = 100 D = 42,5 Гц (сдвиг 85 Гц) K = 0,7 Ширина полосы: 2885 Гц = 2,885 кГц | 2K89R7BCW |
| 2. Телефония (коммерческое качество) |
| Телефония двухполосная (одноканальная) | Bn = 2M | M = 3000 Ширина полосы: 6000 Гц = 6 кГц | 6K00A3EJN |
| Однополосная телефония с полной несущей (одноканальная) | Bn = M | M = 3000 Ширина полосы: 3000 Гц = 3 кГц | 3K00H3EJN |
| Однополосная телефония с подавленной несущей (одноканальная) | Bn = M – низшая частота модуляции | M = 3000 Низшая частота модуляции = 300 Гц Ширина полосы: 2700 Гц = 2,7 кГц | 2K70J3EJN |
| Телефония с использованием отдельного ЧМ сигнала для регулирования уровня демодулированного речевого сигнала, передача на одной боковой полосе с ослабленной несущей (Линкомпекс) (одноканальная) | Bn = M | Максимальная частота управления = 2990 Гц M = 2990 Ширина полосы: 2990 Гц = 2,99 кГц | 2K99R3ELN |

- 166 -

- 166 -

| Описание | Необходимая ширина полосы | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| излучения | Формула | Пример расчета | излучения |
| 2. Телефония (коммерческое качество) (продолж.) |
| Однополосная телефония с обеспечением секретности, с подавленной несущей (два или несколько каналов) | Bn = Nc M – низшая частота модуляции в самом нижнем канале | Nc = 2 M = 3000 Низшая частота модуляции = 250 Гц Ширина полосы: 5750 Гц = 5,75 кГц | 5K75J8EKF |
| Телефония с передачей на независимой боковой полосе (два или несколько каналов) | Bn = сумма M для каждой боковой полосы | Два канала M = 3000 Ширина полосы: 6000 Гц = 6 кГц | 6K00B8EJN |
| 3. Звуковое радиовещание |
| Двухполосное звуковое радиовещание | Bn = 2M M может изменяться в пределах от 4000 до 10 000 в зависимости от требуемого качества | Речь и музыка M = 4000 Ширина полосы: 8000 Гц = 8 кГц | 8K00A3EGN |
| Однополосное звуковое радиовещание с ослабленной несущей (одноканальное) | Bn = M M может изменяться в пределах от 4 000 до 10 000 в зависимости от требуемого качества | Речь и музыка M = 4000 Ширина полосы: 4000 Гц = 4 кГц | 4K00R3EGN |
| Однополосное звуковое радиовещание с подавленной несущей | Bn = M – низшая частота модуляции | Речь и музыка M = 4500 Низшая частота модуляции = 50 Гц Ширина полосы: 4450 Гц = 4,45 кГц | 4K45J3EGN |
| 4. Телевидение |
| Телевидение, изображение и звуковое сопровождение | Ширина полосы обычных телевизионных систем указывается в соответствующих документах МСЭ-R | Число строк: 625 Номинальная ширина полосы видеосигнала = 5 MГц Размещение звуковой несущей по отношению к видеонесущей: 5,5 MГц Общая ширина полосы сигналов изображения: 6,25 MГц Ширина полосы ЧМ звукового сигнала, включая защитные полосы: 750 кГц Ширина полосы по радиочастоте: 7 MГц | 6M25C3F -- 750KF3EGN |
| 5. Факсимиле |
| Аналоговое факсимиле с использованием ЧМ поднесущей однополосного излучения с ослабленной несущей, монохромное | Bn = C + + DK K = 1,1 (обычно) | N = 1100 в соответствии с показателем развертки 352 и скоростью вращения барабана 60 оборотов в минуту. Показатель развертки – это произведение диаметра барабана на числа линий, приходящихся на единицу длины. C = 1900 D = 400 Гц Ширина полосы: 2890 Гц = 2,89 кГц | 2K89R3CMN |

- 167 -

- 167 -

| Аналоговое факсимиле; частотная модуляция звуковой поднесущей, которая модулирует основную несущую, однополосная передача с подавленной несущей | Bn = 2M + 2DK M = K = 1,1 (обычно) | N = 1100 D = 400 Гц Ширина полосы: 1980 Гц = 1,98 кГц | 1K98J3C -- |
| --- | --- | --- | --- |

| Описание | Необходимая ширина полосы | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| излучения | Формула | Пример расчета | излучения |
| 6. Сложные излучения |
| Двухполосная ретрансляция телевидения | Bn = 2C + 2M + 2D | Полоса видеосигнала ограничена 5 MГц, звуковой сигнал передается на ЧМ поднесущей 6,5 МГц, девиация поднесущей – 50 кГц: C = 6,5 ´ 106 D = 50 ´ 103 Гц M = 15 000 Ширина полосы: 13,13 ´ 106 Гц = 13,13 MГц | 13M1A8W -- |
| Радиорелейная система с частотным уплотнением, двухполосная передача | Bn = 2M | 10 телефонных каналов, занимающих групповую полосу от 1 до 164 кГц M = 164 000 Ширина полосы: 328 000 Гц = 328 кГц | 328KA8E -- |
| Двухполосное излучение VOR с передачей звукового сигнала (VOR: ОВЧ всенаправленный радиомаяк) | Bn = 2Cmax + 2M + 2DK K = 1 (обычно) | Основная несущая модулируется: – поднесущей 30 Гц – несущей, создаваемой тональным сигналом 9960 Гц, который модулируется по частоте тональным сигналом 30 Гц – телефонным каналом – манипулированным тонсигналом 1020 Гц для непрерывного опознавания кодом Морзе Cmax = 9960 M = 30 D = 480 Гц Ширина полосы: 20 940 Гц = 20,94 кГц | 20K9A9WWF |
| Передача на независимых боковых полосах нескольких телеграфных каналов с исправлением ошибок, а также нескольких телефонных каналов с обеспечением секретности; частотное уплотнение | Bn = сумма M для каждой боковой полосы | Как правило, составные системы работают по стандартным частотным планам (например, Рек. МСЭ-R F.348). Для 3 телефонных каналов и 15 телеграфных каналов требуется полоса шириной 12 000 Гц = 12 кГц | 12K0B9WWF |
| III-A. ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ |
| 1. Сигнал с информацией в квантованной или цифровой форме |
| Телеграфия без исправления ошибок (одноканальная) | Bn = 2M + 2DK M = K = 1,2 (обычно) | B = 100 D = 85 Гц (сдвиг 170 Гц) Ширина полосы: 304 Гц | 304HF1BBN |
| Узкополосная буквопе-чатающая телеграфия с исправлением ошибок (одноканальная) | Bn = 2M + 2DK M = K = 1,2 (обычно) | B = 100 D = 85 Гц (сдвиг 170 Гц) Ширина полосы: 304 Гц | 304HF1BCN |
| Сигнал избирательного вызова | Bn = 2M + 2DK M = K = 1,2 (обычно) | B = 100 D = 85 Гц (сдвиг 170 Гц) Ширина полосы: 304 Гц | 304HF1BCN |

- 168 -

- 168 -

| Описание | Необходимая ширина полосы | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| излучения | Формула | Пример расчета | излучения |
| 1. Сигнал с информацией в квантованной или цифровой форме (продолж.) |
| Дуплексное четырехчастотное телеграфирование | Bn = 2M + 2DK B: скорость телеграфирования в Бодах в канале с наибольшей скоростью. Если каналы синхронизированные: M = (в противном случае M = 2B) K = 1,1 (обычно) | Разнос между соседними частотами = 400 Гц Синхронизированные каналы B = 100 M = 50 D = 600 Гц Ширина полосы: 1420 Гц = 1,42 кГц | 1K42F7BDX |
| 2. Телефония (коммерческого качества) |
| Коммерческая телефония | Bn = 2M + 2DK K = 1 (обычно, но в некоторых случаях может потребоваться большее значение) | В среднем для коммерческой телефонии, D = 5000 Гц M = 3000 Ширина полосы: 16 000 Гц = 16 кГц | 16K0F3EJN |
| 3. Звуковое радиовещание |
| Звуковое радиовещание | Bn = 2M + 2DK K = 1 (обычно) | Моно D = 75 000 Гц M = 15 000 Ширина полосы: 180 000 Гц = 180 кГц | 180KF3EGN |
| 4. Факсимиле |
| Факсимиле с непосредственной частотной модуляцией несущей; черно-белое | Bn = 2M + 2DK M = K = 1,1 (обычно) | N = 1100 элементов в секунду D = 400 Гц Ширина полосы: 1980 Гц = 1,98 кГц | 1K98F1C -- |
| Аналоговое факсимиле | Bn = 2M + 2DK M = K = 1,1 (обычно) | N = 1100 элементов в секунду D = 400 Гц Ширина полосы: 1980 Гц = 1,98 кГц | 1K98F3C -- |
| 5. Сложные излучения (см. таблицу III-B) |
| Радиорелейная система с частотным уплотнением | Bn = 2fp + 2DK K = 1 (обычно) | 60 телефонных каналов, занимающих групповую полосу от 60 до 300 кГц; среднеквадратичная девиация на канал: 200 кГц; пилот-сигнал непрерывности на частоте 331 кГц вызывает среднеквадратичную девиацию основной несущей, равную 100 кГц. D = 200 ´ 103 ´ 3,76 ´ 2,02 = 1,52 ´ 106 Гц fp = 0,331 ´ 106 Гц Ширина полосы: 3,702 ´ 106 Гц = 3,702 MГц | 3M70F8EJF |

- 169 -

- 169 -

| Описание | Необходимая ширина полосы | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| излучения | Формула | Пример расчета | излучения |
| 5. Сложные излучения (продолж.) |
| Радиорелейная система с частотным уплотнением | Bn = 2M + 2DK K = 1 (обычно) | 960 телефонных каналов, занимающих групповую полосу от 60 кГц до 4028 кГц; среднеквадратичная девиация на канал: 200 кГц; пилот-сигнал непрерывности на частоте 4715 кГц создает среднеквадратичную девиацию основной несущей, равную 140 кГц. D = 200 ´ 103 ´ 3,76 ´ 5,5 = 4,13 ´ 106 Гц M = 4,028 ´ 106 fp = 4,715 ´ 106 (2M + 2DK) > 2 fp Ширина полосы: 16,32 ´ 106 Гц = |  |
|  |  | 16,32 MГц | 16M3F8EJF |
| Радиорелейная система с частотным уплотнением | Bn = 2fp | 600 телефонных каналов, занимающих групповую полосу от 60 кГц до 2540 кГц; среднеквадратичная девиация на канал: 200 кГц; пилот-сигнал непрерывности на частоте 8500 кГц создает среднеквадратичную девиацию основной несущей, равную 140 кГц. D = 200 ´ 103 ´ 3,76 ´ 4,36 = 3,28 ´ 106 Гц M = 2,54 ´ 106 K = 1 fp = 8,5 ´ 106 (2M + 2DK) < 2 fp |  |
|  |  | Ширина полосы: 17 ´ 106 Гц = 17 MГц | 17M0F8EJF |
| Стереофоническое звуковое радиовещание с дополнительной уплотненной телефонной поднесущей | Bn = 2M + 2DK K = 1 (обычно) | Система с пилот-тоном; M = 75 000 D = 75 000 Гц Ширина полосы: 300 000 Гц = 300 кГц | 300KF8EHF |

- 170 -

- 170 -

| III-B. МНОЖИТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПИКОВОЙ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ (D) ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ЧМ ПЕРЕДАЧ С ЧАСТОТНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ (ЧМ/ЧУ) |
| --- |
| Для ЧМ/ЧУ систем необходимая ширина полосы: Bn = 2M + 2DK Величина D или пиковая девиация частоты в этой формуле для Bn рассчитывается путем умножения среднеквадратичного значения девиации частоты на канал на соответствующий "множитель", указанный ниже. Если частота пилот-сигнала непрерывности fp превышает максимальную частоту модуляции M, общая формула принимает вид: Bn = 2fp + 2DK Если индекс модуляции основной несущей, создаваемой пилот-сигналом, меньше 0,25, а среднеквадратичная девиация основной несущей, создаваемая пилот-сигналом, меньше или равно 70% среднеквадратичной девиации на канал, то общая формула выражается либо как: Bn = 2fp, или Bn = 2M + 2DK, в зависимости от того, какая из них дает больший результат. |
|  | Множитель (1) |
| Число телефонных каналов Nc | (пик-фактор) ´ антилогарифм |
| 3 < Nc < 12 | 4,47 ´ антилогарифм |
| 12 £ Nc < 60 | 3,76 × антилогарифм |
|  | Множитель (2) |
| Число телефонных каналов Nc | (пик-фактор) ´ антилогарифм |
| 60 £ Nc < 240 | 3,76 ´ антилогарифм |
| Nc ³ 240 | 3,76 ´ антилогарифм |
| (1) В вышеприведенной таблице множители 3,76 и 4,47 относятся к пик-факторам 11,5 и 13,0 дБ, соответственно. (2) В вышеприведенной таблице множитель 3,76 соответствует пик-фактору 11,5 дБ. |

- 171 -

- 171 -

- 171 -

- 171 -

| Описание | Необходимая ширина полосы | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| излучения | Формула | Пример расчета | излучения |
| IV. ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ |
| 1. Радар |
| Немодулированное импульсное излучение | Bn = K зависит от отношения длительности импульса ко времени нарастания импульса; его значение обычно находится в пределах от 1 до 10 и во многих случаях оно не превышает 6 | Первичный радар Разрешающая способность по дальности = 150 м K = 1,5 (пилообразный импульс, где t tr, учитываются только составляющие, которые не более чем на 27 дБ ниже самых сильных) При этом: t = = = 1 ´ 10– 6 с Ширина полосы: 3 ´ 106 Гц = 3 MГц | 3M00P0NAN |
| 2. Сложные излучения |
| Радиорелейные системы | Bn = K = 1,6 | Фазо-импульсная модуляция групповым сигналом из 36 телефонных каналов; Ширина импульса на уровне половины амплитуды = 0,4 мкс Ширина полосы: 8 ´ 106 Гц = 8 MГц (ширина полосы не зависит от числа телефонных каналов) | 8M00M7EJT |

- 172 -

- 172 -