RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.443-2

MEDICIONES  DE  ANCHURA  DE  BANDA  EN  LAS  ESTACIONES
DE  COMPROBACIÓN  TÉCNICA  DE  LAS  EMISIONES

(Cuestión UIT-R 26/1)

(1966-1978-1995)

Rec. UIT-R SM.443-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para favorecer la utilización racional del espectro de frecuencias radioeléctricas es necesario que las estaciones de comprobación técnica puedan medir la anchura de banda de las emisiones;

b)	que el equipo utilizado para medir la anchura de banda ocupada, según la definición del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) (número 147 del Artículo 1, § 1.13 de la Recomendación UIT-R SM.328), por comparación de la potencia total de la emisión con la potencia fuera de banda restante después del filtrado, no proporciona resultados precisos en las estaciones de comprobación técnica debido a la considerable influencia de las interferencias y ruidos;

c)	la lentitud de los estudios para determinar el equipo y los métodos más convenientes para medir la anchura de banda ocupada, incluidos los basados en técnicas de procesamiento de señal digital y por computador;

d)	que es necesario que en las estaciones de comprobación técnica se evalúen las anchuras de banda según reglas uniformes a fin de que puedan compararse los resultados obtenidos por estaciones diferentes;

e)	que el resultado del método de la «anchura de banda a x dB» es igual al 99% de la anchura de banda basada en la potencia definida en el número 147 del Artículo 1 del RR si se eligen adecuadamente el valor de x dB y el nivel de referencia de 0 dB. Sin embargo, no se han calculado los valores de x y del nivel de 0 dB para todas las clases de emisión, y dicho método podría exigir además mediciones demasiado cercanas en la práctica al umbral mínimo de ruido en las estaciones de comprobación técnica;

f)	la Recomendación UIT-R SM.328 y el Manual sobre Comprobación técnica del espectro,

recomienda

1	que mientras no se definan métodos de medición de la anchura de banda que respondan perfectamente al carácter específico de las actividades de las estaciones de comprobación técnica de las emisiones, dichas estaciones continúen utilizando el método de la «anchura de banda a x dB» especificado para efectuar la medición a –26 dB y apliquen un factor de corrección para tener en cuenta la clase de emisión al determinar la anchura de banda ocupada;

1.1	que la anchura de banda a x dB sea la definida en el § 1.14 de la Recomendación UIT-R SM.328. En el Manual sobre Comprobación técnica del espectro se describen los procedimientos de medición de la anchura de banda a x dB y también diversos métodos para establecer los niveles de referencia de 0 dB;

1.2	que los factores de corrección para determinar la anchura de banda a 26 dB y la anchura de banda necesaria de algunas clases de emisión, para las emisiones «óptimas» según el § 2 de la Recomendación UIT-R SM.328, en condiciones específicas de medición, sean los indicados en el Anexo 1;

2	que las administraciones y otros miembros del UIT-R estudien, incluso mediante pruebas, la posibilidad de hacer extensivo el método de la «anchura de banda a x dB» a otras clases de emisión y desarrollar los factores de corrección adecuados para x = –26 dB;

3	que las administraciones y otros miembros del UIT-R estudien nuevos métodos de tratamiento de la señal, y en particular las técnicas de procesamiento de señal digital y por computador, para la medición de la anchura de banda ocupada, teniendo en cuenta el carácter específico de las actividades de las estaciones de comprobación técnica de las emisiones.

ANEXO  1

Correspondencia entre los valores de la anchura de banda a 26 dB
y la anchura de banda necesaria de la emisión para algunos
tipos de señales telegráficas

En el Cuadro 1 se indica la correspondencia entre los valores de la anchura de banda a 26 dB, B 26 y la anchura de banda necesaria, Bn, para las emisiones que son «óptimas» según el § 2 de la Recomendación UIT-R SM.328. Los valores Bn corresponden a los que figuran en el Apéndice 6 al RR.

CUADRO  1

| Clase de emisión | Relación entre B 26 y Bn |
| --- | --- |
| A1A, A1B, A2A, A2B | B 26 = 0,9 Bn |
| F1B | B 26 = Bn |
| F3C | B 26 = Bn |
| F7BDX | B 26 = 0,9 Bn |

Los factores de conversión entre B 26 y Bn son válidos para las clases de emisión que figuran en la columna 1 y en las condiciones de medición siguientes:

–	se utiliza un analizador espectral de tensión con un detector de cresta de constante de tiempo pequeña;

–	la anchura de banda de resolución se hace aproximadamente igual a la velocidad de modulación de la señal. Se dejan transcurrir de 3 a 5 barridos en «retención máxima» hasta que se forme la traza. El «nivel de referencia» de 0 dB en este procedimiento de medición es la amplitud máxima de la traza resultante.

Se da por sentado que la forma del espectro analizado en el nivel de medición –26 dB no está afectada por interferencias ni ruidos, y se debe tomar precauciones para que así ocurra.

En estas condiciones, las envolventes de los espectros reproducidos, con excepción de algunos sectores relativamente estrechos contiguos a la portadora, las frecuencias de trabajo y reposo o las frecuencias de transmisión nominales, en su caso, coinciden con la envolvente del espectro de dichas clases de emisión cuando se transmiten señales telegráficas con periodos de trabajo y reposo iguales.

Los espectros de las señales de tráfico reales medidas de esta forma difieren en sus detalles de los espectros basados en la potencia reales, ya que no se reproduce su estructura y sus envolventes quedan suavizadas. No obstante, el método se puede utilizar para medir anchuras de banda ocupadas, anchuras de banda a x dB y la rapidez de disminución de los espectros fuera de banda, puesto que, para los fines de dichas mediciones, la envolvente de un espectro tiene mayor interés que sus detalles.