## Slide 1
Станислав Кизима
Эксперт МСЭ, Доктор технических наук
Stanislav Kizima
ITU expert, Doctor of Technical Sciences
Состояние и перспективы развития действующих систем радиомониторинга
State and prospects of development of existing
radio monitoring systems

## Slide 2: Объекты и технические средства радиомониторинга

## Slide 3: Роль и место радиомониторинга в общй системе регулирования использования радиочастот
Технологические процессы
Учет пользователей радиосредств и разрешительных документов
Частотно-территориальное планирование
Формирование разрешительных документов на использование радиочастот
Сбор платы за использование радиочастот
Реальные значения параметров использования радиочастот и РЭС (данные РТИ и РК)
Данные о реальной РЭО, ЭМО и помеховой обстановке
Нормы параметров использования радиочастот и РЭС (номинальные характеристики, нормы параметров)
Технологические процессы
Радиомониторинг
Технологические процессы
Принятие решения по воздействию на объект регулирования при наличии нарушений и помех

## Slide 4: Условия создания и развития систем радиомониторинга
Непрерывное развитие беспроводных телекоммуникаций
Объемные показатели паркам эксплуатируемых радиосредств
Рост загруженности радиочастотного спектра и усложнение электромагнитной обстановки
Непрерывное развитие технологий обраружения, распознавания, технического и спектрального анализа сигналов

## Slide 5: Показатели эффективности систем радиомониторинга
Обеспечение потребителей
полной, достоверной, оперативной
информацией о реальном состоянии объектов
радиомониторинга
по составляющим :
- параметры излучений РЭС
- загруженность радиочастот
- радиоэлектронная обстановка
- электромагнитная обстановка
- помеховая обстановка
Полнота, достоверность, оперативность,
информативность
данных о реальном состоянии объектов
радиомониторинга
Показатели
качества
радимониторинга
Целевая
функция
радимониторинга

## Slide 6: Направления развития систем радиомониторинга
Создание и развитие нормативно-правовой базы радиомониторинга
Создание и развитие технических средств радиомониторинга
Интеграция распределенных средств радиомониторинга в единую систему с удаленным управлением
Унификация технологических решений и комплексная автоматизация технологических процессов радиомониторинга

## Slide 7: Этапы развития систем радиомониторинга
Создание и развитие технических средств радиомониторинга
Направление развития
Начальный период
Специализированные средства решения отдельных задач радиомониторинга
Ручное управление оборудованием
Настоящее время
Многофункциональные комплексы радиомониторинга
Удаленное сетевое управление оборудованием

## Slide 8: Этапы развития систем радиомониторинга
2. Создание сетевых технологических систем радиомониторинга
Направление развития
Ручное управление оборудованием в месте применения
Удаленное сетевое управление отдельными средствами радиомониторинга
Интеграция распределенных средств радиомониторинга в автоматизированные системы радиомониторига
Сетевое управление множеством средств радиомониторига одного производителя
Сетевое управление множеством распределенных средств радиомониторига различных типов и производителей

## Slide 9: Этапы развития систем радиомониторинга
3. Унификация и комплексная автоматизация технологических роцессов радиомониторинга
Направление развития
Единые интерфейсы и внутрисетевые протоколы управления разнотипными средствами радиомониторинга
Единые унифицированные и сертифицированные интерфейсы обработки данных радиотехнических измерений
Типовые базы данных и типовые унифицированные сервера распределенной системы радиомониторинга
Единое автоматизированное планирование радиомониторинга, единые интерфейсы формирования отчетов по задачам радиомониторинга

## Slide 10: Объекты автоматизации АСУ ТП радиомониторинга
Объекты автоматизации АСУ ТП РМ
Информационные ресурсы системы радиоконтроля
Технические средства и комплексы радиоконтроля
Технологические процессы радиоконтроля
Технологический стандарт АСУ ТП РМ
Физическая реализация в АСУ ТП РМ
Типовая БД РМ
ОТТ по сопряжению
РКО с АСУ ТП РМ
Единый интерфейс управления РКО и
задачами РМ
Сервера БД АСУ ТП РМ
РКО в ССПД АСУ ТП РМ
СМПО АРМ пользователей
АСУ ТП РМ
ССПД АСРК
ССПД АСРК
ССПД АСРК

## Slide 11
Информационные ресурсы АСУ ТП радиомониторинга
ОСНОВНЫЕ
Данные об объектах радиомониторинга
Данные о силах и средствах радиомониторинга
Данные о помехах
Данные о планах и постановках задач радиомониторинга
Данные о результатах радиомониторинга
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
Справочные и служебные разделы данных

## Slide 12: Взаимодействие информационных ресурсов и технологических процессов АСУ ТП радиомониторинга
Серверы АСУ
ТП РМ
Исходные данные технологических процессов радиомониторинга
Результаты технологических процессов радиомониторинга
Технологические процессы радиомониторинга
Информационные ресурсы АСУ ТП РМ
Действующие средства радиомониторинга

## Slide 13: Технологические процессы АСУ ТП радиомониторинга:
технологические процессы администрирования АСУ ТП РМ;
технологические процессы формирования и ведения информационных ресурсов радиоконтроля;
технологические процессы планирования радиоконтроля;
технологические процессы управления силами и средствами радиоконтроля;
технологические процессы обработки и хранения данных РТИ и РК;
технологические процессы формирования отчетов;
технологические процессы формирования, учета и контроля исполнения документов, необходимых для выполнения мероприятий радиоконтроля.

## Slide 14: Основы АСУ технологическими процессами радиомониторинга
Интеграция
распределенного разнотипного
РКО в АСРК
Комплексная автоматизация технологических процессов раиомониторинга
Типовая унифицированная серверная платформа
АСУ ТП РМ
на принципах функциональной блочной модульности и открытой архитектуры
АСУ ТП РМ
Единый интерфейс управления распределенным парком разнотипных средств радиомониторинга
Библиотека драйверов управления оборудованием радиомониторинга различных типов и производителей

## Slide 15: Система радиомониторинга АСРК-РФ
Головной
сервер
АСРК-РФ
АСРК масштаба РФ
Управляющие
серверы АСРК в ФО
Подсистемы АСРК масштаба ФО РФ
Управляющие серверы АСРК в субъектах РФ
Подсистемы АСРК масштаба субъектов РФ в пределах ФО РФ
Средства
РТИ и РК.
Серверы средств РТИ и РК
Технические средства и комплексы радиоконтроля в территориальных районах субъектов РФ в ФО
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень

## Slide 16: Функциональные составляющие АСУ ТП радиомониторинга
Функциональные подсистемы:
подсистема инсталляции, администрирования и доступа к функциональным возможностям АСУ ТП РМ;
подсистема формирования и ведения информационных ресурсов АСУ ТП РМ;
подсистема межсерверного взаимодействия АСУ ТП РМ;
геоинформационная система и библиотека цифровых карт местности;
подсистема планирования и оперативного управления силами и средствами радиоконтроля;
подсистема сопряжения с разнотипным радиоконтрольным оборудованием;
подсистема вторичной обработки данных радиотехнических измерений и радиоконтроля;
подсистема пеленгования и местоопределения источников радиоизлучений;
подсистема формирования актов, протоколов и отчетов АСУ ТП РМ.

## Slide 17: АСРК-РФ - действующая АСУ ТП радиомониторинга
Сервер АСРК уровня РФ
РЧЦ ЦФО
РЧЦ ЮФО
РЧЦ УрФО
РЧЦ СЗФО
РЧЦ ДФО
РЧЦ ПФО
РЧЦ СФО
…
1 - 7
РФ
ФО
РЕГИОН
РКО
…
1 - 13
…
1 - 9
…
1 - 8
…
1 - 4
…
1 - 16
…
1 - 19
Сервер АСРК уровня РФ – 1
Сервер АСРК уровня ФО – 7
Сервер АСРК регионального уровня – 76
Информационные ресурсы: постоянного ведения – 84
временного ведения – 24 (мобильные серверы РЧЦ ЦФО)

## Slide 18: Сводные данные состояния использования функциональных подсистем АСРК-РФ
Chart: 
| Редактор справочников | ГИС - обеспечение | Учет заявок на помехи | Планировщик РК | Импорт данных измерений | Постанвощик задач РТИ и РК | Анализатор спектра | Редактор протоколов v.2 | Конструктор отчётов
 | 687.9975 | 384.4127 | 194.6207 | 577.9662 | 1585.3393 | 693.639 | 1894.8363 | 2978.9219 | 142.3496
Среднее количество запусков функциональных подсистем и модулей СПО АСРК-РФ на 1 региональный сервер
Уровень активности по функциональным направлениям
По состоянию на 17.03.2013

## Slide 19: Технические средства радиомониторинга АСРК-РФ
Подсистема АСРК излучений РЭС
в диапазоне свыше 30 МГц
Состоит из соответствующих подсистем РЧЦ ФО. ВКЛЮЧАЕТ:
384 стационарные пункты РК
192 мобильные (подвижные)комплексы
490 носимые пеленгационные комплексы
1926 специальные средства измерений

## Slide 20: Технологические стандарты АСУ ТП радиомониторинга
Типовой унифицированный сервер АСУ ТП радиомониторинга
Единая БД учета объектов радиомониторинга, технических средств, планов, постановок задач и результатов радиомониторинга
Единый интерфейс управления разнотипным радиоконтрольным оборудованием (РКО)
ОТТ к поставляемому РКО в части сопряжения с АСРК
Единый внутрисистемный протокол управления разнотипным РКО
Типовые методики решения типовых задач радиотехнических измерений и радиоконтроля
Библиотека алгоритмов и модулей СПО обработки данных и визуализации результатов радиотехнических измерений и радиомониторинга, поступающих от разнотипного РКО

## Slide 21: Результаты создания и ввода в действие АСУ ТП радиомониторинга
На примере АСРК-РФ
реализация единого порядка планирования и осуществления радиоконтроля, единого содержания и единых количественных показателей радиоконтроля с учетом руководящих и нормативных документов для всех региональных подразделений радиочастотной службы
Существенное повышение интенсивности использования дорогостоящих технических средств радиомониторинга
Снижение трудозатрат на формирование отчетных документов по результатам радиомониторинга
Существенное повышение полноты радиомониторинга излучений действующих радиосредств