## Slide 1
Н. Васильев, Бюро радиосвязи, МСЭ
Международная система радиоконтроля и устранение вредных помех
Киев, Украина, 10 – 12 июля 2013

## Slide 2: Содержание презентации
Обзор Международной системы радиоконтроля
Использование результатов международного радиоконтроля
Регулярные и специальные программы МСЭ по радиоконтролю
Помехи и радиоконтроль
Роль МСЭ в решении случаев вредных помех
2

## Slide 3: Определение международной системы контроля излучений (МСКИ)
Совокупность станций, выделенных администрациями для международного контроля
Регулируется Регламентом радиосвязи, рекомендациями МСЭ-Р и циркулярными письмами Бюро радиосвязи (БР)
Станции должны соответствовать рекомендациям МСЭ-Р (Пр.: Рек. МСЭ-Р SM.377-4 по точности измерения частоты)
Участие в международных программах радиоконтроля и решении других задач в интересах стран-членов МСЭ
Результаты радиоконтроля должны представляться в Бюро Радиосвязи в едином формате
Администрации должны назначать централизирующие учреждения, которым которые взаимодействуют с МСЭ
3

## Slide 4: История и регламентирование МСР
Развитие МСР
  1947 – Статья РР «Международный контроль излучений»
  1953 – Начало программы радиоконтроля полос ВЧ
  1987 –Программа контроля COSPAS-SARSAT в 406‑406.1 МГц
  Сейчас: 352 станции наземного радиоконтроля в Списке VIII Список станций международного радиоконтроля
Регламентирование МСР
  Статья 16 РР «Международный контроль излучений» (требования к станциям, права и обязанности участников)
  Резолюция МСЭ-Р 23 (2012) - расширение системы международного радиоконтроля до всемирного масштаба
  Рекомендация МСЭ-Р SM.1139 – описание МСР, заявление станций для Списка VIII , форматы отчетов радиоконтроля)
4

## Slide 5: Станции наземного радиоконтроля в Списке VIII
5

## Slide 6: Станции наземного радиоконтроля, представляющие данные в БР
6

## Slide 7: Новый формат Списка VIII
Новый формат одобрен Рабочей группой 1С в июле 2012
Изменена структура Списка: обобщенные списки станций и централизирующих учреждений, подробная информация о станциях, справочные материалы
Циркулярное письмо БР CR/348, 10.05.13 по Списку VIII:
Страны, должны проверить свои станции в Списке :
http://www.itu.int/go/ITU-R/ListVIII ->Data for review by administrations -> Submission of Data
Страны, не имеющие станции в Списке, могут их заявить: http://www.itu.int/go/ITU-R/ListVIII ->Notification Forms -> Submission of Data
7
до 15 июня 2013 года

## Slide 8: Новый формат Списка VIII (2)
8

## Slide 9: Использование станций МСР
Помощь в устранении несанкционированных и внеполосных излучений
  Международные программы радиоконтроля
  Направление донесений о серьезных нарушениях в БР
Помощь администрациям в выборе частот (ВЧ)
  Поиск наименее используемых полос по результатам контроля
  Сравнение с частотами, записанными в Регистре (МСРЧ)
Подготовка отчетов о занятости спектра к конференциям радиосвязи
Помощь в определении источников вредных помех
9

## Slide 10: Международные программы радиоконтроля (1) Программа радиоконтроля в полосах ВЧ
В соответствии с Циркулярным письмом БР CR/159 от 9.05.01
Контролируемый диапазон частот: 2 850 – 28 000 кГц
Наблюдение за станциями иностранных государств (контроль своих станций по решению администрации)
Длительность ̴ 0.5 часа в день для каждой частоты
Измерения: частоты, напряженности, занятости спектра; определение направления
Цели: проверка соответствия РР, идентификация станций – нарушителей , сбор информации об использовании полос ВЧ
Результаты контроля : 1 раз в месяц, в brmail@itu.int, в Excel
10

## Slide 11: WEB страница радиоконтроля БР
11
Данные на : http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring

## Slide 12: Международные программы радиоконтроля (2) программа контроля полос COSPAS-SARSAT
Проводится в соответствии с Резолюцией 205 (ВКР-12)
Контролируемая полоса: 406–406,1 МГц - спутниковые радиомаяки –указатели места бедствия (EPIRB)
Цель : выявление и устранения неразрешенных излучений
Ежемесячное представление результатов в БР в свободном формате: частота, координаты, азимут, время, модуляция
Результаты: http://www.itu.int/net4/ITU-R/terrestrial/res205/default.aspx
12

## Slide 13: Статистика наблюдений в 406–406,1 МГц
13

## Slide 14: Помехи и радиоконтроль
Процедура устранения помех между странами в Ст. 15 РР
Страна может направить донесение о помехах в МСЭ для информации или оказания помощи, по Приложению 10 РР
БР устанавливает источник помехи, ее причину, статус станций, при необходимости проводит технический анализ
В случае трудностей в установлении источника помех, БР может обратиться к станциям МСР за помощью (< 30 МГц)
БР формулирует рекомендации и направляет странам
В случае трудностей в устранении помех, страна может обратиться в Радиорегламентарный комитет или ВКР
14
Случаи помех частотам бедствия и спасения и авиационной связи рассматриваются БР в пределах 24 часов

## Slide 15: Примеры помех, представляемых в МСЭ
Помехи станции воздушного контроля администрации “A” на частоте 13 349.4 kHz (ВПС), февраль 2013
  Источник помехи: рыболовецкое судно администрации“B”
  Причина: работа морского судна на неразрешенных частотах
  Действия БР: требование к “B” устранить помеху (прекращена)
Помехи GPS на судах и самолетах администрации “С” на частотах 1227 MHz and 1575 MHz в период март – май 2012
  Источник помехи: наземная станция соседней администрации “D”, работающая на неразрешенных частотах, 9 км от границы
  Действия БР: требование к администрации “D” найти источник, устранить помеху, не допустить повторения
  Развитие ситуации: помехи прекратились; подписан меморандум МСЭ <- > ИКАО по защите спутниковой радионавигациии, 17.12.12
15

## Slide 16: Действия ВКР-12 в области помех
Рассмотрение случаев помех (1) США - > Куба и (2) Италия-> 12 соседних стран в диапазонах ФМ радиовещания и ТВ
Попытка введения в Регламент радиосвязи понятия преднамеренных помех и обязательства прекращать их.
  Перед ВКР-12 в МСЭ (БР и РРК) были представлены несколько случаев преднамеренных помех спутниковым сетям
  14 Европейских стран предложили новое положение в РР:
15.1A Государства-члены МСЭ ответственны за прекращение передачи с их территории сигналов , предназначенных для затруднения или недопущения приема других сигналов
ВКР-12 подтвердила, что преднамеренные помехи являются нарушением РР и администрации обязаны их устранять, но не внесла в Регламент (Статью 15) существенных изменений
16

## Slide 17: Донесения о нарушениях по результатам РК
Нарушение – это работа станции несоответствующая РР, но которая может и не создавать помех
Донесение о серьезных нарушения (Прил. 9 РР) отправляется страной, обнаружившей нарушение в страну-нарушитель (при трудностях - в БР)
Критерии серьезности нарушений определяются страной, например:
  Работа на частотах бедствия и безопасн.
  Работа в исключительных полосах ВПС
  Неправильное использование позывных
17

## Slide 18
Спасибо за внимание!
18