## Slide 1: ITU Seminar for the CIS and Europe Radio frequency spectrum management. Radio monitoring as an effective tool for radio frequency spectrum management (Kiev, Ukraine, 10 - 12 July 2013)
Международные аспекты спутникового радиоконтроля
Timur Kadyrov
Radiocommunication Bureau, ITU

## Slide 2
Устав МСЭ. Статья 45
  (ответственность)
Каждое Государство-Член несет ответственность за то, что лицензируемые им станции (Статья 18 РР) не создают вредных помех радиослужбам других государств (п. 197 Устава)
Ответственность

## Slide 3
Регламент Радиосвязи
Межправительственное Соглашение – правовые обязательства для всех Государств-Членов, определяющие использование орбитально-частотного ресурса администрациями
Определяет права и обязанности Государств-Членов в отношении использования этих ресурсов
  Принципы использования орбиты/спектра
  Распределение полос частот и служб
  Процедуры и Планы
Изменяется каждые 3-4 года на Всемирной конференции радиосвязи (ВКР)
  Права на международное признание
  Обязанности по немедленному принятию действий по прекращению сигналов вызывающих вредные помехи

## Slide 4
Регламент Радиосвязи
Механизм обеспечения беспомеховой работы
Некоторые основные положения:
    Статья 5: Таблица распределения частот
    Статья 9: Процедуры координации наземных и спутниковых систем
    Статья 11: Заявление наземных и спутниковых систем
    Приложения 30, 30A, 30B: Планы РвСС и ФСС
    Статья 21: Совмещение между спутниковыми и наземными системами (пределы ППМ, ЭИИМ и т.д.)
    Статья 22: Совмещение между ГСО, НГСО (пределы ЭППМ, ЭИИМ и т.д.)
    Статья 15: Процедура в случае вредных помех
    Статья 13.2: Помощь в случае вредных помех
    Статья 13.6: Бюро запрашивает разъяснения у администраций в отношении зарегистрированных присвоений
    Статья 16: Международный мониторинг
    Статья 19: Лицензирование – Идентификация станций
    Приложение 10 и Отчет МСЭ-Р SM.2181 ( представление информации )
                и многое другое…

## Slide 5
МСРЧ
Международный Справочный Регистр Частот (МСРЧ) содержит детальную информацию о частотных присвоениях наземных и спутниковых систем скоординированных, заявленных и зарегистрированных
Только частотные присвоения зарегистрированные в МСРЧ с благоприятным заключением имеют право на международное признание в соответствии с Регламентом Радиосвязи.
Связь между реальной спутниковой сетью и соответствующими заявками в МСЭ содержащимися в МСРЧ обеспечивается за счет информации, публикуемой по Резолюции 49:
  Насколько характеристики введенной в действие сети соответствуют заявленным?

## Slide 6
МСРЧ
Статья 13, Раздел II - Содержание Бюро Справочного регистра и всемирных планов
Пункт 13.6 - когда на основании имеющейся надежной информации становится известно, что зарегистрированное присвоение не было введено в действие или более не используется, или продолжает использоваться, но не в соответствии с необходимыми заявленными характеристиками, как это определено в Приложении 4 РР, Бюро должно:
  обратиться к заявляющей администрации;
  аннулировать или соответствующим образом изменить;
  в случае несогласия или отсутствия ответа представить на рассмотрение РРК с целью принятия решения.

## Slide 8: Характер помех создаваемых спутниковым системам
Не
завершена
координация
Ошибки за счет «человеческого фактора», конечные пользователи превышают пределы передаваемой мощности, ошибки наведения антенн, плохое качество или неисправное оборудование и т.д.
Неавторизованное использование спутниковых транспондеров, «пиратство», «ненужные передачи»
Сообщаются в МСЭ
Решаются операторами

## Slide 9: Последняя статистика по помехам
Сообщения о вредных помехах направленные в МСЭ за 1 кв. 2011 – 1 кв. 2013 1Q 2011 to 1Q 2013 1Q 2011 to 1Q 2013 1Q 2011 to 1Q 2013
Chart: 
| 1Q 2011 | 2Q 2011 | 3Q 2011 | 4Q 2011 | 1Q 2012 | 2Q 2012 | 3Q 2012 | 4Q 2012 | 1Q2013
 | 14 | 9 | 8 | 3 | 18 | 8 | 9 | 12 | 11
Службы:
ФСС
РвСС
ПСС
ССИЗ
РНСС
Полосы частот:
1.2 ГГц
1.5 / 1.6 ГГц
2.2 ГГц
3/4, 5/6 ГГц
10-14 ГГц 17/18 ГГц

## Slide 10: Характер помех
Chart: 2012
| UnAuthorized Use | No Coordination | Unnecessary Transmission | Regulatory | Technical
Nature of Interference | 8 | 10 | 26 | 0 | 3
Chart: 1 кв. 2013
| UnAuthorized Use | No Coordination | Unnecessary Transmission | Regulatory | Technical
Nature of Interference | 3 | 3 | 4 | 0 | 1

## Slide 11: Распределение по ГСО
Chart: 2011
| -180 | -179.5 | -179 | -178.5 | -178 | -177.5 | -177 | -176.5 | -176 | -175.5 | -175 | -174.5 | -174 | -173.5 | -173 | -172.5 | -172 | -171.5 | -171 | -170.5 | -170 | -169.5 | -169 | -168.5 | -168 | -167.5 | -167 | -166.5 | -166 | -165.5 | -165 | -164.5 | -164 | -163.5 | -163 | -162.5 | -162 | -161.5 | -161 | -160.5 | -160 | -159.5 | -159 | -158.5 | -158 | -157.5 | -157 | -156.5 | -156 | -155.5 | -155 | -154.5 | -154 | -153.5 | -153 | -152.5 | -152 | -151.5 | -151 | -150.5 | -150 | -149.5 | -149 | -148.5 | -148 | -147.5 | -147 | -146.5 | -146 | -145.5 | -145 | -144.5 | -144 | -143.5 | -143 | -142.5 | -142 | -141.5 | -141 | -140.5 | -140 | -139.5 | -139 | -138.5 | -138 | -137.5 | -137 | -136.5 | -136 | -135.5 | -135 | -134.5 | -134 | -133.5 | -133 | -132.5 | -132 | -131.5 | -131 | -130.5 | -130 | -129.5 | -129 | -128.5 | -128 | -127.5 | -127 | -126.5 | -126 | -125.5 | -125 | -124.5 | -124 | -123.5 | -123 | -122.5 | -122 | -121.5 | -121 | -120.5 | -120 | -119.5 | -119 | -118.5 | -118 | -117.5 | -117 | -116.5 | -116 | -115.5 | -115 | -114.5 | -114 | -113.5 | -113 | -112.5 | -112 | -111.5 | -111 | -110.5 | -110 | -109.5 | -109 | -108.5 | -108 | -107.5 | -107 | -106.5 | -106 | -105.5 | -105 | -104.5 | -104 | -103.5 | -103 | -102.5 | -102 | -101.5 | -101 | -100.5 | -100 | -99.5 | -99 | -98.5 | -98 | -97.5 | -97 | -96.5 | -96 | -95.5 | -95 | -94.5 | -94 | -93.5 | -93 | -92.5 | -92 | -91.5 | -91 | -90.5 | -90 | -89.5 | -89 | -88.5 | -88 | -87.5 | -87 | -86.5 | -86 | -85.5 | -85 | -84.5 | -84 | -83.5 | -83 | -82.5 | -82 | -81.5 | -81 | -80.5 | -80 | -79.5 | -79 | -78.5 | -78 | -77.5 | -77 | -76.5 | -76 | -75.5 | -75 | -74.5 | -74 | -73.5 | -73 | -72.5 | -72 | -71.5 | -71 | -70.5 | -70 | -69.5 | -69 | -68.5 | -68 | -67.5 | -67 | -66.5 | -66 | -65.5 | -65 | -64.5 | -64 | -63.5 | -63 | -62.5 | -62 | -61.5 | -61 | -60.5 | -60 | -59.5 | -59 | -58.5 | -58 | -57.5 | -57 | -56.5 | -56 | -55.5 | -55 | -54.5 | -54 | -53.5 | -53 | -52.5 | -52 | -51.5 | -51 | -50.5 | -50 | -49.5 | -49 | -48.5 | -48 | -47.5 | -47 | -46.5 | -46 | -45.5 | -45 | -44.5 | -44 | -43.5 | -43 | -42.5 | -42 | -41.5 | -41 | -40.5 | -40 | -39.5 | -39 | -38.5 | -38 | -37.5 | -37 | -36.5 | -36 | -35.5 | -35 | -34.5 | -34 | -33.5 | -33 | -32.5 | -32 | -31.5 | -31 | -30.5 | -30 | -29.5 | -29 | -28.5 | -28 | -27.5 | -27 | -26.5 | -26 | -25.5 | -25 | -24.5 | -24 | -23.5 | -23 | -22.5 | -22 | -21.5 | -21 | -20.5 | -20 | -19.5 | -19 | -18.5 | -18 | -17.5 | -17 | -16.5 | -16 | -15.5 | -15 | -14.5 | -14 | -13.5 | -13 | -12.5 | -12 | -11.5 | -11 | -10.5 | -10 | -9.5 | -9 | -8.5 | -8 | -7.5 | -7 | -6.5 | -6 | -5.5 | -5 | -4.5 | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100 | 100.5 | 101 | 101.5 | 102 | 102.5 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 | 112 | 112.5 | 113 | 113.5 | 114 | 114.5 | 115 | 115.5 | 116 | 116.5 | 117 | 117.5 | 118 | 118.5 | 119 | 119.5 | 120 | 120.5 | 121 | 121.5 | 122 | 122.5 | 123 | 123.5 | 124 | 124.5 | 125 | 125.5 | 126 | 126.5 | 127 | 127.5 | 128 | 128.5 | 129 | 129.5 | 130 | 130.5 | 131 | 131.5 | 132 | 132.5 | 133 | 133.5 | 134 | 134.5 | 135 | 135.5 | 136 | 136.5 | 137 | 137.5 | 138 | 138.5 | 139 | 139.5 | 140 | 140.5 | 141 | 141.5 | 142 | 142.5 | 143 | 143.5 | 144 | 144.5 | 145 | 145.5 | 146 | 146.5 | 147 | 147.5 | 148 | 148.5 | 149 | 149.5 | 150 | 150.5 | 151 | 151.5 | 152 | 152.5 | 153 | 153.5 | 154 | 154.5 | 155 | 155.5 | 156 | 156.5 | 157 | 157.5 | 158 | 158.5 | 159 | 159.5 | 160 | 160.5 | 161 | 161.5 | 162 | 162.5 | 163 | 163.5 | 164 | 164.5 | 165 | 165.5 | 166 | 166.5 | 167 | 167.5 | 168 | 168.5 | 169 | 169.5 | 170 | 170.5 | 171 | 171.5 | 172 | 172.5 | 173 | 173.5 | 174 | 174.5 | 175 | 175.5 | 176 | 176.5 | 177 | 177.5 | 178 | 178.5 | 179 | 179.5 | 180
Distribution of Reported Cases of Interference along GSO | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chart: 2012
| -180 | -179.5 | -179 | -178.5 | -178 | -177.5 | -177 | -176.5 | -176 | -175.5 | -175 | -174.5 | -174 | -173.5 | -173 | -172.5 | -172 | -171.5 | -171 | -170.5 | -170 | -169.5 | -169 | -168.5 | -168 | -167.5 | -167 | -166.5 | -166 | -165.5 | -165 | -164.5 | -164 | -163.5 | -163 | -162.5 | -162 | -161.5 | -161 | -160.5 | -160 | -159.5 | -159 | -158.5 | -158 | -157.5 | -157 | -156.5 | -156 | -155.5 | -155 | -154.5 | -154 | -153.5 | -153 | -152.5 | -152 | -151.5 | -151 | -150.5 | -150 | -149.5 | -149 | -148.5 | -148 | -147.5 | -147 | -146.5 | -146 | -145.5 | -145 | -144.5 | -144 | -143.5 | -143 | -142.5 | -142 | -141.5 | -141 | -140.5 | -140 | -139.5 | -139 | -138.5 | -138 | -137.5 | -137 | -136.5 | -136 | -135.5 | -135 | -134.5 | -134 | -133.5 | -133 | -132.5 | -132 | -131.5 | -131 | -130.5 | -130 | -129.5 | -129 | -128.5 | -128 | -127.5 | -127 | -126.5 | -126 | -125.5 | -125 | -124.5 | -124 | -123.5 | -123 | -122.5 | -122 | -121.5 | -121 | -120.5 | -120 | -119.5 | -119 | -118.5 | -118 | -117.5 | -117 | -116.5 | -116 | -115.5 | -115 | -114.5 | -114 | -113.5 | -113 | -112.5 | -112 | -111.5 | -111 | -110.5 | -110 | -109.5 | -109 | -108.5 | -108 | -107.5 | -107 | -106.5 | -106 | -105.5 | -105 | -104.5 | -104 | -103.5 | -103 | -102.5 | -102 | -101.5 | -101 | -100.5 | -100 | -99.5 | -99 | -98.5 | -98 | -97.5 | -97 | -96.5 | -96 | -95.5 | -95 | -94.5 | -94 | -93.5 | -93 | -92.5 | -92 | -91.5 | -91 | -90.5 | -90 | -89.5 | -89 | -88.5 | -88 | -87.5 | -87 | -86.5 | -86 | -85.5 | -85 | -84.5 | -84 | -83.5 | -83 | -82.5 | -82 | -81.5 | -81 | -80.5 | -80 | -79.5 | -79 | -78.5 | -78 | -77.5 | -77 | -76.5 | -76 | -75.5 | -75 | -74.5 | -74 | -73.5 | -73 | -72.5 | -72 | -71.5 | -71 | -70.5 | -70 | -69.5 | -69 | -68.5 | -68 | -67.5 | -67 | -66.5 | -66 | -65.5 | -65 | -64.5 | -64 | -63.5 | -63 | -62.5 | -62 | -61.5 | -61 | -60.5 | -60 | -59.5 | -59 | -58.5 | -58 | -57.5 | -57 | -56.5 | -56 | -55.5 | -55 | -54.5 | -54 | -53.5 | -53 | -52.5 | -52 | -51.5 | -51 | -50.5 | -50 | -49.5 | -49 | -48.5 | -48 | -47.5 | -47 | -46.5 | -46 | -45.5 | -45 | -44.5 | -44 | -43.5 | -43 | -42.5 | -42 | -41.5 | -41 | -40.5 | -40 | -39.5 | -39 | -38.5 | -38 | -37.5 | -37 | -36.5 | -36 | -35.5 | -35 | -34.5 | -34 | -33.5 | -33 | -32.5 | -32 | -31.5 | -31 | -30.5 | -30 | -29.5 | -29 | -28.5 | -28 | -27.5 | -27 | -26.5 | -26 | -25.5 | -25 | -24.5 | -24 | -23.5 | -23 | -22.5 | -22 | -21.5 | -21 | -20.5 | -20 | -19.5 | -19 | -18.5 | -18 | -17.5 | -17 | -16.5 | -16 | -15.5 | -15 | -14.5 | -14 | -13.5 | -13 | -12.5 | -12 | -11.5 | -11 | -10.5 | -10 | -9.5 | -9 | -8.5 | -8 | -7.5 | -7 | -6.5 | -6 | -5.5 | -5 | -4.5 | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100 | 100.5 | 101 | 101.5 | 102 | 102.5 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 | 112 | 112.5 | 113 | 113.5 | 114 | 114.5 | 115 | 115.5 | 116 | 116.5 | 117 | 117.5 | 118 | 118.5 | 119 | 119.5 | 120 | 120.5 | 121 | 121.5 | 122 | 122.5 | 123 | 123.5 | 124 | 124.5 | 125 | 125.5 | 126 | 126.5 | 127 | 127.5 | 128 | 128.5 | 129 | 129.5 | 130 | 130.5 | 131 | 131.5 | 132 | 132.5 | 133 | 133.5 | 134 | 134.5 | 135 | 135.5 | 136 | 136.5 | 137 | 137.5 | 138 | 138.5 | 139 | 139.5 | 140 | 140.5 | 141 | 141.5 | 142 | 142.5 | 143 | 143.5 | 144 | 144.5 | 145 | 145.5 | 146 | 146.5 | 147 | 147.5 | 148 | 148.5 | 149 | 149.5 | 150 | 150.5 | 151 | 151.5 | 152 | 152.5 | 153 | 153.5 | 154 | 154.5 | 155 | 155.5 | 156 | 156.5 | 157 | 157.5 | 158 | 158.5 | 159 | 159.5 | 160 | 160.5 | 161 | 161.5 | 162 | 162.5 | 163 | 163.5 | 164 | 164.5 | 165 | 165.5 | 166 | 166.5 | 167 | 167.5 | 168 | 168.5 | 169 | 169.5 | 170 | 170.5 | 171 | 171.5 | 172 | 172.5 | 173 | 173.5 | 174 | 174.5 | 175 | 175.5 | 176 | 176.5 | 177 | 177.5 | 178 | 178.5 | 179 | 179.5 | 180
 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4
Chart: 1 кв. 2013
| -180 | -179.5 | -179 | -178.5 | -178 | -177.5 | -177 | -176.5 | -176 | -175.5 | -175 | -174.5 | -174 | -173.5 | -173 | -172.5 | -172 | -171.5 | -171 | -170.5 | -170 | -169.5 | -169 | -168.5 | -168 | -167.5 | -167 | -166.5 | -166 | -165.5 | -165 | -164.5 | -164 | -163.5 | -163 | -162.5 | -162 | -161.5 | -161 | -160.5 | -160 | -159.5 | -159 | -158.5 | -158 | -157.5 | -157 | -156.5 | -156 | -155.5 | -155 | -154.5 | -154 | -153.5 | -153 | -152.5 | -152 | -151.5 | -151 | -150.5 | -150 | -149.5 | -149 | -148.5 | -148 | -147.5 | -147 | -146.5 | -146 | -145.5 | -145 | -144.5 | -144 | -143.5 | -143 | -142.5 | -142 | -141.5 | -141 | -140.5 | -140 | -139.5 | -139 | -138.5 | -138 | -137.5 | -137 | -136.5 | -136 | -135.5 | -135 | -134.5 | -134 | -133.5 | -133 | -132.5 | -132 | -131.5 | -131 | -130.5 | -130 | -129.5 | -129 | -128.5 | -128 | -127.5 | -127 | -126.5 | -126 | -125.5 | -125 | -124.5 | -124 | -123.5 | -123 | -122.5 | -122 | -121.5 | -121 | -120.5 | -120 | -119.5 | -119 | -118.5 | -118 | -117.5 | -117 | -116.5 | -116 | -115.5 | -115 | -114.5 | -114 | -113.5 | -113 | -112.5 | -112 | -111.5 | -111 | -110.5 | -110 | -109.5 | -109 | -108.5 | -108 | -107.5 | -107 | -106.5 | -106 | -105.5 | -105 | -104.5 | -104 | -103.5 | -103 | -102.5 | -102 | -101.5 | -101 | -100.5 | -100 | -99.5 | -99 | -98.5 | -98 | -97.5 | -97 | -96.5 | -96 | -95.5 | -95 | -94.5 | -94 | -93.5 | -93 | -92.5 | -92 | -91.5 | -91 | -90.5 | -90 | -89.5 | -89 | -88.5 | -88 | -87.5 | -87 | -86.5 | -86 | -85.5 | -85 | -84.5 | -84 | -83.5 | -83 | -82.5 | -82 | -81.5 | -81 | -80.5 | -80 | -79.5 | -79 | -78.5 | -78 | -77.5 | -77 | -76.5 | -76 | -75.5 | -75 | -74.5 | -74 | -73.5 | -73 | -72.5 | -72 | -71.5 | -71 | -70.5 | -70 | -69.5 | -69 | -68.5 | -68 | -67.5 | -67 | -66.5 | -66 | -65.5 | -65 | -64.5 | -64 | -63.5 | -63 | -62.5 | -62 | -61.5 | -61 | -60.5 | -60 | -59.5 | -59 | -58.5 | -58 | -57.5 | -57 | -56.5 | -56 | -55.5 | -55 | -54.5 | -54 | -53.5 | -53 | -52.5 | -52 | -51.5 | -51 | -50.5 | -50 | -49.5 | -49 | -48.5 | -48 | -47.5 | -47 | -46.5 | -46 | -45.5 | -45 | -44.5 | -44 | -43.5 | -43 | -42.5 | -42 | -41.5 | -41 | -40.5 | -40 | -39.5 | -39 | -38.5 | -38 | -37.5 | -37 | -36.5 | -36 | -35.5 | -35 | -34.5 | -34 | -33.5 | -33 | -32.5 | -32 | -31.5 | -31 | -30.5 | -30 | -29.5 | -29 | -28.5 | -28 | -27.5 | -27 | -26.5 | -26 | -25.5 | -25 | -24.5 | -24 | -23.5 | -23 | -22.5 | -22 | -21.5 | -21 | -20.5 | -20 | -19.5 | -19 | -18.5 | -18 | -17.5 | -17 | -16.5 | -16 | -15.5 | -15 | -14.5 | -14 | -13.5 | -13 | -12.5 | -12 | -11.5 | -11 | -10.5 | -10 | -9.5 | -9 | -8.5 | -8 | -7.5 | -7 | -6.5 | -6 | -5.5 | -5 | -4.5 | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100 | 100.5 | 101 | 101.5 | 102 | 102.5 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 | 112 | 112.5 | 113 | 113.5 | 114 | 114.5 | 115 | 115.5 | 116 | 116.5 | 117 | 117.5 | 118 | 118.5 | 119 | 119.5 | 120 | 120.5 | 121 | 121.5 | 122 | 122.5 | 123 | 123.5 | 124 | 124.5 | 125 | 125.5 | 126 | 126.5 | 127 | 127.5 | 128 | 128.5 | 129 | 129.5 | 130 | 130.5 | 131 | 131.5 | 132 | 132.5 | 133 | 133.5 | 134 | 134.5 | 135 | 135.5 | 136 | 136.5 | 137 | 137.5 | 138 | 138.5 | 139 | 139.5 | 140 | 140.5 | 141 | 141.5 | 142 | 142.5 | 143 | 143.5 | 144 | 144.5 | 145 | 145.5 | 146 | 146.5 | 147 | 147.5 | 148 | 148.5 | 149 | 149.5 | 150 | 150.5 | 151 | 151.5 | 152 | 152.5 | 153 | 153.5 | 154 | 154.5 | 155 | 155.5 | 156 | 156.5 | 157 | 157.5 | 158 | 158.5 | 159 | 159.5 | 160 | 160.5 | 161 | 161.5 | 162 | 162.5 | 163 | 163.5 | 164 | 164.5 | 165 | 165.5 | 166 | 166.5 | 167 | 167.5 | 168 | 168.5 | 169 | 169.5 | 170 | 170.5 | 171 | 171.5 | 172 | 172.5 | 173 | 173.5 | 174 | 174.5 | 175 | 175.5 | 176 | 176.5 | 177 | 177.5 | 178 | 178.5 | 179 | 179.5 | 180
 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2

## Slide 12: Разброс по орбитальным позициям / сетям / администрациям
Chart: 
| (blank) | (blank) | CHINASAT-32 | CHINASAT-51.5E | GRACE | NILESAT-102 | EUTELSAT 3-10E | EUTELSAT 3-13E | EUTELSAT B-13E | EUTELSAT EXB-13E | EUTELSAT3-13E | EUTELSAT3-13E EUTELSAT B-13E | EUTELSAT 3-21.5E | EUTELSAT 3-25.5E | EUTELSAT 3-25E | EUTELSAT B1-7E | EUTELSAT-B1-7E EUTELSAT EXB-7E | (blank) | ZOHREH-2 | (blank) | (blank) | EXPRESS-10/10B | EXPRESS-AM3 | EXPRESSS-10 EXPRESS-10B | ST-1A | ST-1A, ST-1A-CK | TURKSAT | EMARSAT-1F, EMARSAT-1F/M, EMARSAT-4F, EMARSAT-7F | EMARSAT-1G | YAHSAT-1A | (blank) | 26 | 26 | 140 | 51.5 | NGSO | -7 | 10 | 13 | 21.5 | 25.5 | 7 | 13 | 26 | NGSO | 26 | 140 | 88 | 42 | 44 | 52.5 | (blank) | ARS | ARS/ARB | CHN | D | EGY | F/EUT | IRN | KOR | QAT | RUS | SNG | TUR | UAE | (blank)
Total | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1
ARS | 3
26 | 3
(blank) | 3
ARS/ARB | 3
26 | 3
(blank) | 3
CHN | 2
140 | 1
CHINASAT-32 | 1
51.5 | 1
CHINASAT-51.5E | 1
D | 1
NGSO | 1
GRACE | 1
EGY | 1
-7 | 1
NILESAT-102 | 1
F/EUT | 24
10 | 1
EUTELSAT 3-10E | 1
13 | 12
EUTELSAT 3-13E | 1
EUTELSAT B-13E | 6
EUTELSAT EXB-13E | 2
EUTELSAT3-13E | 1
EUTELSAT3-13E EUTELSAT B-13E | 2
21.5 | 2
EUTELSAT 3-21.5E | 2
25.5 | 7
EUTELSAT 3-25.5E | 5
EUTELSAT 3-25E | 2
7 | 2
EUTELSAT B1-7E | 1
EUTELSAT-B1-7E EUTELSAT EXB-7E | 1
IRN | 9
13 | 8
(blank) | 8
26 | 1
ZOHREH-2 | 1
KOR | 1
NGSO | 1
(blank) | 1
QAT | 1
26 | 1
(blank) | 1
RUS | 3
140 | 3
EXPRESS-10/10B | 1
EXPRESS-AM3 | 1
EXPRESSS-10 EXPRESS-10B | 1
SNG | 2
88 | 2
ST-1A | 1
ST-1A, ST-1A-CK | 1
TUR | 1
42 | 1
TURKSAT | 1
UAE | 6
44 | 3
EMARSAT-1F, EMARSAT-1F/M, EMARSAT-4F, EMARSAT-7F | 3
52.5 | 3
EMARSAT-1G | 2
YAHSAT-1A | 1

## Slide 13: Помехи на негеостационарные сети
  2011
2 случая помех связанных с НГСО
  1 связан с помехами на ЗС (TT&C)
  2012
Помехи на 2 сети НГСО:
  Спутниковая служба исследования Земли (ССИЗ)
  Подвижная и сухопутные земные станции в радионавигационной спутниковой службе (РНСС)
  2013
  Пока отсутствуют

## Slide 14: Как бороться ?
Статья 15 - Помехи
В случае причинения помех присвоениям зарегистрированным в МСРЧ:
Станция, создающая вредные помехи должна немедленно прекратить создание помех
Реакция МСЭ до сих пор был ограничена призывами ко всем вовлеченным сторонам:
  проявлять максимум доброй воли, и
  предоставлять взаимную помощь в разрешении вопросов взаимных помех.
Статья 45 Устава и Статья 15 Регламента радиосвязи

## Slide 15: Изменения на ВКР-12
11.42 …администрация, которая несет ответственность за станцию, использующую частотное присвоение, зарегистрированное в соответствии с п. 11.41, по получении сообщения, содержащего сведения, относящиеся к вредным помехам, должна немедленно исключить эти вредные помехи.
11.42.1 …использовать формат, предписываемый в Приложении 10 к Регламенту радиосвязи.
11.42A:
участвующие администрации должны сотрудничать в устранении вредных помех
могут запрашивать помощь Бюро,
должны обмениваться соответствующей технической и эксплуатационной информацией, необходимой для решения данного вопроса,
Если вредные помехи не устранены, Бюро готовит Отчет, РРК рассматривает ситуацию
15.21 Если какая-либо администрация имеет сведения о нарушении Устава, Конвенции или Регламента радиосвязи (в частности, Статьи 45 Устава и п. 15.1 Регламента радиосвязи), совершенном одной из станций, находящихся под ее юрисдикцией, эта администрация должна удостовериться в фактах и принять необходимые меры.

## Slide 16: В чем опасность и как определить?
Помехи могут влиять на:
Качество предоставляемых услуг
Доступность спутниковых радиолиний
Целостность спутника (если подвержены линии TT&C)
Основные инструменты борьбы с помехами:
Обмен информацией и сотрудничество между спутниковыми операторами, поставщиками услуг, космическими агентствами и администрациями.
Радиоконтроль
Технология по определению и избежанию вредных помех (например, DVB Carrier-ID specification )
Профессиональная установка VSAT и SNG и обучение персонала

## Slide 17: Международные инициативы
Международная система радиоконтроля
Инициативы Бюро:
    Меморандум о кооперации по спутниковому мониторингу
    Семинары
  Другие организации:
    Группа по снижению помех на спутники (satellite Interference Reduction Group, IRG)
    Ассоциация космических данных (Space Data Association, SDA)

## Slide 18: Международная система радиоконтроля
Статья 16 Регламента радиосвязи
Рекомендация МСЭ-R SM.1139:
Раздел II. Отчеты касающиеся станций в спутниковых службах радиосвязи
 Определяет перечень предоставляемой информации
Отчет SM.2182 (2010) :
Измерительные комплексы доступные для измерения излучений от станций на ГСО и НГСО

## Slide 19: Международная система радиоконтроля
Отчет SM.2181 (2010) :
Использование Приложения 10 РР для представления информации относящейся к излучениям от космических станций на ГСО и НГСО, включая информацию о геолокации

## Slide 20: Международная система радиоконтроля
Резолюция МСЭ-R 23-2 (2012)
Расширение системы международного радиоконтроля до всемирного масштаба
Призывает администрации участвующие в Системе продолжить участие, и призывает к участию новые администрации.
Сотрудничество между контрольными станциями различных администраций в том числе для решения проблем с помехами.
Поощряет ввод в действие контрольных станций в районах с недостаточными возможностями по радиоконтролю.
Данные предоставленные Системой могут использоваться Бюро для публикации полезной информации при применении Статьи 16 РР.
Обучение между администрациями методам радиоконтроля, радиопеленгации и геолокации.

## Slide 21: Международная система радиоконтроля

## Slide 22: Решения 62-го собрания РРК
Вопрос преднамеренных и вредных помех спутниками эксплуатируемым EUTELSAT являлся пунктом повести 62-го собрания РРК (март 2013)
РРК отметила, что любые такие помехи продолжающиеся на протяжении долгого времени вызывают серьезную озабоченность, и
счел, что международное сотрудничество в вопросах контроля и определения местонахождения источников таких помех весьма желательно
Комитет принял также к сведению:
  предложения Бюро о проведении в соответствии с п. 16.5 Регламента радиосвязи независимых контролирующих наблюдений, чтобы подтвердить происхождение мешающих сигналов;
  создать базу данных случаев вредных помех, в том числе – преднамеренных.

## Slide 23: Инициативы Бюро
Меморандум о Кооперации по станциям радиоконтроля
Бюро изучает возможность использования существующих станций радиоконтроля Международной системы радиоконтроля для проведения измерений относящихся к случаям вредных помех и для проведения измерений для проверки соответствия космических станций характеристикам заявленным в МСРЧ

## Slide 24: Инициативы Бюро
Обмен информацией и сотрудничество со спутниковыми операторами/поставщиками услуг/космическими агентствами/администрациями которые могут содействовать определению источников вредных помех (SDA, GVF …)
  Создание группы организаций-экспертов в помощь Бюро для разрешения случаев вредных помех;
  Совместная организация событий с целью содействия обменом опытом и мнениями.
Международный практический семинар по предотвращению вредных помех спутниковым системам (10 июня 2013 года, Женева) http://www.itu.int/go/ITU-R/interference-geneva-2013

## Slide 25: Международный практический семинар по предотвращению вредных помех спутниковым системам
Многосторонние Соглашения ООН по безопасности в космосе;
Спутниковые услуги и помехи – текущая ситуация;
Сотрудничество в части мер по разрешению вредных помех, включая преднамеренные и непреднамеренные помехи;
Технологии по определению и снижению влияния вредных помех;
Внедрение спецификации DVB Carrier-ID;
Установка VSAT & SNG и обучение персонала;
Средства усиления административных инструментов.