## Slide 1
Джером Дюбуа
Семинар МСЭ «Управление радиочастотным спектром»
Киев, Украина, 10-12 Июля 2013
Комплексное управление спутниковым спектром
Или современные технические средства управления спутниковым спектром
Notes: Good Afternoon. I realize I have the honor of being the last presenter of the day, where basically I am the only thing standing between all of you and an open bar reception. So, in recognition this, I will try to keep my presentation short and to the point.

## Slide 2: Presentation Agenda
Введение в управление спутниковым спектром.
Современное оборудование
управления спектром.
Появляющиеся новые возможности.
Выводы.

## Slide 3
Введение в управление
спутниковым спектром

## Slide 4: ...ещё вчера всё было сложно
Антенны направлялись на спутники вручную по запросу.
Используя спектроанализаторы, операторы получали спектральную картину …

## Slide 5: ...Сегодня есть простое и мощное решение
Несущие в базе данных
Несущая за пределами
Нелигитимная несущая
Конфигурации хранятся в базах данных.
Управление спектром автоматизируется и упрощается.

## Slide 6: Эффективная функциональная схема
Легальный
передатчик
Легальный или нелегальный передатчик
Определение и классификация сигнала
Геолокация
Сигнал
Шаг 1
Шаг 2
Геолокация на месте
Шаг 3

## Slide 7
Современное оборудование управления спектром

## Slide 8: Автоматизированный мониторинг спутникового спектра
Распределённая система: мониторинг тысяч несущих из разных планов мониторинга в централизованную базу данных.
Автоматическое оповещение при аномальных состояних сигналов.
Автоматическое сохранение дорожек или результатов измерений.
Возможность «поиска вслепую»: автоматическое наполнение базы данных.
Стандартные формы отчётов
      Флуктуации EIRP из-за наклона орбиты.
      Нестабильность центральной частоты несущей: сканирующие сигналы.

## Slide 9: Классификация сигналов
Цифровая анализ спектра позволяет определять множественные несущие.
    Анализ несущей под несущей (с анализом модуляции, включая FEC).
    Carrier ID (новые возможности).
    I/Q сигнальное созвездие с векторной сигнальной обработкой для обоих сигналов.

## Slide 10: Анализ TDMA всплесков
Спектрограмма TDMA позволяет получить дополнительные сведения о TDMA сети.
Отдельные всплески можно идентифицировать и получать о них информацию.
Спектральный анализ за определённый период времени

## Slide 11: Геолокация спутникового сигнала «вниз»
Различные пути распространения дают различное время задержки (DTO)
Рзаличные скорости спутников дают различные сдвиги частот
(DFO)
В действительности вычисляется эллипс погрешностей непосредственно из вычислений
Временная разница
Частотная разница
Окно кросс-корелляции
Устоявшаяся технология геолокации по двум спутникам (TDOA FDAO).
Возможны сценарии со сканирующими частотами или сигналами TDMA

## Slide 12
Появляющиеся новые
возможности

## Slide 13: Геолокация по аплинку
Подготовка сценария до взлёта,
  План полёта основан на результатах геолокации.
    Настройка частотного плана.
Во время полёта (UAV или самолёта),
  Пилот или автопилот управляет направлением согласно плана.
  GPS, видео и спектральная мощность записываются.
  Оператор получает данные в режиме реального времени.
  Если возможно, оператор вносит изменения в маршрут.
  После приземления,
  Обрабатываются записанные данные.
  Вычисляется точное место передатчика.

## Slide 14: Carrier ID
Инициатива Группы по противодействию спутниковым помехам (satirg.org) включить Carrier ID (CID) в несущие с транспортными MPEG потоками была стандартизирована организацие DVB и ETSI.
CID уменьшит вред от помех в широковещательных сценариях.
Стандарт CID:
  Использует расширенную модуляцию BPSK, дифференциальное кодирование …
  Содержит уникальный ID (64 бита), географические координаты и номер телефона передающей станции, а так же набор пользовательской информации.
Мощность
Частота
Шумовая дорожка транспондера
Carrier ID
Несущая
Специализированные утилиты системы мониторинга несущих используются для отображения CID.

## Slide 15: Полная эффективная автоматизированная система
Мониторинг и сканирование
Геолокация
передатчика
Контроль оборудования
Центральная БД и утилиты
Внешний
интерфейс

## Slide 16
Выводы

## Slide 17: Выводы
Управление Радиочастотным Спектром
  Вчерашний день – ручной контроль с анализатором спектра.
  Современные автоматизированные системы управления спектром.
Обзор современных систем управления спектром.
  Цифровые системы мониторинга несущих: типы модуляции, FEC, несущая под несущей …
  Автоматизированные планы мониторинга и сканирование «вслепую».
  Системы мониторинга TDMA сетей.
  Современные системы геолокации по даунлинку.
Появляющиеся новые возможности.
  Система анализа Carrier ID.
  Новые методы геолокации с использованием летательных аппаратов.
  Новые полностью интегрированные решения, разработанные для регуляторов.
Контроль SatCom доступен по всему миру
Notes: 16

## Slide 18
Спасибо
Комплексное управление спутниковым спектром
Integral Systems Europe
Партнёр ARD Telecom
www.integ-europe.com
Notes: 17