## Slide 1: Outils Logiciels Analyse de Compatibilité GE84 & Optimisation GE84
Hakim Ebdelli Broadcasting Services Division ITU/BR

## Slide 2
Contenu
  Exercice Analyses de Compatibilité GE84
  Exercice Optimisation GE84

## Slide 3
Accès à eTools
https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial/eBroadcasting/ECalculations

## Slide 4
Analyses de Compatibilité GE84
  Les fonctionnalités de l'outil d'analyse de compatibilité GE84 peuvent être utilisées dans les contextes suivants :
  Lors de la coordination avec les administrations concernées, vous souhaiterez effectuer un examen plus précis afin d'identifier les stations potentiellement affectées et les administrations avec lesquelles vous devez rechercher un accord.
  Pour effectuer une analyse détaillée des assignations de fréquences publiées dans la partie A de la section spéciale GE84 afin d'évaluer leur impact sur vos propres assignations de fréquences.
  Pour analyser, dans votre processus de planification, les fréquences disponibles pour les nouveaux services de radiodiffusion sonore créés à l'aide de l'outil GE84_Optimization.
  Objectif :
  Pour évaluer l'impact sur les autres émissions d'un service FM nouveau ou existant, conformément à la procédure prévue à l'article 4 de l'Accord.
  Les valeurs sont calculées selon la méthode figurant à l'annexe 2, chapitre 4, sur le site des stations susceptibles d'être affectées.

## Slide 5
Analyses de Compatibilité GE84 – Exercice
Parameter | Value
Administration/Country | UZB
Notice Type | T01
Intent | ADD
Fragment | GE84
Adm Ref Id | GE84-T01-UZB
Site name | TASHKENT
Frequency[MHz] | 96.7
Longitude[DDDMMSS] | +0691400
Latitude[DDMMSS] | +411800
ERP[dBW] | 34
Polarization | V
Antenna directivity | ND
Antenna height AGL[m] | 160
Bandwidth[KHz] | 300
Transmission system | 4
Eu: Valeur minimale de l'intensité du champ nécessaire pour permettre la réception souhaitée
Préparer un nouveau besoin (notice) au plan GE84, assigné à une station de radiodiffusion sonore située dans la ville de TACHKENT à 96.7 MHz, en polarisation verticale
Évaluer, pour cette modification proposée :
L'intensité du champ utilisable (Eu) de la modification proposée.
Eu actuel et proposé des assignations potentiellement affectées, enregistrées dans le plan.
Trouver des solutions pour résoudre les interférences.

## Slide 6
Analyses de Compatibilité GE84 – Exercice – Données d’entrée
  Préparation du fichier de notice électronique (un fichier par tâche). Le fichier peut être créé à l'aide de :
  l'outil TerRaNotices disponible sur le DVD BRIFIC ou,
  des outils myAdmin ou eQuery sur la plateforme eBroadcasting.
  Remarque : Cette préparation du fichier de notice des données d'entrée est valable pour les outils d’Analyse de compatibilité et d’Optimisation GE84.
  Les outils valident automatiquement le fichier avant sa soumission aux calculs.
  Pour tout autre objectif, un outil de validation est disponible dans TerRaNotices ou en ligne par eValidation à l'adresse:
  https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial/eValidation

## Slide 7
Analyses de Compatibilité GE84 – Exercice – Données d’entrée
Création et validation
  TerRaNotices:
  1. Créez le fichier de notice à partir de zéro
  ou
  2. Extraire du BR IFIC
  3. Valider le fichier à l'aide de eValidation 4. Enregistrez le fichier dans un dossier local.
  (Pour ajouter des notices au même fichier, utilisez la fonction « glisser-déposer » dans TerRaNotices)

## Slide 8
  eQuery:
  Définir les critères de sélection (une seule Administration),
  Cliquer sur le bouton "Apply Filter" pour obtenir la liste récapitulative et sélectionner la notice à analyser.
  Cliquer sur le bouton Generate e-notices (Export to SGML).
Analyses de Compatibilité GE84 – Exercice – Données d’entrée
Création et validation

## Slide 9
Analyses de Compatibilité GE84 – Exercice – Données d’entrée
Création et validation
myAdmin (Portail pour Points Focaux):
Sélectionner le fragment GE84
Cliquer sur le nombre de notices correspondant au groupe de notices qui vous intéresse
Lorsque la liste récapitulative apparaît, il est possible d'affiner la sélection en cochant "Use Filter"
Sélectionner la notice à analyser
Cliquer sur le bouton Generate e-notices (export to SGML).

## Slide 10
Analyses de Compatibilité GE84 – Exercice – Données d’entrée
Création et validation
NoticeGeneration

## Slide 11
GE84 Compatibility Analyses – Exercise
Accès à l’outil
Login à : https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial/eBroadcasting/ECalculations
Choisir les options GE84 et GE84 Compatibility Analyses
Cliquer sur le bouton New Calculation
Remarque: la documentation détaillée de l'analyse de compatibilité GE84 est disponible dans eTools Documentation
Important: Vérifier les options sous “Configuration information”

## Slide 12
GE84 Compatibility Analyses – Exercise
Soumettre le fichier
Remarque:
Vous serez informé par email dès que les résultats seront prêts
Vous pouvez également suivre l'exécution de votre tâche dans l'historique des calculs

## Slide 13
GE84 Compatibility Analyses – Exercise
Résultats
Valeur minimale de l'intensité de champ nécessaire pour permettre la réception souhaitée.
Eu calculée par la méthode de multiplication simplifiée, en prenant en compte les stations interférentes répertoriées dans la section « brouilleurs »

## Slide 14
GE84 Optimization
Utilisé principalement pour rechercher de nouvelles fréquences
A été développé pour obtenir une utilisation efficace de la bande 87,5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore analogique (FM) et pour attribuer de nouvelles fréquences à la radiodiffusion FM afin de répondre au besoin croissant de fréquences supplémentaires dans toutes les administrations qui font partie de l'accord GE84.
Permet d'évaluer l'impact d’un besoin FM vers et depuis d'autres émissions, conformément à l'article 4 de la procédure de l'accord GE84.
Il permet à l'utilisateur de soumettre aux calculs des besoins avec des fréquences flexibles (FLEX) ainsi que des besoins avec des fréquences fixes.
FLEX (besoin avec fréquence flexible) :
  L'ensemble de la bande FM (de 87,6 à 107,9 MHz) est analysé par pas de 100 kHz.
  L'objectif est, dans un premier temps, de soumettre des besoins FLEX en vue d'identifier les fréquences les plus adaptées.
  Dans les étapes suivantes, l'utilisateur peut commencer à fixer les fréquences une à une jusqu'à ce que tous les besoins FLEX soient assignés une fréquence fixe appropriée.

## Slide 15
GE84 Optimization
Comment utiliser l’outil d’Optimisation

## Slide 16
GE84 Optimization – Exercise
Préparez une notice avec une fréquence FLEX assignée à une station de radiodiffusion sonore sur la base des informations de la notice TASHKENT-96.7 généré précédemment, en utilisant l'outil TerRaNotices et en sélectionnant l'administration de l'UZB comme administration notificatrice.
Important:
Assigned frequency: doit être 87.7
Station identification: doit être FLEX

## Slide 17
GE84 Optimization – Exercise
Nouveau calcul, charger et soumettre
Login à: https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial/eBroadcasting/ECalculations (Compte TIES nécessaire)
Sélectionner l’option GE84 Optimization.
Appuyez sur le bouton New Calculation
Ajouter le fichier de notice précédemment préparé.
Charger (Upload File (s)) le fichier de notice
Finalement Soumettre (Submit) le fichier de notice
Important: vérifiez les options dans Configuration Information.
Remarque : vous serez averti sur votre compte de messagerie TIES lorsque le calcul sera terminé. Vous pouvez également surveiller l'état de votre soumission dans l'historique des calculs.

## Slide 18
GE84 Optimization – Exercise
Nouveau calcul, charger et soumettre
1
4
3
2

## Slide 19
GE84 Optimization – Exercise
Résultats
Besoin
Vert: Fréquence assignable

## Slide 20
Merci!
ITU – Radiocommunication Bureau
Questions à:
brbcd@itu.int
brmail@itu.int