## Slide 1: Procédures de l’Accord GE84
Hakim Ebdelli Broadcasting Services Division ITU/BR

## Slide 2
Contenu
  Aperçu de l'Accord GE84
  Procédure de l'Article 4
  Introduction de la Modulation Numérique
  La Situation de Référence
  Notification au Master Registre (Article 7)

## Slide 3
Relatif à l'utilisation de la Bande 87,5 - 108 MHz
pour la radiodiffusion sonore FM
(Région 1 et partie de la Région 3)
  204 canaux
  100kHz d’espacement entre les canaux
Aperçu de l'Accord GE84

## Slide 4
  Article 13:
    Entrée en vigueur le 1er juillet 1987, à 0001 heures UTC.
    Etabli pour une période de 20 ans.
    Restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit révisé par une conférence administrative des radiocommunications compétente.
  Nombre d’assignations:
  1987 : 51 168 assignations enregistrées
  Actuellement : > 96 000 assignations enregistrées > 13 000 assignations en cours de traitement
Aperçu de l'Accord GE84
Assignments / Transmission Sytem
Assignments / Bandwidth (System 4)

## Slide 5
Procédure de l’Article 4
L’accord prévoit une procédure de modification du Plan décrite à l’Article 4.
La procédure permet de modifier les caractéristiques d’une assignation de fréquence ou d’enregistrer une nouvelle assignation.
La procédure de l’Article 4 considère non seulement les stations de radiodiffusion sonore, mais également d'autres services (BT, ILS / VOR, fixe, mobile).

## Slide 6
Article 4 - Services susceptibles d'être affectés (Coordination requise)
Stations de radiodiffusion sonore VHF-FM (4.2.2 a)
Stations de télévision ST61 dans la bande 87.5 – 100 MHz (4.2.2 b)
Station des services fixe et mobile (4.2.2 c, d, e)
Service de radionavigation aéronautique au-dessus de 108 MHz (4.2.2 f)

## Slide 7
Article 4 - Services susceptibles d'être affectés (Coordination requise)

## Slide 8
Article 4 - Services susceptibles d'être affectés (Coordination requise)
Stations de radiodiffusion sonore VHF-FM
Stations de télévision ST61 dans la bande 87.5 – 100 MHz
Station des services fixe et mobile
Service de radionavigation aéronautique au dessus de 108 MHz

## Slide 9
Article 4 – Coordination avec des stations de radiodiffusion sonore VHF-FM
Les distances entre la station de radiodiffusion et le point le plus proche de la frontière de toute autre administration doivent être utilisées pour identifier les administrations dont les services de radiodiffusion sonore peuvent être considérés comme affectés
Frontière
Point le plus proche de la frontière
Station BC
Distance de la station BC
Pays Y
Pays X

## Slide 10
Voir Annexe 4 de l’Accord:
  Tables 4.1- 4.4 : limites pour le son
  Tables 4.5 to 4.7: limites pour la télévision
La distance coordination dépend de:
  PAR de la station BC proposée
  Hauteur effective de l’antenne
  Trajets propagation (terre, mer chaude, mer froide, zone de super-réfraction)
Article 4 – Coordination avec des stations de radiodiffusion sonore VHF-FM

## Slide 11
Article 4 – Accord à la station BC proposée
Coordination entre les administrations sur la base d’un tableau des distances (Annexe 4)
La modification du Plan devra être normalement acceptée par l’administration affectée sur la base des critères techniques suivants pour la station protégée:
  Le champ résultant Eu <=54dB(µV/m) (audio)
  Le champ résultant Eu <=52dB(µV/m) (télévision)
  L’augmentation du champ résultant Eu est <=0.5 dB par rapport au champ de référence (Eu-ref) si la limite a) ou b) est dépassée

## Slide 12
Article 4 – Coordination avec les stations des services fixe et mobile
Les services Fixe & mobile sont affectés si l’intensité du champs (FS) d’une station BC reçue au point le plus près de la frontière d’une autre administration dépasse une certaine limite:
  Service Fixe : 0 dB (mV/m)
  Service mobile Terrestre : la limite du champ brouilleur dépend de la polarization de la station BC:
    Région 3 (87.5-100 MHz)
      H pol: 18 dB(mV/m)
      V/M pol: 0 dB(mV/m)
BC Station
Frontière
Point le plus près de la frontière
FS de la station BC
Pays Y
Pays X

## Slide 13
500 km
Article 4 – Coordination avec ARNS
Aeronautical RadioNavigation Service (ARNS) dans la bande 108 - 117.975 MHz
Distance au point le plus près de la frontière < 500 km
(Chapitre 3 de l’Annexe 4)

## Slide 14
Article 4 – Procédure de Modification rapide (§4.2.4)
Aucun accord n’est requis si les modifications engendrent:
  Moins d’interférence – faible PAR/site
  Distance à la frontière >= limites de coordination
  Faible changement de la location du site
    15 km ERP >= 1kW
    5 km < 1kW
    A condition que le changement des conditions topographiques n'augmente pas la probabilité de brouillage causé aux stations d'autres pays.

## Slide 15
Notification
ADD
MOD
SUPPRESS
Completeness & Receivability Check
Return to Adm
Plan & Coordination Examination
Publication in Part A
of the Special Section
(ACK + COORD)
100 days Coordination & Comments Period Expired?
SUPPRESS?
Publication in Part C
of the Special Section
(ACK)
Deletion from the Plan
&
Reference Situation
Complete Coordination
Checking Examination
Request from NOTIFIER for Part B Publication?
Are there any OBJECTIONS?
Publication in Part B
Of the Special Section
Recording in the Plan
&
Reference Situation
Contact and inform the Notifying Adm
NO
NO
NO
OK
NO
YES
YES
NO
YES
YES
Article 4 – Procédure de modification du Plan

## Slide 16
Article 4 – Procédure de modification du Plan
Notification:
  T01 notice pour Addition ou Modification du Plan
  TB5 notice pour Suppression ou Retrait
Coordination:
  Absence de commentaire = ACCORD
Publication
  Demande de publication en Partie B (TB3 notice)
  Publication en Partie B uniquement si aucune objection
Important
  Conformément aux paragraphes 1.3 de la Partie A2 et 4.6.1 de la Partie A5 des Règles de Procédure (RoP), les fréquences en attente de coordination sont supprimées après 2 ans et 100 jours

## Slide 17
Article 4 – Publications
Les modifications proposées sont publiées dans une Section spéciale annexée à la BR IFIC.
Partie A :
  Détails des nouvelles assignations proposées et/ou des changements dans les caractéristiques des assignations déjà inscrites
  Informations soumises par l'administration notificatrice (COORD COMPLETED, Source NOTIFIER)
  Informations de coordination résultant de l'examen du BR (COORD REQUIRED, Source UIT)
Partie B :
  Détails des nouvelles assignations proposées et/ou des changements dans les caractéristiques des assignations déjà inscrites sur lesquelles tous les accords ont été conclus ;
  Les assignations sont publiées dans la Partie B après une période de 100 jours si AUCUNE OBJECTION n'a été reçue et si l'administration notificatrice a envoyé une demande pertinente au BR (TB3).
Partie C : Détails des assignations à supprimer du Plan.

## Slide 18
Introduction de la Modulation Numérique
  La provision 3.1 du Chaptre 3 de l’Annexe 2 prévoit, en plus des 5 systèmes d’émission définis comme variantes, l’introduction de la Modulation Numérique aux conditions que cela:
    n'entraîne pas de brouillage plus élevé et
    n'exige pas une protection plus importante que le système de référence mentionné dans le Plan.

## Slide 19
La Situation de Référence
Extrait de l’Accord GE84 :
  L’intensité du champ de référence Eu-ref d'une assignation à protéger est le FS qui résulte du Plan au moment où cette assignation a été enregistrée pour la première fois dans le Plan. La situation de référence est réévaluée après chaque section spéciale GE84 pour les avis publiés dans la partie B lorsqu'ils sont enregistrés dans le plan.
  Si, à la suite de l'introduction de nouveaux contributeurs dans le Plan, le champ utilisable d'une affectation enregistrée dans le Plan devient supérieur à Eu-ref, le Eu-ref calculée au moment où une affectation est enregistrée dans le Plan reste inchangée.
  Mais « Si, en raison de suppressions ou de modifications, l'intensité de champ utilisable devient plus faible, alors cette valeur inférieure devient la nouvelle Eu-ref »

## Slide 20
La Situation de Référence
  Les calculs de Eu sont effectués sur l’emplacement/site de l’émetteur de la station concernée.
  Ils considèrent les 20 plus grands contributeurs ENREGISTRÉS dans le Plan.
  Ils ne tiennent pas compte des notices en cours de traitement dans le Plan et non encore ENREGISTRÉS (notices TIP)
  Aucune discrimination de polarisation n'est appliquée.

## Slide 21
La Situation de Référence
Les détails des calculs Eu et Eu-ref (détails des 20 principaux contributeurs) sont publiés dans la BR IFIC. La situation de référence mise à jour est visible dans la BR IFIC suite à une publication Partie B.
Détails des contributeurs

## Slide 22
Notification dans le Master Register (Article 7)
L'administration qui souhaite mettre en opération une assignation de radiodiffusion conforme à l'Accord doit la notifier au BR conformément aux dispositions de l'Article 11 du Règlement des Radiocommunications.
Lorsque l'assignation mise en service est conforme aux caractéristiques techniques décrites pour cette assignation dans le Plan, celle-ci est alors inscrite dans le Fichier de Référence International des Fréquences (communément appelé le MIFR).

## Slide 23
Assistance du BR (4.3.13)
L'administration peut demander de l'aide dans:
  Recherche de l’accord d’une autre administration
  Application de l‘Article 4 à n'importe quelle étape de la procédure
  Réalisation d'études techniques en rapport avec cette procédure
  GE84 compatibility analysis et GE84 Optimization sont disponibles dans eTools:
  https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial/eBroadcasting/ECalculations

## Slide 24
Merci!
ITU – Radiocommunication Bureau
Questions to brmail@itu.int or brbcd@itu.int