## Slide 1
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Joaquín RESTREPO
Jefe OPS/IAP/BR

## Slide 2
AGENDA
RR: Organización y conceptos principales
Cuadro Internacional de Atribución de
Frecuencias (ITFA)
3. Reglas de Procedimiento
4. Registro Internacional de Frecuencias, MIFR
5. RR y Gestión nacional del espectro

## Slide 3
AGENDA
RR: Organización y conceptos principales
Tabla Internacional de Atribución de Frecuencias (ITFA)
Reglas de procedimiento
Registro Internacional de Frecuencias, Registro Internacional de Frecuencias, y BR IFIC
RR y Gestión nacional del espectro

## Slide 4
Espectro Radioeléctrico
Espectro Radioeléctrico: Porción de las ondas electromagnéticas, que se utiliza para las Comunicaciones
Límite Artificial*: 3 kHz a 3.000 GHz (estado de desarrollo tecnológico)
RR 1.5: “ondas radioeléctricas u ondas hertzianas: Ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3 000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial”

## Slide 5
Espectro como Recurso Natural
Recurso Natural: fenómenos de la naturaleza
No replicable: no puede ser reproducido (como la agricultura)
Escaso: cantidad limitada de información (Mbps por MHz) a transmitir
Debe de ser "compartida" por estaciones que utilicen la misma frecuencia
Gestión y Regulación del espectro: garantizar y uso eficiente y racional del espectro, tanto como a nivel nacional e internacional
Objetivo principal: la prevención y control de Interferencias: maximizar el reuso minimizando las interferencias

## Slide 6
Reglamento de Radiocomunicaciones, RR
El accionar del espectro no se puede limitarse a un territorio determinado; la coordinación internacional es necesaria
Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT: Tratado Internacional para la regulación internacional del espectro; elaborado y revisado por las administraciones y los miembros, durante las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR)
El RR tiene un carácter vinculante para los Estados Miembros de la Unión. La UIT actúa como depositario del RR
Última versión: RR-16 (revisada durante la CMR-15). El RR se puede descargar, de forma gratuita, para el público en general, en los 6 idiomas de la ONU, en:
http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2016

## Slide 7
Reglamento de Radiocomunicaciones, RR
VOLUMEN 1: Artículos (59)
VOLUMEN 2: Apéndices (22)
VOLUMEN 3: Resoluciones (151) y Recomendaciones (24)
VOLUMEN 4: Recomendaciones UIT-R incorporadas por referencia (39)
MAPAS: Conjunto de Mapas para App. 27

## Slide 8
Reglamento de Radiocomunicaciones, RR
CAPÍTULO I: Terminología y características técnicas
CAPÍTULO II: Frecuencias
CAPÍTULO III: Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones de frecuencias y modificaciones de Planes
CAPÍTULO IV: Interferencias
CAPÍTULO V: Disposiciones administrativas
CAPÍTULO VI: Disposiciones relativas a los servicios y estaciones
CAPÍTULO VII: Comunicaciones de socorro y seguridad
CAPÍTULO VIII: Servicios aeronáuticos
CAPITULO IX: Servicios marítimos
CAPÍTULO X: Disposiciones para la entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones

## Slide 9
RR: Radiocomunicaciones
1.3 telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos (CS).
1.5 ondas radioeléctricas u ondas hertzianas: Ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3 000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial.
1.19 servicio de radiocomunicación: Servicio definido en esta sección que implica la transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación.
Todo servicio de radiocomunicación que se mencione en el presente Reglamento, salvo indicación expresa en contrario, corresponde a una radiocomunicación terrenal.

## Slide 10
RR: Servicios Radioeléctricos
1.116 correspondencia pública: Toda telecomunicación que deban aceptar para su transmisión las oficinas y estaciones por el simple hecho de hallarse a disposición del público (CS). [CS 1004]
1.7 radiocomunicación terrenal: Toda radiocomunicación distinta de la radiocomunicación espacial o de la radioastronomía.
1.8 radiocomunicación espacial: Toda radiocomunicación que utilice una o varias estaciones espaciales, uno o varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio.
1.20 servicio fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados
1.38 servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género (CS). [CS 1010]

## Slide 11
RR: Servicios Radioeléctricos
1.24 servicio móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y
estaciones terrestres o entre estaciones móviles (CV). [CV 103]
1.26 servicio móvil terrestre: Servicio móvil entre estaciones de base y estaciones
móviles terrestres o entre estaciones móviles terrestres.
1.28 servicio móvil marítimo: Servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones de barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.
1.32 servicio móvil aeronáutico: Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros que operen en las frecuencias de socorro y de urgencia designadas.
En general para los servicios aeronáuticos y marítimos: “Quedan excluidos de este servicio los mensajes con carácter de correspondencia pública”

## Slide 12
RR: Estaciones y Sistemas radioeléctricos
1.61 estación: Uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo el equipo accesorio, necesarios en un solo lugar para asegurar un servicio de radiocomunicación, o el servicio de radioastronomía en un lugar determinado.
Las estaciones se clasificarán según el servicio en el que participen de una manera permanente o temporal.
1.64 estación espacial: Estación situada en un objeto que se encuentra, que está destinado a ir o que ya estuvo, fuera de la parte principal de la atmósfera de la Tierra.
1.62 estación terrenal: Estación que efectúa radiocomunicaciones terrenales
Toda estación que se mencione en el presente Reglamento, salvo indicación expresa en contrario, corresponde a una estación terrenal
1.63 estación terrena: Estación situada en la superficie de la Tierra o en la parte principal de la atmósfera terrestre destinada a establecer comunicación:
– con una o varias estaciones espaciales; o
– con una o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante el empleo de uno
o varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio.
1.69 estación terrestre: Estación del servicio móvil no destinada a ser utilizada en
movimiento

## Slide 13
RR: Estaciones y Sistemas radioeléctricos
1.66 estación fija: Estación del servicio fijo.
1.85 estación de radiodifusión: Estación del servicio de radiodifusión
1.67 estación móvil: Estación del servicio móvil destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados.
1.73 estación móvil terrestre: Estación móvil del servicio móvil terrestre que puede
cambiar de lugar dentro de los limites geográficos de un país o de un continente
1.77 estación de barco: Estación móvil del servicio móvil marítimo a bordo de un
barco no amarrado de manera permanente y que no sea una estación de embarcación o dispositivo de salvamento
1.83 estación de aeronave: Estación móvil del servicio móvil aeronáutico instalada a bordo de una aeronave, que no sea una estación de embarcación o dispositivo de salvamento.

## Slide 14
RR: Servicios Radioeléctricos
El RR define 41 servicios radioeléctricos (Vol. I, Sección III: 1.20 a 1.60). Pueden agruparse según varios parámetros, como:
1. Enlace: Terrenal (tierra-tierra), Espacial (Tierra-espacio, espacio-Tierra, Espacio-Espacio)
2. Área de servicio: tierra (terrestre), mar (marítimo), aire (aeronáutico)
3. Redes:
Correspondencia Pública*: comunicaciones fijas, móviles, radiodifusión
Especializadas: aeronáutica; marítima, meteorológica; observación de la Tierra; científicas; estándar de tiempo; astronomía; la seguridad; especiales; etcétera
El RR define 53 estaciones radioeléctricas (Vol. I, Sección IV: 1.61 a 1.115). Pueden agruparse según los mismos parámetros de los servicios radioeléctricos
53 clases de estaciones y 41 clases de servicios: algunas estaciones implican simultáneamente más de un servicio

## Slide 15: RR: Servicios conexos (subsets)
- 2 criterios relevantes:
  Tipo de enlaces: Terrenales vs Espaciales (usa o no usa satélites?)
  Área de influencia: Terrestre (Land), Marítimo, Aeronáutico
RR 1.19: Por defecto todos los servicios son: terrenales (servicios espaciales deben indicarse explicitamente)
Algunos servicios son conexos a otros (subsets; Rec. ITU-R SM.1133)

## Slide 16: RR: Servicios conexos (subsets)
Servicios Espaciales

## Slide 17
RR: Conceptos “por defecto”
Todos los servicios y estaciones de radiocomunicaciones son terrenales a menos que se indique lo contrario, e.g.:
  Fijo: terrenal; Fijo por Satélite: asociado al Servicio Espacial
Todos los Servicios Fijos son terrestres: enlaces entre estaciones fijas en tierra firme
Servicios de radiodifusión son por principio terrestres: Enlaces entre estaciones de radiodifusión y receptores en tierra firme
Los servicios fijo por satélite y radiodifusión por satélite se destinan a cubrir zonas terrestres; las huellas de los satélites pueden cubrir los mares, pero no son servicios marítimos, y cubren los espacios aéreos, pero no son servicios aeronáuticos
Los servicios móviles se aplican a todas las áreas, a menos que se indique lo contrario: Servicio móvil: abarca: terrestre, marítimo, aeronáutico; e.g .: móvil salvo móvil aeronáutico: incluye móvil terrestre y móvil marítimo
Marítimo y Aeronáutico son siempre móviles
Estaciones fijas se pueden vincular a servicios móviles: estación base (fija) y la estación móvil
Servicios “a bordo” de aviones o barcos con “correspondencia pública” no son considerados marítimos o aeronáuticos

## Slide 18
RR: Otros conceptos claves
1.60 servicio especial: Servicio de radiocomunicación no definido en otro lugar de la presente sección, destinado exclusivamente a satisfacer necesidades determinadas de interés general y no abierto a la correspondencia pública
1.18 aplicaciones industriales, científicas y médicas (de la energía radioeléctrica)
(ICM): Funcionamiento de equipos o de instalaciones destinados a producir y utilizar en un espacio reducido energía radioeléctrica con fines industriales, científicos, médicos, domésticos o similares, con exclusión de todas las aplicaciones de telecomunicación.
Las ICM no son estrictamente un servicio radioeléctrico, y por ese no tienen atribuciones de frecuencias; a las ICM se les hacen “designaciones” a través de pie de páginas, con sus restricciones asociadas

## Slide 19
RR: Interferencias
1.166 interferencias: El efecto de la energía no deseada debida a una o una combinación de emisiones, radiaciones, inducciones o tras la recepción en un sistema de radiocomunicaciones, que se manifiesta por una disminución del rendimiento, la mala interpretación, o la pérdida de información que podría ser extraído en el A falta de tal energía no deseada.
Interferencia: Toda recepción proveniente de Tx diferentes al objetivo. El Rx enfrenta muchas fuentes de interferencias, de diversa naturaleza: intra-banda: los mismos u otros servicios, otras bandas/servicios; permanente o intermitente; fuente fija o móvil; no intencional e intencional; actual y de futuros, etc.
Rx Deseada
Interferencia

## Slide 20
RR: Clases de Interferencias
1.167 interferencia admisible : Interferencia observada o prevista que satisface los criterios cuantitativos de interferencia y de compartición que figuran en el presente Reglamento o en Recomendaciones UIT-R o en acuerdos especiales según lo previsto en el presente Reglamento
1.168 interferencia aceptada : Interferencia, de nivel más elevado que el definido como interferencia admisible, que ha sido acordada entre dos o más administraciones sin perjuicio para otras administraciones.
3 Los términos «interferencia admisible» e «interferencia aceptada» se utilizan en la coordinación de asignaciones de frecuencia entre administraciones
1.169 interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de
un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación explotado de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones (CS).
Las interferencias NO se pueden eliminar completamente
Todo sistema de radio debe aceptar un nivel de interferencia
En la gestión y regulación del espectro la expresión: "Interferencia" se asume por defecto como "interferencia perjudicial“
En los procesos de coordinación se deben considerar los 3 tipos
3
3

## Slide 21
CS: Interferencias perjudiciales (Art. 45)
197 Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberán ser instaladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias perjudiciales a las
comunicaciones o servicios radioeléctricos de otros Estados Miembros, de las empresas de explotación reconocidas o de aquellas otras debidamente autorizadas para realizar un servicio de radiocomunicación y que funcionen de
conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
198 Cada Estado Miembro se compromete a exigir a las empresas de explotación reconocidas por él y a las demás debidamente autorizadas a este efecto, el cumplimiento de lo dispuesto en el número 197 anterior.
199 Los Estados Miembros reconocen asimismo la necesidad de adoptar cuantas medidas sean posibles para impedir que el funcionamiento de las instalaciones y aparatos eléctricos de cualquier clase cause interferencias perjudiciales a las comunicaciones o servicios radioeléctricos a que se refiere el número 197 anterior.
Procedimientos en: RR Art. 15: Interferencias (Sección V: Informes de Infracción; Sección VI: Procedimiento a seguir en caso de interferencia prejudicial)

## Slide 22
RR: Gestión de Frecuencias (Sec. II)
1.16 atribución (de una banda de frecuencias): Inscripción en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias*, de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomía en condiciones especificadas. Este termino se aplica también a la banda de
frecuencias considerada.
1.17 adjudicación (de una frecuencia o de un canal radioelectrico): Inscripción de un
canal determinado en un plan, adoptado por una conferencia competente, para ser utilizado por una o varias administraciones para un servicio de radiocomunicación terrenal o espacial en uno o varios países o zonas geográficas determinados y según condiciones especificadas.
1.18 asignación (de una frecuencia o de un canal radioelectrico): Autorización que da una administración para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.
Los Reguladores comúnmente hablan de: Cuadro Internacional de Atribuciones de Frecuencias (CIAF), para asociarla con su contraparte nacional: Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias (CNAF)
La mayoría de diccionarios consideran las expresiones "atribución" y "asignación" como sinónimos; en el contexto de la gestión del espectro y el RR NO son sinónimos

## Slide 23
RR: Atribuciones vs Asignaciones
Atribuciones: se conceden a los Servicios de Radiocomunicaciones
Asignaciones: se otorgan a las estaciones de radiocomunicaciones
En general el RR, no se ocupa de las asignaciones*: derecho soberano y autónomo de las administraciones. Pero las asignaciones nacionales a las respectivas estaciones deben estar en consonancia con su CNAF y también con el RR (Art. 4.4), e.g.: asignación de un canal de televisión, solamente en una banda atribuida a los servicios de radiodifusión
Art. 4.4: Las administraciones de los Estados Miembros no asignarán a una estación frecuencia alguna que no se ajuste al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias incluido en este capítulo o a las demás disposiciones del presente Reglamento, excepto en el caso de que tal estación, al utilizar dicha asignación de frecuencia, no produzca interferencia perjudicial a una estación que funcione de acuerdo con las disposiciones de la Constitución, del Convenio y del presente Reglamento ni reclame protección contra la interferencia perjudicial causada por dicha estación.
* Debido a su carácter internacional, algunos servicios en algunas bandas necesitan que la adjudicación también se acompañe de una asignación internacional de sus estaciones asociadas (Servicios planificados, contenidos en Vol. 2: Apéndices)

## Slide 24
RR: Atribuciones vs Asignaciones
El RR es técnicamente neutro:
Atribuye las bandas de frecuencia a servicios de radiocomunicaciones
No atribuye a aplicaciones específicas
No atribuye a determinadas tecnologías
Ejemplo: la atribución hecha a: “servicios móviles" no hace especificaciones de: redes celulares (aplicación), ni: GMS, LTE, Wimax, etc. (tecnología)
En las atribuciones de frecuencias del RR (Art. 5), el uso en las notas de pie de página de las expresiones: "identificada" y "designada" expresa interés/intención de algunas administraciones en un uso futuro de ese banda para una aplicación específica en vista de la armonización del uso de esa banda en el mediano y largo plazo. Ejemplos *:
5.138, 5.150: Bandas designados para (ICM)
5.552A: Bandas designados para el uso de estaciones en plataformas a gran altitud
5.516B: bandas identificadas * para el uso de aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite
5.286AA, 5.313.A, 5.317A, 5.3: 84A, 5.388, 5.430A. 5432A, 5.432B, 5.433A: Bandas identificadas para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT)

## Slide 25
IMT:
Nuevas Bandas identificadas para IMT BW Total para IMT
Durante la CMR-15
-
RR: Bandas indentificadas para IMT
Banda (MHz) | Ancho de Banda (MHz) | R1 | R2 | R3
470-608 | 38 |  | some | 
614-698 | 84 |  | some | 
1427-1452 | 25 | any | any | any
1452-1492 | 40 | some | any | any
1492-1518 | 26 | any | any | any
3300-3400 | 100 | some | some | some
3600-3700 | 100 |  | some | 
4800-4990 | 190 |  | some | some
8 Bandas | 603 |  |  | 
Banda (MHz) | Ancho de Banda (MHz)
450-470 | 20
470-608 | 38
614-698 | 84
698-960 | 262
1427-1452 | 25
1452-1492 | 40
1492-1518 | 26
1710-2025 | 315
2110-2200 | 90
2300-2400 | 100
2500-2690 | 190
3300-3400 | 100
3400-3600 | 200
3600-3700 | 100
4800-4990 | 190
15 Bands | 1,780

## Slide 26
IMT:
Bandas a estudiar durante la CMR-19 (IMT-2020):
Adicionalmente:
Identificación de bandas de frecuencias para uso de las administraciones en el servicio móvil terrestre
Aplicaciones del servicio fijo operando en 275-450 GHz
WRC-19 Agenda
Banda (GHz) | Ancho de Banda(GHz)
Atribuido al servicio móvil | 
24.25 – 27.5 | 3.25
37.0 – 40.5 | 3.50
42.5 – 43.5 | 1.00
45.5 – 47.0 | 1.50
47.2 -50.2 | 3.00
50.4 – 52.6 | 2.20
66.0 – 76.0 | 10.00
81.0 – 86 .0 | 5.00
8 Bands | 29.45
Sin atribución global al servicio móvil | 
31.8 – 33.4 | 1.60
40.5 – 42.5 | 2.00
47.0 - 47.2 | 0.20
3 Bands | 3.80
11 Bands | 33.25

## Slide 27
33.25 GHz of spectrum under study for IMT
12.25 GHz also under study for HAPS and/or NGSO FSS

## Slide 28
RR: Categorías de Atribuciones
Título primario (mayúsculas*); ejemplo: FIJO
Título secundario (minúsculas*); ejemplo: Fijo
5.28 Las estaciones de un servicio secundario:
5.29 a) no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;
5.30 b) no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;
5.31 c) pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se les asignen frecuencias ulteriormente [Primero en el tiempo, primero en el derecho]
En versiones las árabe y china, las atribuciones a título primario se indican con caracteres resaltados:
Primario:
Secundario:

## Slide 29
RR: Categorías de Atribuciones
Tx: 1, 2,…
TODAS LAS PRIMARIAS: presentes and Futuras
Secondary
Acceptar
Prevenir
Rx: 1, 2,…
Acceptar
Rx 1
Tx 1
…
Tx: 1, 2,…
Rx: 1, 2,…
…
Prevenir
Otras Secundarias: SOLO anteriores
NI/NP: No interferir a/No protegido de

## Slide 30
AGENDA
RR: Organización y conceptos principales
Cuadro Internacional de Atribución de
Frecuencias (ITFA)
3. Reglas de Procedimiento
4. Registro Internacional de Frecuencias, MIFR
5. RR y Gestión nacional del espectro

## Slide 31
Bandas de Frecuencias

## Slide 32
Regiones del RR

## Slide 33
CIAF (Art. 5)
PRIMARIO
Secundario
Compartido: CO-PRIMARIO
Banda de Frecuencias
Sub Banda Regional
Armonizado
Nota de Pie de Página (frente)
Compartido: Co-Secundario
Nota de Pie de Página (abajo)
No compartido: PRIMARIO
No compartido: Secundario

## Slide 34
Los servicios PRIMARIOS se listan primero que los Secundarios
Los Servicios de la misma categoría se enumeran en orden alfabético (francés); no indica ninguna prioridad relativa (5.48)
Las números de pie de páginas debajo de cada casilla se aplican a varios servicios o a todas las atribuciones (5.50)
Las números de pie de páginas al frente de una atribución se se aplican únicamente a ella (5.50)
Los pies de páginas en el CIAF reflejan consideraciones diferentes de uno o varios países.
Existen básicamente 3 tipos de consideraciones:
Categoría diferente (5.32, 5.33)
Atribuciones adicionales (5.34)
Atribuciones sustitutivas (5.38) (diferentes o menos servicios)
CIAF (Art. 5)

## Slide 35
Diferente Categoría
Los Países A y B deberán indicar los respectivos cambios de categoría de atribuciones a través de notas de pie de página: "En el país: (A,B) ... la atribución de la Banda (X) al servicio (Y) es a título (PRIMARIO, Secundario)". En asuntos de coordinaciones internacionales que involucren a: (A,B) se deberá considerar los cambios indicados en estas notas.
Ejemplo:
5.59 Categoría de servicio diferente: en Bangladesh y Pakistán, la atribución de las bandas 70-72 kHz y 84-86 kHz a los servicios fijo y móvil marítimo es a título primario (véase el número 5.33). (CMR-2000)

## Slide 36
Los Países A y B deberán indicar las respectivas atribuciones adicionales a través de notas de pie de página: "En el país: (A,B) ... la Banda (X) está también atribuida al servicio (Y) a título (PRIMARIO, Secundario)". En asuntos de coordinaciones internacionales que involucren a: (A,B) se deberá considerar las adiciones indicados en estas notas.
Ejemplo:
5.58 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la banda 67-70 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación. (CMR-2000)
Atribuciones Adicionales
RRS-17-Américas; Lima, Perú; 11-15 Septiembre 2017

## Slide 37
Menos Atribuciones:
Atribuciones Diferentes:
Los países A y B deberán indicar las respectivas atribuciones sustitutivas a través de notas de pie de página: "En el país: (A,B) ... la Banda (X) está atribuida al servicio (Y) a título (PRIMARIO, Secundario)". En asuntos de coordinaciones internacionales que involucren a: (A,B) se deberá considerar las adiciones indicados en estas notas.
Ejemplo:
5.68 Atribución sustitutiva: en Angola, Congo (Rep. del), Rep. Dem. del Congo y Sudafricana (Rep.), la banda 160-200 kHz está atribuida, a título primario, al servicio fijo. (CMR-12)
Atribuciones Sustitutivas

## Slide 38
Armonización Internacional de Atribuciones
NO armonización de la Atribución :
Diferentes servicios por región: escala no global para terminales; coordinación transfronteriza más difícil (bordes de Regiones)
Varios Servicios Primarios: no todos los países implementan todos o los mismos servicios primarios, más difícil la coordinación intra frontera RR Región
Servicios Primarios y Secundarios: Coordinación entre primario de A y secundario de B se vuelve más compleja
Notas de pie de página: exenciones particulares nacionales, con todos los inconvenientes anteriores
El uso armonizado del espectro por diferentes países es una necesidad esencial para:
apoyar la itinerancia internacional
facilitar la interconexión
proporcionar servicios de radiocomunicaciones más económicas
Armonización Mundial: Objetivo primordial (Recomendación RR 34):
1- En lo posible, atribuir las bandas de frecuencia a escala
2- En lo posible, minimizar el número de notas de pie de página del Art. 5

## Slide 39
AGENDA
RR: Organización y conceptos principales
Cuadro Internacional de Atribución de
Frecuencias (ITFA)
3. Reglas de Procedimiento
4. Registro Internacional de Frecuencias, MIFR
5. RR y Gestión nacional del espectro

## Slide 40
RR: Reglas de Procedimiento
El RR se complementa con su Reglas de Procedimiento (RoP), que aclaran la aplicación de las normas particulares o el establecimiento de los procedimientos prácticos necesarios no establecidos en el RR. Las RoP se derivan de una extensa revisión y modificación que hace la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, teniendo en cuenta las decisiones de la CMR.
Las RoP se revisan en cada reunión de la RRB
Las RoP son indispensables ser para la aplicación del RR.
Tres partes principales:
Parte A: Normas relativas a una disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones, o un número limitado de ellos.
Parte B: Normas relativas a un proceso, como los exámenes técnicos.
Parte C: Reglas relativas a los métodos de trabajo internos de la Junta:

## Slide 41
RR: Reglas de Procedimiento
Ejemplo:
Para la Aplicación de la provision del RR 1.23:
Se debe seguir el Procedimiento pertinente indicado en las RoP

## Slide 42
AGENDA
RR: Organización y conceptos principales
Cuadro Internacional de Atribución de
Frecuencias (ITFA)
3. Reglas de Procedimiento
4. Registro Internacional de Frecuencias, MIFR
5. RR y Gestión nacional del espectro

## Slide 43
Registro de Estaciones
La protección de las estaciones no puede ser "en abstracto“. Sólo se puede proteger Estaciones previamente registradas, con sus parámetros y condiciones
Situaciones de interferencia deben ser analizadas objetivamente y medidas:
8.1 Los derechos y obligaciones internacionales de las administraciones con respecto a sus propias asignaciones de frecuencia y a las de otras administraciones emanarán de la inscripción de esas asignaciones en el Registro Internacional de Frecuencias (el Registro) o, cuando proceda, de su conformidad con un plan. Estos derechos estarán subordinados a las disposiciones del presente Reglamento y a las de cualquier Plan de adjudicación o asignación de frecuencias aplicable.
8.3 Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con una conclusión favorable en virtud de lo dispuesto en el número 11.31 tendrá derecho al reconocimiento internacional. Para la asignación en cuestión, este derecho significa que las otras administraciones, deberán tenerla en cuenta cuando efectúen sus propias asignaciones a fin de evitar la interferencia perjudicial. Además, las asignaciones de frecuencia en bandas de frecuencias sujetas a un procedimiento de coordinación o a un plan tendrán una categoría resultante de la aplicación de estos procedimientos de coordinación asociados al plan.

## Slide 44
Registro de Estaciones
8.4 Una asignación de frecuencia se considerará no conforme cuando no se ajuste al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias u otras disposiciones de este Reglamento. Tal asignación será inscrita con fines de información, únicamente cuando la administración notificante declare que la misma funcionará de acuerdo con el número 4.4 (véase también el número 8.5)
8.5 Si la utilización de una asignación de frecuencia que no se ajuste a las disposiciones del número 11.31 causa efectivamente interferencia perjudicial en la recepción de cualquier estación que funcione de conformidad con las disposiciones del número 11.31, la estación que utilice la asignación de frecuencia que no se ajuste a las disposiciones del número 11.31 deberá eliminar inmediatamente esta interferencia al recibir aviso de la misma.

## Slide 45
AGENDA
RR: Organización y conceptos principales
Cuadro Internacional de Atribución de
Frecuencias (ITFA)
3. Reglas de Procedimiento
4. Registro Internacional de Frecuencias, MIFR
5. RR y Gestión nacional del espectro

## Slide 46
RR y Regulaciones Nacionales
La gestión del espectro es una combinación de actividades administrativas y técnicas para la utilización eficaz del espectro por los usuarios sin causar interferencias perjudiciales en su área de servicio. Principales capas:
Planificación: Definir el uso de diferentes bandas: Las asignaciones a los servicios
Licencias: Autorizando de las emisiones, y técnicos condiciones: Las asignaciones a las estaciones (Licencias)
Monitoreo y Cumplimiento: Verificación de la utilización del espectro de conformidad con las condiciones de las licencias; medidas preventivas y correctivas
El accionar del espectro no puede limitarse a un territorio determinado, se requiere considerar sus aspectos internacionales

## Slide 47
Licencias
18.1 1) Ningún particular o entidad podrá instalar o explotar una estación transmisora sin la correspondiente licencia expedida en forma apropiada y conforme a las disposiciones del presente Reglamento por el gobierno del país del que hubiere de depender la estación o en nombre de dicho gobierno (véanse, no obstante, los números 18.2, 18.8 y 18.11).
Toda estación :
no interferirá a otras estaciones
será protegida contra interferencias de otras estaciones
a) y b) en las condiciones estipuladas en su licencia
Esta protección significa un "reconocimiento" público de dicha estación, adquirido a través de su licencia, y preservada por su registro en las bases de datos de uso del espectro

## Slide 48
Dispositivos “No licenciados”
No hay "operación sin licencia" de ningún dispositivo o estación de radio. Para garantizar el uso del espectro sin interferencias, todos los servicios serán atribuidos previamente y todas las estaciones se asignarán (obtención de una licencia) antes de entrar en funcionamiento.
Las expresiones: "sin licencia", "exento de licencia", "licencias generales", etc., se refieren a dispositivos de radio con capacidades de transmisión (emiten ondas de radio) que pueden ser operados por cualquier persona sin obtener previamente una autorización especial (licencia particular).
La exención de la Licencia Particular sólo es posible porque la operación de esos "dispositivos sin licencia" ha sido previamente autorizada para el público a través de una Autorización (Licencia) General, LG.
La LG incluye las especificaciones técnicas y operativas detalladas que deben ser estrictamente obedecidas al operar este tipo de dispositivos, con el fin de garantizar su uso sin interferir con otros dispositivos similares u otros servicios

## Slide 49
Dispositivos “No licenciados”
Los "dispositivos sin licencia" se preconfiguran para cumplir con las especificaciones de su LG, y poder operar sin ajustes realizados por su usuario final antes o durante el funcionamiento (plug and play). Son comúnmente etiquetados como "X conforme" para indicar al comprador este cumplimiento.
La expresión "sin licencia" no debe mal interpretarse como un permiso para operar estos dispositivos de una manera libre. Cualquier alteración de los parámetros de preconfiguración autorizadas es una infracción de ese LG.
operan en un régimen de “NI/NP" a estaciones de otros servicios
comparten frecuencias con otros dispositivos similares, todos con igual derecho: ninguno de ellos tiene ninguna prioridad
Sin un límite a la cantidad de dispositivos que funcionen simultáneamente en una misma zona, el ancho de banda utilizado promedio no se puede garantizar (los niveles de calidad de servicio no se puede garantizar)
Como no tienen licencia particular, no tienen protección ni se registran

## Slide 50
34
www.itu.int
GRACIAS!